ZENTRALKOMMISSION FÜR DIE RHEINSCHIFFFAHRT	CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2010/20

8. Juni 2010

Or.   ENGLISCH

GEMEINSAME EXPERTENTAGUNG FÜR DIE DEM

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE INTERNATIONALE BEFÖRDERUNG

VON GEFÄHRLICHEN GÜTERN AUF BINNENWASSERSTRASSEN

BEIGEFÜGTE VERORDNUNG (ADN)

(SICHERHEITSAUSSCHUSS)

(17. Tagung, Genf, 23. bis 27. August 2010)

(Punkt 5 (b) zur vorläufigen Tagesordnung)

VORSCHLÄGE FÜR ÄNDERUNGEN DER ANLAGEN ZUM ADN

Änderungen, die am 1. Januar 2013 in Kraft treten sollen

Harmonisierung der Anforderungen an die Stabilität im Leckfall in Abs. 9.3.4

Vorgelegt vom Internationalen Verband der Klassifikationsgesellschaften (IACS)

1.	Gemäß Abs. 9.3.4.1.1 der dem ADN angefügten Vorschriften sind alternative Bauweisen zulässig: die maximal zulässige Kapazität eines Ladetanks darf überschritten werden. Von den Mindestabständen der Tanks zu den Seitenwänden darf abgewichen werden.

2.	Absatz 9.3.1.15, 9.3.2.15 und 9.3.3.15 gibt jeweils für Tankschiffe des Typs G, C und N die erforderliche Stabilität im Leckfall an.

3.	Für Tankschiffe des Typs G und C beträgt die Querausdehnung des Schadens für die Stabilitätsberechnungen 0,79 m. Dieser Abstand entspricht dem Mindestabstand aus Abs. 9.3.1.11.2 (a) und 9.3.2.11.7 mit einem Abzug von 0,01 m. Für Tankschiffe des Typs N beträgt die Querausdehnung des Schadens für die Stabilitätsberechnungen 0,59 m. Dieser Abstand entspricht dem Mindestabstand aus Abs. 9.3.3.11.7 abzüglich 0,01 m.

4.	Die Anforderungen für die Schadensausdehnung wie oben beschrieben müssen angepasst werden, wenn kleinere Abstände nachgewiesen werden, um gemäß der Bestimmungen von Abschnitt 9.3.4 genehmigt werden zu können.

5.	Daher werden die folgenden Änderungen für Abs. 9.3.1.15, 9.3.2.15 und 9.3.3.15 vorgeschlagen:

"9.3.1.15/
 9.3.2.15	Stabilität (Leckfall)

"9.3.1.15.1/
 9.3.2.15.1	Für den Leckfall sind folgende Annahmen zu berücksichtigen:

(a)	Ausdehnung des Schadens an einer Schiffsseite:

Längsausdehnung:	mindestens 0,10 L, jedoch nicht weniger als 5,00 m;

Querausdehnung:	0,79 m, oder, falls zutreffend, der zulässige Abstand gemäß Abschnitt 9.3.4 abzüglich 0,01 m;

Senkrechte Ausdehnung:	von der Basis aufwärts unbegrenzt.

…"

"9.3.3.15	Stabilität (Leckfall)

9.3.3.15.1	Bei Schiffen mit unabhängigen Ladetanks und bei Doppelhüllenbauweise 	schiffen mit in den Schiffsverbänden die Schiffsbauweise integrierten Ladetanks sind für den Leckfall folgende Annahmen zu berücksichtigen:

(a)	Ausdehnung des Schadens an einer Schiffsseite:

Längsausdehnung:	mindestens 0,10 L, aber nicht weniger als 
	5,00 m;

Querausdehnung:	0,59 m, oder, falls zutreffend, der zulässige Abstand gemäß Abschnitt 9.3.4 abzüglich 0,01 m;

Senkrechte Ausdehnung:	von der Basis aufwärts unbegrenzt.

…"

Hinweis: Es wurde die Möglichkeit genutzt, den Text von Abs. 9.3.3.15.1 zu verbessern.

# Footnotes

Deutsche Version vorgelegt von der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt unter dem Aktenzeichen TRANS/WP.15/AC.2/2010/20.

In Übereinstimmung mit dem Arbeitsprogramm des Binnentransport-Komitees für 2010–2014 (ECE/TRANS/2010/8, Programmpunkt 02.7 (b) und ECE/TRANS/208, Abs. 106).