| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2013/22 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 4 June 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам, прилагаемым
к Европейскому соглашению о международной перевозке
опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ) 
(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Двадцать третья сессия

Женева, 26−30 августа 2013 года

Пункт 4 b) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок 
в Правила, прилагаемые к ВОПОГ:

Прочие предложения

7.2.4.16.9 − Уравнивание давления во время погрузки

Передано Европейским союзом речного судоходства (ЕСРС)

1.	Пункт 7.2.4.16.9 имеет следующую формулировку:

"Во время погрузки в танкер закрытого типа или выгрузки из него веществ, для которых согласно указаниям в колонках 6 и 7 таблицы С главы 3.2 достаточен танкер открытого типа N или танкер открытого типа N с пламегасителями, грузовые танки могут открываться с помощью предусмотренного в пункте 9.3.2.22.4 а) или 9.3.3.22.4 а) устройства для безопасного сброса давления".

2.	ЕСРС предлагает разделить этот подпункт на две части.

Для грузов, которые должны перевозиться танкерами открытого типа N с пламегасителями:

"a)	Во время погрузки в танкер закрытого типа или выгрузки из него веществ, для которых согласно указаниям в колонках 6 и 7 таблицы С главы 3.2 достаточен требуется танкер открытого типа N или танкер открытого типа N с пламегасителями, грузовые танки могут  открываться с помощью предусмотренного в пункте 9.3.2.22.4 а) или 9.3.3.22.4 а) устройства для безопасного сброса давления".

Для грузов, которые могут перевозиться танкерами открытого типа N:

"b)	Во время погрузки в танкер закрытого типа или выгрузки из него веществ, для которых согласно указаниям в колонках 6 и 7 таблицы С главы 3.2 достаточен требуется танкер открытого типа N или  танкер открытого типа N с пламегасителями, грузовые танки могут открываться с помощью предусмотренного в пункте 9.3.2.22.4 а) или 9.3.3.22.4 а) устройства для безопасного сброса давления или с помощью другого соответствующего отверстия газоотводного коллектора. Это отверстие должно быть выполнено так, чтобы предотвратить накопление воды и ее проникновение в грузовой танк".

Обоснование

3.	Что касается грузов, для перевозки которых требуется танкер открытого типа N с пламегасителями и которые перевозятся танкерами закрытого типа N, то в существующий текст никаких изменений вносить не требуется.

4.	Для грузов, для перевозки которых требуется танкер открытого типа N и которые перевозятся танкерами закрытого типа N, представляется целесообразным включить в ВОПОГ техническое решение, которое не было бы двусмысленным или нечетким и которое бы обеспечивало, по крайней мере, столь же высокий уровень безопасности, как в случае танкеров открытого типа N.

5.	На двадцать первой сессии Комитета по вопросам безопасности ЕСРС уже затрагивал проблемы, связанные с практическим применением пункта 7.2.4.16.9. Тогда Комитет по вопросам безопасности дал толкование этого пункта, приведенное в пункте 57 доклада о работе этой сессии (ECE/TRANS/ WP.15/AC.2/44).

6.	ЕСРС считает, что такие ситуации (перевозка грузов, для которых требуется танкер открытого типа N, танкерами закрытого типа N) будут возникать все чаще в связи с постепенным уменьшением числа танкеров открытого типа N. Во избежание недопонимания представляется целесообразным включить в ВОПОГ предложенный ЕСРС текст.

# Footnotes

Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну в качестве документа CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2013/22.