| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.5/2005/16/Add.5 29 June 2005 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по тенденциям и экономике транспорта

(Восемнадцатая сессия, 15-16 сентября 2005 года,
пункт 3 b) повестки дня)

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ИМЕЮЩИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПАНЪЕВРОПЕЙСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ И ЗОН

Узкие места и недостающие звенья в инфраструктуре

Представлено правительством Германии

Узкие места в германской сети дорог категории E

Настоящий обзор содержит сведения по всем дорогам категории Е в разбивке по дорожным участкам, сопоставимым с точки зрения среднесуточных объемов движения или поперечного профиля дороги.  Верхний предел пропускной способности поперечного профиля рассчитывался на основе величин, указанных в ответах на вопросник, к которым приплюсовывались предполагаемые показатели для шестиполосных автодорог с пропускной способностью 90 000 автотранспортных средств в день или для восьмиполосных автодорог с пропускной способностью 120 000 автотранспортных средств в день, соответственно.  Средние объемы движения на указанных дорожных участках относятся к нынешним показателям суточного движения.  В представленный перечень дорожных участков включались только те из них, на которых отношение между объемами движения и пропускной способностью превышало 1,0 (перегруженные участки).  Если превышение указанных пределов имеет место 80-120 дней в году, такой участок классифицируется в качестве узкого места.

Таблица выстроена в соответствии с номерами дорог категории Е и делится на две части:  в первой части указаны дорожные участки, на которых планируется провести модернизацию в рамках либо первых, либо вторых по приоритетности проектов в соответствии с планом развития федеральных автомагистралей, который вступил в силу 16 октября 2004 года.  Увеличение пропускной способности дорожных участков, указанных во второй части таблицы, в настоящее время не планируется.

| Дорога категории Е | Германская автодорога № | Участок | Пропускная способность [1 000 ТЕ/24 час. | Интенсивность движения, 2005 год [1 000 ТЕ/24 час.] | Разность величин | Масштабы работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Вид работы | Количество полос (фактических-по плану) | Программа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Модернизация планируется на следующих участках: |
| E30 | B61 | (АD) Лёне - (AK) Бад Энхаузен | 15 | 40 | -25 | Модернизация | 2-4 | F |
| E30 | A2 | (АК) Ганновер Восток- Лерте Восток | 90 | 100 | -10 | Модернизация | 6-8 | S |
| E30 | A10 | (АD) Потсдам - (АD) Нютеталь | 90 | 95 | -5 | Модернизация | 6-8 | F |
| E31 | A57 | (АК) Штрюмп - (AK) Нойс Юг | 60 | 95 | -35 | Модернизация | 4-6 | F |
| E31 | A57 | (AK) Камп-Линфорт - (AK) Штрюмп | 60 | 80 | -20 | Модернизация | 4-6 | F |
| E31 | A57 | (AK) Нойс Юг - (AK) Кёльн Север | 60 | 70 | -10 | Модернизация | 4-6 | F |
| E331 | A44 | (AK) Дортмунд/Унна - (AK) Верль | 60 | 65 | -5 | Модернизация | 4-6 | F |
| E34 | A40 | (AK) Мёрс - (AK) Кайзерберг | 90 | 95 | -5 | Модернизация | 6-8 | S |
| E34 | A2 | Каменер Кройц - Эльде | 60 | 65 | -5 | Модернизация | 4-6 | F |
| E35 | A3 | (AK) Леверкузен - (АD) Хоймар | 90 | 155 | -65 | Модернизация | 6-8 | F |
| E35 | A5 | (AK) Дармштадт - (AK) Вальдорф | 60 | 80 | -20 | Модернизация | 4-6 | S |
| E35 | A67 | (АD) Мёнхгоф - (АD) Рюссельсхайм Восток | 60 | 75 | -15 | Модернизация | 4-6 | F |
| E35 | A5 | (AK) Вальдорф - (АD) Карлсруэ | 90 | 100 | -10 | Модернизация | 6-8 | S |
| E35 | A3 | (AK) Висбаден - (АD) Мёнхгоф | 90 | 110 | -20 | Модернизация | 7-8 | F |
| E37 | A1 | (AK) Кельн Север - (AK) Кёльн Запад | 90 | 110 | -20 | Модернизация | 6-8 | F |
| E37 | A1 | (AK) Вупперталь Север - Вермельскирхен | 60 | 65 | -5 | Модернизация | 4-6 | F |
| E40 | A4 | (AK) Кёльн Восток - Оверат | 60 | 75 | -15 | Модернизация | 4-6 | S |
| E40 | A4 | (AK) Ахен - (AK) Кёльн Запад | 60 | 65 | -5 | Модернизация | 4-6 | F |
| E40 | B49 | Вецлар - Гиссен | 15 | 40 | -25 | Модернизация | 2-4 | S |
| E41 | A45 | Вестхофенер Кройц - (AK) Хаген | 60 | 80 | -20 | Модернизация | 5-6 | F |
| E41 | A81 | (AS) Бёблинген Восток - (AS) Херренберг | 60 | 75 | -15 | Модернизация | 5-6 | F |
| E45 | A9 | (AK) Нойффен - (AK) Мюнхен Север | 90 | 120 | -30 | Модернизация | 6-8 | F |
| E45 | A7 | (AD) Гамбург Северо-Запад - (AD) Гамбург Юго-Запад | 90 | 110 | -20 | Модернизация | 6-8 | F |
| E45 | A99 | (AK) Мюнхен Север – (AK) Мюнхен Юг | 90 | 110 | -20 | Модернизация | 6-8 | F |
| E45 | A7 | (AD) Зальцгиттер - Фридланд | 60 | 70 | -10 | Модернизация | 4-6 | F |
| E45 | A7 | (AD) Швайнфурт - (AK) Бибельрид | 60 | 70 | -10 | Модернизация | 4-6 | S |
| E45 | A9 | (AD) Холледау - (AK) Нойффен | 90 | 100 | -10 | Модернизация | 6-8 | S |
| E45 | A7 | (AD) Ганновер Север - (AD) Ганновер Юг | 60 | 65 | -5 | Модернизация | 4-6 | F |
| E451 | A5 | (AK) Хомбург - (AK) Франкфурт-на- Майне, Северо-Запад | 30 | 120 | -90 | Модернизация | 6-8 | F |
| E451 | A5 | (AK) Гамбах - (AK) Хомбург | 90 | 105 | -15 | Модернизация | 6-8 | F |
| E451 | A67 | (AK) Дармштадт - (AD) Вирнхайм | 90 | 95 | -5 | Модернизация | 6-8 | F |
| E50 | A6 | (AK) Вирнхайм - (AK) Мангейм | 60 | 75 | -15 | Модернизация | 4-6 | F |
| E50 | A6 | (AS) 57 (Швабах) - (AK) Нюрнберг Восток | 60 | 75 | -15 | Модернизация | 4-6 | F |
| E50 | A6 | (AD) Хоккенхайм - (AK) Вайнсберг | 60 | 100 | -40 | Модернизация | 4-6 | F |
| E51 | A9 | (AK) Нюрнберг - (AK) Нюрнберг Восток | 90 | 100 | -10 | Модернизация | 6-8 | S |
| E52 | A99 | (AK) Мюнхен Север - (AK) Мюнхен Восток | 90 | 120 | -30 | Модернизация | 6-8 | F |
| E52 | A8 | (AS) Аугсбург Запад - (AS) Аугсбург Восток | 60 | 85 | -25 | Модернизация | 4-6 | F |
| E52 | A99 | (AK) Мюнхен Восток - (AK) Мюнхен Юг | 90 | 105 | -15 | Модернизация | 6-8 | S |
| E52 | A5 | (AS) Аппенвайер - (AS) Баден-Баден | 60 | 65 | -5 | Модернизация | 4-6 | F |
| E52 | A8 | (AD) Карлсруэ - (AD) Леонберг | 60 | 65 | -5 | Модернизация | 4-6 | F |
| E52 | A8 | (AD) Леонберг - (AS) Штутгарт - Дегерлох | 90 | 125 | -35 | Модернизация | 7-8 | S |
| E52 | A8 | (AK) Мюнхен Юг - (AS) Хольцкирхен | 90 | 100 | -10 | Модернизация | 6-8 | S |
| E531 | B33 | (AS) Оффенбург - Биберах | 15 | 25 | -10 | Модернизация | 2-4 | S |
| E533 | B2 | (AS) Эшенлоэ - Крюн | 15 | 25 | -10 | Модернизация | 2-4 | S |
| E54 | B13 | (AS) Мюнхен-Зендлинг - (AS) A95 | 90 | 150 | -60 | Модернизация | 6-8 | F |
| E54 | B18 | (AS) Мемминген - (AS) Штеттен | 15 | 25 | -10 | Модернизация | 2-4 | F |
| E54 | B31 | Иберлинген - Мерсбург | 15 | 20 | -5 | Модернизация | 2-4 | F |
| E54 | B31 | Мерсбург - (AS) Зигмаршель | 15 | 20 | -5 | Модернизация | 2-4 | F |
| Модернизация не планируется на следующих участках: |  |  |  |  |  | Модернизация |
| E30 | A30 | (AK) Лотт/Оснабрюк – (AK) Оснабрюк Юг | 60 | 80 | -20 |  |  |  |
| E30 | A2 | (AD) Ганновер Запад - (AK) Ганновер Восток | 90 | 105 | -15 |  |  |  |
| E34 | A3 | (AK) Оберхаузен Запад - (AK) Оберхаузен | 90 | 100 | -10 |  |  |  |
| E34 | A2 | (AK) Оберхаузен - Эссен/Гладбек | 90 | 100 | -10 |  |  |  |
| E35 | A3 | (AK) Ратинген Восток - (AK) Хильден | 90 | 135 | -45 |  |  |  |
| E35 | A3 | (AK) Кайзерберг - (AK) Брайтшайд | 90 | 110 | -20 |  |  |  |
| E35 | A3 | (AK) Хильден - (AK) Леверкузен | 90 | 110 | -20 |  |  |  |
| E35 | A3 | (AK) Оберхаузен - (AK) Оберхаузен Запад | 90 | 105 | -15 |  |  |  |
| E35 | A3 | (AK) Брайтшайд - (AK) Ратинген Восток | 90 | 105 | -15 |  |  |  |
| E35 | A3 | (AK) Оберхаузен Запад - (AK) Кайзерберг | 90 | 100 | -10 |  |  |  |
| E37 | A1 | (AK) Леверкузен - (AK) Кёльн Север | 90 | 110 | -20 |  |  |  |
| E37 | A1 | Каменер Кройц - (AK) Дортмунд/Унна | 90 | 95 | -5 |  |  |  |
| E41 | A81 | (AS) Людвигсбург Север - (AS) Штутгарт - Цуффенгаузен | 90 | 120 | -30 |  |  |  |
| E41 | A45 | (AK) Дортмунд Северо-Запад - (AK) Дортмунд Запад | 60 | 80 | -20 |  |  |  |
| E41 | A81 | (AK) Вайнсберг - (AS) Людвигсбург Север | 90 | 95 | -5 |  |  |  |
| E41 | A45 | (AK) Хаген - (AS) Люденшайд | 60 | 70 | -10 |  |  |  |
| E41 | A45 | (AK) Ольпе Юг - (AS) Зиген | 60 | 70 | -10 |  |  |  |
| E41 | A45 | (AK) Гиссен Юг - (AK) Гамбах | 60 | 75 | -15 |  |  |  |
| E45 | A3 | Нюрнберг Север - (AK) Нюрнберг | 90 | 105 | -15 |  |  |  |
| E451 | A5 | (AK) Франкфурт-на-Майне Северо-Запад - (AK) Франкфурт | 90 | 150 | -60 |  |  |  |
| E451 | A5 | (AK) Франкфурт - (AK) Дармштадт | 90 | 120 | -30 |  |  |  |
| E48 | B303 | Трёстау - (AS) Марктредвиц Север | 15 | 18 | -3 |  |  |  |
| E52 | A99 | (AD) Мюнхен/Аллах - (AD) Мюнхен/Фельдмохинг | 90 | 100 | -10 |  |  |  |
| E531 | B33 | Санкт-Георген-им-Шварцвальд - (AS) Донауэшинген | 15 | 20 | -5 |  |  |  |
| E54 | B13 | (AS) A95 - (AS) A8 | 90 | 125 | -35 |  |  |  |
| E54 | B34 | (AS) Лаухинг - Гренцюберганг | 15 | 20 | -5 |  |  |  |

| Пояснения: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| колонка 3 | AD/AK | Транспортная развязка |  |  |  |
|  | (AS) | Съезд |  |  |  |
| колонка 7 | Модернизация | Увеличение имеющейся пропускной способности путем создания дополнительной полосы |  |  |
| колонка 8 | 2-4 | Расширение с двух до четырех полос |  |  |  |
|  | 4-6 | Расширение с четырех до шести полос |  |  |  |
|  | 6-8 | Расширение с шести до восьми полос |  |  |  |
|  | 7-8 | Расширение с семи до восьми полос |  |  |  |
| колонка 9 | F | Первый по приоритетности проект согласно плану развития федеральных автомагистралей (реализация начнется до 2015 года) |  |  |
|  | S | Второй по приоритетности проект согласно плану развития федеральных автомагистралей (после 2015 года) |  |  |

# Text boxes

GE.05-21892   (R)   080805  090805