| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2010/101 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 28 July 2010 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования
правил в области транспортных средств

Сто пятьдесят вторая сессия

Женева, 9−12 ноября 2010 года

Пункт 4.2.10 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение
проектов поправок к действующим
правилам, представленных GRE

Предложение по дополнению 13 к Правилам № 91 (боковые габаритные фонари)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)*

Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят третьей сессии. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2010/15 с поправками, указанными в приложении V к докладу. Этот текст передается на рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административного комитета (АC.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/63, пункт 23).

Содержание изменить следующим образом:

"…

Приложения

1.		Минимальные углы, требуемые для пространственного распределения силы света

2.		Сообщение, касающееся официального утверждения, отказа в официальном утверждении, распространения официального утверждения, отмены официального утверждения или окончательного прекращения производства типа бокового габаритного фонаря, имеющего маркировку SM1/SM2

3.		Примеры схем знаков официального утверждения

4.		Фотометрические измерения

5.		Минимальные предписания в отношении процедур контроля за соответствием производства

6.		Минимальные предписания в отношении отбора образцов, проводимого инспектором"

Текст Правил

Пункты 8−8.2 изменить следующим образом:

"8.		Цвет излучаемого света

Цвет света, излучаемого в пределах поля решетки распределения света, определение которой приводится в пункте 2 приложения 4, должен быть автожелтым. Однако он может быть красным, если задний боковой габаритный фонарь сгруппирован, скомбинирован или совмещен с задним габаритным фонарем, задним контурным огнем, задним противотуманным огнем, стоп-сигналом или сгруппирован с задним светоотражающим приспособлением либо составляет часть общей с ним светоизлучающей поверхности. Для проверки этих колориметрических характеристик применяют процедуру испытания, описанную в пункте 9 настоящих Правил. За пределами этого поля не должно наблюдаться никаких резких изменений цвета.

Однако проверку колориметрических характеристик фонарей с несменными источниками света (лампами накаливания и другими источниками света) проводят с использованием имеющихся в фонаре источников света согласно соответствующим подпунктам пункта 9.1 настоящих Правил".

Пункты 9−9.3 изменить следующим образом:

"9.		Процедура испытания

9.1		Все измерения (фотометрические и колориметрические) проводят:

9.1.1		в случае фонаря со сменным источником света, если электропитание подается неэлектронным механизмом управления источником света с использованием бесцветной или окрашенной стандартной лампы накаливания, относящейся к категории, предписанной для данного устройства − при напряжении, необходимом для создания контрольного светового потока, требующегося для ламп накаливания данной категории;

9.1.2		в случае фонаря с несменными источниками света (лампами накаливания и другими источниками света) − с подачей напряжения 6,75 В, 13,5 В или 28,0 В, соответственно;

9.1.3		в случае системы, в которой используется электронный механизм управления источником света, являющийся частью фонаря − с подачей на входные клеммы фонаря напряжения, заявленного изготовителем, или, если это не указано, напряжения 6,75 В, 13,5 В или 28,0 В, соответственно;

9.1.4		в случае системы, в которой используется электронный механизм управления источником света, не являющийся частью фонаря − с подачей на входные клеммы фонаря напряжения, заявленного изготовителем.

9.2		Испытательная лаборатория требует от изготовителя предоставления механизма управления источником света, необходимого для питания источника света и выполнения применимых функций.

9.3		Величину напряжения, подаваемого на фонарь, указывают в карточке сообщения, приведенной в приложении 2 к настоящим Правилам".

Включить новый пункт 9.4 следующего содержания:

"9.4		Пределы видимой поверхности в направлении исходной оси устройства световой сигнализации подлежат определению".

Пункт 11.2 изменить следующим образом:

"11.2		Должны соблюдаться минимальные предписания в отношении процедур контроля за соответствием производства, изложенные в приложении 5 к настоящим Правилам".

Пункт 11.3 изменить следующим образом:

"11.3		Должны соблюдаться минимальные предписания в отношении производимого инспектором отбора образцов, изложенные в приложении 6 к настоящим Правилам".

Приложение 2, пункт 9 изменить следующим образом:

"9.		Краткое описание: 3/

…

Геометрические условия установки и соответствующие допуски, если таковые предусмотрены:

Применение электронного механизма управления источником света/регулятора силы света:

a)	являющегося частью фонаря: да/нет/неприменимо 2/

b)	не являющегося частью фонаря: да/нет/неприменимо 2/

Величина (величины) входного напряжения, подаваемого электронным механизмом управления источником света/регулятором силы света:

Изготовитель электронного механизма управления источником света/регулятора силы света и идентификационный номер (когда механизм управления источником света является частью фонаря, но не находится в корпусе фонаря):	"

Приложение 3, название изменить следующим образом:

"Примеры схем знаков официального утверждения"

Приложение 4

Пункт 3.1 изменить следующим образом:

"3.1		на несменных источниках света (лампах накаливания и других источниках света):

с использованием имеющихся в фонаре источников света согласно соответствующему подпункту пункта 9.1 настоящих Правил".

Приложение 5 исключить.

Приложение 6 (прежнее), изменить нумерацию на приложение 5.

Приложение 5 (новое)

Пункт 2.5 изменить следующим образом:

"2.5		Критерии приемлемости

Изготовитель несет ответственность за  …

Критерии приемлемости являются таковыми, чтобы при уровне уверенности 95% минимальная вероятность успешного прохождения выборочной проверки в соответствии с требованиями приложения 6 (первый отбор образцов) составляла 0,95".

Приложение 7 (прежнее), изменить нумерацию на приложение 6.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

Для целей настоящих Правил фраза "являющийся частью фонаря" означает физическое нахождение в корпусе фонаря или нахождение вне корпуса фонаря с отделением либо без отделения от него при условии поставки изготовителем фонаря в качестве части системы фонаря. Условия работы и установки этих дополнительных систем будут определены специальными положениями.