| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2010/133 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: General 28 July 2010 Russian Original: English and French |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят вторая сессия

Женева, 9-12 ноября 2010 года

Пункт 14.1 предварительной повестки дня

Рассмотрение АС.3 проектов глобальных технических правил
и/или проектов поправок к введенным глобальным
техническим правилам и голосование по ним

Предложение по исправлению 2 к глобальным техническим правилам № 9 (безопасность пешеходов)

Представлено Рабочей группой по пассивной безопасности(

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP) на ее сорок седьмой сессии. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2010/7 без поправок. Этот текст передается на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Исполнительному комитету (AC.3) (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/47, пункт 10).

Пункт 5.2.4.3 изменить следующим образом:

"5.2.4.3	"Зона HIC1000" и зона HIC1700 могут состоять из нескольких участков, число которых не ограничивается. Зона удара определяется по первой точке контакта модели головы и верхней части капота".

# Footnotes

(	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.