| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2014/5 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 17 December 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

162-я сессия

Женева, 11–14 марта 2014 года

Пункт 4.10.2 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов 
исправлений к существующим правилам,

представленных GRRF

Предложение по исправлению 4 к поправкам 
серии 02 к Правилам № 117 (шины: сопротивление качению, шум, производимый шинами при качении, и сцепление на мокрых поверхностях)

Представлено Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF) на ее семьдесят пятой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/75, пункт 28). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2013/18 без изменений. Этот текст передается на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету AC.1.

I.	Предложение

Приложение 7

Пункт 3.1.1 исправить следующим образом:

"3.1.1		Испытательная трасса

Испытания на торможение проводятся на плоской испытательной поверхности достаточной длины и ширины не более чем с двухпроцентным уклоном, покрытой утрамбованным снегом.

Снежная поверхность должна состоять из спрессованной снежной основы толщиной не менее 3 см и поверхностного слоя среднеутрамбованного и подготовленного снега толщиной около 2 см.

Температура воздуха, измеренная на высоте около 1 м над уровнем грунта, должна находиться в пределах от −2 °С до −15 °С; температура снега, измеренная на глубине около 1 см, должна находиться в пределах от −4 °С до −15 °С.

…".

Приложение 7, добавление 2

Пункт 2.1, исправить таблицу следующим образом:

"

|  | В начале испытаний | В конце испытаний | Спецификация |
| --- | --- | --- | --- |
| Погода |  |  |  |
| Температура окружающей среды |  |  | от −2 °C до −15 °C |
| Температура снега |  |  | от −4 °C до −15 °C |
| Индекс CTI |  |  | 75−85 |
| Прочее |  |  |  |

"

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94; ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.