| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2014/33 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 20 December 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

162-я сессия

Женева, 11−14 марта 2014 года

Пункт 4.14.1 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок 
к существующим правилам, представленных GRSP

Предложение по дополнению 3 к Правилам № 129 (усовершенствованные детские удерживающие системы (УДУС))

Представлено Рабочей группой по пассивной безопасности*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP) на ее пятьдесят четвертой сессии. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/21 с поправками, указанными в докладе. Этот текст представляется на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету АС.1.

Перечень приложений, включить ссылку на новое приложение 22 следующего содержания:

"22.	Модуль детского сиденья……………………………………………………..."

Текст Правил

Пункт 5.3 изменить следующим образом:

"5.3	Стороны Соглашения, применяющие настоящие Правила, уведомляются об официальном утверждении, о распространении официального утверждения или об отказе в официальном утверждении детской удерживающей системы на основании настоящих Правил посредством карточки, соответствующей образцу, приведенному в приложении 1 к настоящим Правилам. Если часть усовершенствованной детской удерживающей системы может быть использована как модуль детского сиденья и установлена в соответствии с определением, приведенным в приложении 22, то официальные утверждения на основании настоящих Правил могут предоставляться только в том случае, если модуль детского сиденья соответствует требованиям настоящего приложения".

Включить новое приложение 22 следующего содержания:

"Приложение 22

Модуль детского сиденья

1.		Определение

"Модуль детского сиденья" означает модуль, который является составной частью встроенной усовершенствованной детской удерживающей системы, способной удерживать ребенка в возрасте до 15 месяцев и весом до 13 кг, и который может использоваться в качестве отдельной детской удерживающей системы. Он сконструирован таким образом, чтобы его можно было удалить из транспортного средства вместе с находящимся в нем ребенком без отстегивания какого-либо ремня и перемещать за пределами транспортного средства.

2.		Положения, применяемые к модулю детского сиденья

2.1		Способ пристегивания должен отвечать требованиям пунктов 4.3 и 6.1.9 Правил № 44.

2.2		Испытание на лобовой удар должно соответствовать положениям пункта 7.1.4 Правил № 44.

2.3		Испытание на наезд сзади должно соответствовать положениям пункта 7.1.4 Правил № 44.

2.4		Испытание на опрокидывание должно соответствовать положениям пункта 7.1.3 Правил № 44".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать 
и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.