| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/SC.3/2000/1/Corr.1 11 December 2000 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Рабочая группа по внутреннему водному транспорту

(Сорок пятая сессия, 23-25 октября 2001 года,

пункт 7 а) повестки дня)

ПОПРАВКИ К РЕКОМЕНДАЦИЯМ, КАСАЮЩИМСЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ, ПРИМЕНИМЫХ К СУДАМ

ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ

(приложение к пересмотренной резолюции № 17)

Исправление 1

Записка секретариата

Документ TRANS/SC.3/2000/1, содержащий текст глав 2-6 приложения к пересмотренной резолюции № 17 с внесенными в него поправками, который был в предварительном порядке принят Рабочей группой по внутреннему водному транспорту на ее сорок пятой сессии (TRANS/SC.3/153, пункт 17), следует исправить указанным ниже образом.

__________

1.	Изменить определение термина "расстояние безопасности" в пункте 3-4.1.1 следующим образом:

"Расстояние безопасности

Расстоянием безопасности является расстояние, измеренное по вертикали между плоскостью максимальной осадки и наиболее низкой точкой, выше которой, независимо от наличия водоприемных или водосбросных отверстий, судно не может считаться водонепроницаемым".

2.	Изменить пункты 1.2.2 и 1.2.3 добавления к главе 4 "Критерии для проверки остойчивости судов" следующим образом:

"1.2.2	критериям погоды, определенным по требованиям раздела 2 ниже;

1.2.3		требованиям к остойчивости, определяемым согласно требованиям раздела 3 ниже в зависимости от типа и назначения судна".

3.	Изменить пункт 1.5 добавления к разделу 4 "Критерии для проверки остойчивости судов" следующим образом:

"1.5		Допустимый кренящий момент для всех требуемых состояний нагрузки определяется по диаграмме статистической и динамической остойчивости согласно значениям допустимого угла крена, которые приводятся для разных критериев остойчивости в разделах 2 и 3 ниже".

4.	Изменить пункт 3.1.3 добавления к приложению 4 "Критерии для проверки остойчивости судов" следующим образом:

"3.1.3	Кренящий момент судна от статического действия  ветра определяется по формуле:

Mwst = 0,001 · Pwst · Aw · (z +  )  (кНм)

или в качестве альтернативы

Mwst = 0,1 · Aw ·  (z +  )  (кНм) ,

где:

Pwst 	=	удельное давление при статическом действии ветра, составляющее 50% от величины давления, указанной в первой таблице пункта 2.3 (Па);

Aw,z	=	согласно пункту 2.3".

5.	Изменить пункты 4.1.1 и 4.1.2 добавления к главе 4 "Критерии для проверки остойчивости судов" следующим образом:

"4.1.1	Остойчивость судов, предназначенных для плавания в зоне 1, должна отвечать  требованиям разделов 1, 2 и 3 для судов зоны 2, а также дополнительным требованиям настоящего раздела.  Кроме того, условия удовлетворительной остойчивости, указанные в пунктах 1.2.1 и 1.2.2, должны быть выполнены также при одновременной бортовой качке судна.

4.1.2		Соблюдение применимых требований Рекомендаций ИМО, касающихся морских судов, может рассматриваться как эквивалентное соблюдение настоящих Рекомендаций".

6.	Изменить нумерацию пункта 6-2.15.6 главы 6 на 6-2.15.5.

________

# Text boxes

GE.00-24761   (R)