Distr.
	GÉNÉRALE

TRANS/WP.29/GRE/2002/31
	17 juillet 2002

FRANÇAIS
	Original: ANGLAIS

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules (WP.29)

Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE)
(Quarante-neuvième session, 30 septembre-4 octobre 2002,
point 7.8 de l’ordre du jour)

PROPOSITION DE PROJET D’AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT No 37
(Révision 3)

(Lampes à incandescence)

Communication de l’expert de la Commission électrotechnique internationale (CEI)

Note: Le texte reproduit ci-après, établi par l’expert de la CEI, vise à améliorer les dispositions relatives aux lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques.

Il a été établi sur la base:

- du texte de la Révision 3;

- du complément 21 et du projet de complément 22;

- du projet de rectificatif 1 à la Révision 3;

- des projets de propositions visant à introduire les sources lumineuses à incandescence de couleur rouge.

Note: Le présent document est distribué uniquement aux experts de l’éclairage et de la signalisation lumineuse.

A.	PROPOSITION

Table des matières, annexes, modifier comme suit:

«Annexe 1:	Feuilles relatives aux lampes à incandescence

Annexe 2:	Communication …».

Texte du Règlement,

# Paragraphe 2.3.1.4, sans objet dans le texte français.

# Annexe 1,

Feuille R2/1, supprimer le titre de l’annexe.

Feuille H3/3, tableau: remplacer la désignation du culot «PK 22s» par «PK22s».

Feuille H4/2, tableau: sans objet en français.

Feuilles P21W/1, P21/5W/1, PY21W/1 et WP21W/1: insérer le texte ci-après entre le titre et le dessin: «Les dessins ont pour seul but d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la lampe à incandescence».

Feuilles P21W/1, P21/5W/1, PY21W/1, H8/3, H9/3, H11/3 et WP21W/1, tableaux: remplacer «Pub. 61 de la CEI» par «Publication 60061 de la CEI»1.

Feuille P21/4W/1, tableau: dans la case du tableau correspondant à la valeur nominale des lampes à incandescence de fabrication courante et de dimension «e», remplacer le renvoi à la note par «31.8 1/» et modifier les notes */ et 1/ comme suit:

Note */, modifier comme suit: «3/ Le …».

Note 1/, modifier comme suit: «d’un Box-System 3/ basé sur les …».

Feuille P21/5W/1, tableau: ajouter la valeur «12» dans la case correspondant à la valeur nominale en volts des lampes à incandescence-étalon.

Feuille R10W/1, tableau, sans objet en français.

Feuille C5W/1, tableau, sans objet en français.

Feuille C21W/1, tableau, remplacer la désignation du culot «SV 8.5» par «SV8.5».

Feuille T4W/1, tableau, remplacer le numéro de la feuille CEI par «feuille 7004-14-8».

Feuille S1/S2/2, tableau, sans objet en français.

Feuille HS1/(, tableau, remplacer la désignation du culot «PX 43t» par «PX43t»

Feuille HS2/2, tableau, sans objet en français.

Feuille PY21W/1, tableau, sans objet en français.

Feuille H6W/1, tableau, sans objet en français.

Feuille HB3/3, tableau, sans objet en français.

Feuille H7/3, tableau, remplacer le numéro de la feuille CEI par «feuille 7004-5-5».

Feuille H27W/2, tableau, remplacer la désignation du culot «PGJ 13» par «PGJ13» et modifier le titre comme suit «CATÉGORIES H27W/1 ET H27W/2».

Feuille W21W/1, tableau, remplacer le numéro de la feuille CEI par «feuille 7004-105-2».

Feuille W21/5W/1, tableau, remplacer le numéro de la feuille CEI par «feuille 7004-106-2».

Feuille HIR1/(, tableau, sans objet en français.

Feuille P27/7W/1, modifier la note 3/ comme suit « ...feuilles P27/7W/2 et 3.».

Feuille H13/4, tableau, remplacer les désignations de culot «H13: PJ26.4t» et «H13A: P26.4t» par «H13: P26.4t» et «H13A: PJ26.4t».

Annexe 1, ajouter les pages ci-après (voir pages suivantes) en début d’annexe et reclasser les feuilles techniques dans l’ordre alphanumérique.

Annexe 1

fEUILLES RELATIVES AUX LAMPES À INCANDESCENCE

Feuilles ***/ relatives aux catégories de lampes à incandescence:

|  | Catégorie*/ | Feuille(s) numéro(s)**/ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H1 | H1/1..3 |  |
|  | H3 | H3/1..4 |  |
|  | H4 | H4/1..5 |  |
|  | H7 | H7/1..4 |  |
|  | H8 | H8/1..4 |  |
|  | H8A | H8/1..4 |  |
|  | H9 | H9/1..4 |  |
|  | H9A | H9/1..4 |  |
|  | H10 | H10/1..3 |  |
|  | H11 | H11/1..4 |  |
|  | H11A | H11/1..4 |  |
|  | H12 | H12/1..3 |  |
|  | H13 | H13/1..4 |  |
|  | H13A | H13/1..4 |  |
|  | H14 | H14/1..4 |  |
|  | H27W/1 | H27W/1..3 |  |
|  | H27W/2 | H27W/1..3 |  |
|  | HB3 | HB3/1..4 |  |
|  | HB3A | HB3/1..4 |  |
|  | HB4 | HB4/1..4 |  |
|  | HB4A | HB4/1..4 |  |
|  | HIR1 | HIR1/1..3 |  |
|  | HIR2 | HIR2/1..3 |  |
|  | HS1 | HS1/1..5 |  |
|  | HS2 | HS2/1..3 |  |
|  | R2 | R2/1..3 |  |
|  | S1 | S1/S2/1..2 |  |
|  | S2 | S1/S2/1..2 |  |
|  | S3 | S3/1 |  |
| seulement | pour les feux-signalisation: |  |  |
|  | C5W | C5W/1 |  |
|  | C21W | C21W/1..2 |  |
|  | H6W | H6W/1 |  |
|  | H21W | H21W/1..2 |  |
|  | P19W | P19W/1..3 |  |
|  | P21W | P21W/1..2 |  |
|  | P21/4W | P21/4W/1 | (P21/5W/2..3) |
|  | P21/5W | P21/5W/1..3 |  |
|  | P24W | P24W/1..3 |  |
|  | P27W | P27W/1..2 |  |
|  | P27/7W | P27/7W/1..3 |  |
|  | PR19W | P19W/1..3 |  |
|  | PR21W | PR21W/1 | (P21W/2) |
|  | PR21/4W | PR21/4W/1 | (P21/5W/2..3) |
|  | PR21/5W | PR21/5W/1 | (P21/5W/2..3) |
|  | PR24W | P24W/1..3 |  |
|  | PR27/7W | PR27/7W/1 | (P27/7W/2..3) |
|  | PS19W | P19W/1..3 |  |
|  | PS24W | P24W/1..3 |  |
|  | PSR19W | P19W/1..3 |  |
|  | PSR24W | P24W/1..3 |  |
|  | PSY19W | P19W/1..3 |  |
|  | PSY24W | P24W/1..3 |  |
|  | PY19W | P19W/1..3 |  |
|  | PY21W | PY21W/1..2 | (P21W/2..3) |
|  | PY24W | P24W/1..3 |  |
|  | PY27/7W | PY27/7W/1 | (P27/7W/2..3) |
|  | R5W | R5W/1 |  |
|  | R10W | R10W/1 |  |
|  | RR5W | R5W/1 |  |
|  | RR10W | R10W/1 |  |
|  | RY10W | R10W/1 |  |
|  | T1.4W | T1.4W/1 |  |
|  | T4W | T4W/1 |  |
|  | W2.3W | W2.3W/1 |  |
|  | W3W | W3W/1 |  |
|  | W5W | W5W/1 |  |
|  | W16W | W16W/1 |  |
|  | W21W | W21W/1..2 |  |
|  | W21/5W | W21/5W/1..3 |  |
|  | WP21W | WP21W/1..2 |  |
|  | WPY21W | WP21W/1..2 |  |
|  | WR5W | W5W/1 |  |
|  | WY2.3W | WY2.3W/1 |  |
|  | WY5W | W5W/1 |  |
|  | WY21W | WY21W/1..2 |  |

*/	Catégories classées par ordre alphanumérique dans la table des matières.

**/	Feuilles classées par ordre alphanumérique à l’annexe 1.

***/	Tableaux, caractéristiques électriques et photométriques:

Tension exprimée en V;

Puissance exprimée en W;

Flux lumineux exprimé en lm.

B.1	MOTIFS

La présente proposition d’amendements, qui porte sur des modifications rédactionnelles, est celle dont il est fait mention à la rubrique «Motifs» du projet de rectificatif à la Révision 3.

Cette proposition de projet d’amendements concerne:

- les corrections apportées au complément 21 à l’effet de dire que les dessins ont pour seul but d’illustrer les principales dimensions;

- les corrections apportées au complément 21 à l’effet de renuméroter la publication 61 de la CEI en publication 60061;

- la mise à jour des désignations de culot figurant dans les feuilles CEI, à savoir dans le détail;

- la correction des désignations de culot H13;

- l’orthographe erronée (puisque comportant un espace) de plusieurs désignations de culot figurant dans les tableaux;

- la modification de la table des matières suite à l’ajout ultérieur de catégories dans les feuilles H8A, H9A, H11A, H13A et WPY21W;

- la suppression de la note concernant les dispositifs nettoie-projecteurs qui figure dans la table des matières de l’annexe 1 puisqu’il existe désormais un accord général sur la nécessité de les utiliser (perte de flux lumineux > 2000 lumens); (NOTE: en cours d’examen par le WP.29);

- l’omission d’un titre à l’annexe 1;

- sans rapport avec le contenu technique, les experts ont envisagé des possibilités de reclassement de l’annexe 1 car les feuilles techniques y étaient plus ou moins énumérées dans l’ordre chronologique et ajoutées en fin d’annexe; parfois, les feuilles étaient combinées à de nouvelles versions; dans ce contexte, il est difficile de trouver les catégories figurant dans les feuilles techniques; les experts ont donc considéré qu’il convenait, dans le cadre de ce type de publication, d’ajouter un tableau au début de l’annexe 1 (similaire à celui de la publication CEI 60809, mais avec moins de détails); l’une des 10 solutions envisagées est proposée dans le présent document;

- l’omission dans de nombreux tableaux de l’unité de flux lumineux, à savoir lm; ce qui a été indiqué par le biais d’une note pour éviter d’avoir à corriger toutes les feuilles. Pour la prochaine révision complète, il est recommandé de remplacer «Watts» par «Puissance en watts” et “Volts” par “Tension en volts”. La note pourrait ainsi être supprimée.

Détail des feuilles relatives aux culots:

* T4W:	ajout d’une note indiquant que les hauteurs de soudure des États−Unis et de la CEI peuvent être distinctes;

* H7:	modification de l’épaisseur de la collerette;

réduction de l’angle des languettes de contact de 20( à 2(;

* W21W:	culots combinés sur la feuille; version X;

* W21/5W:	culots combinés sur la feuille; version X.

Le Groupe de travail sur les sources lumineuses du GTB a également examiné la présente proposition d’amendement.

B.2.	TABLE DES MATIÈRES ACTUELLE, ANNEXE 1

Annexe 1:	Feuilles R2		18

Feuilles	H1		21

Feuilles	H3		24

Feuilles	H4		28

Feuilles	P21W	(seulement pour les feux-signalisation)	33

Feuille	P21/4W	(seulement pour les feux-signalisation)	35

Feuilles	P21/5W	(seulement pour les feux-signalisation)	36

Feuille	R5W, RR5W	(seulement pour les feux-signalisation)	39

Feuille	R10W, RY10W, RR10W (seulement pour les feux-signalisation)	40

Feuille	C5W	(seulement pour les feux-signalisation)	41

Feuilles	C21W	(seulement pour les feux-signalisation)	42

Feuille	T4W	(seulement pour les feux-signalisation)	44

Feuille	W5W, WY5W, WR5W (seulement pour les feux-signalisation)	45

Feuille	W3W	(seulement pour les feux-signalisation)	46

Feuilles	S1 et S2			47

Feuille	S3			49

Feuille	HS1			50

Feuilles	HS2			55

Feuilles	PY21W	(seulement pour les feux-signalisation)	58

Feuille	H6W	(seulement pour les feux-signalisation)	60

Feuilles	HB3 et HB3A		61

Feuilles	HB4 et HB4A		65

Feuille	T1.4W	(seulement pour les feux-signalisation)	69

Feuilles	H7			70

Feuilles	H27W/1 et H27W/2		74

Feuilles	P27W	(seulement pour les feux-signalisation)	77

Feuilles	P27/7W	(seulement pour les feux-signalisation)	79

Feuilles	H21W	(seulement pour les feux-signalisation)	83

Feuilles	W21W	(seulement pour les feux-signalisation)	85

Feuilles	W21/5W	(seulement pour les feux-signalisation)	87

Feuille	W2.3W	(seulement pour les feux-signalisation)	90

Feuilles	H8 et H8A			91

Feuilles	W16W		(seulement pour les feux-signalisation)	95

Feuilles	HIR1			96

Feuilles	PY27/7W		(seulement pour les feux-signalisation)	99

Feuilles	HIR2			102

Feuilles	H9 et H9A			105

Feuilles	H10			109

Feuilles	H11 et H11A		112

Feuilles	H12			116

Feuilles	WY21W		(seulement pour les feux-signalisation)	119

Feuille	WY2.3W		(seulement pour les feux-signalisation)	121

Feuilles	P19W, PY19W, PR19W

PS19W, PSY19W, PSR19W	(seulement pour les feux-signalisation)	122

Feuilles	P24W, PY24W, PR24W

PS24W, PSY24W, PSR24W	(seulement pour les feux-signalisation)	125

Feuilles H13 et H13A		128

Feuilles WP21W et WPY21W	(seulement pour les feux-signalisation)

Feuilles H14

Feuille  PR21W	(seulement pour les feux-signalisation)

Feuille  PR21/4W	(seulement pour les feux-signalisation)

Feuille  PR21/5W	(seulement pour les feux-signalisation)

Feuille  PR27/7W	(seulement pour les feux-signalisation)

-----

# Footnotes

Note du secrétariat: le texte proposé figure déjà dans la version actuelle du Règlement.