| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2003/62 20 June 2003 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ по вопросам

безопасности и Рабочей группы по перевозкам

опасных грузов

(Женева, 1-10 сентября 2003 года)

ПЕРЕВОЗКА ВЕЩЕСТВ ПОД № ООН 3097, 3100, 3121, 3127, 3132, 3133,

3135 И 3137, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ СОБОЙ КОМБИНИРОВАННУЮ ОПАСНОСТЬ КЛАССА 4 И ПОДКЛАССА 5.1, ПОДКЛАССА 4.3 И

ПОДКЛАССА 4.1, ПОДКЛАССА 4.3 И ПОДКЛАССА 4.2

Передано правительствами Швейцарии и Германии(

Секретариат получил от Центрального бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) предложение, которое приводится ниже.

РЕЗЮМЕ

Существо предложения:	Вышеупомянутые вещества, представляющие собой комбинированную опасность класса 4 и подкласса 5.1, подкласса 4.3 и подкласса 4.1, подкласса 4.3 и подкласса 4.2, перевозить запрещается.

Чтобы достичь согласования с МКМПОГ и сделать возможной перевозку веществ, представляющих собой упомянутую комбинированную опасность, запрещение на их перевозку следует заменить требованиями, регулирующими ее.

Предлагаемое решение:	Установить условия перевозки веществ под названными номерами ООН и внести нужные изменения в соответствующие подразделы главы 2.2.

Справочные документы:	TRANS/WP.15/AC.1/2002/8 - OCTI/RID/GT-III/2002/8.

Введение

Вещества или растворы и смеси под № ООН 3097, 3100, 3121, 3127, 3132, 3133, 3135 и 3137 запрещается перевозить потому, что в некоторых случаях они могут представлять собой особую опасность или обладать частично взрывоопасными свойствами.  Некоторые смеси, представляющие собой комбинированную опасность подкласса 4.3 и подкласса 4.1 (№ ООН 3132), были изучены в Германии.  В Швейцарии тоже существуют препараты, которые подпадают под номера ООН, являющиеся предметом настоящего предложения.

Предложение

Исключить из таблицы А, содержащейся в главе 3.2, указание "ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА" применительно к следующим номерам ООН:

3097, 3100, 3121, 3127, 3132, 3133, 3135 и 3137.

Предлагаемые условия перевозки указаны в таблицах, приведенных в приложениях 1 и 2 к настоящему документу (приложение 1 для МПОГ и приложение 2 для ДОПОГ).

Поэтому в главу 2.2 необходимо внести следующие изменения, касающиеся условий перевозки, установленных в главе 3.2:

Применительно к классу 4.1:

1.	Включить в подраздел 2.2.41.1 новый пункт 2.2.41.1.20 следующего содержания:

"2.2.41.1.20	Классификация легковоспламеняющихся твердых веществ, окисляющих или препаратов легковоспламеняющихся твердых веществ, окисляющих и их отнесение к № ООН 3097 должны осуществляться компетентным органом страны происхождения на основании протокола испытаний, составленного по результатам надлежащих испытаний, проведенных в соответствии с частями I и III Руководства по испытаниям и критериям.  В решении об утверждении должны быть указаны результаты классификации и соответствующие условия перевозки.  Если страна происхождения не является государством - участником КОТИФ/Договаривающейся стороной ДОПОГ, то классификация и условия перевозки должны быть признаны компетентным органом первого государства - участника КОТИФ/первой страны, являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ, по маршруту перевозки груза.  Легковоспламеняющиеся твердые вещества, окисляющие, которые не могут перевозиться в соответствии с условиями, установленными для № ООН 3097, к перевозке не допускаются, если только они не удовлетворяют требованиям, касающимся класса 1 (см. также пункт 2.1.3.7)".

2.	Пункт 2.2.41.2.2 исключить.

3.	Пункт 2.2.41.3, позиция "окисляющие ФО":  указание, приведенное в скобках для № ООН 3097, сформулировать следующим образом:

"(Классификация и отнесение к этому номеру осуществляются исключительно компетентным органом, см. пункт 2.2.41.1.20)".

Применительно к классу 4.2:

4.	Включить в подраздел 2.2.42.1 новый пункт 2.2.42.1.9 следующего содержания:

"2.2.42.1.9	Классификация самонагревающихся твердых веществ, окисляющих или препаратов самонагревающихся твердых веществ, окисляющих и их отнесение к № ООН 3127 должны осуществляться компетентным органом страны происхождения на основании протокола испытаний, составленного по результатам надлежащих испытаний, проведенных в соответствии с частями I и III Руководства по испытаниям и критериям.  В решении об утверждении должны быть указаны результаты классификации и соответствующие условия перевозки.  Если страна происхождения не является государством - участником КОТИФ/Договаривающейся стороной ДОПОГ, то классификация и условия перевозки должны быть признаны компетентным органом первого государства - участника КОТИФ/первой страны, являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ, по маршруту перевозки груза.  Самонагревающиеся твердые вещества, окисляющие, которые не могут перевозиться в соответствии с условиями, установленными для № ООН 3127, к перевозке не допускаются, если только они не удовлетворяют требованиям, касающимся класса 1 (см. также пункт 2.1.3.7)".

5.	Текст пункта 2.2.42.2, следующий после второго тире, исключить.

6.	Пункт 2.2.42.3, позиция "окисляющие SO":  указание, приведенное в скобках для № ООН 3127, сформулировать следующим образом:

"(Классификация и отнесение к этому номеру осуществляются исключительно компетентным органом, см. пункт 2.2.42.1.9)".

Применительно к подклассу 4.3:

7.	Включить в подраздел 2.2.43.1 новый пункт 2.2.43.1.9 следующего содержания:

"2.2.43.1.9	Классификация

- реагирующих с водой твердых веществ, легковоспламеняющихся,

- реагирующих с водой твердых веществ, окисляющих и

- реагирующих с водой твердых веществ, самонагревающихся или препаратов

- реагирующих с водой твердых веществ, легковоспламеняющихся,

- реагирующих с водой твердых веществ, окисляющих и

- реагирующих с водой твердых веществ, самонагревающихся

и их отнесение к № ООН 3132, 3133 или 3135 должны осуществляться компетентным органом страны происхождения на основании протокола испытаний, составленного по результатам надлежащих испытаний, проведенных в соответствии с частями I и III Руководства по испытаниям и критериям.  В решении об утверждении должны быть указаны результаты классификации и соответствующие условия перевозки.  Если страна происхождения не является государством - участником КОТИФ/Договаривающейся стороной ДОПОГ, то классификация и условия перевозки должны быть признаны компетентным органом первого государства - участника КОТИФ/первой страны, являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ, по маршруту перевозки груза.  Реагирующие с водой твердые вещества, легковоспламеняющиеся, которые не могут перевозиться в соответствии с условиями, установленными для № ООН 3132, 3133 или 3135, к перевозке не допускаются, если только они не удовлетворяют требованиям, касающимся класса 1 (см. также пункт 2.1.3.7)".

8.	Пункт 2.2.43.2 исключить.

9.	Пункт 2.2.43.3, позиция "твердые, легковоспламеняющиеся WF2":  указание, приведенное в скобках для № ООН 3132, сформулировать следующим образом:

"(Классификация и отнесение к этому номеру осуществляются исключительно компетентным органом, см. пункт 2.2.43.1.9)".

10.	Пункт 2.2.43.3, позиция "твердые, самонагревающиеся WS":  указание, приведенное в скобках для № ООН 3135, сформулировать следующим образом:

"(Классификация и отнесение к этому номеру осуществляются исключительно компетентным органом, см. пункт 2.2.43.1.9)".

11.	Пункт 2.2.43.3, позиция "твердые, окисляющие WО":  указание, приведенное в скобках для № ООН 3133, сформулировать следующим образом:

"(Классификация и отнесение к этому номеру осуществляются исключительно компетентным органом, см. пункт 2.2.43.1.9)".

Применительно к подклассу 5.1:

12.	Включить в подраздел 2.2.51.1 новый пункт 2.2.51.1.10 следующего содержания:

"2.2.51.1.10	Классификация

- окисляющих твердых веществ, самонагревающихся,

- окисляющих твердых веществ, реагирующих с водой,

- окисляющих твердых веществ, легковоспламеняющихся или препаратов

- окисляющих твердых веществ, самонагревающихся,

- окисляющих твердых веществ, реагирующих с водой,

- окисляющих твердых веществ, легковоспламеняющихся

и их отнесение к № ООН 3100, 3121 или 3137 должны осуществляться компетентным органом страны происхождения на основании протокола испытаний, составленного по результатам надлежащих испытаний, проведенных в соответствии с частями I и III Руководства по испытаниям и критериям.  В решении об утверждении должны быть указаны результаты классификации и соответствующие условия перевозки.  Если страна происхождения не является государством - участником КОТИФ/Договаривающейся стороной ДОПОГ, то классификация и условия перевозки должны быть признаны компетентным органом первого государства - участника КОТИФ/первой страны, являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ, по маршруту перевозки груза.  Легковоспламеняющиеся твердые вещества, окисляющие, которые не могут перевозиться в соответствии с условиями, установленными для № ООН 3100, 3121 или 3137, к перевозке не допускаются, если только они не удовлетворяют требованиям, касающимся класса 1 (см. также пункт 2.1.3.7)".

13.	Текст пункта 2.2.51.2.2, следующий после первого тире, исключить.

14.	Пункт 2.2.51.3, позиция "твердые, легковоспламеняющиеся ОF":  указание, приведенное в скобках для № ООН 3137, сформулировать следующим образом:

"(Классификация и отнесение к этому номеру осуществляются исключительно компетентным органом, см. пункт 2.2.51.1.10)".

15.	Пункт 2.2.51.3, позиция "твердые, самонагревающиеся ОS":  указание, приведенное в скобках для № ООН 3100, сформулировать следующим образом:

"(Классификация и отнесение к этому номеру осуществляются исключительно компетентным органом, см. пункт 2.2.51.1.10)".

16.	Пункт 2.2.51.3, позиция "твердые, самореактивные ОW":  указание, приведенное в скобках для № ООН 3121, сформулировать следующим образом:

"(Классификация и отнесение к этому номеру осуществляются исключительно компетентным органом, см. пункт 2.2.51.1.10)".

Поэтому в главу 3.3 необходимо внести следующие изменения, касающиеся условий перевозки, установленных в главе 3.2:

Включить в главу 3.3 следующее новое специальное положение МПОГ/ДОПОГ:

"6ху	Классификация веществ и смесей и их отнесение к этому номеру ООН должны осуществляться компетентным органом страны происхождения на основе протокола испытаний, составленного по результатам надлежащих испытаний, проведенных в соответствии с частями I и III Руководства по испытаниям и критериям".

Поэтому в главу 5.3 необходимо внести следующие изменения, касающиеся условий перевозки, установленных в главе 3.2:

Названия идентификационных номеров опасности в пункте 5.3.2.3.2 изменить следующим образом:

"423	твердое вещество, реагирующее с водой с выделением легковоспламеняющихся газов, или легковоспламеняющееся твердое вещество, реагирующее с водой с выделением легковоспламеняющихся газов, или самонагревающееся твердое вещество, опасно реагирующее с водой с выделением легковоспламеняющихся газов

Х423	твердое вещество, опасно реагирующее с водой1 с выделением легковоспламеняющихся газов, или легковоспламеняющееся твердое вещество, опасно реагирующее с водой1 с выделением легковоспламеняющихся газов, или самонагревающееся твердое вещество, опасно реагирующее с водой1 с выделением легковоспламеняющихся газов".

После идентификационного номера опасности 44 в пункте 5.3.2.3.2 включить следующие идентификационные номера опасности:

"45	легковоспламеняющееся или самонагревающееся твердое вещество, окисляющее

452	твердое вещество, реагирующее с водой с выделением легковоспламеняющихся газов, окисляющее

Х452	твердое вещество, опасно реагирующее с водой1 с выделением легковоспламеняющихся газов, окисляющее".

После идентификационного номера опасности 539 в пункте 5.3.2.3.2 включить следующие идентификационные номера опасности:

"54	окисляющее твердое вещество, легковоспламеняющееся или самонагревающееся

542	окисляющее твердое вещество, реагирующее с водой с выделением легковоспламеняющихся газов

Х542	окисляющее твердое вещество, опасно реагирующее с водой1 с выделением легковоспламеняющихся газов, способное самопроизвольно вести к бурной реакции".

После идентификационного номера опасности 55 в пункте 5.3.2.3.2 включить следующий идентификационный номер опасности:

Х554	сильноокисляющее твердое вещество, легковоспламеняющееся или самонагревающееся, способное самопроизвольно вести к бурной реакции".

Во время подготовки этого документа было обнаружено, что в главах 3.2 и 5.3 используются неодинаковые термины.  Так, в главе 3.2 речь идет об "окисляющем твердом веществе", тогда как в главе 5.3 используется термин "окисляющее вещество (интенсифицирующее горение)".  Поэтому предлагается исключить термин "(интенсифицирующий горение)" из названия следующих идентификационных номеров опасности:

225, 25, 265, 50, 539, 55, 556, 558, 559, 56, 568, 58, 59, 65, 665, 75, 85, 856 и 885.

Если это предложение не будет принято, то названия идентификационных номеров опасности, которые предлагается изменить или включить применительно к № ООН 3097, 3100, 3121, 3127, 3132, 3133, 3135 и 3137 в настоящем документе, необходимо будет изменить с учетом формулировки, используемой в МПОГ/ДОПОГ.

Обоснование

Безопасность:	Предлагаемые изменения не повредят безопасности, так как в данном случае классификация и отнесение к конкретному номеру ООН осуществляются компетентным органом страны происхождения на основании протокола испытаний, составленного по результатам надлежащих испытаний, проведенных в соответствии с частями I и III Руководства по испытаниям и критериям, как это уже сегодня делается в отношении самореактивных веществ подкласса 4.1 и органических пероксидов подкласса 5.2 (в этом последнем случае, однако, в соответствии с частью II Руководства по испытаниям и критериям).

Осуществимость:	Учитывая, что перевозка веществ, растворов и смесей, упомянутых в настоящем документе, до сих пор была невозможна и что установление условий перевозки, а также классификация и отнесение к конкретному номеру ООН осуществляются компетентным органом страны происхождения на основании протокола испытаний, составленного по результатам надлежащих испытаний, проведенных в соответствии с частями I и III Руководства по испытаниям и критериям, как это уже сегодня делается в отношении самореактивных веществ подкласса 4.1 и органических пероксидов подкласса 5.2 (в этом последнем случае, однако, в соответствии с частью II Руководства по испытаниям и критериям), - перевозка упомянутых веществ, растворов и смесей представляется вполне осуществимой.

Приложение 1

Поправки к главе 3.2 МПОГ

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Специальные положения | Ограниченные количества | Тара | Переносные цистерны и контейнеры для массовых грузов ООН | Цистерна ДОПОГ | Транспортное средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Специальные положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции по переносным цистернам | Специальные положения по переносным цистернам | Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3097 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯ-ЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 4.1 | FO | II | 4.1 + 5.1 | 274 6xy | LQ0 | P099 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 45 |
| 3097 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯ-ЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 4.1 | FO | III | 4.1 + 5.1 | 274 6xy | LQ0 | P099 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 45 |
| 3100 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕ-СЯ, Н.У.К. | 5.1 | OS | I | 5.1 + 4.2 | 274 6xy | LQ0 | P099 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | X554 |
| 3100 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕ-СЯ, Н.У.К. | 5.1 | OS | II | 5.1 + 4.2 | 274 6xy | LQ0 | P099 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 54 |
| 3121 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 5.1 | OW | I | 5.1 + 4.3 | 274 6xy | LQ0 | P099 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | X542 |
| 3121 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 5.1 | OW | II | 5.1 + 4.3 | 274 6xy | LQ0 | P099 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 542 |
| 3127 | САМОНАГРЕВАЮЩЕЕ-СЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 4.2 | SO | II | 4.2 + 5.1 | 274 6xy | LQ0 | P099 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 45 |
| 3127 | САМОНАГРЕВАЮЩЕЕ-СЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 4.2 | SO | III | 4.2 + 5.1 | 274 6xy | LQ0 | P099 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 45 |
| 3132 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯ-ЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 | WF2 | I | 4.3 + 4.1 | 274 6xy | LQ0 | P099 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | X423 |
| 3132 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯ-ЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 | WF2 | II | 4.3 + 4.1 | 274 6xy | LQ0 | P099 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 423 |
| 3132 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯ-ЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4.3 | WF2 | III | 4.3 + 4.1 | 274 6xy | LQ0 | P099 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 423 |
| 3133 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 4.3 | WO | I | 4.3 + 5.1 | 274 6xy | LQ0 | P099 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | X452 |
| 3133 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 4.3 | WO | II | 4.3 + 5.1 | 274 6xy | LQ0 | P099 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 452 |
| 3133 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 4.3 | WO | III | 4.3 + 5.1 | 274 6xy | LQ0 | P099 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 452 |
| 3135 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕ-СЯ, Н.У.К. | 4.3 | WS | I | 4.3 + 4.2 | 274 6xy | LQ0 | P099 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | X423 |
| 3135 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕ-СЯ, Н.У.К. | 4.3 | WS | II | 4.3 + 4.2 | 274 6xy | LQ0 | P099 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 423 |
| 3135 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕ-СЯ, Н.У.К. | 4.3 | WS | III | 4.3 + 4.2 | 274 6xy | LQ0 | P099 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 423 |
| 3137 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯ-ЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 5.1 | OF | I | 5.1 + 4.1 | 274 6xy | LQ0 | P099 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | X554 |

Приложение 2

Поправки к главе 3.2 ДОПОГ

| № ООН | Наименование и описание | Класс | Классификационный код | Группа упаковки | Знаки опасности | Специальные положения | Ограниченные количества | Тара | Переносные цистерны и контейнеры для массовых грузов ООН | Цистерна ДОПОГ | Транспортное средство для перевозки в цистернах | Транспортная категория | Специальные положения по перевозке | Идентификационный номер опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции по упаковке | Специальные положения по упаковке | Положения по совместной упаковке | Инструкции по переносным цистернам | Специальные положения по переносным цистернам | Код цистерны | Специальные положения |  |  | Упаковки | Перевозка навалом/насыпью | Погрузка, разгрузка и обработка | Эксплуатация |  |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 3097 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯ-ЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 4.1 | FO | II | 4.1 + 5.1 | 274 6xy | LQ0 | P099 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3097 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯ-ЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 4.1 | FO | III | 4.1 + 5.1 | 274 6xy | LQ0 | P099 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3100 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕ-СЯ, Н.У.К. | 5.1 | OS | I | 5.1 + 4.2 | 274 6xy | LQ0 | P099 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3100 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕ-СЯ, Н.У.К. | 5.1 | OS | II | 5.1 + 4.2 | 274 6xy | LQ0 | P099 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3121 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 5.1 | OW | I | 5.1 + 4.3 | 274 6xy | LQ0 | P099 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3121 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 5.1 | OW | II | 5.1 + 4.3 | 274 6xy | LQ0 | P099 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3127 | САМОНАГРЕВАЮЩЕЕ-СЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 4.2 | SO | II | 4.2 + 5.1 | 274 6xy | LQ0 | P099 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3127 | САМОНАГРЕВАЮЩЕЕ-СЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 4.2 | SO | III | 4.2 + 5.1 | 274 6xy | LQ0 | P099 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3132 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯ-ЮЩЕЕС Я, Н.У.К. | 4.3 | WF2 | I | 4.3 + 4.1 | 274 6xy | LQ0 | P099 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3132 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯ-ЮЩЕЕС Я, Н.У.К. | 4.3 | WF2 | II | 4.3 + 4.1 | 274 6xy | LQ0 | P099 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3132 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯ-ЮЩЕЕС Я, Н.У.К. | 4.3 | WF2 | III | 4.3 + 4.1 | 274 6xy | LQ0 | P099 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3133 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 4.3 | WO | I | 4.3 + 5.1 | 274 6xy | LQ0 | P099 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3133 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 4.3 | WO | II | 4.3 + 5.1 | 274 6xy | LQ0 | P099 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3133 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 4.3 | WO | III | 4.3 + 5.1 | 274 6xy | LQ0 | P099 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3135 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕ-СЯ, Н.У.К. | 4.3 | WS | I | 4.3 + 4.2 | 274 6xy | LQ0 | P099 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3135 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕ-СЯ, Н.У.К. | 4.3 | WS | II | 4.3 + 4.2 | 274 6xy | LQ0 | P099 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3135 | РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕ-СЯ, Н.У.К. | 4.3 | WS | III | 4.3 + 4.2 | 274 6xy | LQ0 | P099 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3137 | ОКИСЛЯЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯ-ЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 5.1 | OF | I | 5.1 + 4.1 | 274 6xy | LQ0 | P099 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |

-----

# Footnotes

( 	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2003/62.

# Text boxes

GE.03-22157   (R)    310703    140803