| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.2/2003/2 12 November 2002 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

###### Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

###### Совместное совещание экспертов по Правилам,

###### прилагаемым к Европейскому соглашению

###### о международной перевозке опасных грузов

###### по внутренним водным путям (ВОПОГ)*

(Седьмая сессия, Женева, 20-24 января 2003 года)

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ, ПРИЛАГАЕМЫМ К ВОПОГ С ИЗМЕНЕННОЙ СТРУКТУРОЙ

Представлено правительством Бельгии**

Секретариат воспроизводит ниже предложение правительства Бельгии относительно части 5 Правил, прилагаемых к ВОПОГ с измененной структурой.

_____________________

*	Это совещание организовано совместно Европейской экономической комиссией и Центральной комиссией судоходства по Рейну.

**	Распространен на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну в качестве документа CCNR-ZKR/ADN/WP.15/АС.2/2003/2.

Обоснование:

На последней сессии (май 2002 года) представитель Бельгии задавался вопросом о том, есть ли необходимость включать в ВОПОГ столь подробные положения о размещении знаков опасности и информационных табло (в частности, в главы 5.2 и 5.3).  Поэтому предлагается включить лишь положения, касающиеся знаков опасности;  что же касается остального, то можно было бы предусмотреть общую ссылку на положения международных правил, признаваемых в рамках ВОПОГ, и таким образом упростить главы 5.2 и 5.3 (см. пункты 22 и 23 документа TRANS/WP.15/АС.2/13).

Предложение:

"ГЛАВА 5.2

МАРКИРОВКА И ЗНАКИ ОПАСНОСТИ

В отношении положений, касающихся маркировки и знаков опасности на таре, крупногабаритной таре, сосудах для газов и КСГМГ, см. главу 5.2 ДОПОГ, МПОГ или МКМПОГ.

5.2.1	Образцы знаков (Воспроизвести образцы знаков, фигурирующие в нынешнем разделе 5.2.2.2.2)".

"ГЛАВА 5.3

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТАБЛО И МАРКИРОВКИ

В ВИДЕ ТАБЛИЧЕК ОРАНЖЕВОГО ЦВЕТА НА КОНТЕЙНЕРАХ, МЭГК, КОНТЕЙНЕРАХ-ЦИСТЕРНАХ, ПЕРЕНОСНЫХ ЦИСТЕРНАХ,

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ И ВАГОНАХ

В отношении положений, касающихся размещения информационных табло и маркировки в виде табличек оранжевого цвета на контейнерах, МЭГК, контейнерах-цистернах, переносных цистернах, транспортных средствах и вагонах, см. главу 5.3 ДОПОГ, МПОГ или МКМПОГ".

_______

# Text boxes

GE.02-24763   (R)  221102  221102