##### INF.11

15. Juli 2005

Original: Deutsch

RID/ADR

Gemeinsame Tagung des RID-Sicherheitsausschusses und der

Arbeitsgruppe für die Beförderung gefährlicher Güter

(Genf, 13. bis 23. September 2005)

Definition des Fassungsraumes von Tanks

Antrag der UIP

Auf der letzten Sitzung der Gemeinsamen Tagung in Bern wurde ein Antrag von UK angenommen, den Fassungsraum in Kapitel 1.2 neu zu definieren. Dabei soll der Fassungsraum als "das gesamte innere Volumen des Tankmantels oder Tankabteils" verstanden werden. Diese Definition ist sicher nicht falsch und für Druckbehälter üblich, jedoch berücksichtigt diese Festlegung nicht das Zusammenspiel des Fassungsraumes mit Forderungen des Kapitels 4.3.2.2 zum max. Füllungsgrad. Wird nach dieser Neudefinition bei einem stark geknickten Tank oder einem Tank mit eingezogenem Dom der so definierte Fassungsraum zur Bestimmung des Füllungs-grades herangezogen, so sind diese Tanks überfüllt.

# Antrag

Es sind zwei Lösungsansätze möglich:

- Aufhebung des Beschlusses der letzten Gemeinsamen Tagung von Bern und Definition des Fassungsraums als "maximal nutzbaren Fassungsraum im Innern eines Tanks..."

oder

- Beibehaltung der beschlossenen Definition des Fassungsraumes und zusätzliche Neudefinition eines "Nutzvolumens" oder "Nutzfassungsraumes" wie oben beschrieben.

In diesem Fall wären alle Angaben in 4.3.2.2. auf das "Nutzvolumen" zu beziehen und auch in Kapitel 6.8 im Bereich Kennzeichnung das "Nutzvolumen" einzuführen.

UIP bevorzugt den ersten Lösungsansatz, da hier keine Verwechselungsgefahr besteht und es nur einen "Fassungsraum" gibt. Zudem wird das Gefahrenpotential im Wesentlichen durch das nutzbare Volumen (Lademenge) bestimmt und nicht wie bei Druckgeräten durch das theoretische Gesamtvolumen.

### Sicherheitstechnische Bewertung

Die schlüssige Festlegung des Fassungsraumes, auch mit Blick auf Füllgrade, ist von großer sicherheitstechnischer Bedeutung.

__________