|  | Неофициальный документ № WP.29-136-22 (136-я сессия WP.29, 21-24 июня 2005 г., пункт 4.2.13. повестки дня) |
| --- | --- |
|  | Оригинал: РУССКИЙ |

Передано экспертом от Российской Федерации

Исправление к проекту дополнения 1 к Правилам № 115 ЕЭК ООН

(Документ TRANS/WP.29/2005/37)

А. предложение

1. Параграф 1.4., изменить редакцию:

"1.4. Эти правила  распространяются на модифицированные системы, предназначенные для  установки на транспортные средства категорий М и N, за исключением:

(а) транспортных средств, официально утвержденных до введения Правил № 83, 01 серия поправок,

(b) транспортных средств, официально утвержденных по Правилам № 83, официальные утверждения А и С,

(c) транспортных средств, официально утвержденных по Правилам № 83, иных, чем транспортные средства категорий М1 и N1,

(d) транспортных средств, официально утвержденных до введения Правил № 49, серия поправок 02.

Модифицированные транспортные средства должны соответствовать всем предписаниям Правил, на соответствие которым они были первоначально официально утверждены.

Требования для различных категорий (М1, N1 и др.) установлены в параграфах 2 -7.  1/"

2. Включить новый параграф 2.1., в редакции:

"2.1. "Модифицированная система" - специальная официально утвержденная система для питания автомобилей сжиженным нефтяным газом (СНГ) или сжатым природным газом (СПГ), предназначенная для установки на транспортные средства, находящиеся в эксплуатации, взамен оригинальных газовых систем или для установки впервые на транспортные средства с бензиновыми двигателями".

Параграфы 2.1 - 2.7 (прежние) перенумеровать как 2.2 - 2.8 соответственно.

## В. Обоснование

1. Предложенная редакция параграфа 1.4 в документе TRANS/WP.29/2005/37 делает невозможным применение Правил № 115 в странах, применяющих старые версии Правил № 83 и № 49.  В то же время, включение автомобилей, официально утвержденных на соответствие старым версиям Правил № 83 и № 49 в область распространения Правил     № 115 не окажет никакого отрицательного воздействия на экологическую ситуацию где бы то ни было.  Это обеспечивается формулировками параграфа 1.4, а также параграфа 1.2 Правил № 115.

2. Строгого определения модифицированной системы до настоящего времени в тексте Правил не приведено.

-----