| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2006/35 22 June 2006 RUSSIAN Original: FRENCH |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ по вопросам

безопасности и Рабочей группы по перевозкам

опасных грузов

Женева, 11-15 сентября 2006 года

Пункт 5 повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ(

Перевозка отработавших литиевых батарей

Предложение Европейской ассоциации производителей портативных

батарей (ЕАПБ/ЕПБА)

РЕЗЮМЕ Существо предложения: Совместное совещание приняло специальные положения, закрепляющие ряд изъятий в отношении перевозки отработавших литиевых батарей вместе с другими батареями или отдельно в целях их утилизации. Опыт применения этих положений на протяжении ряда лет показал, что некоторые части этих положений создают определенные проблемы практического порядка. Предлагаемое решение: изменить специальное положение 636 и инструкцию по упаковке Р903b.

Введение

1.	В целях облегчения перевозки отработавших батарей были приняты некоторые изъятия, касающиеся упаковки.  Батареи могут перевозиться навалом и без изолирования каждой батареи, однако для перевозки должны использоваться пластмассовые барабаны или ящики.  В них должен находиться прокладочный материал.

2.	Кроме того, операторы сбора и перевозки из мест первичного сбора до первого центра сортировки пользуются более широкими изъятиями при условии применения в качестве тары только сборных емкостей вместимостью менее 30 кг.

3.	Эти положения применяются только к батареям, масса брутто которых составляет менее 250 г.

Возникшие проблемы

4.	Несмотря на то, что эти положения облегчают перевозку отработавших батарей с целью их переработки, члены нашей Ассоциации еще сталкиваются с проблемами практического порядка при их реализации.

5.	Использование исключительно пластмассовой тары представляется непрактичным, и опыты, проведенные с металлическими барабанами, показывают, что их не только легче использовать, но они обеспечивают более высокую степень безопасности.  Электропроводность металла легко компенсируется использованием пластиковых пакетов.

6.	Прокладочные материалы использовать трудно и в них нет необходимости, поскольку перемещение батарей по отношению друг к другу можно ограничить за счет плотности укладки этих отходов.

7.	Вес каждой батареи или аккумулятора малого размера, с которыми мы имеем дело при их сборе, составляет обычно не более 500 г (батареи для портативных компьютеров).

8.	Применение более широких изъятий из положений МПОГ/ДОПОГ при первичном сборе вполне обоснованно, поскольку заинтересованные операторы (магазины…) не в состоянии их соблюдать.  Тем не менее на практике сборные баки используются для перевозки только в порядке исключения.  Существующие в настоящее время схемы работают следующим образом:  содержимое сборных баков перегружается в местах сбора в барабаны, соответствующие инструкции по упаковке Р903b, а затем барабаны перевозятся в сортировочный центр.

9.	Использование таких барабанов предоставляет дополнительные гарантии безопасности как при их погрузке/разгрузке, так и при перевозке.

10.	Мы хотели бы пользоваться более широкими изъятиями, предусмотренными в специальном положении 636, и иметь возможность использовать барабаны, однако с ограничением полной загрузки транспортного средства.

Предложение

Изменить специальное положение 636 следующим образом:

"636		а)	Отработавшие литиевые элементы и батареи, собранные и предъявленные для перевозки с целью их удаления, перевозимые со сборного пункта торгового предприятия к месту промежуточной переработки вместе с другими нелитиевыми элементами и батареями или отдельно, не подпадают под действие других положений ДОПОГ, если они отвечают следующим условиям:

i)	масса брутто каждого литиевого элемента или каждой литиевой батареи не превышает 500 г;

ii)	соблюдаются положения инструкции по упаковке P903b 2);

iii)	кроме того, вышеуказанные изъятия могут применяться к отработавшим элементам и батареям, собираемым вместе с батареями, на которые не распространяются положения МПОГ/ДОПОГ, если выполняются условия инструкции по упаковке Р903b 1) и если масса брутто груза не превышает 10 т.

b)	Элементы, установленные в оборудовании, не должны разряжаться во время перевозки до уровня, при котором напряжение в разомкнутой цепи составляет менее 2 вольт или двух третей напряжения неразряженного элемента, в зависимости от того, какая из этих величин является наименьшей.

с)	На упаковках, содержащих отработавшие батареи или элементы, упакованные в немаркированную тару, должна иметься надпись:  "Отработавшие литиевые элементы".

Сформулировать инструкцию по упаковке P903b следующим образом:

ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P903b

Настоящая инструкция по упаковке применяется к отработавшим элементам и батареям под № ООН 3090 и 3091.

Отработавшие литиевые элементы и батареи массой брутто не более 500 г, которые собираются с целью их удаления вместе с другими отработавшими нелитиевыми батареями или отдельно, могут перевозиться без обеспечения их индивидуальной защиты при следующих условиях: (1) в барабанах 1H2 или ящиках 4H2 или барабанах 1А2 или ящиках 4А, снабженных внутренним пластиковым пакетом, отвечающих требованиям испытаний для твердых веществ группы упаковки II; (2) в сборных баках из непроводимого материала, отвечающих общим требованиям пунктов 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.5 - 4.1.1.8, при массе брутто менее 30 кг.

Дополнительное требование Герметично закрытая тара должна быть снабжена выпускным устройством в соответствии с пунктом 4.1.1.8. Выпускное устройство должно быть сконструировано таким образом, чтобы избыточное давление, возникающее в результате выделения газов, не превышало 10 кПа.

Обоснование - проблемы безопасности

Использование металлической тары обеспечивает более высокую безопасность, проблема, связанная с проводимостью металла, устраняется благодаря использованию пакета из неэлектропроводного материала.

Увеличение массы батарей до 500 г не ведет к существенному увеличению опасности.  Кроме того, такие аккумуляторы помещаются в сборные емкости потребителями, и их сортировка не представляется возможной.

Собранные партии содержат в среднем от 0,20 до 1,5% литиевых батарей.  Максимально их доля может достигать 3%.

Следовательно, партия груза в 10 т содержит максимум 300 кг литиевых батарей, т.е. по отношению к перевозке такого же количества батарей применяется изъятие, предусмотренное в подразделе 1.1.3.6.  Применение к таким перевозкам только предписаний по упаковке и маркировке представляется нам столь же логичным и обеспечивающим достаточно безопасные условия перевозки.

-----

# Footnotes

( 	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2006/35.

# Text boxes

GE.06-23500   (R)	020806    030806