| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2008/76 11 April 2008 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств

Сто сорок пятая сессия

Женева, 24-27 июня 2008 года

Пункт 17.2 предварительной повестки дня

ХОД РАЗРАБОТКИ НОВЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРАВИЛ 
И ПОПРАВОК К ГЛОБАЛЬНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПРАВИЛАМ

Гтп № 7 (Подголовники)

Предложение по этапу II разработки гтп № 7 и учреждению
неофициальной группы для их подготовки

Передано представителем Японии

Воспроизводимый ниже текст был представлен Японией и содержит предложение по разработке поправок к глобальным техническим правилам (гтп) № 7.  Это предложение передается Исполнительному комитету (АС.3) Соглашения 1998 года для рассмотрения (пункт 6.4 Соглашения).  Если АС.3 согласится с необходимостью изменения гтп № 7, то это предложение следует передать соответствующей рабочей группе (пункт 6.3.3 Соглашения).  Данное предложение основано на неофициальном документе № WP.29-144-23.

I.	ЦЕЛЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.	Япония предлагает продолжить разработку гтп № 7 в рамках этапа II, подготовив поправку к этим гтп.  Япония также предлагает учредить неофициальную группу по разработке гтп на данном этапе.  Эта неофициальная группа обсудит соответствующие методы испытания и оценки травм при столкновениях с ударом сзади.

II.	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.	На сто сорок третьей сессии, состоявшейся в ноябре 2007 года, Всемирный форум для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) решил дать указания GRSP по разработке проекта гтп, касающихся подголовников (ECE/TRANS/WP.29/1064, пункт 81), и согласился с тем, что на этапе II разработки гтп необходимо, как это предусмотрено в неофициальном документе № WP.29-143-23-Rev.1, изучить следующие вопросы:

а)	высота подголовника 850 мм;

b)	соответствующее динамическое испытание, включая процедуру испытания, критерии травмирования и связанные с этим зоны для манекена BioRID II.

3.	Что касается оценки, то страховые группы из этой отрасли, такие, как Международная группа страхования и предупреждения хлыстовых травм (МГСПХ) (Институт страхования и безопасности дорожного движения (ИСБД) и центр Тэтчем), уже начали проводить динамические испытания.  В рамках программы EuroNCAP планируется ввести оценку динамических испытаний на хлыстовое повреждение в 2008 году, а японской программой JNCAP такое испытание планируется ввести в 2009 году.  Однако методы испытания и оценки разных программ отличаются.

4.	Рабочая группа 12 Европейского комитета по повышению безопасности транспортных средств (ЕКПБТ) занимается изучением соответствующего динамического испытания, включая процедуру испытания, критерии травмирования и связанные с этим зоны для манекена BioRID II.

III.	ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ И НАМЕЧЕННЫЕ ЗАДАЧИ

5.	В связи с высотой подголовника неофициальной группе следует:

а)	решить вопрос об определении эффективной высоты;

b)	установить требование по высоте.

6.	В связи с динамическим испытанием неофициальной группе следует:

а)	определить условия испытания, отражающие реальные дорожно-транспортные происшествия, включая характеристики спинок сидений и подголовников как единой системы;

i)	испытания на комплектных транспортных средствах, имеющихся на рынке, и/или испытания реальных сидений с использованием салазок;

ii)	число и условия ударов салазок;

b)	выяснить теоретические основы механизма хлыстовой травмы для определения метода, который лучше всего отражает реальные условия;

i)	анализ дорожно-транспортных происшествий;

ii)	добровольные испытания и имитационные испытания на основе моделей человеческого тела с использованием конечных элементов;

c)	оценить манекены, в случае применения которых вышеописанный механизм наилучшим образом отражает характеристики человеческого тела и является наиболее совершенным методом измерения;

i)	использование манекена BioRID II представляется многообещающим, поскольку по своим характеристикам он напоминает человеческое тело, однако по-прежнему необходимо совершенствовать методы испытания, структуру и т.д., так как существует проблема воспроизводимости результатов;

ii)	необходимо усовершенствовать метод установки манекена для сокращения расхождения результатов в первоначальном сидячем положении манекена;

d)	оценить показатели травмирования человеческого тела, которые отражают механизм нанесения хвостовой травмы;

i)	измерить относительное перемещение между верхней и нижней частями шеи, а также силы, прилагаемые к каждой из этих частей;

е)	определить исходные величины, которые следует базировать на результатах анализа риска травмирования и исследований практической осуществимости.

7.	Что касается оценки, то неофициальной группе следует оценить последствия снижения травмирования и эффективность затрат в случае принятие этих предложений.

IV.	ГРАФИК РАБОТЫ

8.	В 2008 году

а)	июнь - представление официального предложения Японии по разработке этапа II гтп, касающихся подголовников, на сессии WP.29

b)	июль - первое совещание неофициальной группы

с)	сроки будут уточнены - второе совещание неофициальной группы

d)	декабрь - представление Рабочей группе GRSP первого доклада о ходе работы

9.	В 2009 году

а)	сроки будут уточнены - третье совещание неофициальной группы

b)	май - представление Рабочей группе GRSP второго доклада о ходе работы и проекта требований по высоте подголовников

с)	сроки будут уточнены - четвертое совещание неофициальной группы

d)	декабрь - представление Рабочей группе GRSP третьего доклада о ходе работы

10.	После 2010 года

а)	сроки будут уточнены - представление Рабочей группе GRSP проекта требований к динамическим испытаниям

b)	сроки будут уточнены - представление Рабочей группе GRSP официального документа с текстом гтп

с)	сроки будут уточнены - представление Всемирному форуму WP.29 текста гтп для голосования

- - - - -

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.