| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2009/35 15 June 2009 RUSSIAN Original: FRENCH |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ

и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн/Женева, 8-18 сентября 2009 года

Пункт 6 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ

Согласование с Типовыми правилами ООН

Токсичные при вдыхании вещества и идентификационные номера опасности

Передано правительством Швейцарии,

РЕЗЮМЕ Существо предложения: Надлежащий выбор идентификационного номера опасности для токсичных при вдыхании веществ под № ООН 1510, 1810, 1834 и 1838. Предлагаемое решение: Введение измененных идентификационных номеров опасности для позиций под № ООН 1510, 1810, 1834 и 1838, ГУ I. Справочные документы: Неофициальный документ ECE/TRANS/WP.15/AC.1/HAR/ 2009/1 и доклад Рабочей группы по согласованию (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2009/16 и -/Add.1).

Введение

1.	В пункте 26 своего доклада ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2009/16 Рабочая группа по согласованию с Типовыми правилами просит Совместное совещание оценить правильность присвоения идентификационного номера опасности веществам под № ООН 1510, 1810, 1834 и 1838.   В неофициальном документе ECE/TRANS/WP.15/AC.1/ HAR/2009/1 для № ООН 1510, 1810, 1834 и 1838 предлагаются идентификационные номера опасности в соответствии с критериями классификации, предусмотренными в пункте 2.1.3.5.3.  Однако в четырех упомянутых случаях этот подход не позволяет присвоить этим веществам идентификационный номер опасности, отражающий их основную опасность.

2.	Рассматриваемые вещества ранее были отнесены к другим классам (5.1 и 8), прежде чем эксперты ООН в течение предыдущего двухгодичного периода оценили опасность этих веществ в плане токсичности при вдыхании.  После того как опасность ингаляционной токсичности была учтена, эти вещества были переведены в класс 6.1, ГУ I.  В приведенной ниже таблице указаны идентификационные номера опасности этих веществ до и после изменения их классификации.

| № ООН | Класс | Идентификационный номер опасности |
| --- | --- | --- |
|  | в настоящее время | согласно Типовым правилам | в настоящее время | согласно предложению, содержащемуся в документе ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2009/16 |
| 1510 | 5.1 | 6.1 | 559 | 665 |
| 1810 | 8 | 6.1 | X80 | 668 |
| 1834 | 8 | 6.1 | X88 | 668 |
| 1838 | 8 | 6.1 | X80 | 668 |

3.	Указанные идентификационные номера опасности имеют следующие значения:

559	сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество, способное самопроизвольно вести к бурной реакции

X80	коррозионное или слабокоррозионное вещество, опасно реагирующее с водой1

X88	сильнокоррозионное вещество, опасно реагирующее с водой1

665	сильнотоксичное вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение)

668	сильнотоксичное вещество, коррозионное

4.	Можно констатировать, что в случае № ООН 1510 информация относительно опасности самопроизвольной бурной реакции, передаваемая идентификационным номером опасности 559, утрачена в новом номере 665.

5.	Также и в случае № ООН 1810, 1834 и 1838 информация, указывающая на то, что вещество опасно реагирует с водой и что, прежде чем использовать воду, необходимо проконсультироваться с экспертом, утрачена в номере 668.

6.	Какого-либо идентификационного номера опасности, в котором одновременно указывалось бы на опасность сильной токсичности и вышеупомянутые другие свойства, не существует, так что для сохранения этой информации, имеющей весьма важное значение для аварийных служб, необходимо ввести новую серию идентификационных номеров, учитывающих существующие виды опасности.

7.	В докладе Группы по согласованию ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2009/16 предлагается повторение цифры 6 (668).  В настоящее время повторение цифры 6 в идентификационном номере опасности используется для тех веществ, которые являются сильнотоксичными как при проглатывании, так и при соприкосновении с кожей.  По нашему мнению, для аварийных служб ингаляционную опасность лучше было бы обозначить с помощью сочетания цифр 62.  Цифра 6 обозначает токсичность, а цифра 2 - газ или, в данном случае, пары.  Это позволило бы аварийным службам отличать опасность ингаляционной токсичности от опасности пероральной токсичности или токсичности при соприкосновении с кожей.

Предложение

8.	Добавить в перечень идентификационных номеров опасности, приведенный в пункте 5.3.2.3.2, следующие позиции:

6259	сильнотоксичное при вдыхании вещество, сильноокисляющее (интенсифицирующее горение), способное самопроизвольно вести к бурной реакции

628	сильнотоксичное при вдыхании вещество, коррозионное

623	сильнотоксичное при вдыхании вещество, лековоспламеняющееся (температура вспышки не выше 60°)

62		сильнотоксичное при вдыхании вещество

X628	сильнотоксичное при вдыхании вещество, коррозионное, опасно реагирующее с водой1

X6288	сильнотоксичное при вдыхании вещество, сильнокоррозионное, опасно реагирующее с водой1

9.	В колонке 20 таблицы А главы 3.2. заменить идентификационные номера опасности для ГУ I в позициях под № ООН 1510, 1810, 1834 и 1838 следующими номерами:

| № ООН | Предлагаемый индентификационный номер опасности |
| --- | --- |
| 1510 | 6259 |
| 1810 | X628 |
| 1834 | X6288 |
| 1838 | X628 |

10.	В документе ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2009/16/Add.1 для всех токсичных при вдыхании веществ обозначить ингаляционную токсичность сочетанием цифр "62" вместо "66".

Обоснование

11.	Для № ООН 1510 опасность очень бурной реакции лучше отражается посредством цифры 9.

12.	Понятие "сильноокисляющее" утрачивается, однако для аварийных служб указание на опасность бурной реакции является более важным, чем информация о том, что вещество является сильноокисляющим.  Для других номеров ООН сохраняется весьма важная информация о том, что вещество опасно реагирует с водой.

_____________

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.7 c)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2009/35.

1 	Вода используется исключительно с одобрения экспертов.

1 	Вода используется исключительно с одобрения экспертов.