| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2009/41 19 June 2009 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 8(11 сентября 2009 года и
Женева, 14(18 сентября 2009 года
Пункт 7а предварительной повестки дня

РАЗЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ

Нерассмотренные вопросы

Предложение о внесении изменений в пункт 2.2.9.1.10.5.2 (классификация веществ, опасных для окружающей среды)

Передано Европейским советом федераций химической промышленности (ЕСФХП),

| РЕЗЮМЕ |
| --- |
| Существо предложения: | Цель настоящего предложения заключается в том, чтобы устранить противоречие между МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ и новым Регламентом Европейского союза 1272/2008/ЕС о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей, а также вытекающее из этого противоречия несоответствие между МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ и Международным кодексом морской перевозки опасных грузов (МКМПОГ). |
| Предлагаемое решение: | Внести изменения в пункт 2.2.9.1.10.5.2. Подписать многосторонние соглашения ДОПОГ М205 и МПОГ 2/2009. |
| Справочные документы: | Нет. |

Справочная информация

1.	Директивы ЕС о классификации, маркировке и упаковке веществ (Директива 67/548/ЕЕС) и смесей (Директива 1999/45/ЕС) заменяются в настоящее время Регламентом Европейского союза 1272/2008/ЕС (так называемым "Регламентом CLP"), который в значительной мере приведен в соответствие с Согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки химических веществ (СГС).

2.	Однако между действующими директивами Совета ЕС и новым Регламентом CLP существует расхождение, которое касается критериев водной токсичности и повлияет на классификацию ряда веществ.  Если СГС полностью освобождает вещества с хронической токсичностью > 1 мг/л и острой токсичностью > 1 мг/л от классификации в качестве "опасных для окружающей среды", то директивы ЕС ограничились неприменением R50/53, но не R51/53, сохранив, таким образом, классификацию "N".

3.	Это различие наглядно демонстрируется следующим, заимствованным из практики, примером:  жидкость со значением Л(Э)К50 8 мг/л и значением NOEC 2,7 мг/л должна квалифицироваться как "N" (R 51/53) согласно Директиве 67/548/ЕЕС.  Однако в соответствии с СГС и согласно схеме процедуры классификации веществ, опасных для окружающей среды (пункт 2.2.9.1.10.3 МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ), эта жидкость классифицируется как "вещество, не опасное для окружающей среды".

4.	Такое отнесение к веществам, не опасным для окружающей среды, в целях перевозки противоречит, однако, пункту 2.2.9.1.10.5.2 МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ, который требует отнесения всех веществ "N" к № ООН 3077 или 3082 (если они не могут быть отнесены к какой-либо другой позиции).  Это означает, что в случае, если какой-либо перевозчик уже применяет СГС для целей обработки груза, т.е. применяет Регламент 1272/2008/ЕС, то возникает противоречие между классификацией для цели обработки и классификацией для цели перевозки одного и того же вещества.

5.	Кроме того, сохраняется несоответствие между классификацией согласно МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ и классификацией согласно МКМПОГ.  Действительно, такое вещество не относится в настоящее время к разряду опасных для перевозки морем, так как согласно критериям классификации, содержащимся в 33-й поправке к МКМПОГ, это вещество не считается загрязнителем морской среды.  Поскольку NOEC > 1 мг/л, это положение не изменится и после вступления в силу 34-й поправки.

6.	Это расхождение в классификации между МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ и МКМПОГ приведет к путанице и задержит процесс международного согласования, на который нацелены СГС и Рекомендации ООН.  Оно может побудить европейские предприятия к классификации таких веществ в качестве опасных грузов под № ООН № 3077 или 3082 для всех видов перевозок (это разрешается специальными положениями 909 МКМПОГ, А97 Технических инструкций Международной организации гражданской авиации/Правил перевозок опасных грузов Международной ассоциации воздушного транспорта и 146 раздела 49 Кодекса федеральных правил (КФП49) Соединенных Штатов Америки, даже если они не удовлетворяют установленным этими правилами критериям отнесения к веществам, опасным для окружающей среды), но это может соответствовать не всем европейским правилам сухопутных перевозок.  Поэтому такое несоответствие может помешать межрегиональным перевозкам и затруднить импорт товаров в Европу в предстоящие годы.

Предложение

7.	Чтобы позволить предприятиям классифицировать грузы в соответствии с Регламентом 1272/2008/ЕС, а следовательно, и с СГС, ЕСФХП предлагает изменить пункт 2.2.9.1.10.5.2 путем добавления к нему следующего текста:

"если только они не классифицированы как вещества, не опасные для окружающей среды, согласно Регламенту ЕС 1272/2008/ЕС13.

________________________

13	Official Journal of the European Communities No. L 353, of 30 December 2008".

8.	Чтобы предприятия не сталкивались с межтранспортными различиями вплоть до включения измененного пункта 2.2.9.1.10.5.2 в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ издания 2011 года, необходимо заключить многостороннее соглашение для временного урегулирования этого вопроса в ожидании 2011 года.  Для этого могли бы быть использованы многосторонние соглашения ДОПОГ М185 и МПОГ 1/2007, но срок их действия истекает 30 июня 2009 года.  К счастью, Соединенное Королевство инициировало недавно соглашения ДОПОГ М205 и МПОГ 2/2009:  их содержание не отличается от содержания предшествующих соглашений, они действительны до 1 июня 2011 года и предлагают идеальное решение этой временной проблемы.  Если поправка, предложенная в пункте 7 настоящего документа, будет принята, то национальным компетентным органам, которые еще не сделали этого, предлагается подписать соглашение ДОПОГ М205 и соответствующее ему соглашение МПОГ 2/2009.

Обоснование

9.	Предприятия должны иметь возможность в полной мере использовать новое законодательство, не ставя под угрозу безопасность и избегая путаницы в учете различных аспектов законодательства.

10.	Подписание соглашения М205 требуется не только для веществ, экспортируемых из Европы, но также для импортируемых в Европу многочисленных партий груза, правомерно классифицированных иностранными грузоотправителями как грузы, не опасные для морских и воздушных перевозок.  В случае отсутствия многостороннего соглашения эти вещества нужно будет классифицировать - для дальнейшей перевозки по суше по направлению от морского или воздушного порта к пункту назначения - как опасные грузы под № ООН 3077/3082 согласно пункту 2.2.9.1.10.5.2 МПОГ/ДОПОГ/ ВОПОГ.  Таким образом, соглашение М205 поможет избежать проблем во время предварительной и/или дальнейшей перевозки по автомобильным или железным дорогам.

Последствия для безопасности

11.	Не предвидится никаких проблем.

Осуществимость

12.	Не предвидится никаких проблем, так как в предыдущие годы уже заключались аналогичные многосторонние соглашения ДОПОГ М185 и МПОГ 1/2007.

_______

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006(2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.7c).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2009/41.