| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.29/2009/9 18 décembre 2008 FRANÇAIS Original : ANGLAIS et FRANÇAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

Cent-quarantième-septième session
Genève, 10-13 mars 2009
Point 4.2.30 de l’ordre du jour provisoire

ACCORD DE 1958

Considération des projets d'amendements aux Règlements existants

Proposition de supplément 7 au Règlement No 106

(Pneumatiques pour véhicules agricoles)

Communication du groupe de travail en matière de roulement et de freinage */

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le groupe de travail en matière de roulement et de freinage (GRRF) à sa soixantième-quatrième session (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/64, para. 39).  Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2007/21/Rev.1, modifié par le paragraphe 39 du rapport. Il est transmis au WP.29 et à l'AC.1 pour examen.

Ajouter un nouveau paragraphe, libellé comme suit:

"3.1.8.1	l’inscription "I-3" pour les pneumatiques pour machines agricoles de type "traction", comme indiqué à l’annexe 5, tableaux 5 et 6."

Ajouter un nouveau paragraphe, libellé comme suit:

"6.4.3	Toutefois, pour les types de pneumatique dont la désignation de dimension figure dans la première colonne des tableaux de l’annexe 5, les pourcentages autorisés sont ceux figurant dans les tableaux pertinents, le cas échéant."

Annexe 3, partie C, modifier comme suit:

"PARTIE C: PNEUMATIQUES POUR MACHINES AGRICOLES

Exemple d’inscriptions devant figurer sur les pneumatiques
satisfaisant au présent Règlement

250/70 R 20 IMP

HAUTEUR MINIMUM DES INSCRIPTIONS (en mm)

…

c)	La mention "TUBELESS", l’éventuelle mention I-3, la mention facultative "RADIAL", la mention facultative "IMPLEMENT" et la date de fabrication ne doivent pas obligatoirement être placées à proximité de la désignation de la dimension."

Annexe 5

Tableau 5, titre, modifier comme suit:

"Tableau 5 Pneumatiques pour machines agricoles − Taille normale"

Tableau 5, ajouter les nouvelles dimensions ci-après:

"

| Désignation de la dimension du pneumatique | Code de la largeur théorique de la jante (A1) | Grosseur nominale du boudin (S1) | Diamètre hors tout (D) | Diamètre nominal de la jante (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (en mm) | (en mm) | (en mm) |
| 4.10/3.50-4 IMP | 2,10 | 89 | 272 | 101 |
| 190-8 IMP | 5,50 | 182 | 430 | 203 |

"

Tableau 5, dédoubler la colonne intitulée "Diamètre hors tout" (D) en surmontant la nouvelle colonne d’un astérisque et ajouter dans cette nouvelle colonne les valeurs du diamètre hors tout pour les dimensions ci-dessous:

"Tableau 5  Pneumatiques pour machines agricoles − Taille normale

| Désignation de la dimension du pneumatique | Code de la largeur théorique de la jante (A1) | Grosseur nominale du boudin (S1) | Diamètre hors tout (D) | Diamètre nominal de la jante (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (*) |  |
|  |  | (en mm) | (en mm) | (en mm) |
| 4.00 − 8 IMP | 3 | 112 | 418 | 425 | 203 |
| 4.00 − 9 IMP | 3 | 112 | 443 | 460 | 229 |
| 4.0 − 10 IMP | 3 | 114 | 455 | 465 | 254 |
| 4.00 − 10 IMP | 3 | 114 | 465 | 475 | 254 |
| 4.00 − 12 IMP | 3 | 112 | 519 | 536 | 305 |
| 4.00 − 15 IMP | 3 | 112 | 595 | 612 | 381 |
| 4.00 − 18 IMP | 3 | 112 | 672 | 688 | 457 |
| 4.50 − 19 IMP | 3 | 124 | 720 | 733 | 483 |
| 4.80 − 8 IMP | 3,75 | 121 | 423 | 449 | 203 |
| 5.0 − 10 IMP | 4 | 145 | 505 | 517 | 254 |
| 5.00 − 12 IMP | 4 | 145 | 567 | 580 | 305 |
| 5.00 − 14 IMP | 4 | 145 | 618 | 631 | 356 |
| 5.00 − 15 IMP | 3 | 130 | 639 | 655 | 381 |
| 5.50 − 16 IMP | 4 | 150 | 685 | 703 | 406 |
| 5.90 − 15 IMP | 4 | 150 | 665 | 681 | 381 |
| 6.00 − 9 IMP | 4,5 | 169 | 543 | 556 | 229 |
| 6.00 − 16 IMP | 4 | 158 | 712 | 729 | 406 |
| 6.50 − 16 IMP | 4,5 | 173 | 735 | 754 | 406 |
| 6.70 − 15 IMP | 4,5 | 182 | 704 | 720 | 381 |
| 7.00 − 12 IMP | 5 | 187 | 667 | 685 | 305 |
| 7.50 − 10 IMP | 6 | 214 | 634 | 649 | 254 |
| 7.50 − 16 IMP | 5,5 | 202 | 785 | 801 | 406 |
| 7.50 − 18 IMP | 5,5 | 202 | 836 | 852 | 457 |
| 7.50 − 20 IMP | 5,5 | 202 | 887 | 903 | 508 |
| 7.50 − 24 IMP | 5,5 | 202 | 989 | 1 013 | 610 |
| 7.60 − 15 IMP | 5,5 | 193 | 734 | 751 | 381 |
| 13.50 − 16.1 IMP | 11 | 353 | 1 021 | 1 043 | 409 |  |

"

Sous le tableau 5 (1/2), ajouter les notes ci-après:

"Notes:

1.	La mention "IMP" peut être remplacée par la mention "IMPLEMENT" sur les flancs du pneumatique.

2.	Les pneumatiques à structure radiale sont reconnaissables à la lettre "R" qui remplace le signe "-" (par exemple 7.5 L R 15).

3.	Les diamètres hors tout (D) figurant dans la colonne (*) concernent les pneumatiques portant le code de classification "I-3" − (voir par. 3.1.8.2)."

Tableau 6 (1/2), dédoubler la colonne intitulée "Diamètre hors tout" (D) en surmontant la nouvelle colonne d’un astérisque et ajouter dans cette nouvelle colonne les valeurs du diamètre hors tout pour les dimensions ci-dessous:

"Tableau 6 (1/2)  Pneumatiques pour machines agricoles − Taille basse

| Désignation de la dimension du pneumatique | Code de la largeur théorique de la jante (A1) | Grosseur nominale du boudin (S1) | Diamètre hors tout (D) | Diamètre nominal de la jante (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (*) |  |
|  |  | (en mm) | (en mm) | (en mm) |
| 8.5L − 14 IMP | 6 | 216 | 721 | 735 | 356 |
| 9.5L – 14 IMP | 7 | 241 | 741 | 757 | 356 |
| 9.5L – 15 IMP | 7 | 241 | 767 | 782 | 381 |
| 11L − 14 IMP | 8 | 279 | 752 | 770 | 356 |
| 11L – 15 IMP | 8 | 279 | 777 | 796 | 381 |
| 11L – 16 IMP | 8 | 279 | 803 | 821 | 406 |
| 12.5L − 15 IMP | 10 | 318 | 823 | 845 | 381 |
| 12.5L – 16 IMP | 10 | 318 | 848 | 870 | 406 |
| 16.5L – 16.1 IMP IMP | 14 | 419 | 1 024 | 1 046 | 409 |

"

Sous le tableau 6 (1/2), ajouter une note 3 ainsi conçue:

"3.	Les diamètres hors tout (D) figurant dans la colonne (*) concernent les pneumatiques portant le code de classification "I-3" − (voir par. 3.1.8.2)."

Tableau 6 (2/2), dédoubler la colonne intitulée "Diamètre hors tout" en surmontant la nouvelle colonne d’un astérisque et ajouter dans cette nouvelle colonne les valeurs du diamètre hors tout pour les dimensions ci-dessous:

"Tableau 6 (2/2)  Pneumatiques pour machines agricoles − Taille basse

| Désignation de la dimension du pneumatique | Code de la largeur théorique de la jante (A1) | Grosseur nominale du boudin (S1) | Diamètre hors tout (D) | Diamètre nominal de la jante (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (*) |  |
|  |  | (mm) | (mm) | (mm) |
| 6.5/80 − 12 IMP | 5 | 163 | 569 | 588 | 305 |
| 6.5/80 − 15 IMP | 5 | 163 | 645 | 663 | 381 |
| 9.0/75 − 16 IMP | 7 | 226 | 749 | 770 | 406 |
| 10.0/80 − 12 IMP | 9 | 264 | 710 | 730 | 305 |
| 11.0/65 − 12 IMP | 9 | 281 | 670 | 692 | 305 |
| 10.0/75 − 15.3 IMP | 9 | 264 | 760 | 780 | 389 |
| 11.5/80 − 15.3 IMP | 9 | 290 | 845 | 867 | 389 |
| 10.5/80 − 18 IMP | 9 | 274 | 885 | 907 | 457 |
| 12.0/75 − 18 IMP | 9 | 299 | 915 | 937 | 457 |
| 12.5/80 - 18 IMP | 9 | 308 | 965 | 987 | 457 |
| 14.5/80 − 18 IMP | 12 | 372 | 1 060 | 1 082 | 457 |
| 15.0/55 − 17 IMP | 13 | 391 | 850 | 872 | 432 |
| 15.5/80 − 24 IMP | 13 | 394 | 1 240 | 1 262 | 610 |
| 16.0/70 - 20 IMP | 14 | 418 | 1 075 | 1 097 | 508 |
| 16.5/85 − 24 IMP | 13 | 417 | 1 322 | 1 344 | 610 |
| 16.5/85 − 28 IMP | 13 | 417 | 1 423 | 1 445 | 711 |

"

Sous le tableau 6 (2/2), ajouter une note ainsi conçue:

"3.	Les diamètres hors tout (D) figurant dans la colonne (*) concernent les pneumatiques portant le code de classification "I-3" − (voir par. 3.1.8.2)."

Tableau 7 (1/2), ajouter les nouvelles dimensions ci-après:

"

| Désignation de la dimension du pneumatique | Code de la largeur théorique de la jante (A1) | Grosseur nominale du boudin (S1) | Diamètre hors tout (D) | Diamètre nominal de la jante (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mm) | (mm) | (mm) |
| 13x6.00-6 | 5 | 154 | 330 | 152 |
| 14x4.50-6 | 3,5 | 113 | 356 | 152 |
| 18x7.50-8 | 6 | 191 | 457 | 203 |
| 19x9.50-8 | 7,5 | 240 | 483 | 203 |
| 20x8.00-8 | 6,5 | 204 | 508 | 203 |
| 20x9.00-8 | 7 | 227 | 508 | 203 |
| 21x7.00-10 | 5,5 | 177 | 533 | 254 |
| 23x9.50-12 | 7 | 235 | 577 | 305 |
| 24x12.00-12 | 9,5 | 304 | 610 | 305 |
| 25x8.00-12 | 6,5 | 203 | 635 | 305 |
| 25x10.00-12 | 8 | 254 | 635 | 305 |
| 25x11.00-12 | 9 | 279 | 635 | 305 |

"

Tableau 7 (2/2), ajouter la nouvelle dimension ci-après:

"

| Désignation de la dimension du pneumatique | Code de la largeur théorique de la jante (A1) | Grosseur nominale du boudin (S1) | Diamètre hors tout (D) | Diamètre nominal de la jante (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (en mm) | (en mm) | (en mm) |
| DH73x50.00-32 | 44 | 1 270 | 1 880 | 813 |

"

Sous le tableau 7 (2/2), ajouter une nouvelle note, ainsi conçue:

"4.	Coefficient b) pour le calcul du diamètre hors tout Dmax:

a)	1,12 pour les pneumatiques dont le diamètre nominal de la jante (d) est inférieur à 380 mm;

b)	1,10 pour les pneumatiques dont le diamètre nominal de la jante (d) est égal ou supérieur à 381 mm."

- - - - -

# Footnotes

*/ Conformément au programme de travail pour 2006-2010 du Comité des Transports Intérieurs (ECE/TRANS/166/Add.1, programme d'activité 02.4), la mission du Forum mondial est de développer, harmoniser et mettre à jour les Règlements dans le but d'améliorer la performance des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.