| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.29/2009/105 23 juillet 2009 FRANÇAIS Original: ANGLAIS ET FRANÇAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

Cent quarante-neuvième session
Genève, 10-13 novembre 2009
Point 4.2.28 de l’ordre du jour provisoire

ACCORD DE 1958

Examen des projets d’amendements aux Règlements existants

Proposition de complément 9 au Règlement no 110
(Organes spéciaux pour GNC)

Communication du Groupe de travail des dispositions générales de sécurité *

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le groupe de travail des dispositions générales de sécurité (GRSG) à sa quatre-vingt-seizième session.  Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2009/3, non modifié. Il est transmis pour examen au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité Administratif (AC.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/75, par. 30).

Ajouter un nouveau paragraphe 17.9.4, ainsi conçu:

«17.9.4	Les embouts de remplissage (récipients) pour véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 1/, doivent être conformes aux données de construction indiquées de manière détaillée dans la figure 2 de l’annexe 4F ou aux données de construction indiquées de manière détaillée dans la figure 1 de l’annexe 4F.».

Annexe 4F,

Paragraphe 2.1, modifier comme suit:

«2.1	L’embout de remplissage doit être conforme aux prescriptions énoncées au paragraphe 3 et doit avoir les dimensions indiquées au paragraphe 4.».

Paragraphe 2.2, modifier comme suit (y compris la nouvelle note de bas de page 2/):

«2.2	Les embouts de remplissage conçus conformément à la norme ISO 14469-1, première édition, du 1er novembre 2004 1/ ou à la norme ISO 14469-2:2007 2/ et répondant à toutes les prescriptions y figurant, sont réputés satisfaire aux prescriptions des paragraphes 3 et 4 de la présente annexe.».

__________

2/ 	Véhicules routiers − Connecteur de remplissage en gaz naturel comprimé (GNC) − Partie 2: Connecteurs de 20 MPa (200 bar), taille 2».

Paragraphe 4.1, la note de bas de page 2/ devient la note de bas de page 3/

Ajouter un nouveau paragraphe 4.2, ainsi conçu:

«4.2	Dans la figure 2 sont indiquées les dimensions de l’embout de remplissage pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 3/.».

Ajouter, après la figure 1, une nouvelle figure 2, ainsi conçue:

«Figure 2: Embout de remplissage (récipient) de 20 MPa de taille 2
pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3

»

- - - - -

# Footnotes

* Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2006-2010 (ECE/TRANS/166/Add.1, programme d’activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer la performance des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.