| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2009/105 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: General 23 July 2009 Russian Original: English and French |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования 
правил в области транспортных средств

Сто сорок девятая сессия
Женева, 10-13 ноября 2009 года
Пункт 4.2.28 предварительной повестки дня
Соглашение 1958 года -
Рассмотрение проектов поправок 
к действующим правилам:
Предложение по дополнению 9 к Правилам № 110
(Элементы оборудования для работы
на сжатом природном газе (СПГ))

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности*

Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), на ее девяносто шестой сессии. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2009/3 без поправок. Этот текст передается на рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административного комитета (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/75, пункт 30).

Включить новый пункт 17.9.4 следующего содержания:

"17.9.4	В случае транспортных средств категорий M2, M3, N2 и N31 заправочный блок (узел) должен соответствовать деталям чертежа, указанным на рисунке 2 приложения 4F, либо деталям чертежа, указанным на рисунке 1 приложения 4F".

Приложение 4F,

Пункт 2.1 изменить следующим образом:

"2.1		Заправочный блок должен отвечать требованиям, предусмотренным в пункте 3, и должен иметь размеры, указанные в пункте 4".

Пункт 2.2 изменить следующим образом (включив новую сноску 2):

"2.2		Считается, что заправочные блоки, сконструированные в соответствии со стандартом ISO 14469-1, первое издание 2004-11-011, или ISO 14469-2:20072 и отвечающие всем предусмотренным в этом стандарте требованиям, соответствуют предписаниям пунктов 3 и 4 настоящего приложения".

________________

2	Автотранспортные средства - Заправочный соединитель, предназначенный для сжатого природного газа (СПГ) - Часть 2: соединитель размера 2, рассчитанный на 20 MПa (200 бар)".

Пункт 4.1, нумерацию сноски 2 следует изменить на 3.

Включить новый пункт 4.2 следующего содержания:

"4.2		На рис. 2 обозначены размеры заправочного блока для транспортных средств категорий M2, M3, N2 и N33".

Включить после рис. 1 следующий новый рис. 2:

"Рис. 2:	Заправочный блок (узел) размера 2 для транспортных средств категорий M2, M3, N2 и N3

"

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

Размеры в миллиметрах

Обозначения

1	поверхность (внутренний диаметр) = ø15,47 ± 0,1  ширина  = ø3,53 ± 0,2

a	В данной зоне не должно находиться никаких элементов

Шероховатость поверхности < Ra 3,2 мкм.

Уплотняемая поверхность на готовом изделии: 0,8 мкм - 0,05 мкм.

Твердость материала: минимум 75 по шкале Роквелла.