| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2009/12 17 December 2008 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Сто сорок седьмая сессия

Женева, 10-13 марта 2009 года

Пункт 4.2.2 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по исправлению 1 к дополнению 16 к поправкам серии 01 
к Правилам № 6 
(Указатели поворота)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)*/

Воспроизведенный ниже текст был принят GRE на ее шестидесятой сессии.  В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2008/61 c поправками, указанными в приложении V к докладу.  Он представлен на рассмотрение WP.29 и АС.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/60, пункт 30).

Включить новый пункт 2.15 следующего содержания:

Пункты 6.2 и 6.3, изменить нумерацию на пункты 6.1.1 и 6.1.2 и изложить в следующей редакции:

"6.1.1	Для двух или более огней указателя поворота в сборе суммарная сила света не должна превышать максимального значения, предписанного для одиночного огня, умноженного на 1,4.  Это требование не применяется к огням категории 2а.

6.1.2		Если два или более огней в сборе, имеющих одно и то же назначение, считаются одиночным огнем, они должны соответствовать требованиям относительно:

а)	максимальной силы света при включении всех огней (последняя колонка таблицы);

b)	минимальной силы света в случае несрабатывания одного из огней".

Пункт 6.4 (прежний), изменить нумерацию на пункт 6.2 и изложить в следующей редакции:

"6.2		В случае несрабатывания одиночного огня категорий 1, 1а, 1b, 2 а и 2b, имеющего более одного источника света, применяются следующие положения:  …".

Пункты 6.5-6.10 (прежние), изменить нумерацию на пункты 6.3-6.8.

-------

# Footnotes

*/	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.