| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2009/17 17 December 2008 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто сорок седьмая сессия

Женева, 10-13 марта 2009 года

Пункт 4.2.11 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по дополнению 2 к поправкам серии 03 к Правилам № 27

(Предупреждающий треугольник)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)*

Воспроизведенный ниже текст был принят GRE на ее шестидесятой сессии.  В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2008/31 с поправками, указанными в приложении III к докладу.  Он представлен на рассмотрение WP.29 и АС.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/60, пункт 22).

Включить новый пункт 2.9 следующего содержания:

"2.9	"цвет отраженного/флюоресцентного света устройства".  Определения цвета отраженного/флюоресцентного света приводятся в пунктах 2.30 и 2.32 Правил № 48".

Пункт 7.2.1.2 изменить следующим образом:

"7.2.1.2	Когда светоотражающее устройство освещается стандартным источником А МКО при угле расхождения лучей в 1/3° и угле освещения V = H = 0° или получается нецветное отражение на освещаемой поверхности при V = ± 5°, H = 0°, то координаты цветности красного отраженного светового потока должны находиться в пределах в соответствии с пунктом 2.30 Правил № 48".

Приложение 5

Пункт 2.1.1 изменить следующим образом:

"2.1.1	… в пределах цветности, определенных в пункте 2.30 Правил № 48".

-------

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.