| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2009/30 17 December 2008 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств

Сто сорок седьмая сессия

Женева, 10-13 марта 2009 года

Пункт 4.2.28 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по дополнению 12 к Правилам № 98

(фары механических транспортных средств с газоразрядными источниками света)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRE)*

Воспроизведенный ниже текст был принят GRE на ее шестидесятой сессии.  В его основу положены документы ECE/TRANS/WP.29/GRE/2008/34 и ECE/TRANS/WP.29/GRE/2008/36, причем оба без поправок, и документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2008/56 с поправками, указанными в пункте 40 к докладу.  Он представлен на рассмотрение WP.29 и АС.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/60, пункты 28 и 40).

Пункт 5.2.1 изменить следующим образом:

"5.2.1	Фары оснащаются ………… регулировка фар обеспечивается иным образом.

Если фара, обеспечивающая основной луч ближнего света, и фара, обеспечивающая луч дальнего света, каждая из которых снабжена отдельным источником (отдельными источниками) света, группируются в единое устройство, то устройство регулировки должно допускать предписанную регулировку каждой из оптических систем отдельно.  Это предписание применяется к фарам, обеспечивающим противотуманный огонь и луч дальнего света, к фарам, обеспечивающим основной луч ближнего света и противотуманный огонь, и к фарам, обеспечивающим все эти три луча."

Пункт 5.5.3 изменить следующим образом:

"5.5.3	всегда обеспечивался основной луч ближнего света или луч дальнего света и исключалась любая возможность остановки механизма в промежуточном положении;"

Пункт 5.8.1, изменить следующим образом:

"5.8.1	Официальное утверждение газоразрядного источника (газоразрядных источников) света, который (которые) должен (должны) быть сменным(и) и используется (используются) в газоразрядных фарах или распределенных системах освещения, предоставляется на основании Правил № 99 и серии поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа.  Вместе с тем газоразрядный источник (газоразрядные источники) света, не получивший (не получившие) официального утверждения на основании Правил № 99, может (могут) использоваться только в том случае, если он (они) является (являются) несменной частью светогенератора.  Однако в случае распределенных систем освещения замена светогенератора может производиться без применения специальных инструментов также тогда, когда используемый источник света не получил официального утверждения."

Пункты 6.3.3-6.3.3.2 изменить следующим образом:

"6.3.3	Освещенность экрана пучком дальнего света должна отвечать следующим требованиям:

6.3.3.1	точка пересечения (HV) линий HH и VV должна находиться в плоскости, ограниченной кривой одинаковой освещенности, равняющейся 80% максимальной освещенности.  Эта максимальная освещенность, обозначаемая далее Emax, должна находиться в пределах 70 и 345 люкс;

6.3.3.2	установочная отметка, указанная в пункте 4.2.2.7 выше, получается по формуле:

установочная отметка = 0,146 Emax.

Это значение округляется до следующих величин:  17,5 - 20 - 25 - 27,5 - 30 - 37,5 - 40."

Пункт 6.5.2 изменить следующим образом:

"6.5.2	Дополнительные испытания проводятся после смещения отражателя вверх по вертикали под углом, указанным в пункте 2.1.4, или на два градуса в зависимости от того, какая из этих величин меньше, с помощью устройств регулировки фары.  Затем фара вновь устанавливается в нижнем положении (с помощью гониометра) и фотометрические характеристики должны быть соблюдены в следующих точках:

основной луч ближнего света:  HV и 75 R (соответственно 75 L),

дальний свет:  E max, HV в процентах от Emax.

Если устройства регулировки фары не допускают непрерывного перемещения фары, то выбирается ближайшее положение к двум градусам."

------

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.