| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.29/2009/46 17 décembre 2008 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

Cent quarante-septième session
Genève, 10-13 mars 2009
Point 4.2.42 de l’ordre du jour provisoire

ACCORD DE 1958

Examen des projets d’amendements à des règlements existants

Proposition de rectificatif 2 à la révision 2 du Règlement no 44
(Dispositifs de retenue pour enfants)

Communication du Groupe de travail de la sécurité passive (GRSP)

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le GRSP à sa quarante-quatrième session. Il est fondé sur un document sans cote (document informel GRP-44-31/Rev.1).  Il est transmis pour examen au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité administratif (AC.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/44).

Paragraphe 7.1.4.4.1.1, figure 1, ajouter, comme indiqué ci-dessous, un appel de note 5 à côté de la cote «550» et le texte de la note 5:

«7.1.4.4.1.1  Dispositifs de retenue pour enfants faisant face vers l’avant…

5/

Dimensions en mm

Figure 1

Agencement pour l’essai d’un dispositif faisant face vers l’avant

____________

5/	Pour le test spécifié au paragraphe 7.1.4.1.10.1.1, la dimension devra être de 500 mm.».

Paragraphe 8, l’appel de note 5 devient l’appel de note 6 et la note 5 devient la note 6.

Paragraphe 8.2.4.3.4, l’appel de note 6 devient l’appel de note 7 et la note 6 devient la note 7.

-----

# Footnotes

Conformément au programme de travail pour 2006-2010 du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/166/Add.1, activité 02.4), le Forum mondial élabore, harmonise et actualise les règlements, afin d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.