| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2009/83 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 29 July 2009 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто сорок девятая сессия

Женева, 10-13 ноября 2009 года

Пункт 4.2.2 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок
к действующим правилам: Предложение по дополнению 16
к поправкам серии 02 к Правилам № 7 (подфарники, задние
габаритные (боковые) огни, стоп-сигналы и контурные огни)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и
		световой сигнализации (GRE)*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят первой сессии. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2009/19 с поправками, содержащимися в приложении IV к докладу. Он представлен на рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) И Административного комитета (АС.1) ECE/TRANS/WP.29/GRE/61, пункт 24).

Пункт 6.1, таблица изменить следующим образом:

"6.1		По исходной оси сила света, излучаемого каждым из двух представленных устройств, должна  быть не ниже минимальной и не выше максимальной из указанных ниже величин:

|  | Минимальная сила света, кд | Максимальные значения в кд при использовании в качестве |
| --- | --- | --- |
|  |  | одиночного огня | огня (одиночного) с маркировкой "D" (пункт 4.2.2.6) |
| 6.1.1 | Подфарники, передние огни для обозначения контуров транспортного средства | 4 | 140 | 70 |
| 6.1.2 | Подфарники, совмещенные с фарами | 4 | 140 | - |
| 6.1.3 | Задние габаритные огни, задние контурные огни |  |  |  |
| 6.1.3.1 | R или R1 (с постоянной силой света) | 4 | 17 | 8,5 |
| 6.1.3.2 | R2 (с изменяемой силой света) | 4 | 42 | 21 |
| 6.1.4 | Стоп-сигналы |  |  |  |
| 6.1.4.1 | S1 (с постоянной силой света) | 60 | 260 | 130 |
| 6.1.4.2 | S2 (с изменяемой силой света) | 60 | 730 | 365 |
| 6.1.4.3 | S3 (с постоянной силой света) | 25 | 110 | 55 |
| 6.1.4.4 | S4 (с изменяемой силой света) | 25 | 160 | 80 |

"

Пункт 6.1.5 изменить следующим образом:

"6.1.5		В случае двух или более огней в сборе общая сила света не должна превышать максимального значения, предписанного для одиночного огня".

Пункт 6.1.6 изменить следующим образом:

"6.1.6		Если два или более огней в сборе, имеющих одно и то же назначение, считаются одиночным огнем, то они должны соответствовать требованиям относительно:

а)	максимальной силы света при одновременном включении всех огней,

b)	максимальной силы света в случае несрабатывания одного из огней".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.