| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2009/93 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 31 July 2009 Russian Original: |

Европейская Экономическая Комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил в области транспортных средств

Сто сорок девятая сессия

Женева, 10-13 ноября 2009 года

Пункт 4.2.21 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по исправлению 1 к дополнению 12 к Правилам № 98 (фары механических транспортных средств с газоразрядными источниками света)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят первой сессии. В его основу положен документ GRE-61-21, воспроизведенный в приложении VIII к докладу. Он представляется на рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административного комитета (АС.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/61, пункт 44).

Приложение 4 изменить следующим образом:

"…

| Сокращения: P: | огонь ближнего света |
| --- | --- |
| D: | огонь дальнего света (D1 + D2 означает два луча дальнего света) |
| F: | передняя противотуманная фара |
|  | означает цикл из 15 минут в выключенном состоянии и 5 минут во включенном состоянии |
|  | означает цикл из 9 минут в выключенном состоянии и 1 минуты во включенном состоянии |
|  | означает цикл из 15 минут во включенном состоянии и 5 минут в выключенном состоянии |

Все нижеуказанные сгруппированные фары и передние противотуманные фары вместе с добавленными маркировочными обозначениями приводятся в качестве примеров, и их перечень не является исчерпывающим.

1.	P или D либо F (DC или DR либо B)

| P, D или F |  |
| --- | --- |
| Дополнительный источник света или модуль (модули) СИД для углового освещения |  |
| 0 | 6 | 12 час. |

2.	P+F (DC B) или P+D (DCR)

| Дополнительный источник света или модуль (модули) СИД для углового освещения |  |
| --- | --- |
| D или F |  |
| P |  |
| 0 | 6 | 12 час. |

3.	P+F (DC B/) или DC/B либо P+D (DC/R)

| D или F |  |  |
| --- | --- | --- |
| P |  |  |
| Дополнительный источник света или модуль (модули) СИД для углового освещения |  |  |
| 0 | 6 | 12 час. |

4.	P+D (DCR) с тем же источником света

| Дополнительный источник света или модуль (модули) СИД для углового освещения |  |
| --- | --- |
| D |  |
| P |  |
| 0 | 6 | 12 час." |

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.