| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2010/104 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: General 2 August 2010 Russian Original: English and French |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования
правил в области транспортных средств

Сто пятьдесят вторая сессия

Женева, 9−12 ноября 2010 года

Пункт 4.6.2 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок
к действующим правилам, представленных GRE

Предложение по исправлению 1 к дополнению 35
к поправкам серии 03 к Правилам № 37 (лампы накаливания в механических транспортных
средствах и их прицепах)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)*

Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят третьей сессии. В его основу положен документ GRE 63-03, воспроизведенный в приложении II к докладу. Этот текст передается на рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административного комитета (АC.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/63, пункт 6).

Приложение 1,

Спецификация P13W/2, таблица, изменить следующим образом:

"…

| P13W Цоколь PG18,5d-1 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-147-1) |
| --- | --- |
| PW13W Цоколь WP3,3x14,5-7 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-164-1) |

…"

Спецификация PC16W/2, таблица, изменить следующим образом:

"…

| PW16W Цоколь WP3,3x14,5-8 PWY16W Цоколь WP3,3x14,5-9 PWR16W Цоколь WP3,3x14,5-10 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-164-1) |
| --- | --- |

…"

Спецификация P19W/2, таблица, изменить следующим образом:

"…

| PW19W Цоколь WP3,3x14,5-1 PWY19W Цоколь WP3,3x14,5-2 PWR19W Цоколь WP3,3x14,5-5 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-164-1) |
| --- | --- |

…"

Спецификация P24W/2, таблица, изменить следующим образом:

"…

| PW24W Цоколь WP3,3x14,5-3 PWY24W Цоколь WP3,3x14,5-4 PWR24W Цоколь WP3,3x14,5-6 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-164-1) |
| --- | --- |

…"

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.