|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2011/12 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 17 décembre 2010 Français Original: Anglais et français |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

153e session

Genève, 8–11 mars 2011

Point 4.7.6 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen de projets d’amendements
à des Règlements existants soumis par le GRE

Proposition de complément 15 au Règlement no 50 (Feux de position, feux-stop et indicateurs de direction pour cyclomoteurs et motocycles)

Communication du Groupe de travail de l’éclairage
et de la signalisation lumineuse (GRE)*

Le texte ci-après a été adopté par le Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE) à sa soixante-quatrième session. Il a été établi sur la base du  document ECE/TRANS/WP.29/GRE/2009/68, tel que modifié par l’annexe XIII du rapport. Il est transmis pour examen au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité Administratif (AC.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/64, par. 40).

Paragraphe 3.1.2, modifier comme suit:

«3.1.2 	Dans le cas d’un feu de position avant l’indication qu’il est destiné à émettre une lumière blanche ou jaune-auto.».

Paragraphe 9, modifier comme suit:

«9 	COULEUR DE LA LUMIÈRE ÉMISE

Les feux stop et les feux de position arrière doivent émettre une lumière rouge, les feux de position avant une lumière blanche ou jaune-auto et les feux indicateurs de direction une lumière jaune-auto…».

Écouter

Lire phonétiquement

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2006-2010 (ECE/TRANS/166/Add.1, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer la performance des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.