| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2011/13 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: General 17 December 2010 Russian Original: English and French |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят третья сессия
Женева, 8−11 марта 2011 года
Пункт 4.7.7 предварительной повестки дня
Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок
к действующим правилам, представленных GRE

Предложение по дополнению 13 к поправкам серии 01 к Правилам № 53 (установка устройств освещения на транспортные средства L3)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят четвертой сессии. В его основу положены документы ECE/TRANS/WP.29/GRE/2009/67 с поправками, содержащимися в приложении XIII к докладу, и ECE/TRANS/WP.29/GRE/2010/25 с поправками, содержащимися в приложении XIV к докладу. Этот текст передается Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1) для рассмотрения (ECE/TRANS/WP.29/GRE/64, пункты 40 и 41).

Пункт 5.13 изменить следующим образом:

"5.13	Цвета огней

Цвета огней, предусмотренные в настоящих Правилах, являются следующими:

| фара дальнего света: | белый |
| --- | --- |
| фара ближнего света: | белый |
| указатель поворота: | автожелтый |
| сигнал торможения: | красный |
| фонарь освещения заднего регистрационного знака: | белый |
| передний габаритный огонь: | белый или автожелтый |
| задний габаритный огонь: | красный |
| задний светоотражатель нетреугольной формы: | красный |
| боковой светоотражатель нетреугольной формы: | автожелтый спереди автожелтый или красный сзади |
| аварийный сигнал: | автожелтый |
| передний противотуманный фонарь: | белый или селективный желтый |
| задний противотуманный фонарь: | красный" |

Пункт 6.3.7 изменить следующим образом:

"6.3.7	Не допускается совмещения ни с каким другим огнем, за исключением переднего габаритного огня автожелтого цвета".

Пункт 6.4.7 изменить следующим образом:

"6.4.7	Контрольный сигнал

Контрольный сигнал является факультативным; если его устанавливают, то он должен представлять собой контрольный сигнал в виде немигающего предупреждающего сигнала, который загорается в случае несрабатывания сигналов торможения".

Пункт 6.6.1 изменить следующим образом:

"6.6.1	Количество

Один или два, если белого цвета

или

два (по одному с каждой стороны), если автожелтого цвета".

Пункт 6.6.7 изменить следующим образом:

"6.6.7	Прочие предписания

Если передний габаритный огонь совмещен с передним указателем поворота, то функциональная электрическая схема должна быть такой, чтобы габаритный огонь, расположенный на той же стороне, что и указатель поворота, выключался при работе указателя поворота в мигающем режиме".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.