|  | Nations Unies | ST/SG/AC.10/C.3/2012/72 |
| --- | --- | --- |
|  | Secrétariat | Distr. générale 13 septembre 2012 Français Original: anglais |

Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses
et du Système général harmonisé de classification
et d’étiquetage des produits chimiques

Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses

Quarante-deuxième session

Genève, 3-11 décembre 2012

Point 7 de l’ordre du jour provisoire

Nouvelles propositions d’amendements au Règlement type
pour le transport des marchandises dangereuses

Peroxydes organiques

Nouvelles préparations devant figurer dans le paragraphe 2.5.3.2.4 et l’instruction d’emballage IBC520

Communication du Conseil international des associations chimiques (ICCA)

Introduction

1.	Puisque plusieurs nouveaux peroxydes organiques et nouvelles préparations ont été mis sur le marché, il convient d’actualiser les listes du 2.5.3.2.4 et de l’instruction d’emballage IBC520. On trouvera en annexe une liste des nouveaux produits, le classement proposé, les références jointes pour agrément par l’autorité compétente et une synthèse des résultats d’épreuve justificatifs.

Propositions

2.	L’ICCA propose d’inclure deux rubriques modifiées et une correction dans le 2.5.3.2.4, à savoir la liste des peroxydes organiques déjà classés, comme indiqué ci-dessous en 3. En outre, il propose d’inclure deux modifications de l’instruction d’emballage IBC520, comme indiqué en 4.

3.	Amendements proposés au 2.5.3.2.4 − Liste des peroxydes organiques déjà classés:

| PEROXYDE ORGANIQUE | Concentration (%) | Diluant type A (%) | Diluant type B 1) (%) | Matières solides inertes (%) | Eau (%) | Méthode d’emballage | Température de régulation (°C) | Température critique (°C) | No ONU (rubrique générique) | Observations (voir la fin du tableau) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corriger: PEROXYDE DE DIBENZOYLE | >51-100 |  |  | ≤48 |  | OP2 |  |  | 3102 | 3) |
| Qui devient PEROXYDE DE DIBENZOYLE Observations: faute de frappe depuis la huitième révision | >52-100 |  |  | ≤48 |  | OP2 |  |  | 3102 | 3) |
| Modifier: PEROXYDICARBONATE DE DICÉTYLE | ≤100 |  |  |  |  | OP7 | +30 | +35 | 3116 |  |
| Qui devient PEROXYDICARBONATE DE DICÉTYLE | ≤100 |  |  |  |  | OP8 | +30 | +35 | 3120 |  |
| TRIMÉTHYL-3,5,5 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE | >32-100 |  | ≥68 |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
|  | ≤32 |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 |  |
| Qui devient TRIMÉTHYL-3,5,5 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE | >37-100 |  | ≥63 |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
|  | ≤37 |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 |  |
| Observation: Cette modification est proposée parce que, dans l’instruction d’emballage IBC520, ce produit, à une concentration ≤37 %, figure déjà dans la liste sous le No ONU 3109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.	Amendements proposés à l’instruction d’emballage IBC520:

| No ONU | Peroxyde organique | Type de GRV | Quantité maximale (litres) | Température de régulation | Température critique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3119 | PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE |  |  |  |  |
|  | Ajouter la nouvelle rubrique suivante: |  |  |  |  |
|  | Tetraméthyl-1,1,3,3 éthyl-2 peroxyhexanoate de butyle, à 67 % au plus, dans un diluant de type A | 31HA1 | 1 000 | +15 ºC | +20 ºC |
|  | Ajouter à la rubrique existante: |  |  |  |  |
|  | Peroxydicarbonate de bis-(éthyl-2 hexyle), à 62 % au plus, en dispersion stable dans l’eau | 31HA1 | 1 000 | -20 ºC | -10 ºC |

Annexe: Résultats d’épreuve des nouveaux peroxydes organiques et des préparations à ajouter ou à modifier (2.5.3.2.4 ou IBC520)

| No | Produit | Emballage | No ONU | Détonation | Pression/ Temps/C.1 | Déflagration/ C.2 | Épreuve de Koenen/ E.1 | Épreuve de la bombe des Pays-Bas/E.2 | Épreuve de Trauzl F.3 ou F.4 | Épreuve TDAA (H.3 ou H.4) | Numéro d’agrément de l’autorité compétente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Peroxydicarbonate de dicétyle, ≤100 % | OP8 | 3120 | Épreuve A.1 Pas de propagation | <2 170 kPa, non | 0,0 mm/s, non | <1 mm («O»), non | <1,0 mm (10 g), faible | n.c. | H.4 40 °C (400 ml) | NL TNO 12EM/562 |
| 2 | Peroxydicarbonate de bis (éthyl-2 hexyle), 62 % au plus, en dispersion stable dans l’eau | 31HA1 | 3119 | Épreuve A.1 Pas de propagation | <2 170 kPa, non | 0,0 mm/s, non | <1,0 mm («O»), non | 1,0 mm (50 g), faible | F.4 0,4 ml, faible | H.3 0 °C | NL TNO 08DV3/2133 |
| 3 | Éthyl-2 peroxyhexanoate de tétraméthyl-1,1,3,3 butyle, 67 % au plus, dans un diluant de type A | 31HA1 | 3119 | Épreuve A.6 Pas de propagation (90 %) | <2 170 kPa, non (94 %) | 0,33 mm/s, non (70 %) | <1 mm («A»), faible (70 %) | <3,5 mm, faible (70 %) | F.4 4 ml, faible (70 %) | H.3 +30 °C (65 %) | NL TNO 11 HPE/612 |

# Footnotes

Conformément au programme de travail du Sous-Comité pour la période 2011-2012, adopté par le Comité à sa cinquième session (voir ST/SG/AC.10/C.3/76, par. 116, et ST/SG/AC.10/38, par. 16).