| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2012/77 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 1 August 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят восьмая сессия

Женева, 13−16 ноября 2012 года

Пункт 4.7.16 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов 
поправок к действующим правилам, 
представленных GRE

Предложение по дополнению 15 к Правилам № 77 (стояночные огни)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят седьмой сессии в целях включения в Правила положений об использовании источников света со светоизлучающими диодами (СИД) в соответствии с проектом правил (Правила № XXX: ECE/TRANS/WP.29/2010/44 и Corr.1). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/12 без поправок (см. ECE/TRANS/WP.29/
GRE/67, пункт 25). Этот текст представлен на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1).

Пункт 2.3 изменить следующим образом:

"2.3		…

b)	характеристики… категория источника света, модуль источника света и т.д.).

Изменение цвета источника света или цвета любого фильтра не означает изменения типа."

Пункт 2.4 изменить следующим образом:

"2.4 		Приведенные в настоящих Правилах ссылки... на официальное утверждение типа.

Приведенные в настоящих Правилах ссылки на стандартный(ые) (эталонный(ые)) источник(и) света с СИД и на Правила № ХХХ относятся к Правилам № ХХХ и сериям поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа."

Пункт 3.2.1 изменить следующим образом:

"3.2.1		краткое техническое описание... источниками света, указываются, в частности:

a)	категория…; и/или

b)	категория или категории предписанного(ых) источника(ов) света с СИД; эта категория источника света с СИД должна входить в число категорий, предусмотренных в Правилах № XXX и в сериях поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа; и/или

с) 	конкретный идентификационный код модуля источника света."

Пункт 4.1.2 изменить следующим образом:

"4.1.2		должна проставляться... указывающая:

а)	категорию или категории предписываемого(ых) источника(ов) света; и/или

…"

Пункты 6.4−6.4.3 изменить следующим образом:

"6.4 		В случае сменного(ых) источника(ов) света:

6.4.1 		Может(гут) использоваться источник(и) света любой категории или категорий, официально утвержденной или утвержденных на основании Правил № 37 и/или Правил № XXX при условии, что в Правилах № 37 и в сериях поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа, или в Правилах № XXX и в сериях поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное утверждение типа, не предусматривается никаких ограничений на его (их) применение.

6.4.2 		Конструкция устройства должна быть такой, чтобы источник света мог устанавливаться только в правильном положении.

6.4.3		Патрон источника света должен соответствовать характеристикам, указанным в публикации 60061 МЭК. Применяется спецификация патрона, относящаяся к используемой категории источника света."

Пункты 8.1−8.1.4 изменить следующим образом:

"8.1		Все измерения − фотометрические и колориметрические − проводятся с использованием бесцветного или окрашенного стандартного источника света, относящегося к категории, предписанной для данного устройства, с подачей следующего напряжения:

а)	в случае ламп накаливания – напряжения, необходимого для создания контрольного светового потока, требующегося для ламп накаливания данной категории;

b)	в случае источников света с СИД – 6,75 В или 13,5 В; значение создаваемого светового потока корректируется. Поправочный коэффициент представляет собой соотношение между фактическим световым потоком и средним значением величины светового потока, получаемого при применяемом напряжении;

с)	в случае огней с несъемными источниками света − 6,75 В и 13,5 В, соответственно;

d)	в случае системы, в которой используется электронный механизм управления источником света, являющийся составной частью огня, − с подачей на входные клеммы фонаря напряжения, заявленного изготовителем, или, если это не указано, напряжения 6,75 В, 13,5 В или 28,0 В, соответственно;

e)	в случае системы, в которой используется электронный механизм управления источником света, не являющийся частью огня, − с подачей на входные клеммы фонаря напряжения, заявленного изготовителем."

Приложение 1, пункт 9 изменить следующим образом:

"9.		…

Число и категория (категории) источника (источников) света:

…"

Приложение 4, пункт 3.2 изменить следующим образом:

"3.2		На сменных источниках света:

в случае оснащения источниками света, рассчитанными на напряжение 6,75 В, 13,5 В или 28,0 В, полученные значения силы света корректируются. Для ламп накаливания поправочный коэффициент представляет собой соотношение между контрольным световым потоком и средним значением светового потока, получаемого при применяемом напряжении (6,75 В, 13,5 В или 28,0 В).

Для источников света с СИД поправочный коэффициент представляет собой соотношение между фактическим световым потоком и средним значением светового потока, получаемого при применяемом напряжении (6,75 В, 13,5 В или 28,0 В).

Фактические световые потоки каждого используемого источника света не должны отклоняться более чем на ± 5% от среднего значения. В качестве альтернативы и только в случае ламп накаливания может использоваться стандартная…"

Приложение 5

Пункт 1.2 изменить следующим образом:

"1.2		Что касается фотометрических характеристик... стандартным источником света, или в случае..."

Пункт 1.2.2 изменить следующим образом:

"1.2.2		Если огонь оснащен... с использованием другого стандартного источника света."

Пункт 1.3 изменить следующим образом:

"1.3		Координаты цветности... стандартным источником света или в случае огней, оснащенных..."

Приложение 6

Пункт 1.2 изменить следующим образом:

"1.2		Что касается фотометрических характеристик... стандартным источником света, или в случае…"

Пункт 1.2.2 изменить следующим образом:

"1.2.2		Если огонь оснащен... с использованием другого стандартного источника света."

Приложение 7, пункт 1.3 изменить следующим образом:

"1.3		Координаты цветности... стандартным источником света или, в случае бокового габаритного фонаря..."

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

Для целей настоящих Правил "являющийся составной частью огня" означает…"