| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2012/85 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 1 August 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят восьмая сессия

Женева, 13−16 ноября 2012 года

Пункт 4.7.24 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года – Рассмотрение проектов поправок
к действующим правилам, представленных GRE

Предложение по дополнению 4 к поправкам серии 01 к Правилам № 123 (адаптивные системы переднего освещения (АСПО))

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации*

Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят седьмой сессии в целях обновления определения "типа", включения в Правила № 48 определения гониометра (фотометра), внесения поправок в существующее описание гониометра, исправления и согласования положений, касающихся маркировки официального утверждения, а также повышения точности процедур проведения испытания на устойчивость фотометрических характеристик. В его основу положены документы ECE/TRANS/WP.29/GRE/2012/7, ECE/TRANS/WP.29/GRE/ 2012/8, ECE/TRANS/WP.29/GRE/2012/9 и ECE/TRANS/WP.29/GRE/2012/10 без поправок (ECE/TRANS/WP.29/GRE/67, пункты 24, 28, 29 и 30). Этот текст передается на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1).

Пункт 1.16 изменить следующим образом:

"1.16	"системы различных типов" означают системы, которые различаются в таких существенных аспектах, как:

1.16.1	фабричная или торговая марка (марки);

1.16.2	добавление или исключение элементов, способных изменить оптические характеристики/фотометрические свойства системы;

1.16.3	пригодность для правостороннего или левостороннего движения либо возможность использования в обеих системах дорожного движения;

1.16.4	функция(и), способ(ы) и классы переднего освещения;

1.16.5	характеристика(и) сигнала(ов), предусмотренная(ые) для системы;".

Включить новые пункты 3.5−3.5.3 следующего содержания:

"3.5		На модуле(ях) СИД, представленном(ых) наряду с официальным утверждением АСПО, должна быть нанесена следующая маркировка:

3.5.1		фирменное название или торговая марка заявителя. Эта маркировка должна быть четкой и нестираемой;

3.5.2		конкретный идентификационный код модуля. Эта маркировка должна быть четкой и нестираемой.

Этот конкретный идентификационный код … однако оба знака должны относиться к одному и тому же подателю заявки.

3.5.3		Если модуль (модули) СИД является (являются) несъемным(и), то маркировка для модуля (модулей) СИД не требуется".

Приложение 2 изменить следующим образом:

"Приложение 2

Примеры схемы знаков официального утверждения

Пример 1

Приложение 4, пункт 1.1.2.2 изменить следующим образом:

"1.1.2.2	Фотометрическое испытание:

В соответствии с требованиями настоящих Правил фотометрические значения проверяют в следующих точках:

луч ближнего света класса С и луч ближнего света каждого другого указанного класса: 50V, B50L и 25RR, если это применимо,

луч дальнего света в нейтральном состоянии: точка Imax.

Другая регулировка может производиться с целью учета любой возможной деформации основания испытательного образца в результате теплового воздействия (аспекты отклонения светотеневой границы охватываются в пункте 2 настоящего приложения).

За исключением точки B50L, между фотометрическими характеристиками и значениями, измеренными до начала испытания, допускается отклонение в 10%, включающее погрешности при фотометрическом измерении. Значение, измеренное в точке B50L, не должно превышать фотометрическое значение, измеренное до испытания, более чем на 170 кд".

Приложение 9, пункты 1.1−1.5 изменить следующим образом:

"1.		Общие положения

1.1		Система или ее часть (части) монтируется (монтируются) на гониометрической (фотометрической) системе.

1.2		Значения освещенности определяются посредством фотодатчика, находящегося в пределах квадрата со стороной 65 м на расстоянии не менее 25 м перед исходным центром каждого светового модуля перпендикулярно измерительной оси со стороны гониометрической (фотометрической) системы.

1.3		В процессе фотометрических измерений следует при помощи маскирования не допускать паразитных отражений.

1.4		Сила света измеряется на номинальном расстоянии в 25 м.

1.5		Угловые координаты указываются в градусах на сфере, соответствующей гониометрической (фотометрической) системе, определение которой содержится в Правилах № 48 (см. диаграмму 1).

Диаграмма 1 …"

Приложение 11, пункт 4.3.1.1 изменить следующим образом:

"4.3.1.1	Применительно к каждому существующему классу луча ближнего света и луча дальнего света производятся фотометрические измерения по истечении одной минуты функционирования соответствующих осветительных приборов в следующих испытательных точках:

луч ближнего света:	25RR,
луч дальнего света:	HV".

# Footnotes

* 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

…"

19243

00

X CWR

Е4

30

Рис. 2

a ( 8 мм (на стекле)

a ( 5 мм (на пластмассе)

19243

00

X CT

a / 3

a / 3

a / 3

Рис. 1

Е4

a / 2

a

a / 3