| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/62 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 7 August 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения
и световой сигнализации

Семидесятая сессия

Женева, 21−23 октября 2013 года

Пункт 5 d) предварительной повестки дня

Общие поправки – Правила № 48 и 112

Предложение по дополнению 6 к поправкам серии 01 к Правилам № 112 (фары, испускающие ассиметричный луч ближнего или дальнего света либо оба луча и оснащенные лампами накаливания и/или модулями светоизлучающих диодов (СИД))

Представлено экспертами от Германии*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Германии при содействии эксперта от Нидерландов с целью введения требований, нацеленных на исключение возможности преднамеренного несанкционированного изменения напряжения в случае основного луча ближнего света при использовании галогенных источников света, а также на согласование этих требований с предписаниями относительно рабочего напряжения, изложенными в Правилах № 48 ООН. Изменения к существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом (новые положения) или зачеркиванием (исключенные элементы).

I.	Предложение

Пункт 5.3 изменить следующим образом:

"5.3		Фару оснащают:

5.3.1		либо лампой (лампами) накаливания, официально утвержденной (утвержденными) на основании Правил № 37:

5.3.1.1	может использоваться любая лампа накаливания, официально утвержденная на основании Правил № 37, при условии, что в тексте Правил № 37 и в серии поправок к ним, действующей на момент подачи заявки на официальное утверждение, не предусматривается никаких ограничений на ее применение,

5.3.1.2	конструкция устройства должна быть такой, чтобы лампа накаливания могла устанавливаться только в правильном положении 6/,

5.3.1.3	патрон лампы накаливания должен соответствовать характеристикам, указанным в публикации № 60061 МЭК. Применяются спецификации патрона, относящиеся к используемой категории лампы накаливания,

5.3.1.4	Регулятор напряжения на клеммах устройства в пределах, определенных в Правилах № 48, электронный механизм управления источником света может для удобства размещаться в корпусе фары. Однако Для целей официального утверждения типа фар ближнего и/или дальнего света согласно положениям настоящих Правил такой регулятор напряжения электронный механизм управления источником света не считается частью фары и во время испытания для проверки характеристик согласно требованиям настоящих Правил должен быть отключен. Изготовитель указывает входное и выходное напряжение такого электронного механизма управления источником света для условий, в которых происходит официальное утверждение типа фар ближнего и/или дальнего света согласно положениям настоящих Правил,

5.3.1.4.1	в случае использования такого электронного механизма управления источником света измерения для проверки соответствия требованиям пунктов 5−8 настоящих Правил проводят с соблюдением следующих условий:

а)	как при минимальном, так и при максимальном напряжении на регуляторе напряжения согласно указаниям изготовителя;

b)	напряжение на клеммах лампы накаливания должно составлять не менее 6,0 В (6-вольтовые системы), 12,0 В (12-вольтовые системы) или 24,0 В (24-вольтовые системы) и не более 6,75 В (6-вольтовые системы), 13,5 В (12-вольтовые системы) или 28 В (24-вольтовые системы).

Факт использования такого электронного механизма управления источником света фиксируют в пункте 9 карточки сообщения, приведенной в приложении 1;

5.3.2		и/или модулем (модулями) СИД:…"

Приложение 1

Пункт 9 изменить следующим образом:

"…Номер и конкретный(е) идентификационный(е) код(ы) электронного механизма (электронных механизмов) управления источником света

Электронный механизм управления источником света размещен в корпусе фары: да/нет 2/

Общий номинальный световой поток, описанный в пункте 5.9, превышает 2 000 люмен: да/нет/не применимо2…"

II.	Обоснование

1.	В настоящем предложении учтены все замечания, полученные в ходе шестьдесят седьмой сессии GRE.

2.	По сравнению с исходным документом ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/18 внесены следующие изменения:

а)	пункт 5.27 в Правилах ООН № 48 оставлен без изменений. Основное содержание нового пункта 5.27.4 Правил ООН № 48 в исходном варианте предложения перенесено в соответствующую часть Правил ООН № 112 таким образом, чтобы соответствовать структуре Правил № 112;

b)	содержащийся в предыдущем предложении пункт 5.3.1.4 исключен;

с)	внесен новый пункт 5.3.1.4.1, который включает в себя соответствующий текст пункта 5.27.4 Правил ООН № 48 и касается исключительно использования ламп накаливания (поскольку другие варианты не имеют смысла!);

d)	кроме того, текст упрощен и логически обобщен, в том что касается технических характеристик и необходимых испытаний;

e)	из текста устранены противоречия;

f)	указаны предельные значения минимального и максимального напряжения;

g)	вся необходимая информация подлежит указанию в карточке сообщения.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.