| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2013/2 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 30 January 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Рабочая группа по общим предписаниям, 
касающимся безопасности

104-я сессия

Женева, 15−19 апреля 2013 года

Пункт 2 а) предварительной повестки дня

Правила № 107 (транспортные средства категорий M2 м M3): 
Предложение по дальнейшим поправкам

Предложение по дополнению 3 к поправкам серии 04 к Правилам № 107 (транспортные средства категорий M2 м M3)

Представлено экспертом от Российской Федерации*

Текст, воспроизведенный ниже, был подготовлен экспертом от Российской Федерации для внесения поправок в положения о высоте установки внутреннего органа аварийного управления служебной дверью в транспортных средствах класса В. Настоящий документ основан на неофициальном документе GRSG-103-09, распространенном в ходе 103-й сессии Рабочей группы по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG). Изменения к существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом.

I.	Предложение

Приложение 3, пункт 7.6.5.1.2 изменить следующим образом:

"7.6.5.1.2	размещаются на двери или в пределах 300 мм от нее на высоте не менее 1 600 мм, или, в случае транспортных средств класса В, могут размещаться на высоте 1 000−1 500 мм над первой ступенькой, если механизмы управления расположены изнутри (кроме расположенных изнутри механизмов управления двери, указанных в пункте 3.9.1 приложения 8);"

II.	Обоснование

1.	В соответствии с Правилами № 107 в некоторых транспортных средствах класса В минимальная высота в основном проходе и в проходе, обеспечивающем доступ, может составлять соответственно 1 500 мм или 1 400 мм (а у микроавтобусов вместимостью до 12 пассажиров эта высота может быть еще меньше − 1 200 мм), что не позволяет разместить внутренний орган аварийного управления служебной дверью, имеющей механический привод, на высоте не менее 1 600 мм.

2.	Согласно пункту 7.6.7.3 приложения 3 к Правилам № 107 ООН допускается возможность расположения внутренних органов управления запасными дверями в транспортных средствах классов I, II и III на высоте 1 000−1 500 мм, и, по нашему, мнению, это предписание можно также применять к служебным дверям транспортных средств класса В.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.