| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2013/6 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 1 February 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по общим предписаниям,
касающимся безопасности

104-я сессия

Женева, 15−19 апреля 2013 года

Пункт 7 предварительной повестки дня
Правила № 67 (оборудование 
для сжиженного нефтяного газа (СНГ))

Предложение по поправкам к Правилам № 67 (оборудование для сжиженного нефтяного газа (СНГ))

Представлено экспертом от Германии*

Воспроизведенный ниже текст был представлен экспертом от Германии для уточнения положений Правил № 67 ООН, касающихся шлангов в сборе.
Он заменяет собой документ ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2012/18, распространенный в ходе 103-й сессии Рабочей группы по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG). Изменения к существующему тексту Правил выделены жирным шрифтом.

I.	Предложение

Включить новый пункт 2.20 следующего содержания:

"2.20	"Шланг в сборе" означает комплект гибкого шланга с соединительными муфтами;"

Пункты 9.6 и 9.6.1 изменить следующим образом:

"9.6	Каждый шланг в сборе, относящийся к классу деталей высокого давления (класс 1) согласно классификации, приведенной в пункте 2 настоящих Правил, подвергается испытанию в течение полуминуты при давлении газа 3 000 кПа держателем официального утверждения.

9.6.1	Каждый шланг в сборе, относящийся к классу деталей высокого давления (класс 0) согласно классификации, приведенной в пункте 2 настоящих Правил, подвергается испытанию в течение полуминуты при заявленном эксплуатационном давлении газа держателем официального утверждения".

Приложение 8

Включить новый пункт 2.7.1 следующего содержания:

"2.7.1	Если шланг и соединительные муфты не монтируются держателем официального утверждения, то официальное утверждение охватывает:

а)	шланг,

b)	соединительные муфты и

c)	инструкцию по монтажу.

[Инструкцию по монтажу составляют на языке страны, в которую данный тип продукции будет поставлен, либо по крайней мере на английском языке. Она включает подробные характеристики оборудования, используемого для монтажа.]"

Пункты 2.7.1−2.7.3.1(прежние), изменить нумерацию на 2.7.2−2.7.4.1.

II.	Обоснование

1.	Для удобства введено определение "шланга в сборе".

2.	Нынешний текст Правил № 67 рассматривался на нескольких европейских совещаниях органов по официальному утверждению типа (СООУ), на которых обсуждался вопрос о том, что именно представляет собой выдаваемое официальное утверждение типа. Возможны следующие два варианта:

a)	официальное утверждение типа может быть предоставлено только в отношении комплекта шланга с соединительными муфтами, т.е. шланга в сборе;

b)	официальное утверждение типа может быть предоставлено также
в отношении шланга и соединительных муфт, которые подходят друг к другу, ноне укомплектованы в качестве шланга в сборе.

3.	В отступление от того, что было предложено в документе ECE/TRANS/ WP.29/GRSG/2012/18, в настоящем документе предлагается руководствоваться вариантом b) только в случае шлангов класса 2.

4.	Для шлангов класса 2 в настоящем предложении предусматривается возможность предоставления официального утверждения в отношении шлангов
и соединительных муфт, которые могут монтироваться компанией, не являющейся держателем официального утверждения. По аналогии с Правилами № 115 в данном предложении для такого случая оговаривается, что инструкция по монтажу является составной частью официального утверждения.
При этом, по всей видимости, необходимо рассмотреть требования, касающиеся языка и содержания инструкции.

5.	После внесения изменений в нынешний текст пунктов 9.6 и 9.6.1 очевидно, что каждый отдельный шланг в сборе класса 1 и класса 0 должен испытываться держателем официального утверждения, и поэтому монтаж этих частей должен производиться только держателем официального утверждения.

6.	В случае шлангов в сборе класса 2 держатель официального утверждения должен выполнить положения, касающиеся соответствия производства, с использованием:

a)	либо шлангов в сборе, монтируемых держателем официального утверждения;

b)	либо шлангов в сборе, монтируемых другими компаниями.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2010–2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8,
подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать
и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий доклад представлен в соответствии с этим мандатом.