|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.15/2014/18 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 22 août 2014 Original: français |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses

Quatre-vingt-dix-septième session

Genève, 3-7 novembre 2014

Point 6 b) de l’ordre du jour provisoire

Propositions d'amendement aux annexes A et B de l'ADR: 
construction et agrément des véhicules

Ligne directrice relative au certificat d’agrément selon le 9.1.3 de l’ADR

Communication du Gouvernement de la France

Résumé

Résumé analytique: Ce document vise à définir la ligne directrice concernant la façon de remplir le certificat d’agrément selon le 9.1.3 de l’ADR.

Mesures à prendre: Ajouter cette ligne directrice sur le site Web sous ADR, Guidelines.

Documents de référence: ECE/TRANS/WP.15/224, paragraphes 13 et 14.

Introduction

1.	Lors de sa session de mai 2014 et de la discussion sur le document informel INF.15 de l’Irlande, le Groupe de travail a confirmé que les directives sur la façon de remplir le certificat d’agrément pour les véhicules, figurant à l’annexe 4 du rapport du WP.15 de mai 2001 (document ECE/TRANS/165), étaient toujours valables sur cette question.

2.	Notant que certaines références étaient devenues obsolètes, le Groupe de travail a souhaité mettre à jour ces lignes directrices et les rendre plus visibles sur le site Web.

Proposition

3.	Ajouter sur le site Web sous ADR, Guidelines, la ligne directrice suivante :

Ligne directrice relative au certificat d'agrément selon le 9.1.3 de l'ADR

Les cases numérotées de l'imprimé du certificat d'agrément pour les véhicules transportant certaines marchandises dangereuses dont le modèle figure au 9.1.3.5 doivent être remplies comme suit :

1.	Certificat No

Le numéro est indiqué par le service émetteur.

2.	Constructeur du véhicule

Voir le(s) certificat(s) d'immatriculation.

3.	No d'identification du véhicule

Voir le(s) certificat(s) d'immatriculation et vérifier sur le(s) véhicule(s).

4.	No d'immatriculation

Voir le(s) certificat(s) d'immatriculation. Si le véhicule n'est toujours pas immatriculé à la date de délivrance du certificat d'agrément, ne rien mettre dans cette case en attendant l'immatriculation du véhicule.

Ou autre procédure prévue par le droit national.

5.	Nom et siège d'exploitation du transporteur, utilisateur ou propriétaire

6.	Description du véhicule

Conformément à la note de bas de page 1 du certificat, les descriptions doivent suivre les définitions des véhicules à moteur et des remorques des catégories N et O, telles que définis au paragraphe 2 de la Résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) ou dans la Directive 2007/46/CE.

Description des véhicules à moteur conformément à la R.E.3

| Maximum mass (Mm) | Power-driven vehicles of category N | Véhicule à moteur de catégorie N | Kraftfahrzeuge der Klasse N |
| --- | --- | --- | --- |
| Mm < 3.5t | Category N1 | Catégorie N1 | Klasse N1 |
| 3.5t < Mm < 12t | Category N2 | Catégorie N2 | Klasse N2 |
| Mm > 12t | Category N3 | Catégorie N3 | Klasse N3 |

### Description des véhicules à moteur conformément à la Directive 2007/46/CE

| Maximum mass (Mm) | Motor vehicles of category N | Véhicules à moteur de catégorie N | Kraftfahrzeuge der Klasse N |
| --- | --- | --- | --- |
| Mm < 3.5t | Lorry N1 | Camion N1 | Lastkraftwagen N1 |
| 3.5t < Mm < 12t | Lorry N2 | Camion N2 | Lastkraftwagen N2 |
| Mm > 12t | Lorry N3 | Camion N3 | Lastkraftwagen N3 |
| Mm < 3.5t | Tractor N1 | Tracteur N1 | Zugmaschine N1 |
| 3.5t < Mm < 12t | Tractor N2 | Tracteur N2 | Zugmaschine N2 |
| Mm > 12t | Tractor N3 | Tracteur N3 | Zugmaschine N3 |
| Mm < 3.5t | Tractor for semi-trailer N1 | Tracteur de semi-remorque N1 | Sattelzugmaschine N1 |
| 3.5t < Mm < 12t | Tractor for semi-trailer N2 | Tracteur de semi-remorque N2 | Sattelzugmaschine N2 |
| Mm > 12t | Tractor for semi-trailer N3 | Tracteur de semi-remorque N3 | Sattelzugmaschine N3 |

### Description des remorques

| Maximum Mass | Trailers | Remorques | Anhänger |
| --- | --- | --- | --- |
| Mm < 0.75t | Drawbar trailer O1/ Full trailer O1* | Remorque à timon d'attelage O1 | Deichselanhänger O1 |
| 0.75t < Mm < 3.5t | Drawbar trailer O2/ Full trailer O2* | Remorque à timon d'attelage O2 | Deichselanhänger O2 |
| 3.5t < Mm < 10t | Drawbar trailer O3/ Full trailer O3* | Remorque à timon d'attelage O3 | Deichselanhänger O3 |
| Mm > 10t | Drawbar trailer O4/ Full trailer O4* | Remorque à timon d'attelage O4 | Deichselanhänger O4 |
| Mm < 0.75t | Semi-trailer O1 | Semi-remorque O1 | Sattelanhänger O1 |
| 0.75t < Mm < 3.5t | Semi-trailer O2 | Semi-remorque O2 | Sattelanhänger O2 |
| 3.5t < Mm < 10t | Semi-trailer O3 | Semi-remorque O3 | Sattelanhänger O3 |
| Mm > 10t | Semi-trailer O4 | Semi-remorque O4 | Sattelanhänger O4 |
| Mm < 0.75t | Centre-axle trailer O1 | Remorque à essieu central O1 | Zentralachsanhänger O1 |
| 0.75t < Mm < 3.5t | Centre-axle trailer O2 | Remorque à essieu central O2 | Zentralachsanhänger O2 |
| 3.5t < Mm < 10t | Centre-axle trailer O3 | Remorque à essieu central O3 | Zentralachsanhänger O3 |
| Mm > 10t | Centre-axle trailer O4 | Remorque à essieu central O4 | Zentralachsanhänger O4 |

* "Full trailer" est le terme employé dans la résolution R.E.3

Conformément au 9.1.3.3, le certificat d'agrément d'un véhicule-citerne à déchets opérant sous vide doit en plus porter la mention : "véhicule-citerne à déchets opérant sous vide".

7.	Désignation(s) du véhicule selon le 9.1.1.2 de l'ADR

Afin d'éviter toute modification non autorisée du certificat, toutes les désignations non conformes doivent être biffées.

Plusieurs désignations sont possibles pour le même véhicule. Par exemple, un véhicule qui satisfait aux prescriptions applicables aux véhicules FL satisfait automatiquement aux prescriptions des véhicules AT. Dans ce cas, les deux désignations doivent figurer sur le certificat.

Les données figurant sous le 7 associées à celles du 10 définissent les marchandises pouvant être transportées par un véhicule.

8.	Dispositif de freinage d'endurance

La mention "sans objet" doit figurer sur les certificats des véhicules auxquels les dispositions concernant les dispositifs de freinage d'endurance ne sont pas applicables du fait de leur faible masse maximale ou de la faible masse de leurs remorques conformément à la note b) du tableau au 9.2.1.

Dans les autres cas, la deuxième ligne du No 8 doit être cochée et la valeur correcte indiquée. Dans certains pays, la masse maximale admissible d'immatriculation/en service dépasse 44 tonnes, mais conformément au 2.3.1.5 de l’annexe 5 du Règlement ECE No 13, cette valeur de 44 tonnes peut être considérée comme suffisante même si la masse maximale totale de l'ensemble est supérieure à 44 tonnes (voir note de bas de page 4 du certificat).

Exemple : La masse maximale d'un ensemble est de 50 tonnes (selon la réglementation nationale). L'efficacité du dispositif de freinage d'endurance est suffisante pour une masse maximale admissible de 44 t. Conformément au 2.3.1.5 de l’annexe 5 du Règlement ECE No 13, l'ensemble peut être exploité jusqu'à 50 tonnes.

9.	Description de la (des) citerne(s) fixe(s)/du véhicule-batterie

Voir l'agrément de type de la citerne, le dernier rapport de contrôle de la citerne ou la plaque de la citerne.

10.	Marchandises dangereuses autorisées au transport

Pour les véhicules autres que les véhicules EX/II et EX/III, les véhicules équipés d'une citerne fixe ou les véhicules-batteries, aucun renseignement n'est requis sous le 10. Ces véhicules (par exemple les tracteurs de semi-remorque) peuvent être utilisés pour le transport de marchandises avec la désignation figurant sous le 7.

10.1	Conformément au 9.3.7.3 concernant l'équipement électrique du compartiment de chargement des véhicules EX/II et EX/III, le degré de protection IP 65 est requis pour les véhicules destinés au transport d'explosifs du groupe de compatibilité J. Pour les autres explosifs, l'équipement électrique du compartiment de chargement doit avoir un degré de protection IP 54.

10.2	Pour les véhicules-citernes et les véhicules-batteries, il faut choisir entre l'une des deux possibilités suivantes :

-	soit une référence au code-citerne sous le 9.5 et à toute éventuelle disposition spéciale TC et TE sous le 9.6;

-	soit la liste des matières par classe, numéro ONU et, si nécessaire, par groupe d'emballage et désignation officielle de transport.

11.	Observations

Espace pour les observations (par exemple la date du prochain contrôle de la citerne).

12.	Valable jusqu'au

Indiquer la date d'expiration ainsi que le lieu et la date de délivrance. Le certificat doit être tamponné et signé par le service ayant délivré le certificat.

13.	Extensions de validité

Comme pour le point 12 ci-dessus.

# Footnotes

Le présent document est soumis conformément au paragraphe 1 c) du mandat du Groupe de travail, tel qu’il figure dans le document ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1, qui prévoit que le Groupe doit «développer et mettre à jour l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)».