| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2014/46 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: General 2 July 2014 Original: Russian |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов
Женева, 15−19 сентября 2014 года

Пункт 6 (b) предварительной повестки дня
Предложения о внесении поправок в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ:

новые предложения

Предложение по корректировке специального положения 581 главы 3.3 МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ/Прил. 2 к СМГС

Передано правительством Российской Федерации,

Введение

1.	В специальном положении 581 главы 3.3 «Специальные положения, применяемые к некоторым изделиям или веществам» МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ/Прил. 2 к СМГС предусмотрена классификация смесей метилацетилена и пропадиена с углеводородами, исходя из процентного содержания компонентов смеси по объему, а также присвоение технического наименования.

2.	Министерству транспорта Российской Федерации и учреждениям, осуществляющим подготовку персонала, стало известно о том, что наличие многократно повторяющейся текстовой и числовой информации, а также наличие излишней информации в специальном положении 581 создаёт для участников перевозки серьезные проблемы с их правильным толкованием.

Предложение

3.	В этой связи Министерство транспорта Российской Федерации предлагает изложить: специальное положение  581 главы 3.3 «Специальные положения, применяемые к некоторым изделиям или веществам» МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ/Прил. 2 к СМГС в табличной форме с разнесением многократно повторяющихся текстовых и числовых данных по графам, удалив при этом излишнюю информацию.

Изложить специальное положение № 581 в следующем виде:

«581	Данное специальное положение охватывает следующие смеси:

| Смесь | Содержание, % по объему | Допускаемое техническое наименование согласно подразделу 5.4.1.1 |
| --- | --- | --- |
|  | метилацетилена и пропадиена, не более | пропана и пропилена, не более | насыщенных углеводородов С4, не более |  |
| P1 | 63 | 24 | 14 | "Смесь Р1" |
| P2 | 48 | 50 | 5 | "Смесь Р2" |

Обоснование

4.	Данная поправка упрощает классификацию смесей газов и присвоение технического наименования, а также исключает неправильное толкование специального положения 581 МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ/Прил. 2 к СМГС.

Обеспечение применения

5.	Каких-либо трудностей с обеспечением применения данной поправки не предвидится.

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2014−2015 годы (ECE/TRANS/240, пункт 100; ECE/TRANS/2014/23, направление деятельности 9, пункт 9.2

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2014/46.