| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2014/16 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 1 November 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам, 
прилагаемым к Европейскому соглашению 
о международной перевозке опасных грузов 
по внутренним водным путям (ВОПОГ) 
(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Двадцать четвертая сессия

Женева, 27−31 января 2014 года

Пункт 5 b) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок в Правила, 
прилагаемые к ВОПОГ:

Прочие предложения

Позиция для № ООН 1230 МЕТАНОЛА в таблице C подраздела 3.2.3.2

Передано правительством Германии,

| Резюме |  |
| --- | --- |
| Существо предложения: | Для № ООН 1230 МЕТАНОЛА в колонке 19 таблицы C количество синих конусов/огней обозначено как "1", тогда как в колонке 12 таблицы A количество синих конусов/ огней обозначено как "2". Необходимо устранить это противоречие. |
| Предлагаемое решение: | Заменить "1" на "2" в колонке 19 таблицы C для № ООН 1230 МЕТАНОЛА. |
| Справочные документы: | Отсутствуют. |

Введение

1.	В колонке 12 таблицы A и колонке 19 таблицы C указано количество синих конусов/огней, которые должны нести суда, перевозящие соответствующее вещество, в соответствии с подразделами 7.1.5.0 и 7.2.5.0 ВОПОГ и статьей 3.14 ЕПСВВП.

2.	В случае № ООН 1230 МЕТАНОЛА существует расхождение между таблицей A и таблицей C.

Предложение

3.	В таблице C подраздела 3.2.3.2 для № ООН 1230 МЕТАНОЛА изменить указание в колонке 19 следующим образом: заменить "1" на "2".

Обоснование

4.	По мнению делегации Германии, вещество под № ООН 1230 является веществом, которое представляет опасность для здоровья по смыслу пункта 2 статьи 3.14 ЕПСВВП и которое поэтому должно сопровождаться сигнализацией в виде двух синих конусов/огней. Таким образом, необходимо изменить соответствующее указание в таблице C.

Безопасность

5.	Уровень безопасности при перевозке вещества под № ООН 1230 танкерами повысится в результате применения сигнализации, предупреждающей об опасности, которую представляет перевозимое вещество.

Осуществимость

6.	Предлагаемое требование легко выполняется путем использования двух конусов/огней вместо одного на борту соответствующих судов.

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94; ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.7, (A1b)).

Распространено на немецком языке ЦКСР под условным обозначением CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2014/16.