|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2014/18 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 6 août 2014 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse

Soixante-douzième session

Genève, 20-22 octobre 2014

Point 4 i) iv) de l’ordre du jour provisoire

Questions diverses − Autres questions

Proposition de complément 7 à la série 04 d’amendements 
au Règlement no 19 (Feux de brouillard avant)

Communication de l’expert du Groupe de travail 
«Bruxelles 1952» (GTB)*

Le texte reproduit ci-après a été établi par l’expert du GTB en vue de modifier les prescriptions relatives au marquage, à la mesure des couleurs et au test ultraviolet appliqué aux modules à diodes électroluminescentes (DEL). Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte actuel du Règlement apparaissent en caractères gras pour les ajouts ou biffés pour les parties supprimées.

I.	Proposition

Ajouter un nouveau paragraphe 3.5.3, libellé comme suit:

«3.5.3	Le marquage n’est pas nécessaire lorsque le ou les modules DEL ne sont pas remplaçables.».

Annexe 1, point 10.3, modifier comme suit:

«10.3	Module(s) DEL: oui/non2 et, pour chaque module DEL, l’indication de la possibilité ou non de le remplacer: oui/non2».

Annexe 5, paragraphe 1.2.1.1, modifier comme suit:

«1.2.1.1	Mélange d’essai

1.2.1.1.1	Pour les feux de brouillard avant avec lentille extérieure en verre:

Le mélange d’eau et de polluant à appliquer sur le feu de brouillard avant est constitué de:

a)	9 parties (en poids) de sable siliceux dont la granulométrie est comprise entre 0 et 100 μm;

b)	1 partie (en poids) de poussière de charbon végétal obtenu à partir de (bois de hêtre), de granulométrie comprise entre 0 et 100 μm;

c)	0,2 partie (en poids) de NaCMC4; et

d)	5 parties (en poids) de chlorure de sodium (pur à 99 %);

de)	Une quantité appropriée d’eau distillée de conductivité S < 1 μS/m.

Le mélange ne doit pas dater de plus de 14 jours.

1.2.1.1.2	Pour les feux de brouillard avant avec lentille extérieure en plastique:

Le mélange d’eau et de polluant à appliquer sur le projecteur est constitué de:

a)	9 parties (en poids) de sable siliceux dont la granulométrie est comprise entre 0 et 100 μm;

b)	1 partie (en poids) de poussière de charbon végétal obtenu à partir de (bois de hêtre), de granulométrie comprise entre 0 et 100 μm;

c)	0,2 partie (en poids) de NaCMC4;

d)	5 parties (en poids) de chlorure de sodium (pur à 99 %);

de)	13 parties (en poids) d’eau distillée de conductivité S < 1 µS/m;

ef)	±1 partie (en poids) d’agent mouillant5.

Le mélange ne doit pas dater de plus de 14 jours.».

Annexe 12, paragraphe 4.6, modifier comme suit:

«4.6	Rayonnement ultraviolet

Le rayonnement ultraviolet du d’un module DEL ou du d’un générateur de lumière à faible rayonnement ultraviolet doit être tel que:

……………

(Pour la définition des autres symboles, voir le paragraphe 4.5.1 ci-dessus.)

Cette valeur doit être calculée à des intervalles d’un nanomètre. Le rayonnement ultraviolet doit être pondéré selon les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous:

| ( | S(() |  | ( | S(() |  | ( | S(() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 0,430 |  | 305 | 0,060 |  | 355 | 0,000 16 |
| 255 | 0,520 |  | 310 | 0,015 |  | 360 | 0,000 13 |
| 260 | 0,650 |  | 315 | 0,003 |  | 365 | 0,000 11 |
| 265 | 0,810 |  | 320 | 0,001 |  | 370 | 0,000 09 |
| 270 | 1,000 |  | 325 | 0,000 50 |  | 375 | 0,000 077 |
| 275 | 0,960 |  | 330 | 0,000 41 |  | 380 | 0,000 064 |
| 280 | 0,880 |  | 335 | 0,000 34 |  | 385 | 0,000 530 0,000 053 |
| 285 | 0,770 |  | 340 | 0,000 28 |  | 390 | 0,000 044 |
| 290 | 0,640 |  | 345 | 0,000 24 |  | 395 | 0,000 036 |
| 295 | 0,540 |  | 350 | 0,000 20 |  | 400 | 0,000 030 |
| 300 | 0,300 |  |  |  |  |  |  |

Tableau UV

Valeurs indiquées dans les ……………………. Les autres valeurs doivent être estimées par interpolation.».

Annexe 12, paragraphe 4.7.2, modifier comme suit:

«4.7.2	Couleur

La couleur de la lumière émise, mesurée après 1 min de fonctionnement puis après 30 min de fonctionnement que la stabilité photométrique a été obtenue, comme indiqué au paragraphe 4.7.1.3 de la présente annexe, doit dans les deux cas se situer dans les limites de couleur prescrites.».

II.	Justification

Nouveau paragraphe 3.5.3

1.	Cet amendement est conforme aux dispositions prises dans le document ECE/TRANS/WP.29/GRE/2012/9, adopté à la soixante-septième session du GRE, à savoir que les feux de brouillard avant à DEL dont les modules DEL ne sont pas remplaçables ne sont pas visés par le marquage.

Amendement à l’annexe 1, point 10.3

2.	Selon le Règlement no 48, il doit être indiqué sur la fiche de communication d’homologation de type du dispositif si le module DEL n’est pas remplaçable.

Amendement à l’annexe 5

3.	Actuellement, plusieurs mélanges d’essai sont prescrits dans les Règlements de l’ONU pour simuler la poussière lors des essais sur les feux. Sachant qu’il n’y a aucune raison d’utiliser des mélanges d’essai différents, il est proposé de modifier lesdits Règlements en adoptant un mélange d’essai valable pour tous les essais pertinents. D’autre part, pour éviter toute confusion, il est proposé de remplacer «(bois de hêtre)» par «obtenu à partir de bois de hêtre».

Amendement à l’annexe 12, paragraphe 4.6

4.	Correction apportée au tableau UV.

Amendement à l’annexe 12, paragraphe 4.7.2

5.	Alignement du délai de mesure de la couleur sur celui déjà prescrit dans le Règlement no 112.

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94, et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.