| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2014/22 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 7 August 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения
и световой сигнализации

Семьдесят вторая сессия

Женева, 20−22 октября 2014 года

Пункт 4 b) ii) предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − правила

Правила № 48 (установка устройств освещения
и световой сигнализации) −
Предложение по поправкам к поправкам серии 06

Предложение по дополнению 6 к поправкам серии 06 к Правилам № 48 (установка устройств освещения и световой сигнализации)

Представлено экспертом от Международной группы экспертов по вопросам автомобильного освещения и световой сигнализации (БРГ)*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от БРГ для устранения противоречия с текстом Правил № 19, касающимся маркировки передних противотуманных фар, совмещенных с дальним светом. Изменения к действующему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Пункт 6.3.7 изменить следующим образом:

«6.3.7	Функциональная электрическая схема

Электрическая схема должна обеспечивать возможность включения и выключения передних противотуманных фар независимо от фар дальнего света, фар ближнего света или любой комбинации фар дальнего и ближнего света, если только

передние противотуманные фары не используются как часть другой функции освещения в АСПО; однако включение передней противотуманной фары имеет приоритет над функцией освещения, в качестве части которой используются передние противотуманные фары, или

в карточке сообщения, относящейся к официальному утверждению передней противотуманной фары по типу конструкции в соответствии с пунктом 10.1 Правил № 19, отмечено, что соответствующая маркировка включает знак "/"».

Приложение 1, пункт 9.3 изменить следующим образом:

"9.3	Передние противотуманные фары: да/нет2

Замечания: совмещены с фарами головного света: да/нет2	".

II.	Обоснование

Передние противотуманные фары могут быть совмещены с дальним светом, и в некоторых случаях требуется выключать передние противотуманные фары при включении дальнего света во избежание перегрева устройства. В этом случае Правила № 19 требуют проставлять в маркировке официального утверждения знак "/". Однако в соответствии с нынешним текстом пункта 6.3.7 Правил № 48 "электрическая схема должна обеспечивать возможность включения и выключения передних противотуманных фар независимо от фар дальнего света". Настоящая поправка призвана устранить противоречие между текстами двух правил.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2012–2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять Правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.