| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2014/26 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 11 August 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования
правил в области транспортных средств

Рабочая группа по вопросам освещения
и световой сигнализации

Семьдесят вторая сессия
Женева, 20−22 октября 2014 года
Пункт 4 i) iv) предварительной повестки дня
Соглашение 1958 года − Правила

Прочие вопросы − Прочие вопросы

Предложение по дополнению 5 к поправкам серии 01 к Правилам № 113 (автомобильные фары, испускающие симметричный луч ближнего света)

Представлено экспертом от Международной группы экспертов по вопросам автомобильного освещения и световой сигнализации (БРГ)*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от БРГ для внесения поправок в требования относительно смесей для испытания загрязненных фар и упрощения процедуры измерения номинального светового потока модуля(модулей) светоизлучающих диодов (СИД), а также для внесения исправлений в таблицу ультрафиолетового излучения. Изменения к нынешнему тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных элементов.

I.	Предложение

Дополнение 4, пункт 1.2.1.1 изменить следующим образом:

"1.2.1.1	Испытательная смесь

1.2.1.1.1	Для фары с внешними рассеивателями из стекла:

Смесь воды и загрязняющего вещества, наносимая на фару, состоит из:

9 частей по весу силикатного песка, размер частиц которого составляет 0−100 мкм,

1 части по весу угольной пыли органического происхождения, полученной из (буковой древесины), размер частиц которой составляет 0−100 мкм,

0,2 части по весу NaCMC3 и

5 частей по весу хлористого натрия (99 процентного),

соответствующего количества дистиллированной воды, проводимость которой ( 1 мСм/м.

Вышеуказанная смесь должна быть готова не ранее чем за 14 дней до испытания.

1.2.1.1.2	Для фары с внешними рассеивателями из пластического материала:

Смесь воды и загрязняющего вещества, наносимая на фару, состоит из:

9 частей по весу силикатного песка, размер частиц которого составляет 0−100 мкм,

1 части по весу угольной пыли органического происхождения, полученной из (буковой древесины), размер частиц которой составляет 0−100 мкм,

0,2 части по весу NaCMC3,

5 частей по весу хлористого натрия (99 процентного),

13 частей по весу дистиллированной воды, проводимость которой ( 1 мСм/м, и

2 ( 1 частей по весу поверхностно-активного вещества4.

Вышеуказанная смесь должна быть готова не ранее чем за 14 дней до испытания."

Приложение 12, пункт 4.2, таблицу ультрафиолетового излучения изменить следующим образом:

# "Таблица ультрафиолетового излучения: 
Значения, соответствующие "Руководству МАЗР/МКНИИ по предельным значениям воздействия ультрафиолетового излучения". 
Выбранные длины волн (в нанометрах) являются репрезентативными; 
другие значения следует определять методом интерполяции.

| ( | S(() |  | ( | S(() |  | ( | S(() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 0,430 |  | 305 | 0,060 |  | 355 | 0,000 16 |
| 255 | 0,520 |  | 310 | 0,015 |  | 360 | 0,000 13 |
| 260 | 0,650 |  | 315 | 0,003 |  | 365 | 0,000 11 |
| 265 | 0,810 |  | 320 | 0,001 |  | 370 | 0,000 09 |
| 270 | 1,000 |  | 325 | 0,000 50 |  | 375 | 0,000 077 |
| 275 | 0,960 |  | 330 | 0,000 41 |  | 380 | 0,000 064 |
| 280 | 0,880 |  | 335 | 0,000 34 |  | 385 | 0,000 530 0,000 053 |
| 285 | 0,770 |  | 340 | 0,000 28 |  | 390 | 0,000 044 |
| 290 | 0,640 |  | 345 | 0,000 24 |  | 395 | 0,000 036 |
| 295 | 0,540 |  | 350 | 0,000 20 |  | 400 | 0,000 030 |
| 300 | 0,300 |  |  |  |  |  |  |

"

Приложение 12, пункт 5.2 изменить следующим образом:

"5.2	Подателем заявки представляются три модуляпредоставляется одни модуль СИД каждого типа вместе с соответствующим механизмом управления источником света, если таковой предусмотрен, и достаточно подробными инструкциями.

Для имитации температурного режима, аналогичного применяемому при испытании фары, может предусматриваться использование соответствующего устройства термической регулировки (например, теплопоглотителя).

До начала испытания каждый модуль СИД подвергают кондиционированию в течение, по крайней мере, 72 часов при тех же условиях, что и при испытании соответствующей фары.

В случае использования светомерного шара этот шар должен иметь диаметр не менее одного метра или должен, по крайней мере, десятикратно превосходить максимальный размер самого крупного модуля СИД, в зависимости от того, какой из этих показателей больше. Измерение параметров потока может также проводиться комплексно с использованием гониофотометра. Должны учитываться предписания, содержащиеся в публикации 84 – 1989 МСК, в отношении комнатной температуры, размещения и т.д.

Модуль СИД в течение приблизительно одного часа выдерживают во включенном состоянии в замкнутом шаре или гониофотометре.

Измерение параметров светового потока проводят после достижения стабильности, как указано в пункте 4.3.1.2 настоящего приложения.

За номинальный световой поток принимают среднее значение измерений, полученных для трех образцов модуля СИД каждого типа."

II.	Обоснование

Поправка к пункту 1.2.1.1 приложения 4

1.	В настоящее время в Правилах указаны некоторые испытательные смеси, предназначенные для имитации загрязнения ламп в ходе испытаний. Поскольку никаких оснований для использования различных видов испытательных смесей нет, предлагается внести в Правила поправку, предусматривающую внедрение единообразной испытательной смеси для использования в ходе всех испытаний. Кроме того, во избежание неверного толкования формулировка "буковая древесина" заменена на "полученной из буковой древесины".

Поправка к пункту 4.2 приложения 12

2.	Речь идет об исправлении к таблице ультрафиолетового изучения.

Поправка 5.2 приложения 12

3.	Смысл данного предложения состоит в упрощении процедур испытания на определение номинального светового потока модуля(модулей) СИД. Поскольку цель этого испытания заключается в выяснении того, превышает ли значение светового потока показатель в 1 000 лм, изменять абсолютное значение не требуется и достаточно провести данное измерение на одном модуле СИД вместо трех модулей, как это требуется в настоящее время.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.