| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2015/20 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 8 January 2015 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ 
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 23−27 марта 2015 года

Пункт 2 предварительной повестки дня

Цистерны

Указание даты следующей проверки на обеих боковых сторонах контейнеров-цистерн, переносных цистерн и МЭГК

Передано Международным союзом железных дорог (МСЖД),

Введение

1. 	После продолжительного обсуждения на втором совещании Постоян-
ной рабочей группы Комиссии экспертов МПОГ (Копенгаген, 18−22 ноября 2013 года) предложение Швеции, озаглавленное "Крайний срок проведения следующей проверки вагонов-цистерн, вагонов со съемными цистернами, переносных цистерн, контейнеров-цистерн и МЭГК" (OTIF/RID/CE/GTP/2013/5, 16 августа 2013 года), было одобрено.

2. 	В издании МПОГ, вступающем в силу с 1 января 2015 года, пункт 1.4.2.2.2 был изменен и отныне предусматривает, что перевозчик может полагаться на информацию и данные, представленные ему другими сторонами, в отношении выполнения его обязанностей в соответствии с требованиями подпункта d) пункта 1.4.2.2.1 (см. пункты 32−35 заключительного доклада (OTIF/RID/CE/GTP/2013-А, 16 января 2014 года)).

3. 	По мнению МСЖД, это означает, что данные и информация, о которых идет речь, должны предоставляться перевозчику в каждом конкретном случае. Так, например, это может быть сделано в виде контрольного перечня, удостоверяющего соблюдение крайнего срока проведения следующей проверки. Возможно также предоставление другого документа, в котором указываются серийный номер и тип цистерны (например, контейнер-цистерна для перевозки охлажденных сжиженных газов, переносная цистерна и т.д.) и информация, приведенная на прикрепленной к цистерне табличке (дата и тип последней проверки).

4. 	Вместе с тем такой подход представляется непрактичным, учитывая современные тенденции, связанные с переходом на безбумажные транспортные документы и интермодальные/международные транспортные цепочки.

5. 	МСЖД полагает, что первоначальный подход, предусматривающий четкое указание даты следующей проверки на обеих боковых сторонах средства удержания, по-прежнему является оптимальным для всех сторон, участвующих в транспортной цепочке, и, следовательно, должен быть сохранен.

6. 	Этот подход был поддержан первым совещанием Постоянной рабочей группы Комиссии экспертов МПОГ (Рига, 12−15 ноября 2012 года) (см. пункты 5−6 заключительного доклада (OTIF/RID/CE/GTP/2012-А, 27 ноября 2012 года)), а также совещанием Рабочей группы по цистернам Совместного совещания 18−22 марта 2013 года (см. пункты 20−21 доклада Рабочей группы по цистернам (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/130/Add.1)).

7.	К сожалению, на своей сорок третьей сессии Подкомитет экспертов Организации Объединенных Наций отклонил предложение Швеции, касающееся указания даты следующей проверки на обеих боковых сторонах переносных цистерн и МЭГК ООН (см. пункты 78−80 доклада о работе сорок третьей сессии Подкомитета экспертов Организации Объединенных Наций по перевозке опасных грузов (ST/SG/AC.10/С.3/86)).

8. 	В целях облегчения выполнения различными сторонами своих обязанностей по проведению проверок МСЖД предлагает Совместному совещанию МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ вновь рассмотреть этот вопрос и договориться о том, что дата следующей проверки должна указываться на обеих боковых сторонах контейнеров-цистерн и МЭГК (как и в случае вагонов-цистерн).

9. 	Следует вновь обратиться к Подкомитету экспертов Организации Объединенных Наций с просьбой предписать указание даты следующей проверки на обеих боковых сторонах переносных цистерн и МЭГК ООН.

Предложение 1

6.8.2.5.2

10. 	В правой колонке (см. подраздел 6.8.1.1) после седьмого подпункта включить текст следующего содержания:

"Нижеследующие сведения должны наноситься на обе боковые стороны контейнера-цистерны (на саму цистерну или на таблички):

− дата (месяц/год) следующей проверки в соответствии с пунктом 6.8.2.4.2 или 6.8.2.4.3 или специальными положениями ТТ раздела 6.8.4 для вещества (веществ), принятого(ых) к перевозке. Если следующая проверка является проверкой в соответствии с пунктом 6.8.2.4.3, то после этой даты указывается буква "L".".

6.8.3.5.11

11. 	В правой колонке (см. подраздел 6.8.1.1) после последнего подпункта включить текст следующего содержания:

"Нижеследующие сведения должны наноситься на обе боковые стороны МЭГК (на сам МЭГК или на таблички):

− дата (месяц/год) следующей проверки в соответствии с пунктом 6.8.3.4.6 или 6.8.3.4.10".

Предложение 2

12.	Совместное совещание МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ просит Подкомитет экспертов Организации Объединенных Наций вновь рассмотреть его предложение с просьбой предписать указание даты следующей проверки на обеих боковых сторонах переносных цистерн и МЭГК ООН.

Обоснование

13.	В ходе первого совещания Постоянной рабочей группы Комиссии экспертов МПОГ (Рига, 12−15 ноября 2012 года) в документе OTIF/RID/CE/GTP/ 2012/5 Швеция уже разъясняла, что для железнодорожных перевозчиков зачастую представляется сложным или практически невозможным получить доступ к информации, указанной на табличках, прикрепленных к контейнерам-цистернам, переносным цистернам и МЭГК ООН, которая необходима им для расчета времени, остающегося до следующей проверки. Даже если получен доступ к подробной информации о типе и дате следующей периодической проверки и такая информация считывается, работникам компании-перевозчика представляется сложным и в некоторых случаях невозможным удостовериться в том, что крайний срок проведения следующей проверки соблюден.

14.	Другим сторонам, включая ответственных за наполнение, также сложно проверить соблюдение крайнего срока проведения проверки, поскольку применяются различные крайние сроки и различные способы передачи информации о последней проверке.

15.	Ниже представлен краткий обзор различных крайних сроков и способов передачи подробной информации о последней проверке:

# Таблица 1

| Средства удержания | Периодическая проверка | Промежуточная проверка | Пункт МПОГ |
| --- | --- | --- | --- |
| Контейнеры-цистерны | 5 лет | 2,5 года +/− 3 месяца | 6.8.2.4.2; 6.8.2.4.3 |
| Контейнеры-цистерны (для перевозки охлажденных сжиженных газов) | 8 лет после ввода в эксплуатацию; затем каждые 12 лет | Возможна − по запросу компетентных органов | 6.8.3.4.6 |
| МЭГК (элементами являются сосуды) | 5 лет |  | 6.8.3.4.10 |
| МЭГК (элементами являются цистерны) | 8 лет после ввода в эксплуатацию; затем каждые 12 лет |  | 6.8.3.4.10 |
| Контейнеры-цистерны и МЭГК в некоторых случаях | Специальные крайние сроки | Специальные крайние сроки | Специальные положения ТТ в разделе 6.8.4 |
| Переносные цистерны | 5 лет | 2,5 года +/− 3 месяца | 6.7.2.19.2; 6.7.3.15.2; 6.7.4.14.2 |
| МЭГК ООН (неохлажденные газы) | 5 лет |  | 6.7.5.12.2 |

# Таблица 2

| Средства удержания | Способ обозначения периодической проверки | Способ обозначения промежуточной проверки |
| --- | --- | --- |
| Контейнеры-цистерны и МЭГК | Месяц/год "P" | Месяц/год "L" |
| Переносные цистерны и МЭГК ООН | Тип проверки; месяц/год | Тип проверки; месяц/год |

16.	Приведенные ниже два примера предназначены для иллюстрации того, насколько сложно ответственному за наполнение или сотруднику компании-перевозчика рассчитать крайний срок проведения следующей проверки.

Пример 1:

В соответствии с пунктом 6.7.2.20.1 на металлической табличке, прикрепленной к переносной цистерне под надписью "ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ/ПРОВЕРКА", указано:

| Вид испытания | Дата испытания |
| --- | --- |
| Испытание, проводимое раз в 5 лет | 9/2012. |

Ответственный за наполнение/сотрудник компании-перевозчика должен затем выполнить следующие расчеты:

9/2012 + 2,5 года (пункт 6.7.2.19.2) = 3/2015.

Поскольку следующая периодическая проверка является проверкой, проводимой раз в два с половиной года, она должна быть проведена не позднее трех месяцев после указанной даты. Следовательно, переносная цистерна может быть наполнена или принята к перевозке не позднее 30 июня 2015 года.

Пример 2:

В соответствии с пунктом 6.8.2.5.1 на металлической табличке, прикрепленной к контейнеру-цистерне для перевозки охлажденных сжиженных газов, указано следующее:

5/2003 Р

Для определения крайнего срока проведения проверки ответственный за наполнение/работник компании-перевозчика должен сначала определить, является ли указанная здесь дата датой первой периодической проверки после ввода в эксплуатацию или датой последующей периодической проверки. В соответствии с пунктом 6.8.3.4.6 периодическая проверка контейнера-цистерны для перевозки охлажденных газов должна проводиться не позднее чем через 8 лет после ввода в эксплуатацию либо не позднее чем через 12 лет после последней периодической проверки. Следовательно, работник должен сначала определить год изготовления, указанный на табличке на цистерне.

Если на табличке на цистерне в качестве года изготовления указан 1995 год, то, следовательно, указанная дата проверки является датой первоначальной периодической проверки после ввода в эксплуатацию. Следующая периодическая проверка должна проводиться еще через 12 лет.

Следовательно, крайний срок проведения следующей периодической проверки определяется следующим образом: 5/2003 + 12 лет (см. пункт 6.8.3.4.6). В результате этот контейнер-цистерна может наполняться и приниматься к перевозке не позднее 31 мая 2015 года.

Вместе с тем, поскольку неизвестно, запросил ли компетентный орган проведение испытания на герметичность или промежуточной проверки между двумя периодическими проверками (см. пункт 6.8.3.4.6), невозможно достоверно убедиться в соблюдении крайнего срока проведения проверки.

17.	Эти два примера иллюстрируют, что определение крайнего срока проведения следующей проверки на практике является сложной задачей для ответственных за наполнение и работников компании-перевозчика, а в случае контейнеров-цистерн для перевозки охлажденных сжиженных газов иногда может быть даже невозможным.

18.	На практике перевозчик не может полагаться на данные и информацию, предоставленные другими перевозчиками, поскольку такая информация должна была бы предоставляться перевозчику в письменном виде в каждом отдельном случае.

19.	Вместе с тем для грузоотправителей или ответственных за наполнение представляется также непрактичным посылать/прилагать контрольный перечень или другие документы в каждом конкретном случае, принимая во внимание текущие программы по переходу на безбумажную документацию, особенно в случае грузов, ввозимых морским транспортом и комбинированным (железнодорожным/автомобильным) транспортом.

20.	Указание даты следующей проверки на обеих боковых сторонах рассматриваемых средств удержания позволит значительно повысить безопасность перевозок и не потребует крупных дополнительных расходов.

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2014−2015 годы (ECE/TRANS/240, пункт 100; ECE/TRANS/2014/23, направление деятельности 9, пункт 9.2).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2015/20.