| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2002/36 25 June 2002 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

# КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

###### Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

###### Совместное совещание Комиссии МПОГ по вопросам

безопасности и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

(Женева, 9-13 сентября 2002 года)

ПЕРЕВОЗКА НЕУПАКОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБЪЕКТОВ КЛАССА 7

Предложение, представленное правительством Соединенного Королевства*

Предложение:

В таблице, содержащейся в разделе 3.2.1, включить в колонку 17 для двух нижеуказанных позиций следующую информацию:

"№ ООН 2912	VW/VV 15

№ ООН 2913	VW/VV 16"

________________

*	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2002/36.

Добавить в пункт 7.3.3 следующие положения VW/VV:

"VW/VV 15:	Разрешается перевозка навалом/насыпью в соответствии с положениями пункта 4.1.9.2.3.

VW/VV 16:	Разрешается перевозка ОПРЗ-I навалом/насыпью в соответствии с положениями пункта 4.1.9.2.3".

Обоснование

Настоящее предложение направлено на решение проблемы, обусловленной наличием в МПОГ/ДОПОГ двух противоречащих друг другу положений, касающихся перевозки грузов класса 7.

В пункте 4.1.9.2.3 разрешается перевозка материала НУА-I и ОПРЗ-I под № ООН 2912 и 2913 без упаковки (т.е. навалом/насыпью) при соблюдении определенных указанных условий.

Однако в пункте 7.3.1 говорится о том, что "грузы могут перевозиться навалом/насыпью в вагонах/транспортных средствах или контейнерах только в том случае, если в колонке 17 таблицы А главы 3.2 указано специальное положение, обозначенное кодом VW/VV, прямо разрешающее такой способ перевозки, и если требования этого специального положения выполнены".  В настоящее время таких положений VW/VV для № ООН 2912 и 2913 не существует, и поэтому перевозка навалом/насыпью запрещена.

В соответствии с настоящим предложением для этих номеров вводятся два кода VW/VV, с тем чтобы разрешить перевозку навалом/насыпью в соответствии с пунктом 4.1.9.2.3.

_______

# Text boxes

GE.02-22462   (R)   120702   120702