АЛМАТИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

От 03-04-01

№3-4-6-568 УТВЕРЖДАЮ

Начальник городского

территориального управления

охраны окружающей среды

подпись \печать Е.И. Шатов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

По рабочему проекту

1. Наименование раздела проекта “ Охрана окружающей природной среды” ЛЭП 110 кВ ПС 220 кВ Горный Гигант – ПС Самал (перевод КЛ в ВЛ)

2. Заказчик – АПК АРЭК

3. Проектная организация – ЗАО Институт “Энергия”

4. Участок работ – пос. Горный Гигант – м-он Самал

5. Основание для разработки проекта – задание для разработки раздела проекта “Охрана окружающей среды”, Решение Акима №42 от 19 января 2001 года

6. Протяженность трассы м-964

7. Озеленение- на протяжении проектируемой трассы, находящиеся непосредственно под проводами ВЛ деревья высотой более 4м. Проектом предлагается вырубить. Количество деревьев подлежащих вырубке – не определено.

8. Восстановление нарушенных земель – принятые проектом решения и мероприятия направлены на сохранение плодородного слоя при строительстве ВЛ. Плодородный слой в объеме 446 м3 должен быть снят до начала производства земляных работ и уложен в отвалы с последующим вывозом его на площадку для временного складирования. При хранении плодородного слоя предусматривается природоохранные мероприятия направленные на предотвращение его размыва и пыления.

Схемы рекультивации плодородного слоя приведены на чертежах 2372/3-373-01-т.1-1,2.

9. Размещение участка по отношению к окружающей территории – трасса проектируемой ВЛ проложена по землям г.Алматы в зоне жилой застройки частного сектора.

10.Назначение проектируемого объекта – в целях стабильного обеспечения электроэнергией потребителей южной зоны г. Алматы проектом предусмотрено строительство воздушной линии ВЛ 110 кВ взамен кабельной линии от концевой однофазной установки КОН – 110 кВ до ПС - №63А “Самал”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. На основании вышеизложенного раздел “Охрана окружающей среды” рабочего проекта ЛЭП 110 кВ ПС 220 кВ Горный Гигант – ПС Самал (перевод КЛ в ВЛ)

согласовывается

2. До выноса проектных решений в натуру, попадающие под снос деревья заактировать Департаментом благоустройства при акимате г. Алматы, с последующим получением разрешения на снос в АГТУООС.

В соответствии со ст.17 п.8 Закона “Об экологической экспертизе”, в случае не выполнения заказчиком требований данного заключения, оно будет отозвано.

В соответствии со ст.28 закона “Об экологической экспертизе” срок действия настоящего заключения для данного юридического лица 2 года, со дня выдачи экспертного заключения.

Начальник отдела

Экологической экспертизы подпись \печать Телелькова Г.М.

Отв. Исп.

Камерлох Г.Л.

638870

Вернуться к заявлению