Национальный Центр гигиены труда и профессиональных заболеваний

Министерство здравоохранения РК

Республиканское казенное предприятие

10.04.02 №231

Экспертная оценка

На рассмотрение поступило обращение жителей мкр. “Горный Гигант” г. Алматы, в котором они выразили протест против строительства воздушной высоковольтной линии 110 кВ на территории их проживания.

Общие сведения

Электромагнитные поля являются одним из физических факторов производственной и окружающей среды, оказывающий вредное воздействие на организм человека. Воздействие ЭМП проявляется в виде изменений в сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, крови, репродуктивной функции, иммунологической резистентности организма.

Экспертная оценка по отдельным параметрам

| Параметры | Нормативные документы | Не соответствует |
| --- | --- | --- |
| 1. Воздушная линия проходит по территории жилой застройки, т.е. селитебной | СниП РК Б.2.2-1-96, п.7.14 СниП 2.07. – 89, п.7.8. | Не соответсвует |
| 2. Пролегает по территории футбольного поля КИМЭП при Президенте РК | “Правилам охраны электрических сетей свыше 1000 вольт”, п.13 “Правилам устройства электроустановок”, п.2.5.114 | Не соответствует |
| 3. Ширина улиц, по которым пройдет воздушная линия составляет 2-7 м, при этом невозможно организовать охранную зону размером по 20м в обе стороны от линии. | СниП РК Б.2.2-1-96, п.7.18. “Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт”, п.4, “Правилам устройства электроустановок п.2.5.105 | Не соответствует |

Строительство линий электропередачи должно осуществляться в соответствии с генеральными планами развития города, схемами зонирования территорий, их целевого назначения и режима использования и согласно Закона “О земле”, ст.85, 88, 91, “Правил устройства электроустановок”, п.2.5.112 размещение ВЛ 110 кВ допускается только по специально отведенным коридорам на землях производственной застройки, транспорта, связи, инженерных коммуникаций и пригородных зон. При этом обеспечивается охранная зона, предохраняющая население от несчастных случаев и включающая в себя функции санитарно-защитной зоны от вредного влияния электромагнитного поля ВЛ 110 кВ на здоровье людей.

Проект отклонен от согласования Казахской Республиканской санэпидстанцией – Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы по проекту №474 от 30.11.2001 года.

Ограничения на проектирование подобных высоковольтных линий диктуются, прежде всего, безопасностью здоровья. Строительство воздушной линии в условиях, отмеченных выше, не обеспечивает требований безопасности (табл).

При осуществлении инструментальных замеров электромагнитных полей лабораторией РСЭС установлено, превышение предельно-допустимых уровней в некоторых точках замеров.

На основании комплексного анализа письма-обращения жителей мкр. “Горный Гигант” г. Алматы, представленных документов и изучения научной литературы считаем озабоченность населения, проживающего мкр. “Горный Гигант” г. Алматы по поводу строительства воздушной высоковольтной линией 110 кВ вполне оправданным, в целях защиты здоровья населения.

Комиссия Национального Центра ГТ и ПЗ МЗ РК

В составе:

Таткеев Т.А. – зам. Директора по научной работе, д.м.н., профессор

Карабалин С.К. – зам дир. По клинической работе, д.м.н., профессор

Намазбаева З.И. – зав. отд. Экологической медицины, д.м.н.

Омирбаева С.М. – зав. лабор. Экологической гигиены, к.м.н.

Вернуться к заявлению