| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRADE/WP.7/GE.2/2002/8 30 March 2002 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛИ,

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

## Рабочая группа по разработке стандартов на

скоропортящиеся продукты и повышению качества

Специализированная секция по разработке стандартов

на сухие и сушеные продукты (фрукты)

Сорок девятая сессия, 21-24 мая 2002 года, Женева

Пункт 4 f) предварительной повестки дня

ПЕРЕСМОТР СТАНДАРТОВ ЕЭК ООН

МИНДАЛЬ В СКОРЛУПЕ

Передано Испанией

Примечание секретариата:  Рабочая группа уполномочила Специальную секцию пересмотреть стандарт ЕЭК ООН на миндаль в скорлупе.  Делегация Испании предложила свои услуги в качестве докладчика и подготовила проект текста, соответствующий пересмотренной типовой форме стандарта и содержащий некоторые дальнейшие поправки.

ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ СТАНДАРТ ЕЭК ООН,

касающийся сбыта и контроля товарного качества

МИНДАЛЯ В СКОРЛУПЕ,

поступающего в международную торговлю

между странами - членами ЕЭК ООН

и импортируемого ими

I.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТА

Положения настоящего стандарта распространяются на сладкий миндаль в скорлупе разновидностей (культурных сортов), происходящих от Prunus amygdalus B., без околоплодника или мясистой шелухи, предназначенные непосредственно для потребления.  Они не распространяются на миндаль в скорлупе, предназначенный для промышленной переработки или использования в пищевой промышленности.

Миндаль в скорлупе подразделяется, как указано ниже, на три товарных вида в соответствии с твердостью скорлупы:

-	Мягкоскорлупный:	миндальные орехи, которые можно раздавить

пальцами одной руки.

-	Полумягкоскорлупный:	миндальные орехи, которые надо разламывать щипцами.

-	Твердоскорлупный:	миндальные орехи, которые можно разломать только молотком или подобным предметом.

II.	ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КАЧЕСТВА

Целью настоящего стандарта является определение требований к качеству, предъявляемых к сладкому миндалю в скорлупе на стадии экспортного контроля после подготовки и упаковки.

A.	Минимальные требования

i)	миндаль в скорлупе всех сортов, при соблюдении специальных условий для каждого сорта и разрешенных допусков должен {удовлетворять следующим минимальным требованиям}:

a)	характеристики скорлупы {скорлупа должна быть}:

-	целой;  небольшие трещины и легкие поверхностные повреждения не считаются дефектом;

-	хорошо сформированной;  скорлупа без заметной деформации;

-	доброкачественной;  не допускается наличие продукта со следами гниения или порчи, делающими его непригодным для потребления;

-	чистой, практически без приставшей грязи и любых других видимых посторонних веществ;

-	без остатков околоплодника или шелухи;

-	без повреждений, вызванных вредителями;

-	без камеди;

-	без пятен или изменения цвета, делающих их непригодными для потребления;

-	без постороннего запаха;

-	сухой;  без ненормальной внешней влаги.

b)	характеристики ядра {ядро должно быть}:

-	сладким;  горький миндаль исключается;

-	целым;

-	доброкачественным;  не допускается наличие ядер со следами гниения или порчи, делающими их непригодными для потребления;

-	чистыми;

-	вполне развившимся;  наличие пустых, сморщенных или ссохшихся плодов не допускается;

-	без живых или мертвых насекомых или клещей, независимо от стадии их развития;

-	без повреждений, вызванных вредителями;

-	без камеди и коричневых пятен;

-	без пятен и изменения цвета, делающих его непригодным для потребления;

-	без плесени;

-	без прогорклости;

-	без постороннего запаха и/или вкуса;

-	достаточно сухим для сохранения качества (см. влажность).

Миндаль в скорлупе должен собираться в стадии полной зрелости.

Миндаль в скорлупе должен быть в таком состоянии, чтобы он мог выдержать:

-	транспортировку, погрузку и разгрузку;  и

-	доставку к месту назначения в удовлетворительном состоянии.

ii)	Содержание влаги

Содержание влаги в ядре миндаля не должно превышать 9%.

В.	Классификация

Миндаль в скорлупе подразделяется на два сорта, определяемые ниже {Высший сорт??}:

i)	Первый сорт

Миндаль в скорлупе этого сорта должен быть хорошего качества.  Он должен обладать свойствами данной разновидности и в надлежащих случаях - свойствами разновидности или группы разновидностей, указанных на маркировке, и принадлежать к мягкоскорлупному или полумягкоскорлупному торговому типу.

Допускаются незначительные поверхностные дефекты скорлупы и формы или развития при условии, что они не портят общий вид продукта, его качество, сохранность, общий и товарный вид в упаковке.

ii)	Сорт II

К этому сорту относится миндаль в скорлупе, который не может быть отнесен к первому сорту, но отвечает минимальным требованиям, определенным выше.  Он может принадлежать к мягкоскорлупному, полумягкоскорлупному или твердоскорлупному виду, но не к смешанным торговым видам.

Допускаются поверхностные дефекты скорлупы и дефекты формы или развития при условии, что миндаль в скорлупе сохраняет свои основные характеристики в отношении качества, сохранности и общего и товарного вида в упаковке.

III.	ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КАЛИБРОВКИ

Калибровка является факультативной для миндаля в скорлупе сортов I и II;  она может производиться либо сортировкой, либо грохочением.  Сортировка и грохочение осуществляются по максимальному диаметру поперечного сечения скорлупы с помощью грохотов с круглыми отверстиями.  {Без минимального размера ??}

i)	Сортировка выражается в интервале, определяемом максимальным и минимальным размером в миллиметрах.  Допускаются все размеры.

ii)	Грохочение определяется указанием на минимальный размер в миллиметрах с уточнением "и более" или "и выше" или указанием на максимальный размер в миллиметрах, за которым следуют или ему предшествуют слова "до" или "и менее".  Для продукта, предназначаемого для конечного потребителя в соответствии с калибровочной спецификацией, указания "до" или "и менее" не допускается.

IV.	ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ДОПУСКОВ

В каждой упаковке допускается наличие продукта, не соответствующего требованиям, предъявляемым к качеству и размерам указанного сорта.

# A.	Допуски по качеству

| Допустимые дефекты | Разрешаемые допуски (процентная доля дефектных плодов по весу)а |
| --- | --- |
|  | Первый сорт | Второй сорт |
| а) Общие допуски на дефекты скорлупыb, в том числе: | 10 | 15 |
| миндаль с приставшей шелухой | 3 | 5 |
| пустая скорлупа и кусочки скорлупы | 1 | 3 |
| пыль и постороннее вещество | 0,25 | 0,25 |
| b) Общие допуски на дефекты ядрас, в том числе: | 10 | 15 |
| горький миндаль и ядра с плохим запахом или вкусом | 3 | 4 |
| сморщенные и недостаточно развитые ядра | 7 | 10 |
| прогорклые, гнилые, заплесневелые и поврежденные насекомымиd и прочими вредителями | 5 | 7 |
| с) Пустые орехиe | 5 | 8 |

а	Все допуски, за исключением допусков для пустых орехов, рассчитываются на основе веса.

b	Все допуски на дефекты скорлупы рассчитываются на основе общего веса в скорлупе.

с	Все допуски на дефекты ядра рассчитываются на основе веса очищенных ядер.

d	Наличие живых вредителей для любого сорта не допускается.

e	Допуски на пустые орехи определяются подсчетом.

Максимальный вес миндаля в скорлупе различного товарного вида из одного и того же района выращивания может составлять 5% для первого сорта и 10% для второго сорта.

В тех случаях, когда в маркировке указывается разновидность или группа разновидностей, максимальный допуск по весу миндаля в скорлупе различных разновидностей составляет 10% для первого сорта и 20% для второго сорта.

B.	Минеральные примеси

Содержание золы, не растворимой в кислоте, не должно превышать 1 г/кг.

# С.	Допуски по размеру

В соответствующих случаях допускается наличие не более 20% по весу миндаля в скорлупе, не соответствующего размеру или калибровке, указанной в маркировке.

# V.	ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ТОВАРНОГО ВИДА ПРОДУКЦИИ

А.	Однородность

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным и содержать только сладкий миндаль в скорлупе одного и того же происхождения, года сбора урожая, качества и коммерческого вида и, в соответствующих случаях, разновидности или группы разновидности и размера.

Видимая часть содержимого упаковки должно соответствовать всему ее содержимому.

# В.	Упаковка

Миндаль в скорлупе должен быть упакован таким образом, чтобы обеспечивалась надлежащая сохранность продукта.

Материалы, используемые для внутренней упаковки, должны быть новыми, чистыми и такого качества, чтобы не вызывать внешнего или внутреннего повреждения продукта.  Использование материалов, в частности бумаги или наклеек с торговыми спецификациями, допускается при том условии, что нанесение текста или этикетирование производится с помощью нетоксичных чернил или клея.

В упаковках не должно содержаться никаких посторонних веществ.

# С.	Товарный вид

Миндаль в скорлупе должен поставляться в мешках или твердых упаковках.  Все упаковки, расфасованные для розничной продажи, должны иметь одинаковый вес.

# IV.	ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ МАРКИРОВКИ

На одной стороне каждой упаковки четким, нестираемым и видимым снаружи шрифтом должны наноситься следующие обозначения:

# А.	Опознавательные обозначения

Упаковщик и/или	)	Наименование и адрес или официально

грузоотправитель	)	установленное или принятое кодовое обозначение

# В.	Характер продукта

-	Наименование продукта;  "Миндаль в скорлупе" или "Миндальные орехи в скорлупе"

-	Коммерческий вид

-	Наименование разновидности или группы разновидностей (факультативно)

С.	Происхождение продукта

-	Страна происхождения и, факультативно, район выращивания или национальное, региональное или местное название

D.	Товарные характеристики

-	сорт;

-	размер или калибровка (факультативно);  в миллиметрах;

-	вес нетто или число расфасованных упаковок с указанием веса нетто такой упаковки в случае, если общие упаковки состоят из расфасованных для розничной продажи упаковок (факультативно или по просьбе страны-импортера);

-	год урожая (факультативно);

-	"годен" с указанием даты (факультативно)

Е.	Официальная отметка о контроле (необязательно)

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ И ДЕФЕКТОВ ПО МИНДАЛЮ

В СКОРЛУПЕ

| Горький миндаль: | ядро миндаля с характерным горьким вкусом, порождаемым цианистоводородной кислотой (HCN), являющейся природным соединением разновидностей горького миндаля. |
| --- | --- |
| Спаренные или двойные: | ядра характерной формы с одной плоской или вогнутой стороной в результате развития двух ядер в одной скорлупе. |
| Чистые: | практически без четко видимой присохшей грязи или прочего постороннего материала. |
| Хорошо сформированные: | скорлупа не имеет заметных деформаций, и в надлежащих случаях ее форма соответствует характерным особенностям разновидности или товарного вида. |
| Пустые: | в миндальном орехе отсутствует ядро (недоразвитое ядро). |
| Достаточно сформированные: | ядро имеет нормальную форму без недоразвитых или высохших частей; сморщенные или усохшие ядра недостаточно развиты. |
| Сморщенные или усохшие: | ядро является чрезмерно плоским и сморщенным или с высушенными, сухими или твердыми частями, в тех случаях, когда пораженная доля составляет более одной восьмой части ядра. |
| Присохшая шелуха: | остатки околоплодника или шелуха, присохшая к поверхности скорлупы, покрывающие в совокупности более 5% поверхности скорлупы; наличие меньших частей околоплодника не считается дефектом. |

| Плесень: | наличие видимых невооруженным глазом волокон плесени либо на внешней стороне, либо внутри ядра. |
| --- | --- |
| Прогорклость: | окисление липидов или свободных жирных килот, вызывающее характерный неприятный привкус. |
| Гниль: | значительное разложение или распад под воздействием микроорганизмов или других биологических процессов, обычно сопровождаемое изменениями консистенции и/или цвета. |
| Повреждения, нанесенные насекомыми или вредителями: | видимые повреждения или загрязнения, нанесенные насекомыми, клещами, грызунами или другими паразитами животного происхождения, включая наличие мертвых насекомых, остатков насекомых или их выделения. |
| Живые вредители: | наличие живых вредителей (насекомые, клещи или прочие) на любой стадии развития (взрослые, куколка, личинка, яйца и т.д.). |
| Смолистые: | смолистое вещество на поверхности скорлупы или на ядре, в совокупности покрывающее площадь, более чем равную окружности диаметром 10 мм. |
| Коричневатость | коричневые или темные пятна на ядре, либо одиночные, либо многочисленные, покрывающие в совокупности площадь, более чем равную окружности диаметром 6 мм и поражающие или не поражающие эдосмерм. |
| Темные пятна и изменение цвета (скорлупа): | видимый и широко распространенный очень темный или черный цвет, покрывающий в совокупности более половины поверхности скорлупы; колебания цвета между скорлупами не считаются дефектом. |

| Темные пятна и изменение цвета (ядра): | видимое и распространенное изменение цвета, иное чем камедь, коричневые пятна, включая темный или черный цвет, покрывающее в совокупности более одной четвертой поверхности ядра; изменение цвета между ядрами не считается дефектом. |
| --- | --- |
| Ненормальная внешняя влажность: | наличие воды, влажности или конденсации непосредственно на поверхности продукта. |
| Посторонний запах и/или привкус: | любой запах или привкус, не характерный для продукта. |
| Неполная скорлупа и частички скорлупы | половинки скорлупы или разделенная пустая скорлупа и частички скорлупы или шелуха. |
| Постороннее вещество: | любой видимый и/или различимый материал или вещество, включая пыль, обычно не связанное с продуктом, за исключением минеральных примесей. |

-----

# Footnotes

Допускаются другие названия, обычно используемые в международной торговле, такие, как "бумажноскорлупные" или "mollares" для мягкоскорлупного типа и "fitas" или "semi-mollares" для полумягкоскорлупного типа.

Небольшие внешние части скорлупы могут отсутствовать при условии, что ядро защищено.

Скорлупу можно чистить и отбеливать при условии, что соответствующая обработка не повлияет на качество ядра и что она разрешается нормами импортирующей страны.

Спаренные или двойные ядра не считаются дефектом.

Содержание влаги определяется одним из методов, указанных в приложении I к настоящему документу.  В случае возникновения спора используется контрольный лабораторный метод.

Похожие характеристики разновидностей означают, что ядра в каждой упаковке одинаковы по форме и достаточно единообразны по степени твердости ядра.

Указание разновидности или группы разновидностей является факультативным для сорта I и сорта II.  В тех случаях, когда это указание фигурирует в маркировке или в торговых документах, миндаль в скорлупе должен быть характерным для разновидности или группы разновидностей.

Помимо этой системы могут использоваться другие факультативные системы сортировки и грохочения, например система, основанная на количестве миндаля в скорлупе на 100 г или одну унцию.

Стандартные определения дефектов указаны в приложении II.

При использовании матерчатых мешков или сеток особое внимание следует обращать на защиту продукта от внешней влаги и загрязнения путем использования внешних упаковок, внутренней бумаги или пластиковых мешков.

На упаковки, расфасованные для непосредственной продажи потребителю, не должны распространяться эти положения о маркировке, но они должны соответствовать национальным нормам.  Однако указанная маркировка в любом случае должна наноситься на предусмотренные для транспортировки упаковки, содержащие такие партии упаковок.

Национальные законодательства ряда европейских стран требуют полного указания наименования и адреса.  В случае использования кодового обозначения указание "упаковщик и/или грузоотправитель" (или равнозначные сокращения) должно строго согласовываться с кодовым обозначением.

# Text boxes

GE.02-30866   (R)     070501     220501