| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2008/4 8 février 2008 FRANÇAIS Original: RUSSE |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DU COMMERCE

Groupe de travail des normes de qualité
des produits agricoles

Section spécialisée de la normalisation de la viande

Dix-septième session
Genève, 28-30 avril 2008

Point 5 de l’ordre du jour provisoire

EXAMEN DES NORMES CEE-ONU RELATIVES AUX ŒUFS
ET AUX OVOPRODUITS

Œufs de poule en coquille propres à la consommation

Document établi par le secrétariat

Le présent projet de norme a été établi par un consultant de la CEE en application de la décision prise par le Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles d’entreprendre une révision des normes relatives aux œufs et aux ovoproduits (document ECE/TRADE/C/WP.7/2007/27, par. 35).

NORME CEE-ONU EGG-1
concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des
ŒUFS DE POULE EN COQUILLE PROPRES À LA CONSOMMATION

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes	Page

I.	INTRODUCTION		1 − 20	4

A.	Norme CEE-ONU relative aux œufs de poule propres
à la consommation		1 − 3	4

B.	Portée		4 − 7	4

C.	Définitions utilisées dans la norme		8 −20	5

II.	PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA QUALITÉ		21 − 32	6

A.	Caractéristiques minimales		21 − 23	6

B.	Classification		24 − 25	6

C.	Classe A		26 − 29	7

D.	Classe B		30 − 32	8

III.	POIDS DES ŒUFS		33 − 34	9

IV.	TOLÉRANCES DE QUALITÉ ET DE POIDS		35 − 36	10

V.	TRAITEMENT DES ŒUFS		37	10

VI.	HISTORIQUE DES ÉTAPES DE PRODUCTION		38 − 40	10

A.	Traçabilité		38	10

B.	Méthode de production		39	12

C.	Système d’alimentation		40	11

VII.	MARQUAGE DU PRODUIT		41 − 58	13

A.	Marquage des œufs		41 − 53	13

B.	Marquage des emballages		54 − 58	14

VIII.	DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS
RELATIVES AU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ		59 − 62	15

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes	Page

IX.	DISPOSITIONS CONCERNANT L’EMBALLAGE,
L’ENTREPOSAGE ET LE TRANSPORT		63 − 70	16

X.	PRESCRIPTIONS DE L’ACHETEUR − CODE CEE-ONU
POUR LES ŒUFS		71 −73	17

A.	Définition du code		71	17

B.	Exemple		72 − 73	17

I.  INTRODUCTION

A.  Norme CEE-ONU relative aux œufs de poule propres à la consommation

1.	La norme CEE-ONU relative aux œufs de poule propres à la consommation a pour but de faciliter le commerce en recommandant une terminologie internationale à l’usage des acheteurs et des vendeurs. Cette terminologie décrit les œufs qui font l’objet d’un commerce international et définit un système de codification destiné à faciliter la communication et les transactions électroniques.

2.	Comme les textes sont régulièrement actualisés, les producteurs d’œufs qui estiment qu’il faut y ajouter d’autres produits ou que les produits considérés ne sont pas correctement définis ou ne sont plus échangés sont invités à contacter le secrétariat de la CEE. Les changements qui réclament un suivi immédiat sont publiés sur le site Web de la CEE à l’adresse suivante: http://www.unece.org/trade/agr/standards.htm.

3.	Dans le système CEE-ONU de codification (chap. X), le code ci-après est utilisé pour les œufs:

| Type d’œufs | Code CEE-ONU (champ 1) |
| --- | --- |
| Œufs de poule propres à la consommation | 80 |

B.  Portée

4.	La présente norme recommande une terminologie internationale pour les œufs de poule propres à la consommation et les prescriptions en la matière. Elle offre à l’acheteur un éventail de possibilités concernant la qualité, le conditionnement, le marquage et d’autres caractéristiques des œufs qui font l’objet d’un commerce international. Il est recommandé aux pays de mettre en place un système de contrôle de la qualité des œufs.

5.	Pour avoir la certitude que les marchandises sont conformes aux prescriptions de la présente norme, les acheteurs peuvent faire appel aux services d’un tiers indépendant et neutre.

6.	Pour vendre les œufs sur le marché international, il est nécessaire d’appliquer les dispositions législatives concernant la normalisation des aliments et le contrôle vétérinaire. La présente norme ne prétend pas traiter de ces aspects, qui font l’objet d’autres textes et pour lesquels elle renvoie à la législation nationale ou internationale, ou aux exigences du pays importateur.

7.	La norme fait référence à d’autres accords, normes et codes d’usages internationaux dont l’objectif est de donner aux gouvernements des indications pour l’application des règles concernant la qualité et l’hygiène alimentaire. Pour les prescriptions en matière de santé et de salubrité, les Normes, lignes directrices et codes d’usages de la Commission du Codex Alimentarius sont les sources internationales à consulter.

C.  Définitions utilisées dans la norme

8.	La présente norme s’applique aux œufs en coquille propres à la consommation humaine directe et à une utilisation dans l’industrie alimentaire ou d’autres industries apparentées.

9.	Les œufs doivent tous être issus de poules pondeuses ou de poules pondeuses reproductrices élevées sur des exploitations qui satisfont en permanence à la législation appropriée applicable à la sécurité et au contrôle des denrées alimentaires.

10.	Œufs: œufs en coquille qui ne sont ni cassés, ni incubés, ni cuits, issus de poules de l’espèce Gallus gallus et propres à la consommation humaine directe et à une utilisation dans l’industrie alimentaire ou d’autres industries apparentées.

11.	Les œufs frais sont des œufs qui n’ont été ni lavés, ni nettoyés à sec, qui sont ramassés au moins une fois par semaine et qui doivent être emballés et classés dès le premier jour ouvrable suivant leur arrivée au centre d’emballage. Une date limite est fixée pour leur consommation.

12.	Les œufs réfrigérés sont des œufs qui ont été réfrigérés dans des locaux dont la température est artificiellement maintenue entre 0°C et +5 °C.

13.	Les œufs de conserve sont des œufs qui ont été conservés, à l’état réfrigéré ou non, dans un mélange de gaz dont la composition diffère de celle de l’atmosphère, ou ceux qui ont subi tout autre traitement de conservation.

14.	Les œufs légèrement souillés sont des œufs présentant des taches superficielles éparses n’excédant pas au total 1/8 de la surface totale de la coquille, ou groupées n’excédant pas 1/16 de la surface totale de la coquille. Dans les deux cas, la coquille ne doit présenter aucun anneau sanguinolent et le contenu ne doit pas être souillé.

15.	Les œufs fêlés sont des œufs dont la coquille est endommagée d’une manière visible à l’œil nu, mais dont la membrane est intacte.

16.	Les œufs fendus sont des œufs dont la coquille est fêlée et la membrane endommagée, leur contenu se trouvant ainsi dévoilé.

17.	Les œufs incubés sont des œufs qui ont séjourné en couveuse après avoir été pondus.

18.	Les substances étrangères sont des substances organiques ou inorganiques, d’origine interne ou externe présentes dans le contenu de l’œuf.

19.	Un lot de marchandises est un ensemble d’œufs provenant du même site de production ou du même centre d’emballage, dont la date de ponte, la date limite de consommation ou la date d’emballage sont identiques, emballés dans des conteneurs uniformes, obtenus suivant la même méthode de production et, lorsqu’ils sont classés, de même qualité et de même catégorie de poids, transportés ensemble et présentés au contrôle en même temps.

20.	Le numéro de semaine est le numéro séquentiel de la semaine au cours de laquelle l’œuf a été produit. Ce numéro indiquera la semaine complète commençant le lundi mais pourra être utilisé dès le mercredi à minuit de la semaine précédente. Chaque année la numérotation sera continue de 1 à 52 ou 53. La semaine comprenant le 1er janvier portera le numéro 1.

II.  PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA QUALITÉ

A.  Caractéristiques minimales

21.	Les œufs doivent présenter les caractéristiques ci-après:

i)	Ne pas être endommagés;

ii)	Présenter une coquille propre (de légères souillures de la coquille sont admises pour les œufs de la classe B);

iii)	Être exempts de substances étrangères;

iv)	Être exempts d’odeur ou d’arrière-goût (une légère odeur de chambre froide est admise pour les œufs réfrigérés de la classe B, de même qu’une légère odeur liée au procédé de conservation pour les œufs de conserve de la classe B);

v)	Ne pas présenter une humidité superficielle excessive.

22.	Les paragraphes ci-après définissent les prescriptions qui peuvent être spécifiées par l’acheteur d’œufs propres à la consommation et indiquent les codes à utiliser pour le codage CEE-ONU.

23.	Les prescriptions supplémentaires qui ne sont pas prévues dans la codification (par exemple si le code 9 «autres» est utilisé) ou qui donnent des précisions supplémentaires sur le produit ou la description de l’emballage doivent faire l’objet d’un accord entre l’acheteur et le vendeur et être stipulées de façon appropriée.

B.  Classification

24.	Dans la pratique, les œufs sont divisés en deux classes:

Classe A: œufs «frais» destinés à la consommation humaine directe.

Classe B: œufs destinés à une utilisation dans l’industrie alimentaire ou d’autres industries apparentées. Les œufs de cette classe sont exclusivement destinés à être transformés en produits alimentaires ou autres.

25.	Selon la classe, le code de produit est indiqué comme suit:

| Code de produit (champ 2) | Classe | Description |
| --- | --- | --- |
| 0 | Non spécifiée |
| 1 | Classe A | Produit destiné à la consommation humaine directe |
| 2 | Classe B | Produit destiné à l’industrie alimentaire ou d’autres industries |
| 3-9 | Codes non utilisés |

C.  Classe A

26.	Les œufs de la classe A sont divisés en deux catégories en fonction de leur qualité:

Classe A, catégorie extra

Les produits entrant dans cette catégorie sont de qualité supérieure et présentent les caractéristiques suivantes:

i)	Coquille et cuticule − de forme normale, propre et non endommagée;

ii)	Chambre à air − pas plus de 4 mm de haut au moment de l’emballage, immobile;

iii)	Jaune − à peine visible, de forme sphérique, légèrement mobile lorsqu’on fait tourner l’œuf et revenant à une position centrale;

iv)	Blanc − clair, propre et translucide;

v)	Germe − développement imperceptible;

vi)	Substances étrangères − inacceptables;

vii)	Odeur étrangère − inacceptable;

viii)	Date limite de consommation − pas plus de neuf jours après la ponte.

Classe A, catégorie I

Les produits entrant dans cette catégorie sont de bonne qualité et présentent les caractéristiques suivantes:

i)	Coquille et cuticule − de forme normale, propre et non endommagée;

ii)	Chambre à air − pas plus de 6 mm de haut, immobile ou légèrement mobile;

iii)	Jaune − à peine visible, de forme sphérique, légèrement mobile lorsqu’on fait tourner l’œuf et revenant à une position centrale;

iv)	Blanc − clair, propre et translucide;

v)	Germe − développement imperceptible;

vi)	Substances étrangères − inacceptables;

vii)	Odeur étrangère − inacceptable;

viii)	Date limite de consommation − pas plus de 28 jours après la ponte.

27.	Les œufs de la classe A doivent de préférence être gardés à température constante et ne pas être réfrigérés dans des locaux dont la température est maintenue artificiellement en dessous de 5 °C avant d’être vendus au consommateur final. Les œufs conservés à une température inférieure à 5 °C pendant vingt-quatre heures au plus lors du transport ou soixante-douze heures au plus dans un local de vente de détail ne sont pas considérés comme réfrigérés.

28.	Les œufs de la classe A ne font pas l’objet d’un traitement de conservation; ils ne sont pas lavés afin de ne pas endommager la coquille et la cuticule.

29.	Les œufs de la classe A qui ont perdu les propriétés susmentionnées peuvent être transférés dans la classe B.

D.  Classe B

30.	Les œufs de la classe B sont propres à la consommation humaine mais ne satisfont pas aux exigences de la classe A. Ils sont utilisés dans l’industrie alimentaire ou d’autres industries apparentées. Ils présentent les caractéristiques suivantes:

i)	Coquille − de forme normale, non endommagée, présentant de légères souillures et des déformations minimes. Elle ne doit présenter aucun anneau sanguinolent et le contenu ne doit pas être souillé. S’il existe des règles nationales en la matière, et en cas d’accord entre l’acheteur et le vendeur, les œufs souillés peuvent être lavés en faisant appel à des méthodes spéciales pour autant que leur qualité n’en souffre pas;

ii)	Chambre à air − pas plus de 9 mm de haut; une cavité mobile ayant jusqu’à la moitié de la longueur de l’œuf est acceptable;

iii)	Jaune − visible, légèrement aplati et mobile;

iv)	Blanc − translucide;

v)	Germe − développement imperceptible;

vi)	Substances étrangères − inacceptables;

vii)	Odeur étrangère − inacceptable.

31.	Le niveau de qualité est indiqué comme suit:

| Code de la qualité (champ 3) | Classe/catégorie | Description |
| --- | --- | --- |
| 0 | Non spécifiée |
| 1 | Classe A, catégorie extra | Produit de qualité supérieure propre à la consommation humaine directe |
| 2 | Classe A, catégorie I | Produit de bonne qualité propre à la consommation humaine directe |
| 3 | Classe B | Produit destiné à l’industrie alimentaire ou autres industries apparentées |
| 4-8 | Codes non utilisés |
| 9 | Autres | Autre niveau ou système de qualité ayant fait l’objet d’un accord entre l’acheteur et le vendeur |

32.	Le niveau de qualité doit être conforme à la législation en vigueur dans le pays importateur. En l’absence d’une telle législation, la définition du niveau de qualité doit faire l’objet d’un accord entre l’acheteur et le vendeur.

III.  POIDS DES ŒUFS

33.	Les œufs de la classe A sont classés d’après leur poids, dans les catégories: XL, L, M ou S, comme indiqué ci-après:

| Code du poids (champ 4) | Catégorie | Description |
| --- | --- | --- |
|  |  | Poids en g | Poids minimum de pour 100 œufs, en kg | Poids minimum de pour 360 œufs, en kg |
| 0 | Non spécifiée |
| 1 | XL − Très grande taille | 73 et plus | 7,4 | 26,64 |
| 2 | L − Grande taille | De 63 à 73 | 6,4 | 23,04 |
| 3 | M − Taille moyenne | De 53 à 63 | 5,4 | 19,44 |
| 4 | S − Petite taille | Moins de 53 | Aucun poids minimal | Aucun poids minimal |
| 5-9 | Codes non utilisés |

34.	Le classement d’après le poids ne s’impose pas pour les œufs de la classe B.

IV.  TOLÉRANCES DE QUALITÉ ET DE POIDS

35.	S’agissant de la classe A, la tolérance est de 5 % au plus d’œufs qui ne satisfont pas aux prescriptions de la catégorie au moment de l’emballage et de 7 % au plus par la suite. Pour la catégorie extra, aucune tolérance n’est admise concernant la hauteur de la chambre à air.

36.	Pour chaque catégorie de poids indiquée sur l’emballage d’un lot de marchandises, la tolérance est de 10 % au plus d’œufs des catégories immédiatement voisines, mais de 5 % au plus d’œufs de la catégorie immédiatement inférieure.

V.  TRAITEMENT DES ŒUFS

37.	Les œufs de la classe B peuvent être réfrigérés ou conservés artificiellement par diverses méthodes et sont classés comme suit:

| Code du traitement (champ 5) | Catégorie | Description |
| --- | --- | --- |
| 0 | Non spécifiée |
| 1 | Aucun traitement | Aucun traitement |
| 2 | Réfrigération artificielle | Produit réfrigéré artificiellement à une température comprise entre 0°C et 5 °C |
| 3 | Méthode de conservation déterminée | A fait l’objet d’un accord entre l’acheteur et le vendeur |
| 4-9 | Codes non utilisés |

VI.  HISTORIQUE DES ÉTAPES DE PRODUCTION

A.  Traçabilité

38.	Pour pouvoir satisfaire aux demandes qui pourraient être formulées par l’acheteur en ce qui concerne l’historique des étapes de production, il faut que des systèmes de traçabilité soient mis en place. La traçabilité exige l’application d’une méthode vérifiable d’identification des produits ou des lots de produits à toutes les étapes de la production. Les données concernant la traçabilité doivent permettre de déterminer si une réclamation est fondée, et la procédure suivie pour certifier la conformité doit correspondre aux dispositions concernant les prescriptions relatives au contrôle de la conformité énoncées dans le chapitre VIII.

B.  Méthode de production

39.	L’acheteur peut spécifier une méthode de production:

| Code de la méthode de production (champ 6) | Catégorie | Description |
| --- | --- | --- |
| 0 | Non spécifiée |
| 1 | Élevage en libre parcours | Les poules sont élevées en libre parcours |
| 2 | Élevage en milieu fermé | Les poules sont élevées dans des locaux chauffés et ventilés |
| 3 | Cages − 1 | Les poules sont élevées en cage à forte densité de population |
| 4 | Cages − 2 | Les poules sont élevées en cage à faible densité de population (cages aménagées) |
| 5 | Élevage biologique | Les poules sont élevées en conformité avec la réglementation du pays importateur concernant l’élevage biologique |
| 4-8 | Codes non utilisés |
| 9 | Autres | Peut être utilisé pour décrire tout autre mode de production ayant fait l’objet d’un accord entre l’acheteur et le vendeur |

C.  Système d’alimentation

40.	L’acheteur peut spécifier un système d’alimentation; celui-ci doit être conforme à la réglementation en vigueur dans le pays importateur. En l’absence d’une telle réglementation, le système d’alimentation doit faire l’objet d’un accord entre l’acheteur et le vendeur.

| Code du système d’alimentation (champ 7) | Description |
| --- | --- |
| 00 | Pas de système spécifié |
| 01 | Système classique |
| 02-09 | Codes non utilisés |
| 10 | Alimentation exempte de FP |
| 11 | Alimentation exempte de FP et de POA |
| 12 | Alimentation exempte de FP, de POA et d’AC |
| 13 | Alimentation exempte de FP, de POA, d’AC et d’OGM |
| 14 | Alimentation exempte de FP et d’AC |
| 15 | Alimentation exempte de FP, d’AC et d’OGM |
| 16 | Alimentation exempte de FP et d’OGM |
| 17-29 | Codes non utilisés |
| 30 | Alimentation exempte de POA |
| 31 | Alimentation exempte de POA et d’AC |
| 32 | Alimentation exempte de POA et d’OGM |
| 33 | Alimentation exempte de POA, d’AC et d’OGM |
| 34-49 | Codes non utilisés |
| 50 | Alimentation exempte d’AC |
| 51 | Alimentation exempte d’AC et d’OGM |
| 52-59 | Codes non utilisés |
| 60 | Alimentation exempte d’OGM |
| 61-98 | Codes non utilisés |
| 99 | Peut être utilisé pour décrire tout autre système d’alimentation ayant fait l’objet d’un accord entre l’acheteur et le vendeur |

POA		Produits d’origine animale

AC	Activateur de croissance, y compris les antibiotiques à des doses supérieures à celles recommandées pour les traitements vétérinaires

OGM		Produits obtenus à partir d’organismes génétiquement modifiés

FP		Farine de poisson.

VII.  MARQUAGE DU PRODUIT

A.  Marquage des œufs

41.	Les œufs des classes A et B doivent être estampillés avec un code producteur qui comprend le code de la méthode de production (voir le chapitre VI B), le code à deux lettres du pays d’origine selon la norme ISO 3166 et le code national du producteur.

42.	Le marquage des œufs de la classe A doit également fournir les informations suivantes:

i)	Classe de qualité et catégorie;

ii)	Catégorie de poids.

43.	Les œufs devraient également porter les indications ci-après:

i)	Numéro du centre d’emballage;

ii)	Nom ou logo de l’entreprise propriétaire du centre d’emballage;

iii)	Nom de la marque commerciale;

iv)	Date de ponte;

v)	Date ou numéro de semaine de l’emballage.

44.	Les œufs de la classe A se distinguent par un cercle d’au moins 12 mm de diamètre dans lequel apparaît la lettre A en caractère romain d’au moins 5 mm de haut. La catégorie de poids des œufs de la classe A est indiquée par un chiffre de 2 à 3 mm de haut placé à l’intérieur du cercle susmentionné.

45.	Exemple de marquage des œufs de la classe A, de catégorie de poids 1-XL:

46.	Le marquage des œufs de la classe B permet de les distinguer facilement de ceux de la classe A. La marque apposée sur les œufs de la classe B comporte un cercle d’au moins 12 mm de diamètre dans lequel apparaît la lettre B en caractère romain d’au moins 5 mm de haut. La catégorie de poids des œufs de la classe B est elle-aussi indiquée par un chiffre de 2 à 3 mm de haut.

47.	Exemple de marquage des œufs de la classe B, de catégorie de poids 2-L:

48.	Les œufs réfrigérés de la classe B portent un triangle équilatéral d’au moins 10 mm de côté. La catégorie de poids peut également être indiquée par un chiffre de 2 à 3 mm de haut. Les œufs réfrigérés doivent être marqués comme indiqué plus haut, avant leur réfrigération.

49.	Exemple de marquage des œufs réfrigérés de la classe B, de catégorie de poids 3-M:

50.	Les œufs de conserve de la classe B portent un losange dont les diagonales mesurent 16 mm et 7 mm. La catégorie de poids peut également être indiquée par un chiffre de 2 à 3 mm de haut. Les œufs de conserve doivent être marqués avant leur mise en conservation. Toutefois, lorsqu’ils sont conservés dans la chaux, les marques peuvent être apposées une fois le processus de conservation terminé.

51.	Exemple de marquage des œufs de conserve de la classe B, de catégorie de poids 4-S:

52.	La marque apposée sur les œufs doit être claire, indélébile, de couleur rouge et résistante à la chaleur. Les produits utilisés doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de colorants des produits alimentaires destinés à la consommation humaine.

53.	Les marques couvrant plus de 20 % de la surface de l’œuf ne sont pas acceptables.

B.  Marquage des emballages

54.	Les œufs contenus dans un emballage doivent tous provenir du même lot.

55.	Sans préjudice des prescriptions nationales des pays importateurs, la liste ci-après indique les mentions devant figurer sur les étiquettes apposées sur les grands emballages (caisses) et les emballages destinés à la vente individuelle:

i)	Pays d’origine et code producteur;

ii)	Code du centre d’emballage (nom et adresse de l’emballeur et/ou du distributeur);

iii)	Marque sanitaire/estampille vétérinaire;

iv)	Classe de qualité/catégorie;

v)	Catégorie de poids, poids en kg;

vi)	Méthode de production;

vii)	Système d’alimentation;

viii)	Nombre d’œufs dans l’emballage;

ix)	Numéro d’identification du lot de marchandises expédié;

x)	Date/période de ponte;

xi)	Date ou numéro de semaine de l’emballage;

xii)	Date limite de consommation;

xiii)	Conditions d’entreposage, par exemple: «à entreposer à XX °C au maximum».

56.	La date de ponte doit être indiquée sur les emballages d’œufs de la classe A et de la catégorie extra destinés à la vente individuelle. Ces emballages doivent être fermés au moyen d’une bande portant la mention «extra» (ou l’expression «œufs frais de qualité supérieure»). La bande doit être enlevée le neuvième jour suivant celui de la ponte. Elle ne doit cacher aucune des indications ni les rendre illisibles au moment de l’ouverture de l’emballage.

57.	S’agissant des œufs de la classe B, il est recommandé de coller sur l’emballage une bande ou une étiquette indiquant immédiatement et sans risque d’erreur que ces œufs ne sont pas destinés à la consommation humaine directe.

58.	La signification du code producteur doit apparaître clairement sur l’emballage.

VIII.  DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS
RELATIVES AU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ

59.	L’acheteur peut faire appel à une tierce partie pour contrôler la conformité. Les éléments suivants peuvent être contrôlés séparément ou conjointement comme suit. Le nom de l’organe de certification de la tierce partie et la norme de qualité à appliquer doivent être indiqués, comme spécifié dans le chapitre II.A.

60.	Niveau de qualité/classement du produit: Une tierce partie examine le produit et certifie qu’il présente le niveau de qualité demandé.

61.	Désignation commerciale: Une tierce partie examine le produit et certifie qu’il satisfait aux options choisies par l’acheteur telles qu’elles sont indiquées dans la désignation commerciale, sauf pour le niveau de qualité. L’acheteur a aussi la possibilité d’indiquer, après le nom de la tierce partie, les options particulières qu’il a choisies et qui doivent être certifiées.

62.	Identification des œufs/du lot: Une tierce partie examine le produit et certifie qu’il satisfait aux prescriptions spécifiées.

| Code du contrôle de la conformité (champ 18) | Catégorie |
| --- | --- |
| 0 | Non spécifiée |
| 1 | Niveau de qualité/classement du produit |
| 2 | Désignation commerciale |
| 3 | Identification des œufs/du lot |
| 4 | Niveau de qualité et désignation commerciale |
| 5 | Niveau de qualité et identification des œufs/du lot |
| 6 | Désignation commerciale et identification des œufs/du lot |
| 7 | Niveau de qualité, désignation commerciale et identification des œufs/du lot |
| 8 | Code non utilisé |
| 9 | Autres |

IX.  DISPOSITIONS CONCERNANT L’EMBALLAGE, L’ENTREPOSAGE
ET LE TRANSPORT

63.	L’emballage, y compris l’emballage primaire, doit être en un matériau résistant aux chocs, sec, propre et en bon état, et il doit être de nature à préserver les œufs des odeurs étrangères et du risque de détérioration de la qualité.

64.	Les grands emballages utilisés pour le transport et l’expédition des œufs, y compris l’emballage primaire, ne doivent pas être réutilisés.

65.	Les œufs non traités sont entreposés dans des locaux propres, secs et exempts d’odeurs étrangères, à une température comprise entre 5°C et 20 °C et dans une humidité relative comprise entre 85 % et 88 %. La date limite de consommation des œufs est fixée à vingt-huit jours à compter de la date de la ponte.

66.	Les œufs réfrigérés doivent être entreposés dans des locaux dont la température est maintenue artificiellement entre 0°C et +5 °C, dans une humidité relative comprise entre 85 % et 88 %. La date limite de consommation des œufs est fixée à quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la ponte.

67.	Les dates limites de consommation et les conditions d’entreposage des œufs de conserve font l’objet d’un commun accord entre l’acheteur et le vendeur.

68.	Les œufs doivent être protégés des souillures et substances étrangères pendant leur transport, et doivent être à l’abri des chocs, des conditions atmosphériques et de la lumière.

69.	Les œufs doivent être protégés des variations de température pendant leur transport et leur entreposage.

70.	Les conditions d’entreposage avant l’expédition et les engins utilisés pour le transport sont adaptés aux caractéristiques physiques et, en particulier, aux caractéristiques thermiques des œufs et sont conformes aux prescriptions du pays importateur. L’attention est appelée sur les dispositions de l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) (ECE/TRANS/165).

X.  PRESCRIPTIONS DE L’ACHETEUR − CODE CEE-ONU
POUR LES ŒUFS

A.  Définition du code

71.	Le code CEE-ONU utilisé pour indiquer les prescriptions de l’acheteur concernant les œufs propres à la consommation comporte 8 champs et 20 chiffres (dont 9 ne sont pas utilisés); il correspond à une combinaison des codes définis dans les chapitres II à VIII.

| No | Description | Paragraphe | Fourchette de codes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Type d’œufs | II | 00-99 |
| 2 | Classe de qualité | II.B | 0-9 |
| 3 | Catégorie de qualité | II.B | 0-9 |
| 4 | Poids | III | 0-9 |
| 5 | Traitement | V | 0-9 |
| 6 | Mode d’élevage | VI.B | 0-9 |
| 7 | Système d’alimentation | VI.C | 00-99 |
| 8 | Contrôle de la conformité | VIII | 0-9 |

B.  Exemple

72.	L’exemple qui suit décrit des œufs propres à la consommation, de classe A, de catégorie extra et de poids L, non traités, issus de poules élevées en cage − 2 dont l’alimentation ne comporte aucune farine de poisson ni produit d’origine animale. Les œufs sont exclusivement de qualité supérieure, et la qualité et la désignation commerciale doivent être certifiées conformes par une société désignée par l’acheteur.

73.	Ce produit porte le code CEE-ONU pour les œufs ci-après: 8011214110000000004.

| Champ | Description | Prescription | Code |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Type d’œufs | Œufs propres à la consommation | 80 |
| 2 | Classe de qualité | Classe A | 1 |
| 3 | Catégorie de qualité | Extra | 1 |
| 4 | Poids | L − grande taille | 2 |
| 5 | Traitement | Aucun traitement | 1 |
| 6 | Méthode de production | Cage − 2 | 4 |
| 7 | Système d’alimentation | Sans FP ni POA | 11 |
| 8 | Champ non utilisé | - | 0 |
| 9 | Champ non utilisé | - | 0 |
| 10 | Champ non utilisé | - | 0 |
| 11 | Champ non utilisé | - | 0 |
| 12 | Champ non utilisé | - | 0 |
| 13 | Champ non utilisé | - | 0 |
| 14 | Champ non utilisé | - | 0 |
| 15 | Champ non utilisé | - | 0 |
| 16 | Champ non utilisé | - | 0 |
| 17 | Champ non utilisé | - | 0 |
| 18 | Contrôle de conformité | Contrôle de conformité de la qualité et de la désignation commerciale | 4 |

-----

# Footnotes

Dans les pays de l’Union européenne, les règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 concernant l’hygiène des denrées alimentaires s’appliquent aussi aux œufs.

L’indication d’un mode d’élevage sur l’étiquette doit être conforme à la législation du pays importateur.

Les méthodes de production biologique comprennent des systèmes d’alimentation spécifiques. La mention «élevage biologique» n’est donc pas répétée dans la rubrique «système d’alimentation».

Dans les États membres de l’Union européenne, la composition du code producteur est réglementée par la directive 2002/4/CE de la commission.

Dans la présente norme, l’expression «pays d’origine» est réservée aux cas où la production, le classement et l’emballage des œufs sont intervenus dans le même pays.

# Text boxes

3

4

1