2.2.52	Classe 5.2	Peroxydes organiques

2.2.52.1	Critères

2.2.52.1.1	Le titre de la classe 5.2 couvre les peroxydes organiques et les préparations de peroxydes organiques.

2.2.52.1.2	Les matières de la classe 5.2 sont subdivisées comme suit:

P1	Peroxydes organiques, ne nécessitant pas de régulation de température;

P2	Peroxydes organiques, nécessitant une régulation de température.

Définition

2.2.52.1.3	Les peroxydes organiques sont des matières organiques contenant la structure bivalente -O-O- et pouvant être considérées comme des dérivés du peroxyde d'hydrogène, dans lequel un ou deux des atomes d'hydrogène sont remplacés par des radicaux organiques.

Propriétés

2.2.52.1.4	Les peroxydes organiques sont sujets à décomposition exothermique à température normale ou élevée. La décomposition peut s'amorcer sous l'effet de la chaleur, du frottement, du choc, ou du contact avec des impuretés (acides, composés de métaux lourds, amines, etc.). La vitesse de décomposition croît avec la température et varie selon la composition du peroxyde. La décomposition peut entraîner un dégagement de vapeurs ou de gaz inflammables ou nocifs. Pour certains peroxydes organiques, une régulation de température est obligatoire pendant le transport. Certains peuvent se décomposer en produisant une explosion, surtout sous confinement. Cette caractéristique peut être modifiée par l'adjonction de diluants ou l'emploi d'emballages appropriés. De nombreux peroxydes organiques brûlent vigoureusement. On doit éviter tout contact des peroxydes organiques avec les yeux. Certains peuvent gravement endommager la cornée, même après un contact très bref, ou avoir des effets corrosifs pour la peau.

NOTA : Les méthodes d'épreuve pour déterminer l'inflammabilité des peroxydes organiques sont décrites à la sous-section 32.4 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères. Les peroxydes organiques pouvant réagir violemment lorsqu'ils sont chauffés, il est recommandé de déterminer leur point d'éclair en utilisant des échantillons de petites dimensionss, selon la description de la norme ISO 3679 : 1983.

Classification

2.2.52.1.5 	Tout peroxyde organique est censé être classé dans la classe 5.2, sauf si la préparation de peroxyde organique :

a)	ne contient pas plus de 1 % d'oxygène actif pour 1 % au maximum de peroxyde d'hydrogène;

b)	ne contient pas plus de 0,5 % d'oxygène actif pour plus de 1 % mais 7 % au maximum de peroxyde d'hydrogène.

NOTA : La teneur en oxygène actif (en %) d'une préparation de peroxyde organique est donnée par la formule

16 ×  (ni × ci/mi), où :

ni 	=	nombre de groupes peroxy par molécule du peroxyde organique i;

ci 	=	concentration (% en masse) du peroxyde organique i; et

mi 	=	masse moléculaire du peroxyde organique i.

2.2.52.1.6	Les peroxydes organiques sont classés en sept types selon le degré de danger qu'ils présentent. Les types varient du type A qui n'est pas admis au transport dans l'emballage dans lequel il a été soumis à l'épreuve, au type G, qui n'est pas soumis aux prescriptions s'appliquant aux peroxydes organiques de la classe 5.2. La classification des types B à F est directement liée à la quantité maximale de matière autorisée par colis. Les principes à appliquer pour classer les matières qui ne figurent pas en 2.2.52.4 sont exposés dans la deuxième partie du Manuel d'épreuves et de critères.

2.2.52.1.7	Les peroxydes organiques et les préparations de peroxydes organiques qui ont déjà été classés et affectés à la rubrique collective appropriée sont énumérés dans le paragraphe 2.2.52.4, assortis du numéro ONU correspondant, de la méthode d'emballage et, le cas échéant, de la température de régulation et de la température critique.

Ces rubriques collectives précisent :

-	le type (B à F) du peroxyde organique, (voir 2.2.52.1.6 ci-dessus);

-	l'état physique (liquide/solide); et

-	la régulation de température le cas échéant, voir 2.2.52.1.15 à 2.2.52.1.18 ci-après.

Les mélanges de ces préparations peuvent être assimilés au type de peroxyde organique le plus dangereux qui entre dans leur composition et être transportés sous les conditions prévues pour ce type. Toutefois, comme deux composants stables peuvent former un mélange moins stable à la chaleur, il faut déterminer la température de décomposition auto­accélérée (TDAA) du mélange et, si nécessaire, la température de régulation et la température critique calculées à partir de la TDAA, conformément au 2.2.52.1.16.

2.2.52.1.8	La classement des peroxydes organiques, des préparations ou des mélanges de peroxydes organiques ne figurant pas au 2.2.52.4 et leur affectation à une rubrique collective doivent être faits par l'autorité compétente du pays d'origine. La déclaration d'agrément doit indiquer le classement et les conditions de transport applicables. Si le pays d'origine n'est pas Partie contractante à l'ADR, le classement et les conditions de transport doivent être reconnus par l'autorité compétente du premier pays Partie contractante à l'ADR touché par l'envoi.

2.2.52.1.9	Les échantillons de peroxydes organiques ou de préparations de peroxydes organiques non énumérés au 2.2.52.4, pour lesquels on ne dispose pas de données d'épreuves complètes et qui sont à transporter pour des épreuves ou des évaluations supplémentaires, doivent être affectés à l'une des rubriques relatives aux peroxydes organiques de type C, à condition que :

-	d'après les données disponibles, l'échantillon ne soit pas plus dangereux que les peroxydes organique de type B;

-	l'échantillon soit emballé conformément à la méthode d'emballage OP2 et que la quantité par unité de transport soit limitée à 10 kg;

-	d'après les données disponibles, la température de régulation, le cas échéant, soit suffisamment basse pour empêcher toute décomposition dangereuse et suffisamment élevée pour empêcher toute séparation dangereuse des phases.

Désensibilisation des peroxydes organiques

2.2.52.1.10	Pour assurer la sécurité pendant le transport des peroxydes organiques, on les désensibilise souvent en y ajoutant des matières organiques liquides ou solides, des matières inorganiques solides ou de l'eau. Lorsqu'un pourcentage de matière est stipulé, il s'agit de pourcentage en masse, arrondi à l'unité la plus proche. En général, la désensibilisation doit être telle qu'en cas de fuite, le peroxyde organique ne puisse pas se concentrer dans une mesure dangereuse.

2.2.52.1.11	Sauf indication contraire pour une préparation particulière de peroxyde organique, les définitions suivantes s'appliquent aux diluants utilisés pour la désensibilisation :

-	les diluants de type A sont des liquides organiques qui sont compatibles avec le peroxyde organique et qui ont un point d'ébullition d'au moins 150 C. Les diluants de type A peuvent être utilisés pour désensibiliser tous les peroxydes organiques;

-	les diluants de type B sont des liquides organiques qui sont compatibles avec le peroxyde organique et qui ont un point d'ébullition inférieur à 150 C mais au moins égal à 60 C et un point d'éclair d'au moins 5 C.

Les diluants du type B peuvent être utilisés pour désensibiliser tout peroxyde organique à condition que le point d'ébullition du liquide soit d'au moins 60 C plus élevé que la TDAA dans un colis de 50 kg.

2.2.52.1.12	Des diluants autres que ceux des types A ou B peuvent être ajoutés aux préparations de peroxydes organiques énumérées en 2.2.52.4 à condition d'être compatibles. Toutefois, le remplacement, en partie ou en totalité, d'un diluant du type A ou B par un autre diluant ayant des propriétés différentes oblige à une nouvelle évaluation de la préparation selon la procédure normale de classement pour la classe 5.2.

2.2.52.1.13	L'eau ne peut être utilisée que pour désensibiliser les peroxydes organiques dont la mention, en 2.2.52.4 ou dans la décision de l'autorité compétente selon le 2.2.52.1.8 ci-dessus, précise "avec de l'eau" ou "dispersion stable dans l'eau". Les échantillons et les préparations de peroxydes organiques qui ne sont pas énumérés en 2.2.52.4 peuvent également être désensibilisés avec de l'eau, à condition d'être conformes aux prescriptions du 2.2.52.1.9 ci-dessus.

2.2.52.1.14	Des matières solides organiques et inorganiques peuvent être utilisées pour désensibiliser les peroxydes organiques à condition d'être compatibles. Par matières compatibles liquides ou solides, on entend celles qui n'altèrent ni la stabilité thermique, ni le type de danger de la préparation.

Prescriptions relatives à la régulation de la température

2.2.52.1.15	Certains peroxydes organiques ne peuvent être transportés que dans des conditions de régulation de température. La température de régulation est la température maximale à laquelle le peroxyde organique peut être transporté en sécurité. On part de l'hypothèse que la température au voisinage immédiat du colis pendant le transport ne dépasse 55 C que pendant une durée relativement courte par période de 24 heures. En cas de défaillance du système de régulation, il pourra être nécessaire d'appliquer les procédures d'urgence. La température critique est la température à laquelle ces procédures doivent être mises en oeuvre.

2.2.52.1.16	La température de régulation et la température critique sont calculées (voir le tableau 1) à partir de la TDAA, qui est la température la plus basse à laquelle une décomposition auto-accélérée peut se produire pour une matière dans l'emballage tel qu'utilisé pendant le transport. La TDAA doit être déterminée afin de décider si une matière doit être soumise à régulation de température pendant le transport. Les prescriptions pour la détermination de la TDAA se trouvent dans le Manuel d'épreuves et de critères, deuxième partie, section 20 et sous-section 28.4.

Tableau 1

Détermination de la température de régulation et de la température critique

| Type de récipient | TDAA a | Température de régulation | Température critique |
| --- | --- | --- | --- |
| Emballages simples et GRV | ( 20 °C | 20 °C au-dessous de la TDAA | 10 °C au-dessous de la TDAA |
|  | > 20 °C ( 35 °C | 15 °C au-dessous de la TDAA | 10 °C au-dessous de la TDAA |
|  | > 35 °C | 10 °C au-dessous de la TDAA | 5 °C au-dessous de la TDAA |
| Citernes mobiles | < 50 °C | 10 °C au-dessous de la TDAA | 5 °C au-dessous de la TDAA |

a	TDAA de la matière telle qu'emballée pour le transport.

2.2.52.1.17	Les peroxydes organiques suivants sont soumis à régulation de température pendant le transport :

-	les peroxydes organiques des types B et C ayant une TDAA  50 C;

-	les peroxydes organiques de type D manifestant un effet moyen lors de chauffage sous confinement et ayant une TDAA  50 C, ou manifestant un faible ou aucun effet lors de chauffage sous confinement et ayant une TDAA  45 C; et

-	les peroxydes organiques des types E et F ayant une TDAA  45 C.

NOTA : Les prescriptions pour déterminer les effets de chauffage sous confinement se trouvent dans le Manuel d'épreuves et de critères, section 20 et sous-section 28.4.

2.2.52.1.18	La température de régulation ainsi que la température critique, le cas échéant, sont indiquées en 2.2.52.4. La température réelle de transport peut être inférieure à la température de régulation, mais elle doit être fixée de manière à éviter une séparation dangereuse des phases.

2.2.52.2	Matières non admises au transport

Les peroxydes organiques du type A ne sont pas admis au transport aux conditions de la classe 5.2 (voir le 20.4.3 a) de la deuxième partie du Manuel d'épreuves et de critères).

2.2.52.3	Liste des matières

| Ne nécessitant pas de régulation de température | P1 | PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE A, LIQUIDE PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE A, SOLIDE | } | non admis au transport, voir 2.2.52.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3101 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, LIQUIDE |
|  |  | 3102 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, SOLIDE |
|  |  | 3103 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE C, LIQUIDE |
|  |  | 3104 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE C, SOLIDE |
|  |  | 3105 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE D, LIQUIDE |
|  |  | 3106 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE D, SOLIDE |
|  |  | 3107 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE E, LIQUIDE |
|  |  | 3108 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE E, SOLIDE |
|  |  | 3109 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, LIQUIDE |
|  |  | 3110 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, SOLIDE |
|  |  | PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE G, LIQUIDE PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE G, SOLIDE | } | non soumis aux dispositions de la classe 5.2, voir 2.2.52.1.6 |
| Nécessitant une régulation de température | P2 | 3111 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE 3112 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE 3113 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE C, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE 3114 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE C, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE 3115 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE D, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE 3116 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE D, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE 3117 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE E, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE 3118 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE E, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE 3119 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE 3120 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE |

2.2.52.4	Liste des peroxydes organiques déjà classés

NOTA : Dans le tableau qui suit, dans la colonne "Méthode d'emballage",

a)	les lettres "OP" suivies d'un chiffre renvoient à la méthode d'emballage (voir 4.1.4.1, instruction d'emballage P520 et 4.1.7.1);

b)	la lettre "N" indique que le transport en GRV est autorisé (voir 4.1.4.1, instruction d'emballage IBC 520 et 4.1.7.2);

c)	la lettre "M" indique que le transport en citernes est autorisé, (voir 4.2.1.13 et 4.2.4.1, instruction de transport en citernes mobiles T23; 4.3.2 et 4.3.4.1.3 e), codes L4BN pour les liquides et S4BN pour les solides).

| 2.2.52.4 Liste des peroxydes organiques déjà classés (suite) |
| --- |
| PEROXYDE ORGANIQUE | Concentration | Diluant type A | Diluant type B | Matières solides inertes | Eau | Méthode d’emballage | Température de régulation | Température critique | No ONU (rubrique générique) | Observations (voir fin du tableau) |
|  | (%) | (%) | (%) 1) | (%) | (%) |  | (°C) | (°C) |  |  |
| ACIDE CHLORO-3 PEROXYBENZOÏQUE | > 57 - 86 |  |  |  14 |  | OP1 |  |  | 3102 | 3) |
| " |  57 |  |  |  3 |  40 | OP7 |  |  | 3106 |  |
| " |  77 |  |  |  6 |  17 | OP7 |  |  | 3106 |  |
| ACIDE DIPEROXYAZÉLAÏQUE |  27 |  |  |  73 |  | OP7 | + 35 | + 40 | 3116 |  |
| ACIDE DIPEROXYDODÉCANEDIOIQUE | > 13 - 42 |  |  |  58 |  | OP7 | + 40 | + 45 | 3116 |  |
| " |  13 |  |  |  87 |  |  |  |  | exempt |  |
| ACIDE PEROXYACÉTIQUE, TYPE D, stabilisé |  43 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 | 13), 14), 19) |
| ACIDE PEROXYACÉTIQUE, TYPE E, stabilisé |  43 |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 | 13), 15), 19) |
| ACIDE PEROXYACÉTIQUE, TYPE F, stabilisé |  43 |  |  |  |  | OP8,N |  |  | 3109 | 13), 16), 19) |
| BIS (tert-AMYLPEROXY)-3,3 BUTYRATE D'ÉTHYLE |  67 |  33 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| BIS (tert-AMYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE |  82 |  18 |  |  |  | OP6 |  |  | 3103 |  |
| BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,2 BUTANE |  52 |  48 |  |  |  | OP6 |  |  | 3103 |  |
| BIS (tert-BUTYLPEROXY)-3,3 BUTYRATE D'ÉTHYLE | > 77 - 100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| " |  77 |  23 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| " |  52 |  |  |  48 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE | > 80 - 100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3101 | 3) |
| " | > 52 - 80 |  20 |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| " | > 42 - 52 |  48 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| " |  42 |  13 |  |  45 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| " |  42 |  58 |  |  |  | OP8,N |  |  | 3109 |  |
| " |  27 |  36 |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 | 21) |
| " |  13 |  13 | 74 |  |  | OP8 |  |  | 3109 |  |
| BIS (tert-BUTYLPEROXY-2 ISOPROPYL) BENZÈNE(S) | > 42 - 100 |  |  |  57 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| " |  42 |  |  |  58 |  |  |  |  | exempt |  |
| BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,2 PROPANE |  52 |  48 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| " |  42 |  13 |  |  45 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 TRIMÉTHYL-3,3,5 CYCLOHEXANE | > 90 - 100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3101 | 3) |
| " | > 57 - 90 |  10 |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| " |  77 |  | 23 |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| " |  57 |  |  |  43 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| " |  57 |  43 |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 |  |
| " |  32 |  26 |  42 |  |  | OP8 |  |  | 3107 |  |
| BIS (tert-BUTYLPEROXY)-4,4 VALÉRATE DE n­BUTYLE | > 52 - 100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| " |  52 |  |  |  48 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| " |  42 |  |  |  58 |  | OP8 |  |  | 3108 |  |
| BIS (DI-tert-BUTYLPEROXY-4,4 CYCLOHEXYL)-2,2 PROPANE |  22 |  |  78 |  |  | OP8 |  |  | 3107 |  |
| " |  42 |  |  |  58 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| BIS (HYDROPEROXY)-2,2 PROPANE |  27 |  |  |  73 |  | OP5 |  |  | 3102 | 3) |
| BIS (NEODÉCANOYL-2 PEROXYISOPROPYL) BENZÈNE |  52 |  48 |  |  |  | OP7 | -10 | 0 | 3115 |  |
| tert-BUTYLPEROXYCARBONATE DE STÉARYLE |  100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| (tert-BUTYL-2 PEROXYISOPROPYL)-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISOPROPENYL-3 BENZÈNE |  77 |  23 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| " |  42 |  |  |  58 |  | OP8 |  |  | 3108 |  |
| CARBONATE D'ISOPROPYLE ET DE PEROXY tert-BUTYLE |  77 |  23 |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| DIHYDROPEROXYDE DE DIISOPROPYLBENZÈNE |  82 |  5 |  |  |  5 | OP7 |  |  | 3106 | 24) |
| DIMÉTHYL-2,5 BIS (BENZOYLPEROXY)-2,5 HEXANE | > 82 - 100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3102 | 3) |
| " |  82 |  |  |  18 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| " |  82 |  |  |  |  18 | OP5 |  |  | 3104 |  |
| DIMÉTHYL-2,5 BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,5 HEXANE | > 52 - 100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| " |  52 |  |  |  48 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| " |  47 (pâte) |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3108 |  |
| " |  52 |  48 |  |  |  | OP8 |  |  | 3109 |  |
| " |  77 |  |  |  23 |  | OP8 |  |  | 3108 |  |
| DIMÉTHYL-2,5 BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,5 HEXYNE-3 | > 86-100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3101 | 3) |
| " | > 52-86 | 14 |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 | 26) |
| " |  52 |  |  |  48 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| DIMÉTHYL-2,5 BIS (ÉTHYL-2 HEXANOYLPEROXY)- 2,5 HEXANE |  100 |  |  |  |  | OP5 | + 20 | + 25 | 3113 |  |
| DIMÉTHYL-2,5 BIS (TRIMÉTHYL-3,5,5 HEXANOYLPEROXY)-2,5 HEXANE |  77 |  23 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| DIMÉTHYL-2,5 (DIHYDROPEROXY)-2,5 HEXANE |  82 |  |  |  |  18 | OP6 |  |  | 3104 |  |
| DIPEROXYAZÉLATE DE tert-BUTYLE |  52 |  48 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| DIPEROXYPHTALATE DE tert-BUTYLE | > 42 - 52 |  48 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| " |  52 (pâte) |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 | 20) |
| " |  42 |  58 |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 |  |
| ÉTHYLHEXYL-2 PEROXYCARBONATE DE tert­AMYLE |  100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| ÉTHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE tert-AMYLE |  100 |  |  |  |  | OP7 | + 20 | + 25 | 3115 |  |
| ÉTHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE | > 52 - 100 |  |  |  |  | OP6 | + 20 | + 25 | 3113 |  |
| " | > 32 - 52 |  |  48 |  |  | OP8 | + 30 | + 35 | 3117 |  |
| " |  52 |  |  |  48 |  | OP8 | + 20 | + 25 | 3118 |  |
| " |  32 |  |  68 |  |  | OP8 | + 40 | + 45 | 3119 |  |
| " (en GRV) |  32 |  |  68 |  |  | N | + 30 | + 35 | 3119 |  |
| " (en citerne) |  32 |  |  68 |  |  | M | + 15 | + 20 | 3119 |  |
| ÉTHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE + BIS(tert-BUTYLPEROXY)-2,2 BUTANE |  12 +  14 | > 14 |  |  60 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| " |  31 +  36 |  |  33 |  |  | OP7 | + 35 | + 40 | 3115 |  |
| ÉTHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE TÉTRAMÉTHYL-1,1,3,3 BUTYLE |  100 |  |  |  |  | OP7 | + 20 | + 25 | 3115 |  |
| ÉTHYL-2 PEROXYHEXYLCARBONATE DE tert­BUTYLE |  100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| HEXAMÉTHYL-3,3,6,6,9,9 TÉTRAOXA-1,2,4,5 CYCLONONANE | > 52 - 100 |  |  |  |  | OP4 |  |  | 3102 | 3) |
| " |  52 |  48 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| " |  52 |  |  |  48 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| HYDROPEROXYDE DE tert-AMYLE |  88 |  6 |  |  |  6 | OP8 |  |  | 3107 |  |
| HYDROPEROXYDE DE tert-BUTYLE | > 79 - 90 |  |  |  |  10 | OP5 |  |  | 3103 | 13) |
| " |  80 |  20 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 | 4), 13) |
| " |  79 |  |  |  | > 14 | OP8 |  |  | 3107 | 13), 23) |
| " |  72 |  |  |  |  28 | OP8, N, M |  |  | 3109 | 13) |
| HYDROPEROXYDE DE tert-BUTYLE + PEROXYDE DE DI-tert-BUTYLE | < 82 + > 9 |  |  |  |  7 | OP5 |  |  | 3103 | 13) |
| HYDROPEROXYDE DE CUMYLE | > 90 - 98 |  10 |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 | 13) |
| " |  90 |  10 |  |  |  | OP8,M, N |  |  | 3109 | 13), 18) |
| HYDROPEROXYDE D'ISOPROPYLCUMYLE |  72 |  28 |  |  |  | OP8,M, N |  |  | 3109 | 13) |
| HYDROPEROXYDE DE p-MENTHYLE | > 72 - 100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 | 13) |
| " |  72 |  28 |  |  |  | OP8,M, N |  |  | 3108 | 27) |
| HYDROPEROXYDE DE PINANYLE | 56 - 100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 | 13) |
| " | < 56 | > 44 |  |  |  | OP8,M |  |  | 3109 |  |
| HYDROPEROXYDE DE TÉTRAHYDRONAPHTYLE |  100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| HYDROPEROXYDE DE TÉTRAMÉTHYL-1,3,3,3 BUTYLE |  100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| MÉTHYL-2 PEROXYBENZOATE DE tert-BUTYLE |  100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| MONOPEROXYMALÉATE DE tert-BUTYLE | 52 - 100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3102 | 3) |
| " |  52 |  48 |  |  |  | OP6 |  |  | 3103 |  |
| " |  52 |  |  |  48 |  | OP8 |  |  | 3108 |  |
| " |  52 (pâte) |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3108 |  |
| MONOPEROXYPHTALATE DE tert-BUTYLE |  100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3102 | 3) |
| PEROXYACÉTATE DE tert-AMYLE |  62 |  38 |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 |  |
| PEROXYACÉTATE DE tert-BUTYLE | > 52 - 77 |  23 |  |  |  | OP5 |  |  | 3101 | 3) |
| " | > 32 - 52 |  48 |  |  |  | OP6 |  |  | 3103 |  |
| " |  32 |  68 |  |  |  | OP8,N |  |  | 3109 |  |
| " (en citerne) |  32 |  | > 68 |  |  | M | + 30 | + 35 | 3119 |  |
| " |  22 |  |  78 |  |  | OP8 |  |  | 3109 | 25) |
| PEROXYBENZOATE DE tert-AMYLE |  100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| PEROXYBENZOATE DE tert-BUTYLE | > 77 - 100 |  22 |  |  |  | OP5 |  |  | 3103 |  |
| " | > 52 - 77 |  23 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| " |  52 |  |  |  48 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| PEROXYBUTYLFUMARATE DE tert-BUTYLE |  52 |  48 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| PEROXYCROTONATE DE tert-BUTYLE |  77 |  23 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| PEROXYDE D'ACÉTYLACÉTONE |  42 |  48 |  |  |  8 | OP7 |  |  | 3105 | 2) |
| " |  32 (pâte) |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 | 20) |
| PEROXYDE D'ACÉTYLE ET DE CYCLOHEXANE SULFONYLE |  82 |  |  |  12 |  | OP4 | -10 | 0 | 3112 | 3) |
| " |  32 |  |  68 |  |  | OP7 | -10 | 0 | 3115 |  |
| PEROXYDE DE tert-AMYLE |  100 |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 |  |
| PEROXYDE DE BENZOYLE ET D'ACÉTYLE |  45 |  55 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| PEROXYDE DE BIS (CHLORO-4 BENZOYLE) |  77 |  |  |  |  23 | OP5 |  |  | 3102 | 3) |
| " |  52 (pâte) |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 | 20) |
| " |  32 |  |  |  68 |  |  |  |  | exempt |  |
| PEROXYDE DE BIS (DICHLORO-2,4 BENZOYLE) |  77 |  |  |  |  23 | OP5 |  |  | 3102 | 3) |
| " |  52 (pâte avec huile de silicone) |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| PEROXYDE DE BIS (HYDROXY-1 CYCLOHEXYLE) |  100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| PEROXYDE DE BIS (MÉTHYL-2 BENZOYLE) |  87 |  |  |  |  13 | OP5 | + 30 | + 35 | 3112 | 3) |
| PEROXYDE DE BIS (MÉTHYL-3 BENZOYLE)+ PEROXYDE DE BENZOYLE ET DE MÉTHYL-3 BENZOYLE+ PEROXYDE DE DIBENZOYLE |  20+  18+  4 |  |  58 |  |  | OP7 | +35 | +40 | 3115 |  |
| PEROXYDE DE BIS (MÉTHYL-4 BENZOYLE) |  52 (pâte avec huile de silicone) |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| PEROXYDE DE BIS (TRIMÉTHYL-3,5,5- DIOXOLANE-1,2 YLE-3) |  52 (pâte) |  |  |  |  | OP7 | + 30 | + 35 | 3116 | 20) |
| PEROXYDE DE BIS (TRIMÉTHYL-3,5,5 HEXANOYLE) | > 38 - 82 |  18 |  |  |  | OP7 | 0 | + 10 | 3115 |  |
| " |  52 (dispersion stable dans l'eau) |  |  |  |  | OP8, N | + 10 | + 15 | 3119 |  |
| " |  38 |  62 |  |  |  | OP8 | + 20 | + 25 | 3119 |  |
| " (en GRV) |  38 |  62 |  |  |  | N | + 10 | + 15 | 3119 |  |
| " (en citernes) |  38 |  62 |  |  |  | M | 0 | + 5 | 3119 |  |
| PEROXYDE DE tert-BUTYLE ET DE CUMYLE | > 42 - 100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| " |  42 |  |  |  58 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| PEROXYDE(S) DE CYCLOHEXANONE |  91 |  |  |  |  9 | OP6 |  |  | 3104 | 13) |
| " |  72 |  28 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 | 5) |
| " |  72 (pâte) |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 | 5), 20) |
| " |  32 |  |  |  68 |  |  |  |  | exempt |  |
| PEROXYDES DE DIACÉTONE-ALCOOL |  57 |  |  26 |  |  8 | OP7 | + 40 | + 45 | 3115 | 6) |
| PEROXYDE DE DIACÉTYLE |  27 |  |  73 |  |  | OP7 | + 20 | + 25 | 3115 | 8), 13) |
| PEROXYDE DE DIBENZOYLE | > 51 - 100 |  |  |  48 |  | OP2 |  |  | 3102 | 3) |
| " | > 77 - 94 |  |  |  |  6 | OP4 |  |  | 3102 | 3) |
| " |  77 |  |  |  |  23 | OP6 |  |  | 3104 |  |
| " |  62 |  |  |  28 |  10 | OP7 |  |  | 3106 |  |
| " | > 52 - 62 (pâte) |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 | 20) |
| " | > 35 - 52 |  |  |  48 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| PEROXYDE DE DIBENZOYLE (suite) | > 36 - 42 | 18 |  |  |  40 | OP8 |  |  | 3107 |  |
| " | > 36 - 42 | 58 |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 |  |
| " |  56,5 (pâte) |  |  |  |  15 | OP8 |  |  | 3108 |  |
| " |  52 (pâte) |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3108 | 20) |
| " |  42 (dispersion stable dans l'eau) |  |  |  |  | OP8,N |  |  | 3109 |  |
| " |  35 |  |  |  65 |  |  |  |  | exempt |  |
| PEROXYDE DE DI-tert-BUTYLE | > 32 - 100 |  |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 |  |
| " |  52 |  |  48 |  |  | OP8,N |  |  | 3109 | 25) |
| " |  32 |  68 |  |  |  | M |  |  | 3109 |  |
| PEROXYDE DE DICUMYLE | > 42 - 100 |  |  |  57 |  | OP8,M |  |  | 3110 | 12) |
| " |  52 |  |  |  48 |  |  |  |  | exempt |  |
| PEROXYDE DE DIDÉCANOYLE |  100 |  |  |  |  | OP6 | + 30 | + 35 | 3114 |  |
| PEROXYDE DE DIISOBUTYRYLE | > 32 - 52 |  |  48 |  |  | OP5 | -20 | -10 | 3111 | 3) |
| " |  32 |  |  68 |  |  | OP7 | -20 | -10 | 3115 |  |
| PEROXYDE DE DILAUROYLE |  100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| " |  42 (dispersion stable dans l'eau) |  |  |  |  | OP8,N |  |  | 3109 |  |
| PEROXYDE DE DI-n-NONANOYLE |  100 |  |  |  |  | OP7 | 0 | + 10 | 3116 |  |
| PEROXYDE DE DI-n-OCTANOYLE |  100 |  |  |  |  | OP5 | + 10 | + 15 | 3114 |  |
| PEROXYDE DE DIPROPIONYLE |  27 |  |  73 |  |  | OP8 | + 15 | + 20 | 3117 |  |
| PEROXYDE DE DISUCCINYLE | > 72 - 100 |  |  |  |  | OP4 |  |  | 3102 | 3), 17) |
| " |  72 |  |  |  |  28 | OP7 | + 10 | + 15 | 3116 |  |
| PEROXYDE(S) DE MÉTHYLCYCLOHEXANONE |  67 |  |  33 |  |  | OP7 | + 35 | + 40 | 3115 |  |
| PEROXYDE(S) DE MÉTHYLÉTHYLCÉTONE |  52 |  48 |  |  |  | OP5 |  |  | 3101 | 3), 8), 13) |
| " |  45 |  55 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 | 9) |
| " |  40 |  60 |  |  |  | OP8 |  |  | 3107 | 10) |
| " |  37 |  55 |  |  |  8 | OP7 |  |  | 3105 | 9) |
| PEROXYDE(S) DE MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE |  62 |  19 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 | 22) |
| PEROXYDE DE PHÉNYLPHTALIDE ET DE tert-BUTYLE |  |  100 |  |  |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| PEROXYDE ORGANIQUE, LIQUIDE, ÉCHANTILLON DE |  |  |  |  |  | OP2 |  |  | 3103 | 11) |
| PEROXYDE ORGANIQUE, LIQUIDE, ÉCHANTILLON DE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE |  |  |  |  |  | OP2 |  |  | 3113 | 11) |
| PEROXYDE ORGANIQUE, SOLIDE, ÉCHANTILLON DE |  |  |  |  |  | OP2 |  |  | 3104 | 11) |
| PEROXYDE ORGANIQUE, SOLIDE, ÉCHANTILLON DE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE |  |  |  |  |  | OP2 |  |  | 3114 | 11) |
| PEROXYDICARBONATE DE BIS (tert-BUTYL-4 CYCLOHEXYLE) |  100 |  |  |  |  | OP6 | + 30 | + 35 | 3114 |  |
| " |  42 (dispersion stable dans l'eau) |  |  |  |  | OP8,N | + 30 | + 35 | 3119 |  |
| PEROXYDICARBONATE DE BIS (sec-BUTYLE) | > 52 - 100 |  |  |  |  | OP4 | -20 | -10 | 3113 |  |
| " |  52 |  |  48 |  |  | OP7 | -15 | -5 | 3115 |  |
| PEROXYDICARBONATE DE BIS (ÉTHOXY-2 ÉTHYLE) |  52 |  |  48 |  |  | OP7 | -10 | 0 | 3115 |  |
| PEROXYDICARBONATE DE BIS (MÉTHOXY-3 BUTYLE) |  52 |  |  48 |  |  | OP7 | -5 | +5 | 3115 |  |
| PEROXYDICARBONATE DE BIS (PHÉNOXY-2 ÉTHYLE) | > 85 - 100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3102 | 3) |
| " |  85 |  |  |  |  15 | OP7 |  |  | 3106 |  |
| PEROXYDICARBONATE DE DIBENZYLE |  87 |  |  |  |  13 | OP5 | + 25 | + 30 | 3112 | 3) |
| PEROXYDICARBONATE DE DI-n-BUTYLE | > 27 - 52 |  |  48 |  |  | OP7 | -15 | -5 | 3115 |  |
| " |  27 |  |  73 |  |  | OP8 | -10 | 0 | 3117 |  |
| " |  42 (dispersion stable dans l'eau (congelée)) |  |  |  |  | OP8 | -15 | -5 | 3118 |  |
| PEROXYDICARBONATE DE DICÉTYLE |  100 |  |  |  |  | OP7 | + 30 | + 35 | 3116 |  |
| " |  42 (dispersion stable dans l'eau) |  |  |  |  | OP8,N | + 30 | + 35 | 3119 |  |
| PEROXYDICARBONATE DE DICYCLOHEXYLE | > 91 - 100 |  |  |  |  | OP3 | + 5 | + 10 | 3112 | 3) |
| " |  91 |  |  |  |  9 | OP5 | + 5 | + 10 | 3114 |  |
| PEROXYDICARBONATE DE DIISOPROPYLE | > 52 - 100 |  |  |  |  | OP2 | -15 | -5 | 3112 | 3) |
| " |  52 |  |  48 |  |  | OP7 | -20 | -10 | 3115 |  |
| PEROXYDICARBONATE DE DIISOTRIDÉCYLE |  100 |  |  |  |  | OP7 | -10 | 0 | 3115 |  |
| PEROXYDICARBONATE DE DIMYRISTYLE |  100 |  |  |  |  | OP7 | + 20 | + 25 | 3116 |  |
| " |  42 (dispersion stable dans l'eau) |  |  |  |  | OP8 | + 20 | + 25 | 3119 |  |
| " (en GRV) |  42 (dispersion stable dans l'eau) |  |  |  |  | N | + 15 | + 20 | 3119 |  |
| PEROXYDICARBONATE DE DI-n-PROPYLE |  100 |  |  |  |  | OP3 | -25 | -15 | 3113 |  |
| " |  77 |  |  23 |  |  | OP5 | -20 | -10 | 3113 |  |
| PEROXYDICARBONATE D'ÉTHYLE |  27 |  |  73 |  |  | OP7 | -10 | 0 | 3115 |  |
| PEROXYDICARBONATE D'ÉTHYL-2 HEXYLE | > 77 - 100 |  |  |  |  | OP5 | -20 | -10 | 3113 |  |
| " |  77 |  |  23 |  |  | OP7 | -15 | -5 | 3115 |  |
| " (en GRV) |  62 (dispersion stable dans l'eau) |  |  |  |  | OP8 | - 15 | - 5 | 3117 |  |
| " (en GRV) |  52 (dispersion stable dans l'eau) |  |  |  |  | N | - 20 | - 10 | 3119 |  |
| " |  52 (dispersion stable dans l'eau) |  |  |  |  | OP8 | -15 | -5 | 3119 |  |
| " |  42 (dispersion stable dans l'eau, congelé) |  |  |  |  | OP8 | -15 | -5 | 3118 |  |
| PEROXYDICARBONATE D’ISOPROPYLE ET DE sec-BUTYLE + PEROXYDICARBONATE DE BIS (sec-BUTYLE) + PEROXYDICARBONATE DE DIISOPROPYLE |  32 +  15-18 38 +  12-15 |  |  |  |  | OP7 | -20 | -10 | 3115 |  |
| " |  52 +  28 +  22 |  |  |  |  | OP5 | -20 | -10 | 3111 | 3) |
| PEROXYDICARBONATE D'OCTODÉCYLE |  87 |  |  |  13 |  | OP7 |  |  | 3106 |  |
| PEROXYDIÉTHYLACÉTATE DE tert-BUTYLE |  100 |  |  |  |  | OP5 | + 20 | + 25 | 3113 |  |
| PEROXYDIÉTHYLACÉTATE DE tert-BUTYLE + PEROXYBENZOATE DE tert-BUTYLE |  33 +  33 |  33 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| PEROXYISOBUTYRATE DE tert-BUTYLE | > 52 - 77 |  |  23 |  |  | OP5 | + 15 | + 20 | 3111 | 3) |
| " |  52 |  |  48 |  |  | OP7 | + 15 | + 20 | 3115 |  |
| PEROXYNÉODÉCANOATE DE tert-AMYLE |  77 |  |  23 |  |  | OP7 | 0 | + 10 | 3115 |  |
| PEROXYNÉODÉCANOATE DE tert-BUTYLE | > 77 - 100 |  |  |  |  | OP7 | -5 | + 5 | 3115 |  |
| " |  77 |  |  23 |  |  | OP7 | 0 | + 10 | 3115 |  |
| " |  52 (dispersion stable dans l'eau) |  |  |  |  | OP8 | 0 | + 10 | 3117 |  |
| " |  42 (dispersion stable dans l'eau, congelé) |  |  |  |  | OP8 | 0 | + 10 | 3118 |  |
| " (en GRV) |  42 (dispersion stable dans l’eau) |  |  |  |  | N | -5 | + 5 | 3119 |  |
| " |  32 |  68 |  |  |  | OP8, N | 0 | + 10 | 3119 |  |
| PEROXYNÉODÉCANOATE DE CUMYLE |  77 |  |  23 |  |  | OP7 | -10 | 0 | 3115 |  |
| " |  52 (dispersion stable dans l'eau) |  |  |  |  | OP8 | -10 | 0 | 3119 |  |
| " (en GRV) |  52 (dispersion stable dans l’eau) |  |  |  |  | N | -15 | -5 | 3119 |  |
| PEROXYNÉODÉCANOATE DE tert-HEXYLE |  71 |  29 |  |  |  | OP7 | 0 | + 10 | 3115 |  |
| PEROXYNÉODÉCANOATE DE TÉTRAMÉTHYL­1,1,3,3 BUTYLE |  72 |  |  28 |  |  | OP7 | -5 | + 5 | 3115 |  |
| " |  52 (dispersion stable dans l'eau) |  |  |  |  | OP8, N | -5 | + 5 | 3119 |  |
| PEROXYNÉOHEPTANOATE DE tert-BUTYLE |  77 |  |  23 |  |  | OP7 | 0 | + 10 | 3115 |  |
| PEROXYNÉOHEPTANOATE DE CUMYLE |  77 |  |  23 |  |  | OP7 | -10 | + 0 | 3115 |  |
| PEROXYNÉOHEPTANOATE DE DIMÉTHYL-1,1 HYDROXY-3 BUTYLE |  52 |  |  48 |  |  | OP8 | 0 | + 10 | 3117 |  |
| PEROXYPHÉNOXYACÉTATE DE TÉTRAMÉTHYL-1,1,3,3 BUTYLE |  37 |  |  63 |  |  | OP7 | -10 | 0 | 3115 |  |
| PEROXYPIVALATE DE tert-AMYLE |  77 |  |  23 |  |  | OP5 | + 10 | + 15 | 3113 |  |
| PEROXYPIVALATE DE tert-BUTYLE | > 67 - 77 |  23 |  |  |  | OP5 | 0 | + 10 | 3113 |  |
| " | > 27 - 67 |  |  33 |  |  | OP7 | 0 | + 10 | 3115 |  |
| " |  27 |  |  73 |  |  | OP8 | + 30 | + 35 | 3119 |  |
| " (en GRV) |  27 |  |  73 |  |  | N | + 10 | + 15 | 3119 |  |
| " (en citerne) |  27 |  |  73 |  |  | M | + 5 | + 10 | 3119 |  |
| PEROXYPIVALATE DE CUMYLE |  77 |  |  23 |  |  | OP7 | -5 | + 5 | 3115 |  |
| PEROXYPIVALATE DE tert-HEXYLE |  72 |  |  28 |  |  | OP7 | + 10 | + 15 | 3115 |  |
| TRIÉTHYL-3,6,9 TRIMÉTHYL-3,6,9 TRIPEROXONANNE-1,4,7 |  42 |  58 |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 | 28) |
| TRIMÉTHYL-3,5,5 PEROXYHEXANOATE DE tert-AMYLE |  100 |  |  |  |  | OP5 |  |  | 3101 | 3) |
| TRIMÉTHYL-3,5,5 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE | > 32 - 100 |  |  |  |  | OP7 |  |  | 3105 |  |
| " |  32 |  68 |  |  |  | OP8,N |  |  | 3109 |  |
| " (en citerne) |  32 |  |  68 |  |  | M | + 35 | + 40 | 3119 |  |

Observations (référant à la dernière colonne du tableau au 2.2.52.4)

1)	Un diluant du type B peut toujours être remplacé par un diluant du type A.

2)	Oxygène actif  4,7 %.

3)	Ces matières doivent porter l'étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE EXPLOSIBLE".

4)	Le diluant peut être remplacé par du peroxyde de di-tert-butyle.

5)	Oxygène actif  9 %.

6)	Jusqu'à 9 % de peroxyde d'hydrogène : oxygène actif  10 %.

7)	Seuls les emballages non métalliques sont admis.

8)	Oxygène actif > 10 %.

9)	Oxygène actif  10 %.

10) 	Oxygène actif  8,2 %.

11) 	Voir 2.2.52.1.9.

12) 	La quantité par récipient, pour les PEROXYDES ORGANIQUES DU TYPE F, peut aller jusqu'à 2000 kg, en fonction des résultats des essais à grande échelle.

13)	Cette matière doit porter une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE".

14)	Préparations d'acide peroxyacétique qui satisfont aux critères du 20.4.3 d) du Manuel d'épreuves et de critères.

15)	Préparations d'acide peroxyacétique qui satisfont aux critères du 20.4.3 e) du Manuel d'épreuves et de critères.

16)	Préparations d'acide peroxyacétique qui satisfont aux critères du 20.4.3 f) du Manuel d'épreuves et de critères.

17)	L'adjonction d'eau à ce peroxyde organique réduit sa stabilité thermique.

18)	Une étiquette de risque subsidiaire de "MATIÈRE CORROSIVE" n'est pas nécessaire pour les concentrations inférieures à 80 %.

19)	Mélange avec du peroxyde d'hydrogène, de l'eau et un (des) acide(s).

20)	Avec un diluant du type A, avec ou sans eau.

21)	Avec au moins 36 % (masse) d'éthylbenzène en plus du diluant type A.

22)	Avec au moins 19 % (masse) de méthylisobutylcétone en plus du diluant type A.

23)	Avec moins de 6 % de peroxyde de di-tert-butyle.

24)	Jusqu'à 8 % d'isopropyl-1 hydroperoxy isopropyl-4 hydroxybenzène.

25)	Diluant de type B dont le point d'ébullition est supérieur à 110 °C.

26)	Avec moins de 0,5 % d'hydroperoxydes.

27)	Pour les concentrations supérieures à 56 %, l'étiquette de risque subsidiaire "MATIÈRE CORROSIVE" est requise.

28)	Oxygène actif  7,6 % dans un diluant du type A ayant un point d’ébullition compris entre 220 et 260 °C.

2.2.61	Classe 6.1	Matières toxiques

2.2.61.1	Critères

2.2.61.1.1	Le titre de la classe 6.1 couvre les matières dont on sait, par expérience, ou dont on peut admettre, d'après les expérimentations faites sur les animaux, qu'elles peuvent, en quantité relativement faible, par une action unique ou de courte durée, nuire à la santé de l'homme ou causer la mort par inhalation, par absorption cutanée ou par ingestion.

2.2.61.1.2	Les matières de la classe 6.1 sont subdivisées comme suit :

T	Matières toxiques sans risque subsidiaire :

T1	Organiques, liquides;

T2	Organiques, solides;

T3	Organométalliques;

T4	Inorganiques, liquides;

T5	Inorganiques, solides;

T6	Pesticides, liquides;

T7	Pesticides, solides;

T8	(chantillons;

T9	Autres matières toxiques;

TF1	Matières toxiques inflammables :

TF1	Liquides;

TF2	Liquides, pesticides;

TF3	Solides;

TS	Matières toxiques auto-échauffantes, solides;

TW	Matières toxiques qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables :

TW1	Liquides;

TW2	Solides;

TO	Matières toxiques comburantes :

TO1	Liquides;

TO2	Solides;

TC	Matières toxiques corrosives :

TC1	Organiques, liquides;

TC2	Organiques, solides;

TC3	Inorganiques, liquides;

TC4	Inorganiques, solides;

TFC	Matières toxiques inflammables corrosives.

Définitions

2.2.61.1.3	Aux fins de l'ADR, on entend :

Par DL50 pour la toxicité aiguë à l'ingestion, la dose de matière administrée qui risque le plus de provoquer la mort dans un délai de 14 jours de la moitié d'un groupe de jeunes rats albinos adultes, mâles et femelles. Le nombre d'animaux soumis à cette épreuve doit être suffisant pour que le résultat soit statistiquement significatif et être conforme aux bonnes pratiques pharmacologiques. Le résultat est exprimé en milligrammes par kilogramme de masse du corps;

Par DL50 pour la toxicité aiguë à l'absorption cutanée, la dose de matière appliquée pendant 24 heures par contact continu sur la peau nue du lapin albinos, qui risque le plus de provoquer la mort dans un délai de 14 jours de la moitié des animaux du groupe. Le nombre d'animaux soumis à cette épreuve doit être suffisant pour que le résultat soit statistiquement significatif et être conforme aux bonnes pratiques pharmacologiques. Le résultat est exprimé en milligrammes par kilogramme de masse du corps;

Par CL50 pour la toxicité aiguë à l'inhalation, la concentration de vapeur, de brouillard ou de poussière administrée par inhalation continue, pendant une heure, à un groupe de jeunes rats albinos adultes mâles et femelles, qui risque le plus de provoquer la mort, dans un délai de 14 jours, de la moitié des animaux du groupe. Une matière solide doit être soumise à une épreuve si 10 % (masse) au moins de sa masse totale risquent d'être constitués de poussières susceptibles d'être inhalées, par exemple si le diamètre aérodynamique de cette fraction-particules est au plus de 10 microns. Une matière liquide doit être soumise à une épreuve si un brouillard risque de se produire lors d'une fuite dans l'enceinte étanche utilisée pour le transport. Pour les matières solides comme pour les liquides, plus de 90 % (masse) d'un échantillon préparé pour l'épreuve doivent être constitués de particules susceptibles d'être inhalées comme défini ci-dessus. Le résultat est exprimé en milligrammes par litre d'air pour les poussières et brouillards et en millilitres par mètre cube d'air (ppm) pour les vapeurs.

Classification et affectation aux groupes d'emballages

2.2.61.1.4	Les matières de la classe 6.1 doivent être classées dans trois groupes d’emballage, selon le degré de danger qu’elles présentent pour le transport, comme suit :

Groupe d’emballage I :	Matières très toxiques

Groupe d’emballage II :	Matières toxiques

Groupe d’emballage III : 	Matières faiblement toxiques

2.2.61.1.5	Les matières, mélanges, solutions et objets classés dans la classe 6.1 sont énumérés au tableau A du chapitre 3.2. L'affectation des matières, mélanges et solutions non nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2 à la rubrique appropriée de la sous­section 2.2.61.3 et au groupe d'emballage pertinent conformément aux dispositions du chapitre 2.1 doit être faite selon les critères suivants des 2.2.61.1.6 à 2.2.61.1.11.

2.2.61.1.6	Pour juger du degré de toxicité on devra tenir compte des effets constatés sur l'homme dans certains cas d'intoxication accidentelle, ainsi que des propriétés particulières à telle ou telle matière : état liquide, grande volatilité, propriétés particulières d'absorption cutanée, effets biologiques spéciaux.

2.2.61.1.7	En l'absence d'observations faites sur l'homme, le degré de toxicité est établi en recourant aux informations disponibles provenant d'essais sur l'animal, conformément au tableau suivant :

|  | Groupe d'emballage | Toxicité à l'ingestion DL50 (mg/kg) | Toxicité à l'absorption cutanée DL50 (mg/kg) | Toxicité à l'inhalation de poussières et brouillards CL50 (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| très toxiques | I |  5 |  40 |  0,5 |
| toxiques | II | > 5­50 | > 40­200 | > 0,5­2 |
| faiblement toxiques | III | matières solides : > 50­200 matières liquides : > 50­500 | > 200­1 000 | > 2­10 |

2.2.61.1.7.1	Lorsqu'une matière présente des degrés différents de toxicité pour deux ou plusieurs modes d'exposition, on retiendra pour le classement la toxicité la plus élevée.

2.2.61.1.7.2	Les matières répondant aux critères de la classe 8 dont la toxicité à l'inhalation de poussières et brouillards (CL50) correspond au groupe d'emballage I, ne doivent être affectées à la classe 6.1 que si simultanément la toxicité à l'ingestion ou à l'absorption cutanée correspond au moins aux groupes d'emballage I ou II. Dans le cas contraire, la matière doit être affectée à la classe 8 si nécessaire (voir note de bas de page 1/ du 2.2.8.1.4).

2.2.61.1.7.3	Les critères de toxicité à l'inhalation de poussières et brouillards ont pour base les données sur la CL50 pour une exposition d'une heure et ces renseignements doivent être utilisés lorsqu'ils sont disponibles. Cependant, lorsque seules les données sur la CL50 pour une exposition de 4 heures sont disponibles, les valeurs correspondantes peuvent être multipliées par quatre, et le résultat substitué à celui du critère ci­dessus, c'est­à­dire que la valeur quadruplée de la CL50 (4 heures) est considérée comme l'équivalent de la CL50 (1 heure).

Toxicité à l'inhalation de vapeurs

2.2.61.1.8	Les liquides dégageant des vapeurs toxiques doivent être classés dans les groupes suivants, la lettre "V" représentant la concentration (en ml/m3 d'air) de vapeur (volatilité) saturée dans l'air à 20 C et à la pression atmosphérique normale :

|  | Groupe d’emballage |  |
| --- | --- | --- |
| très toxiques | I | Si V  10 CL50 et CL50  1 000 ml/m3 |
| toxiques | II | Si V  10 CL50 et CL50  3 000 ml/m3 et si les critères pour le groupe d'emballage I ne sont pas satisfaits |
| faiblement toxiques | III | Si V  1/5 CL50 et CL50  5 000 ml/m3 et si les critères pour les groupes d'emballage I et II ne sont pas satisfaits |

Ces critères de toxicité à l'inhalation de vapeurs ont pour base les données sur la CL50 pour une exposition d'une heure, et ces renseignements doivent être utilisés lorsqu'ils sont disponibles.

Cependant, lorsque seules les données sur la CL50 pour une exposition de 4 heures aux vapeurs sont disponibles, les valeurs correspondantes peuvent être multipliées par deux et le résultat substitué aux critères ci­dessus; c'est­à­dire que la double valeur de la CL50 (4 heures) est considérée comme l'équivalent de la valeur de la CL50 (1 heure).

LIGNES DE S(PARATION ENTRE LES GROUPES D’EMBALLAGE

TOXICIT( ( L’INHALATION

Sur cette figure, les critères sont représentés sous forme graphique, afin de faciliter le classement. Cependant, à cause des approximations inhérentes à l'usage des graphes, la toxicité des matières dont la représentation graphique des coordonnées se trouve à proximité ou juste sur les lignes de séparation doit être vérifiée à l'aide des critères numériques.

Mélanges de liquides

2.2.61.1.9	Les mélanges de liquides qui sont toxiques par inhalation doivent être affectés à des groupes d'emballage selon les critères ci­après :

2.2.61.1.9.1	Si la CL50 est connue pour chacune des matières toxiques entrant dans le mélange, le groupe d'emballage peut être déterminé comme suit :

a)	Calcul de la CL50 du mélange :

où	fi	=	fraction molaire du ième constituant du mélange

CL50i	=	concentration létale moyenne du ième constituant en ml/m3

b)	Calcul de la volatilité de chaque constituant du mélange :

où	Pi	=	pression partielle du ième constituant en kPa à 20 °C et à la pression atmosphérique normale

c)	Calcul du rapport de la volatilité à la CL50 :

d)	Les valeurs calculées pour la CL50 (mélange) et R servent alors à déterminer le groupe d'emballage du mélange :

Groupe d'emballage I :		R  10 et CL50 (mélange)  1 000 ml/m3;

Groupe d'emballage II :	R  1 et CL50 (mélange)  3 000 ml/m3 et si le mélange ne répond pas aux critères du groupe d'emballage I;

Groupe d'emballage III :	R  1/5 et CL50 (mélange)  5 000 ml/m3 et si le mélange ne répond pas aux critères des groupes d'emballage I ou II.

2.2.61.1.9.2	Si la CL50 des constituants toxiques n'est pas connue, le mélange peut être affecté à un groupe au moyen des essais simplifiés de seuils de toxicité ci-après. Dans ce cas, c'est le groupe d'emballage le plus restrictif qui doit être déterminé et utilisé pour le transport du mélange.

2.2.61.1.9.3	Un mélange n'est affecté au groupe d'emballage I que s'il répond aux deux critères suivants :

a)	Un échantillon du mélange liquide est vaporisé et dilué avec de l'air de manière à obtenir une atmosphère d'essai à 1 000 ml/m3 de mélange vaporisé dans l'air. Dix rats albinos (cinq mâles et cinq femelles) sont exposés une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cinq des animaux meurent pendant cette période d'observation, on admet que la CL50 du mélange est égale ou inférieure à 1 000 ml/m3;

b)	Un échantillon de la vapeur en équilibre avec le mélange liquide est dilué avec neuf volumes égaux d'air de façon à former une atmosphère d'essai. Dix rats albinos (cinq mâles et cinq femelles) sont exposés une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cinq des animaux meurent pendant cette période d'observation, on admet que le mélange a une volatilité égale ou supérieure à 10 fois la CL50 du mélange.

2.2.61.1.9.4	Un mélange n'est affecté au groupe d'emballage II que s'il répond aux deux critères ci-après, et s'il ne satisfait pas aux critères du groupe d'emballage I :

a)	Un échantillon du mélange liquide est vaporisé et dilué avec de l'air de façon à obtenir une atmosphère d'essai à 3 000 ml/m3 de mélange vaporisé dans l'air. Dix rats albinos (cinq mâles et cinq femelles) sont exposés une heure à l'atmosphère d'essai et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cinq des animaux meurent au cours de cette période d'observation, on admet que la CL50 du mélange est égale ou inférieure à 3 000 ml/m3;

b)	Un échantillon de la vapeur en équilibre avec le mélange liquide est utilisé pour constituer une atmosphère d'essai. Dix rats albinos (cinq mâles et cinq femelles) sont exposés une heure à l'atmosphère d'essai et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cinq des animaux meurent pendant cette période d'observation, on admet que le mélange a une volatilité égale ou supérieure à la CL50 du mélange.

2.2.61.1.9.5	Un mélange n'est affecté au groupe d'emballage III que s'il répond aux deux critères ci-après, et s'il ne satisfait pas aux critères des groupes d'emballage I ou II :

a)	Un échantillon du mélange liquide est vaporisé et dilué avec de l'air de façon à obtenir une atmosphère d'essai à 5 000 ml/m3 de mélange vaporisé dans l'air. Dix rats albinos (cinq mâles et cinq femelles) sont exposés une heure à l'atmosphère d'essai et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cinq des animaux meurent au cours de cette période d'observation, on admet que la CL50 du mélange est égale ou inférieure à 5 000 ml/m3;

b)	La concentration de vapeur (volatilité) du mélange liquide est mesurée; si elle est égale ou supérieure à 1 000 ml/m3, on admet que le mélange a une volatilité égale ou supérieure à 1/5 de la CL50 du mélange.

Méthodes de calcul de la toxicité des mélanges à l'ingestion et à l'absorption cutanée

2.2.61.1.10	Pour classer les mélanges de la classe 6.1 et les affecter au groupe d'emballage approprié conformément aux critères de toxicité à l'ingestion et à l'absorption cutanée (voir 2.2.61.1.3), il convient de calculer la DL50 aiguë du mélange.

2.2.61.1.10.1	Si un mélange ne contient qu'une substance active dont la DL50 est connue, à défaut de données fiables sur la toxicité aiguë à l'ingestion et à l'absorption cutanée du mélange à transporter, on peut obtenir la DL50 à l'ingestion ou à l'absorption cutanée par la méthode suivante :

2.2.61.1.10.2	Si un mélange contient plus d'une substance active, on peut recourir à trois méthodes possibles pour calculer sa DL50 à l'ingestion ou à l'absorption cutanée. La méthode recommandée consiste à obtenir des données fiables sur la toxicité aiguë à l'ingestion et à l'absorption cutanée concernant le mélange réel à transporter. S'il n'existe pas de données précises fiables, on aura recours à l'une des méthodes suivantes :

a)	Classer la préparation en fonction du constituant le plus dangereux du mélange comme s'il était présent dans la même concentration que la concentration totale de tous les constituants actifs;

b)	Appliquer la formule :

dans laquelle :

C	=	la concentration en pourcentage du constituant A, B, ... Z du mélange;

T	=	la DL50 à l'ingestion du constituant A, B, ... Z;

TM	=	la DL50 à l'ingestion du mélange.

NOTA : Cette formule peut aussi servir pour les toxicités à l'absorption cutanée, à condition que ce renseignement existe pour les mêmes espèces en ce qui concerne tous les constituants. L'utilisation de cette formule ne tient pas compte des phénomènes éventuels de potentialisation ou de protection.

Classement des pesticides

2.2.61.1.11	Toutes les substances actives des pesticides et leurs préparations pour lesquelles la CL50 ou la DL50 sont connues et qui sont classées dans la classe 6.1 doivent être affectées aux groupes d'emballage appropriés, conformément aux 2.2.61.1.6 à 2.2.61.1.9 ci­dessus. Les substances et les préparations qui présentent des risques subsidiaires doivent être classées selon le tableau d'ordre de prépondérance des caractéristiques de danger du 2.1.3.9 et relever du groupe d'emballage approprié.

2.2.61.1.11.1	Si la DL50 à l'ingestion ou à l'absorption cutanée d'une préparation de pesticides n'est pas connue, mais que l'on connaît la DL50 de son ingrédient ou de ses ingrédients actifs, la DL50 de la préparation peut être obtenue en suivant la méthode exposée en 2.2.61.1.10.

NOTA : Les données de toxicité concernant la DL50 d'un certain nombre de pesticides courants peuvent être trouvées dans l'édition la plus récente de la publication "The WHO Recommended Classification of Pesticides by hazard and guidelines to classification" que l'on peut se procurer auprès du Programme international sur la sécurité des substances chimiques, Organisation mondiale de la santé (OMS), CH-1211 Genève 27, Suisse. Si ce document peut être utilisé comme source de données sur la DL50 des pesticides, son système de classification ne doit pas être utilisé aux fins du classement des pesticides pour le transport, ou de leur affectation à un groupe d'emballage, lesquels doivent être conformes à l'ADR.

2.2.61.1.11.2	La désignation officielle utilisée pour le transport du pesticide doit être choisie en fonction de l'ingrédient actif, de l'état physique du pesticide et de tout risque subsidiaire que celui­ci est susceptible de présenter (voir 3.1.2).

2.2.61.1.12	Lorsque les matières de la classe 6.1, par suite d’adjonctions, passent dans d’autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2, ces mélanges ou solutions doivent être affectés aux rubriques dont ils relèvent sur la base de leur danger réel.

NOTA : Pour classer les solutions et les mélanges (tels que préparations et déchets), voir également 2.1.3).

2.2.61.1.13	Sur la base des critères du 2.2.61.1.5, on peut également déterminer si la nature d'une solution ou d'un mélange nommément mentionné ou contenant une matière nommément mentionnée est telle que cette solution ou ce mélange ne sont pas soumis aux prescriptions relatives à la présente classe.

2.2.61.1.14	Les matières, solutions et mélanges, à l'exception des matières et préparations servant de pesticides, qui ne répondent pas aux critères des Directives 67/548/CEE  ou 88/379/CEE  telles que modifiées et ne sont donc pas classés comme très toxiques, toxiques ou nocives selon ces directives telles que modifiées, peuvent être considérés comme des matières n'appartenant pas à la classe 6.1.

2.2.61.2	Matières non admises au transport

2.2.61.2.1	Les matières chimiquement instables de la classe 6.1 ne sont pas admises au transport à moins que des mesures nécessaires pour empêcher leur décomposition ou leur polymérisation dangereuse pendant le transport aient été prises. A cette fin, il y a lieu notamment de veiller à ce que les récipients et citernes ne contiennent pas de matières pouvant provoquer ces réactions.

2.2.61.2.2	Les matières et mélanges suivants ne sont pas admis au transport :

­	Le cyanure d'hydrogène (stabilisés ou en solutions), autres que les Nos ONU 1051, 1613, 1614 et 3294;

­	Les métaux carbonyles ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, autres que les Nos ONU 1295 NICKEL­TÉTRACARBONYLE et 1994 FER­PENTACARBONYLE;

­	Le TÉTRACHLORO­2, 3, 7, 8 DIBENZO­P­DIOXINE (TCDD) en concentrations considérées comme très toxiques selon les critères du paragraphe 2.2.61.1.7;

­	Le No ONU 2249 ÉTHER DICHLORODIMÉTHYLIQUE SYMÉTRIQUE;

­	Les préparations de phosphures sans additif pour retarder le dégagement de gaz inflammables.

2.2.61.3	Liste des rubriques collectives

Matières toxiques sans risque subsidiaire

| Matières toxiques sans risque subsidiaire Organiques | liquides a, b | T1 | 1583 CHLOROPICRINE EN MÉLANGE, N.S.A 1602 COLORANT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. ou 1602 MATIÈRE INTERMÉDIAIRE LIQUIDE POUR COLORANT, TOXIQUE, N.S.A. 1693 MATIÈRE LIQUIDE SERVANT ( LA PRODUCTION DE GAZ LACRYMOGÈNES, N.S.A. 1851 MÉDICAMENT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. 2206 ISOCYANATES TOXIQUES, N.S.A. ou 2206 ISOCYANATE TOXIQUE EN SOLUTION, N.S.A. 3140 ALKALOÏDES LIQUIDES, N.S.A. ou 3140 SELS D'ALKALOÏDES LIQUIDES, N.S.A. 3142 DÉSINFECTANT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. 3144 COMPOSÉ LIQUIDE DE NICOTINE, N.S.A. ou 3144 PRÉPARATION LIQUIDE DE NICOTINE, N.S.A. 3172 TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS, LIQUIDES, N.S.A. 3276 NITRILES TOXIQUES, N.S.A. 3278 COMPOSÉ ORGANOPHOSPHOR( TOXIQUE, N.S.A. liquide 2810 LIQUIDE TOXIQUE ORGANIQUE, N.S.A. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | solides a, b, c | T2 | 1544 ALKALOÏDES SOLIDES, N.S.A. ou 1544 SELS D'ALKALOÏDES SOLIDES, N.S.A. 1601 DÉSINFECTANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A. 1655 COMPOSÉ SOLIDE DE NICOTINE, N.S.A. ou 1655 PRÉPARATION SOLIDE DE NICOTINE, N.S.A. 1693 MATIÈRE SOLIDE SERVANT A LA PRODUCTION DE GAZ LACRYMOGÈNES, N.S.A. 3143 COLORANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A. ou 3143 MATIÈRE INTERMÉDIAIRE SOLIDE POUR COLORANT TOXIQUE, N.S.A. 3172 TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A. 3249 MÉDICAMENT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A. 3278 COMPOSÉ ORGANOPHOSPHOR( TOXIQUE, N.S.A. solide 2811 SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. |
| Organométalliques d, e | T3 | 2026 COMPOSÉ PHÉNYLMERCURIQUE, N.S.A. 2788 COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ÉTAIN, LIQUIDE, N.S.A. 3146 COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ÉTAIN, SOLIDE, N.S.A. 3280 COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ARSENIC, N.S.A. liquide ou 3280 COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ARSENIC, N.S.A., solide 3281 MÉTAUX­CARBONYLES, N.S.A. liquides ou 3281 MÉTAUX­CARBONYLES, N.S.A. solides 3282 COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE TOXIQUE, N.S.A. liquide ou 3282 COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE TOXIQUE, N.S.A. solide |
|  | liquides f | T4 | 1556 COMPOSÉ LIQUIDE DE L'ARSENIC, N.S.A., inorganique, notamment : arséniates N.S.A., arsénites N.S.A. et sulfures d'arsenic N.S.A. 1935 CYANURE EN SOLUTION, N.S.A. 2024 COMPOSÉ DU MERCURE, LIQUIDE, N.S.A. 3141 COMPOSÉ INORGANIQUE LIQUIDE DE L'ANTIMOINE, N.S.A. 3287 LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. |
| Inorganiques | solides g, h | T5 | 1549 COMPOSÉ INORGANIQUE SOLIDE DE L'ANTIMOINE, N.S.A. 1557 COMPOSÉ SOLIDE DE L'ARSENIC, N.S.A., inorganique, notamment : arséniates N.S.A., arsénites N.S.A. et sulfures d'arsenic N.S.A. 1564 COMPOSÉ DU BARYUM, N.S.A. 1566 COMPOSÉ DU BERYLLIUM, N.S.A. 1588 CYANURES INORGANIQUES, SOLIDES, N.S.A. 1707 COMPOSÉ DU THALLIUM, N.S.A. 2025 COMPOSÉ DU MERCURE, SOLIDE, N.S.A. 2291 COMPOSÉ DU PLOMB, SOLUBLE, N.S.A. 2570 COMPOSÉ DU CADMIUM 2630 SÉLÉNIATES ou 2630 SÉLÉNITES 2856 FLUOROSILICATES, N.S.A. 3283 COMPOSÉ DU SÉLÉNIUM, N.S.A. 3284 COMPOSÉ DU TELLURE, N.S.A. 3285 COMPOSÉ DU VANADIUM, N.S.A. 3288 SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. |
| (suite page suivante) |  |  |  |
| Matières toxiques sans risque subsidiaire (suite) |
| Pesticides | liquides | T6 | 2992 CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE 2994 PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE TOXIQUE 2996 PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE TOXIQUE 2998 TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE 3006 THIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE 3010 PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE TOXIQUE 3012 PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE TOXIQUE 3014 NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE 3016 PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE TOXIQUE 3018 PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE TOXIQUE 3020 PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE TOXIQUE 3026 PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE TOXIQUE 3348 ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE 3352 PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE 2902 PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. |
|  | solides | T7 | 3048 PESTICIDE AU PHOSPHURE D'ALUMINIUM 2757 CARBAMATE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE 2759 PESTICIDE ARSENICAL SOLIDE TOXIQUE 2761 PESTICIDE ORGANOCHLORE SOLIDE TOXIQUE 2763 TRIAZINE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE 2771 THIOCARBAMATE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE 2775 PESTICIDE CUIVRIQUE SOLIDE TOXIQUE 2777 PESTICIDE MERCURIEL SOLIDE TOXIQUE 2779 NITROPHENOL SUBSTITUE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE 2781 PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE SOLIDE TOXIQUE 2783 PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ SOLIDE TOXIQUE 2786 PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE SOLIDE TOXIQUE 3027 PESTICIDE COUMARINIQUE SOLIDE TOXIQUE 3345 ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE 3349 PYRETROÏDE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE 2588 PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE, N.S.A. |
| Échantillons | T8 | 3315 ÉCHANTILLON CHIMIQUE TOXIQUE liquide ou solide |
| Autres matières toxiques i | T9 | 3243 SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. |

(suite page suivante)

Matières toxiques avec risque(s) subsidiaire(s) (suite)

|  |  | TF1 j, k | 3071 MERCAPTANS LIQUIDES TOXIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A. ou 3071 MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. 3080 ISOCYANATES TOXIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A., ou ISOCYANATE TOXIQUE, INFLAMMABLE, EN SOLUTION, N.S.A. 3275 NITRILES TOXIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A. 3279 COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. 2929 LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | liquides |  |  |
| Liquides inflammables | pesticides (point d'éclair de 23 °C au moins) | TF2 | 2991 CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE 2993 PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE 2995 PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE 2997 TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE 3005 DITHIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE 3009 PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE 3011 PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE 3013 NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE 3015 PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE 3017 PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE 3019 PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE 3025 PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE 3347 ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE 3351 PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE 2903 PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. |
| TF |  |  |  |
|  | solides | TF3 | 2930 SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. |
| Solides auto­échauffants d |  | 3124 SOLIDE TOXIQUE, AUTO­ÉCHAUFFANT, N.S.A. |
| TS |  |  |
|  | liquides | TW1 | 3123 LIQUIDE TOXIQUE, HYDROREACTIF, N.S.A. |
| Hydroréactifs e |  |  |  |
| TW | solidesn | TW2 | 3125 SOLIDE TOXIQUE, HYDROREACTIF, N.S.A. |
|  | liquides | TO1 | 3122 LIQUIDE TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A. |
| Comburants l |  |  |  |
| TO | solides | TO2 | 3086 SOLIDE TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A. |
|  | liquides | TC1 | 3277 CHLOROFORMIATES TOXIQUES, CORROSIFS, N.S.A. 2927 LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. |
| Corrosifs m | organiques |  |  |  |
|  |  | solides | TC2 | 2928 SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. |
| TC | inorga-niques | liquides | TC3 | 3289 LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. |
|  | solides | TC4 | 3290 SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. |
| Inflammables, corrosifs |  | 2742 CHLOROFORMIATES TOXIQUES, CORROSIFS, INFLAMMABLES, N.S.A. (pas d'autre rubrique collective portant ce code de classification; le cas échéant, classement sous une rubrique collective portant un code de classification à déterminer d'après le tableau d'ordre de prépondérance des caractéristiques de danger du 2.1.3.9) |
| TFC |  |  |

NOTES :

a 	Les matières et préparations contenant des alcaloïdes ou de la nicotine utilisées comme pesticides doivent être classées sous les Nos ONU 2588 PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE N.S.A., 2902 PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE N.S.A., ou 2903 PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE N.S.A.

b 	Les produits pharmaceutiques prêts à l'emploi, par exemple les cosmétiques, les drogues et les médicaments qui ont été fabriqués et placés dans des emballages destinés à la vente au détail ou à la distribution pour usage personnel ou familial, qui seraient par ailleurs des matières actives destinées aux laboratoires et aux expériences ainsi qu'à la fabrication de produits pharmaceutiques, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR.

c	Les matières actives ainsi que les triturations ou les mélanges de matières destinées aux laboratoires et aux expériences ainsi qu'à la fabrication de produits pharmaceutiques avec d'autres matières doivent être classées selon leur toxicité (voir 2.2.61.1.7 à 2.2.61.1.11) .

d	Les matières auto­échauffantes faiblement toxiques et spontanément inflammables et les composés organométalliques spontanément inflammables sont des matières de la classe 4.2.

e	Les matières hydroréactives faiblement toxiques et les composés organométalliques hydroréactifs sont des matières de la classe 4.3.

f	Le fulminate de mercure humidifié avec au moins 20% (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau est une matière de la classe 1, No ONU 0135.

g	Les ferricyanures, les ferrocyanures et les sulfocyanures alcalins et d'ammonium ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR.

h	Les sels de plomb et les pigments de plomb qui, mélangés à 1 pour 1 000 avec l’acide chlorhydrique 0,07 M et agités pendant une heure à 23 °C ± 2 °C, ne sont solubles qu’à 5 % au plus, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR.

i	Les mélanges de matières solides qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR et de liquides toxiques peuvent être transportés sous le No ONU 3243 sans que les critères de classement de la classe 6.1 leur soient d'abord appliqués, à condition qu'aucun liquide excédent ne soit visible au moment du chargement de la marchandise ou de la fermeture de l'emballage ou de l'unité de transport. Chaque emballage doit correspondre à un type de construction qui a passé avec succès l'épreuve d'étanchéité pour le groupe d'emballage II. Ce numéro ne doit pas être utilisé pour les matières solides contenant un liquide du groupe d'emballage I.

j	Les matières liquides inflammables très toxiques ou toxiques dont le point d'éclair est inférieur à 23 °C ­ à l'exclusion des matières très toxiques à l'inhalation, c'est­à­dire les Nos ONU 1051, 1092, 1098, 1143, 1163, 1182, 1185, 1238, 1239, 1244, 1251, 1259, 1613, 1614, 1695, 1994, 2334, 2382, 2407, 2438, 2480, 2482, 2484, 2485, 2606, 2929, 3279 et 3294 - sont des matières de la classe 3.

k	Les matières liquides inflammables faiblement toxiques, à l'exception des matières et préparations servant de pesticides, ayant un point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C, valeurs limites comprises, sont des matières de la classe 3.

l	Les matières comburantes faiblement toxiques sont des matières de la classe 5.1.

m	Les matières faiblement toxiques et faiblement corrosives sont des matières de la classe 8.

n	Les pesticides au phosphure affectés au Nos ONU 1360, 1397, 1432, 1714, 2011 et 2013 sont des matières de la classe 4.3.

2.2.62	Classe 6.2	Matières infectieuses

2.2.62.1	Critères

2.2.62.1.1	Le titre de la classe 6.2 couvre les matières infectieuses. Les matières infectieuses sont les matières dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu'elles contiennent des agents pathogènes. Les agents pathogènes sont définis comme des micro­organismes (y compris les bactéries, les virus, les rickettsies, les parasites et les champignons) ou comme des micro­organismes recombinés (hybrides ou mutants), dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu'ils provoquent des maladies infectieuses chez l'animal ou chez l'homme.

Aux fins de la présente classe, les virus, les micro­organismes ainsi que les objets contaminés par eux doivent être considérés comme des matières de la présente classe.

NOTA 1 : Toutefois, ces matières ne sont pas soumises aux prescriptions applicables à la présente classe si, selon toute probabilité, elles ne provoquent pas la maladie chez l'homme ou chez l'animal.

NOTE 2 : Les matières infectieuses ne sont soumises aux prescriptions applicables à la présente classe que si elles sont susceptibles de transmettre une maladie à l'homme ou l'animal en cas d'exposition.

NOTA 3 : Les micro­organismes et les organismes génétiquement modifiés, les produits biologiques, les échantillons de diagnostic et les animaux vivants infectés doivent être affectés à cette classe s'ils en remplissent les conditions.

NOTA 4 : Les toxines d'origine végétale, animale ou bactérienne qui ne contiennent aucune matière ou aucun organisme infectieux ou qui ne sont pas contenues dans des matières ou organismes infectieux sont des matières de la classe 6.1, No ONU 3172.

2.2.62.1.2	Les matières de la classe 6.2 sont subdivisées comme suit :

I1	Matières infectieuses pour l'homme;

I2	Matières infectieuses pour les animaux uniquement;

I3	Déchets d'hôpital.

Définitions et classification

2.2.62.1.3	Les matières infectieuses doivent être classées dans la classe 6.2 et affectées aux Nos ONU 2814 ou 2900, selon le cas, en fonction de leur affectation à l'un des trois groupes de risque, sur la base des critères mis au point et publiés dans le Manuel de sécurité biologique en laboratoire de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), deuxième édition (1993). Un groupe de risque se distingue par le caractère pathogène de l'organisme, le mode et la facilité relative de transmission, l'importance du risque couru par l'individu et la collectivité et la possibilité de guérir la maladie au moyen des agents préventifs et des traitements disponibles et efficaces.

Les critères applicables à chaque groupe de risque en fonction de l'importance du risque sont les suivants :

a)	Groupe de risque 4 :	agent pathogène qui provoque généralement une maladie humaine ou animale grave et qui se transmet facilement d'un individu à un autre, directement ou indirectement, et contre lequel on ne dispose ordinairement ni de traitement ni de prophylaxie efficace (c'est-à-dire qui présente un risque élevé pour l'individu et la collectivité);

b)	Groupe de risque 3 :	agent pathogène qui provoque généralement une maladie humaine ou animale grave mais qui en principe ne se transmet pas d'un individu contaminé à un autre, et contre lequel on dispose d'un traitement et d'une prophylaxie efficace (c'est-à-dire risque élevé pour l'individu et faible pour la collectivité);

c)	Groupe de risque 2 :	agent pathogène qui peut provoquer une maladie humaine ou animale mais qui, a priori, ne constitue pas un grave danger et contre lequel, bien qu'il soit capable de provoquer une infection grave à l'exposition, il existe des mesures efficaces de traitement et de prophylaxie, de sorte que le risque de propagation de l'infection est limité (c'est-à-dire risque modéré pour l'individu et faible pour la collectivité).

NOTA : Le groupe de risque 1 contient des micro-organismes peu susceptibles de provoquer des maladies humaines ou animales (c'est-à-dire qu'ils ne présentent qu'un danger très faible ou nul pour l'individu et la collectivité). Les matières ne contenant que de tels micro-organismes ne sont pas tenues pour infectieuses aux fins des présentes prescriptions.

2.2.62.1.4	Les matières infectieuses présentant un risque pour les animaux uniquement (groupe I2 du 2.2.62.1.2) et groupe de risque 2 sont affectées au groupe d'emballage II.

2.2.62.1.5	Par produits biologiques, on entend des produits dérivés d'organismes vivants et qui sont fabriqués et distribués conformément aux prescriptions des autorités gouvernementales nationales qui peuvent imposer des conditions d'autorisation spéciales et sont utilisés pour prévenir, traiter ou diagnostiquer des maladies chez l'homme ou l'animal, ou à des fins de mise au point, d'expérimentation ou de recherche. Ils peuvent englober des produits finis ou non finis tels que vaccins et produits de diagnostic, mais ne sont pas limités à ceux-ci.

Aux fins de l'ADR, les produits biologiques sont répartis dans les groupes suivants :

a)	Les produits qui contiennent des agents pathogènes du groupe de risque 1; ceux qui contiennent des agents pathogènes dans des conditions telles que leur aptitude à provoquer une maladie soit très faible ou nulle; les produits qui ne contiennent pas d'agents pathogènes. Les matières de ce groupe ne sont pas considérées comme des matières infectieuses aux fins de l’ADR;

b)	Les produits fabriqués et emballés conformément aux prescriptions des autorités sanitaires nationales et transportés à des fins d'emballage final ou de distribution, à l'usage de la profession médicale ou de particuliers pour les soins de santé. Les matières de ce groupe ne sont pas soumises aux prescriptions applicables à la classe 6.2;

c)	Les produits dont on sait ou dont on a des raisons de croire qu'ils contiennent des agents pathogènes des groupes de risque 2, 3 ou 4 et qui ne satisfont pas aux critères de l'alinéa b) ci-dessus. Les matières de ce groupe sont à classer dans la classe 6.2, et à affecter aux Nos ONU 2814 ou 2900, selon le cas.

NOTA : Certains produits biologiques autorisés à la mise sur le marché peuvent ne présenter un danger biologique que dans certaines parties du monde. Dans ce cas, les autorités compétentes peuvent exiger que ces produits biologiques satisfassent aux prescriptions applicables aux matières infectieuses ou imposer d'autres restrictions.

2.2.62.1.6	Par échantillons de diagnostic, on entend toute matière humaine ou animale y compris, mais non limitativement, les excreta, les sécrétions, le sang et ses composants, les tissus et liquides tissulaires transportés à des fins de diagnostic ou de recherche, à l'exclusion toutefois des animaux vivants infectés.

Aux fins de l'ADR, les échantillons de diagnostic sont répartis dans les groupes suivants :

a)	Ceux dont on sait ou dont on a des raisons de croire qu'ils contiennent des agents pathogènes des groupes de risque 2, 3 ou 4 et ceux dont il est assez peu probable qu'ils contiennent des agents pathogènes du groupe de risque 4. Ces matières doivent être classées dans la classe 6.2 et affectées aux Nos ONU 2814 ou 2900, selon le cas. Relèvent du présent groupe les échantillons transportés aux fins d'essais initiaux ou de confirmation de la présence d’agents pathogènes;

b)	Ceux dont il est assez peu probable qu'ils contiennent des agents pathogènes des groupes de risque 2 ou 3. Ces matières doivent être classées dans la classe 6.2 et affectées aux Nos ONU 2814 ou 2900, selon le cas. Relèvent de ce groupe les échantillons transportés en vue d'essais de dépistage courant ou aux fins d'un diagnostic initial autre que la recherche de la présence d'agents pathogènes;

c)	Ceux dont on sait qu'ils ne contiennent pas d'agents pathogènes. Ces matières ne sont pas considérées comme des matières de la classe 6.2.

2.2.62.1.7	Par micro-organismes et organismes génétiquement modifiés , on entend des micro-organismes et organismes dans lesquels le matériel génétique a été à dessein modifié selon un processus qui n'intervient pas dans la nature.

Aux fins de l'ADR, les micro­organismes et organismes génétiquement modifiés sont répartis dans les groupes suivants :

a)	Les micro-organismes génétiquement modifiés répondant à la définition donnée au 2.2.62.1.1 pour les matières infectieuses doivent être classés dans la classe 6.2 et affectés aux Nos ONU 2814 ou 2900;

b)	Les organismes génétiquement modifiés dont on sait ou dont on suspecte qu'ils sont dangereux pour l'homme, l'animal ou l'environnement doivent être transportés conformément aux dispositions spécifiées par les autorités compétentes du pays d'origine;

c)	Les animaux qui contiennent des organismes ou micro-organismes génétiquement modifiés répondant à la définition d'une matière infectieuse ou sont contaminés par eux doivent être transportés conformément aux dispositions spécifiées par les autorités compétentes du pays d'origine;

d)	Sauf lorsque les gouvernements des pays d'origine, de transit et de destination en autorisent l'utilisation sans condition, les micro-organismes génétiquement modifiés qui ne répondent pas à la définition des matières infectieuses mais peuvent entraîner chez les animaux, les végétaux ou les matières microbiologiques des modifications qui, normalement, ne résultent pas de la reproduction naturelle, doivent être affectés à la classe 9 et au No ONU 3245.

NOTA : Les micro­organismes génétiquement modifiés qui sont infectieux au sens de la présente classe ne peuvent être affectés au No ONU 3291.

2.2.62.1.8	Il n'est pas nécessaire que les échantillons de diagnostic visés au 2.2.62.1.6 b) satisfassent aux prescriptions applicables aux matières infectieuses, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a)	-	La contenance du (des) récipient(s) primaire(s) est au maximum de 100 ml;

-	La contenance de l'emballage extérieur est au maximum de 500 ml;

-	Le(s) récipient(s) primaire(s) est (sont) étanche(s); et

-	L'emballage renferme :

i)	un emballage intérieur comprenant :

­	un ou plusieurs récipients primaires étanches;

­	un emballage secondaire étanche;

­	un matériau absorbant en quantité suffisante pour absorber la totalité du contenu placé entre le ou les récipients primaires et l'emballage secondaire; si plusieurs récipients primaires sont placés dans un emballage secondaire unique, il faut les envelopper individuellement pour éviter tout contact entre eux;

ii)	un emballage extérieur d'une solidité suffisante pour sa contenance, sa masse et l'usage auquel il est destiné, et de dimensions extérieures minimales de 100 mm; ou

b)	les emballages satisfont la norme EN 829:1996.

2.2.62.1.9 	Les déchets sont des déchets provenant de traitements médicaux administrés à des êtres humains ou à des animaux ou de la recherche biologique et pour lesquels il existe une probabilité relativement faible qu'ils contiennent des matières infectieuses. Ils doivent être affectés au No ONU 3291. Les déchets contenant des matières infectieuses qui peuvent être spécifiés doivent être affectés aux Nos ONU 2814 ou 2900 selon leur degré de danger (voir 2.2.62.1.3). Les déchets décontaminés qui ont contenu des matières infectieuses doivent être considérés comme non dangereux sauf si les critères relatifs à une autre classe sont remplis.

2.2.62.1.10	Les déchets d'hôpital affectés au No ONU 3291 relèvent du groupe d'emballage II.

2.2.62.1.11	Pour le transport des matières de la présente classe, le maintien d'une température définie peut être nécessaire.

2.2.62.2	Matières non admises au transport

Les animaux vertébrés ou invertébrés vivants ne doivent pas être utilisés pour expédier un agent infectieux à moins qu'il soit impossible de transporter celui­ci d'une autre manière. De tels animaux doivent être emballés, désignés, signalés et transportés selon les réglementations pertinentes applicables au transport d'animaux .

2.2.62.3	Liste des rubriques collectives

| Matières infectieuses pour l'homme | I.1 | 2814 MATIÈRES INFECTIEUSES POUR L'HOMME |
| --- | --- | --- |
| Matières infectieuses pour les animaux uniquement | I.2 | 2900 MATIÈRES INFECTIEUSES POUR LES ANIMAUX uniquement |
| Déchets d'hôpital | I.3 | 3291 DÉCHET D'HÔPITAL, NON SPÉCIFIÉ, N.S.A. NOTA: La désignation "DÉCHET (BIO)MÉDICAL, N.S.A." ou "DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, N.S.A." peut aussi être utilisée au lieu de "DÉCHET D'HÔPITAL, NON SPÉCIFIÉ, N.S.A." en cas de transport précédant ou suivant un parcours maritime ou aérien. |

2.2.7	Classe 7	Matières radioactives

2.2.7.1	Définition de la classe 7

2.2.7.1.1	Par matières radioactives, on entend toute matière contenant des radionucléides pour laquelle à la fois l'activité massique et l'activité totale dans l'envoi dépassent les valeurs indiquées aux paragraphes 2.2.7.7.2.1 à 2.2.7.7.2.6.

2.2.7.1.2	Les matières radioactives ci­après ne sont pas incluses dans la classe 7 aux fins de l'ADR :

a)	Les matières radioactives qui font partie intégrante du moyen de transport;

b)	Les matières radioactives déplacées à l'intérieur d'un établissement soumis au règlement de sûreté approprié en vigueur dans cet établissement et dans lequel le mouvement ne s'effectue pas par des routes ou des voies ferrées publiques;

c)	Les matières radioactives implantées ou incorporées dans l'organisme d'une personne ou d'un animal vivant à des fins diagnostiques ou thérapeutiques;

d)	Les matières radioactives contenues dans des produits de consommation agréés par les autorités compétentes, après leur vente à l'utilisateur final;

e)	Les matières naturelles et les minerais contenant des radionucléides naturels qui ne sont pas destinés à être traités en vue de l'utilisation de ces radionucléides à condition que l'activité massique de ces matières ne dépasse pas dix fois les valeurs indiquées au 2.2.7.7.2.

2.2.7.2	Définitions

A1 et A2

Par A1, on entend la valeur de l'activité de matières radioactives sous forme spéciale qui figure au tableau 2.2.7.7.2.1 ou qui est calculée comme indiqué en 2.2.7.7.2 et qui est utilisée pour déterminer les limites d'activité aux fins des prescriptions de l'ADR.

Par A2, on entend la valeur de l'activité de matières radioactives, autres que des matières radioactives sous forme spéciale, qui figure au tableau 2.2.7.7.2.1 ou qui est calculée comme indiqué en 2.2.7.7.2 et qui est utilisée pour déterminer les limites d'activité aux fins des prescriptions de l'ADR.

Par activité spécifique d'un radionucléide, on entend l'activité par unité de masse de ce radionucléide. Par activité spécifique d'une matière, on entend l'activité par unité de masse ou de volume de la matière dans laquelle les radionucléides sont pour l'essentiel répartis uniformément.

Approbation, agrément

Par approbation multilatérale ou agrément multilatéral, on entend l'approbation ou l'agrément donné tant par l'autorité compétente du pays d'origine de l'expédition ou du modèle que par celle de chacun des pays sur le territoire desquels l'envoi doit être transporté.

Par agrément unilatéral, on entend l'agrément d'un modèle qui doit être donné seulement par l'autorité compétente du pays d'origine du modèle. Si le pays d'origine n'est pas un pays Partie contractante à l'ADR, l'agrément implique une validation par l'autorité compétente du premier pays Partie contractante à l'ADR touché par l'envoi (voir 6.4.22.6).

Par colis, dans le cas des matières radioactives, on entend l'emballage avec son contenu radioactif tel qu'il est présenté pour le transport. Les types de colis visés par l'ADR, qui sont soumis aux limites d'activité et aux restrictions concernant les matières indiquées en 2.2.7.7 et qui satisfont aux prescriptions correspondantes, sont les suivants :

a)	Colis exceptés;

b)	Colis industriel du type 1 (Type IP-1);

c)	Colis industriel du type 2 (Type IP-2);

d)	Colis industriel du type 3 (Type IP-3);

e)	Colis du type A;

f)	Colis du type B(U);

g)	Colis du type B(M);

h)	Colis du type C.

Les colis contenant des matières fissiles ou de l'hexafluorure d'uranium sont soumis à des prescriptions supplémentaires.

NOTA : Pour les "colis" destinés aux autres marchandises dangereuses, voir les définitions sous 1.2.1.

Contamination

Par contamination, on entend la présence sur une surface de matières radioactives en quantité dépassant 0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 0,04 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha.

Par contamination non fixée, on entend la contamination qui peut être enlevée d'une surface dans les conditions de transport de routine.

Par contamination fixée, on entend la contamination autre que la contamination non fixée.

Par conteneur, dans le cas du transport de matières radioactives, on entend un article conçu pour faciliter le transport de marchandises, qu'elles soient emballées ou non, par un ou plusieurs modes de transport sans rechargement intermédiaire. Le conteneur doit avoir le caractère d'une enceinte permanente, rigide et assez résistante pour être utilisée de façon répétée; il doit être équipé de dispositifs qui en facilitent la manutention, en particulier lors du transfert entre véhicules et d'un mode de transport à un autre. Les petits conteneurs sont ceux dont les dimensions extérieures hors tout sont inférieures à 1,50 m ou dont le volume intérieur est inférieur à 3 m3. Tous les autres conteneurs sont considérés comme étant de grands conteneurs.

Par contenu radioactif, on entend les matières radioactives ainsi que tout solide, liquide ou gaz contaminé ou activé se trouvant à l'intérieur de l'emballage.

Par emballage, dans le cas des matières radioactives, on entend l'assemblage des composants nécessaires pour enfermer complètement le contenu radioactif. L'emballage peut, en particulier, comporter un ou plusieurs récipients, des matières absorbantes, des éléments de structure assurant l'espacement, un écran de protection contre les rayonnements, des équipements auxiliaires pour le remplissage, la vidange, l'aération et la décompression, des dispositifs de refroidissement, d'amortissement des chocs mécaniques, de manutention et d'arrimage et d'isolation thermique, et des dispositifs auxiliaires faisant partie intégrante du colis. L'emballage peut être une caisse, un fût ou un récipient similaire, ou peut être aussi un conteneur, une citerne ou un grand récipient pour vrac.

NOTA : Pour les "emballages" destinés aux autres marchandises dangereuses, voir les définitions sous 1.2.1.

Par enveloppe de confinement, on entend l'assemblage des composants de l'emballage qui, d'après les spécifications du concepteur, visent à assurer le confinement des matières radioactives pendant le transport.

Les émetteurs alpha de faible toxicité sont : l'uranium naturel; l'uranium appauvri; le thorium naturel; l'uranium 235 ou l'uranium 238; le thorium 232; le thorium 228 et le thorium 230 lorsqu'ils sont contenus dans des minerais ou des concentrés physiques et chimiques; ou émetteurs alpha dont la période est inférieure à dix jours.

Par envoi, on entend un ou plusieurs colis, ou un chargement de marchandises dangereuses présentés au transport par un expéditeur.

Par expédition, on entend le déplacement spécifique d'un envoi du lieu d'origine à celui de destination.

Par indice de sûreté-criticité (ISC) d'un colis, d'un suremballage ou d'un conteneur contenant des matières fissiles, on entend un nombre qui sert à limiter l'accumulation de colis, suremballages ou conteneurs contenant des matières fissiles.

Par indice de transport (IT) d'un colis, d'un suremballage ou d'un conteneur de transport, ou d'une matière LSA-I ou d'un SCO-I non emballé, on entend un nombre qui sert à limiter l'exposition aux rayonnements.

Par intensité de rayonnement, on entend le débit de dose correspondant exprimé en millisieverts par heure.

Matières de faible activité spécifique (LSA), voir 2.2.7.3.

Par matière fissile, on entend l'uranium 233, l'uranium 235, le plutonium 239 ou le plutonium 241, ou toute combinaison de ces radionucléides. Ne sont pas inclus dans cette définition :

a)	L'uranium naturel ou l'uranium appauvri non irradiés;

b)	L'uranium naturel ou l'uranium appauvri qui n'ont été irradiés que dans des réacteurs thermiques.

Par matières radioactives faiblement dispersables, on entend soit des matières radioactives solides soit des matières radioactives solides conditionnées en capsule scellée, qui se dispersent peu et qui ne sont pas sous forme de poudre.

NOTA : Les matières radioactives faiblement dispersables peuvent être transportées par air dans des colis de type B(U) ou B(M), dans les quantités autorisées pour le modèle de colis selon le certificat d'agrément. Cette définition figure ici car les emballages contenant des matières radioactives faiblement dispersables peuvent aussi être transportés par route.

Matière radioactive sous forme spéciale, voir 2.2.7.4.1.

Par modèle, on entend la description d'une matière radioactive sous forme spéciale, d'une matière radioactive faiblement dispersable, d'un colis ou d'un emballage qui permet d'identifier l'article avec précision. La description peut comporter des spécifications, des plans, des rapports de conformité aux prescriptions réglementaires et d'autres documents pertinents.

Par pression d'utilisation normale maximale, on entend la pression maximale au-dessus de la pression atmosphérique au niveau moyen de la mer qui serait atteinte à l'intérieur de l'enveloppe de confinement au cours d'une année dans les conditions de température et de rayonnement solaire correspondant aux conditions environnementales en l'absence d'aération, de refroidissement extérieur au moyen d'un système auxiliaire ou d'opérations prescrites pendant le transport.

Objet contaminé superficiellement (SCO), voir 2.2.7.5.

Par système d'isolement, on entend l'assemblage des composants de l'emballage et des matières fissiles spécifié par le concepteur et approuvé ou agréé par l'autorité compétente pour assurer la sûreté-criticité.

Par thorium non irradié, on entend le thorium ne contenant pas plus de 10­7 grammes d'uranium 233 par gramme de thorium 232.

Par uranium non irradié, on entend l'uranium ne contenant pas plus de 2 ( 103 Bq de plutonium par gramme d'uranium 235, pas plus de 9 ( 106 Bq de produits de fission par gramme d'uranium 235 et pas plus de 5 ( 10­3 g d'uranium 236 par gramme d'uranium 235.

Uranium naturel, appauvri, enrichi

Par uranium naturel, on entend l'uranium isolé chimiquement et dans lequel les isotopes se trouvent dans la même proportion qu'à l'état naturel (environ 99,28 % en masse d'uranium 238 et 0,72 % en masse d'uranium 235).

Par uranium appauvri, on entend l'uranium contenant un pourcentage en masse d'uranium 235 inférieur à celui de l'uranium naturel.

Par uranium enrichi, on entend l'uranium contenant un pourcentage en masse d'uranium 235 supérieur à 0,72 %. Dans tous les cas, un très faible pourcentage en masse d'uranium 234 est présent.

Par utilisation exclusive, on entend l'utilisation par un seul expéditeur d'un  véhicule ou d'un grand conteneur, pour laquelle toutes les opérations initiales, intermédiaires et finales de chargement et de déchargement se font conformément aux instructions de l'expéditeur ou du destinataire.

2.2.7.3	Matières de faible activité spécifique (LSA)(, répartition en groupes

2.2.7.3.1	Par matières de faible activité spécifique (LSA), on entend les matières radioactives qui par nature ont une activité spécifique limitée ou les matières radioactives pour lesquelles des limites d'activité spécifique moyenne estimée s'appliquent. Il n'est pas tenu compte des matériaux extérieurs de protection entourant les matières LSA pour déterminer l'activité spécifique moyenne estimée.

2.2.7.3.2	Les matières LSA se répartissent en trois groupes :

a)	LSA-I

i)	Minerais d'uranium et de thorium et concentrés de ces minerais, et autres minerais contenant des radionucléides naturels qui sont destinés à être traités en vue de l'utilisation de ces radionucléides;

ii)	Uranium naturel ou uranium appauvri ou thorium naturel solides non irradiés, ou leurs composés ou mélanges solides ou liquides;

iii)	Matières radioactives pour lesquelles la valeur de A2 n'est pas limitée, à l'exclusion des matières fissiles en quantités qui ne sont pas exceptées en vertu du 6.4.11.2;

iv)	Autres matières radioactives dans lesquelles l'activité est répartie dans l'ensemble de la matière et l'activité spécifique moyenne estimée ne dépasse pas 30 fois les valeurs d'activité massique indiquées aux 2.2.7.7.2.1 à 2.2.7.7.2.6, à l'exclusion des matières fissiles en quantités qui ne sont pas exceptées en vertu du 6.4.11.2;

b)	LSA-II

i)	Eau d'une teneur maximale en tritium de 0,8 TBq/L;

ii)	Autres matières dans lesquelles l'activité est répartie dans l'ensemble de la matière et l'activité spécifique moyenne estimée ne dépasse pas 10­4 A2/g pour les solides et les gaz et 10­5 A2/g pour les liquides;

c)	LSA-III ­ Solides (par exemple déchets conditionnés ou matériaux activés), à l'exclusion des poudres, dans lesquels :

i)	Les matières radioactives sont réparties dans tout le solide ou l'ensemble d'objets solides, ou sont pour l'essentiel réparties uniformément dans un agglomérat compact solide (comme le béton, le bitume ou la céramique);

ii)	Les matières radioactives sont relativement insolubles, ou sont incorporées à une matrice relativement insoluble, de sorte que, même en cas de perte de l'emballage, la perte de matières radioactives par colis du fait de la lixiviation ne dépasserait pas 0,1 A2, si le colis se trouvait dans l'eau pendant sept jours;

iii)	L'activité spécifique moyenne estimée du solide, à l'exclusion du matériau de protection, ne dépasse pas 2 ( 10­3 A2/g.

2.2.7.3.3	Les matières LSA­III doivent se présenter sous la forme d'un solide de nature telle que, si la totalité du contenu du colis était soumise à l'épreuve décrite au 2.2.7.3.4, l'activité de l'eau ne dépasserait pas 0,1 A2.

2.2.7.3.4	Les matières du groupe LSA­III sont soumises à l'épreuve suivante :

Un échantillon de matière solide représentant le contenu total du colis est immergé dans l'eau pendant sept jours à la température ambiante. Le volume d'eau doit être suffisant pour qu'à la fin de la période d'épreuve de sept jours le volume libre de l'eau restante non absorbée et n'ayant pas réagi soit au moins égal à 10 % du volume de l'échantillon solide utilisé pour l'épreuve. L'eau doit avoir un pH initial de 6­8 et une conductivité maximale de 1 mS/m à 20 °C. L'activité totale du volume libre d'eau doit être mesurée après immersion de l'échantillon pendant sept jours.

2.2.7.3.5	On peut prouver la conformité aux normes de performance énoncées au 2.2.7.3.4 par l'un des moyens indiqués aux 6.4.12.1 et 6.4.12.2.

2.2.7.4	Prescriptions concernant les matières radioactives sous forme spéciale

2.2.7.4.1	Par matières radioactives sous forme spéciale, on entend soit :

a)	Une matière radioactive solide non dispersable; soit

b)	Une capsule scellée contenant une matière radioactive et construite de façon qu'on ne puisse l'ouvrir qu'en la détruisant.

Les matières radioactives sous forme spéciale doivent avoir au moins une de leurs dimensions égale ou supérieure à 5 mm.

2.2.7.4.2	Les matières radioactives sous forme spéciale doivent être de nature ou de conception telle que, si elles étaient soumises aux épreuves spécifiées aux 2.2.7.4.4 à 2.2.7.4.8, elles satisferaient aux prescriptions ci­après :

a)	Elles ne se briseraient pas lors des épreuves de résistance au choc, de percussion ou de pliage décrites aux 2.2.7.4.5 a), b) et c) et au 2.2.7.4.6 a), suivant le cas;

b)	Elles ne fondraient pas ni ne se disperseraient lors de l'épreuve thermique décrite aux 2.2.7.4.5 d) ou 2.2.7.4.6 b), suivant le cas;

c)	L'activité de l'eau à la suite des épreuves de lixiviation décrites aux 2.2.7.4.7 et 2.2.7.4.8 ne dépasserait pas 2 kBq; ou encore, pour les sources scellées, le taux de fuite volumétrique dans l'épreuve de contrôle de l'étanchéité spécifiée dans la norme ISO 9978:1992, "Radioprotection ­ Sources radioactives scellées ­ Méthodes d'essai d'étanchéité", ne dépasserait pas le seuil d'acceptation applicable et acceptable pour l'autorité compétente.

2.2.7.4.3	On peut prouver la conformité aux normes de performance énoncées au 2.2.7.4.2 par l'un des moyens indiqués aux 6.4.12.1 et 6.4.12.2.

2.2.7.4.4	Les échantillons qui comprennent ou simulent des matières radioactives sous forme spéciale doivent être soumis à l'épreuve de résistance au choc, l'épreuve de percussion, l'épreuve de pliage et l'épreuve thermique spécifiées au 2.2.7.4.5 ou aux épreuves admises au 2.2.7.4.6. Un échantillon différent peut être utilisé pour chacune des épreuves. Après chacune des épreuves, il faut soumettre l'échantillon à une épreuve de détermination de la lixiviation ou de contrôle volumétrique de l'étanchéité par une méthode qui ne doit pas être moins sensible que les méthodes décrites au 2.2.7.4.7 en ce qui concerne les matières solides non dispersables et au 2.2.7.4.8 en ce qui concerne les matières en capsules.

2.2.7.4.5	Les méthodes d'épreuve à utiliser sont les suivantes :

a)	Épreuve de résistance au choc : l'échantillon doit tomber sur une cible, d'une hauteur de 9 m. La cible doit être telle que définie au 6.4.14;

b)	Épreuve de percussion : l'échantillon est posé sur une feuille de plomb reposant sur une surface dure et lisse; on le frappe avec la face plane d'une barre d'acier doux, de manière à produire un choc équivalant à celui que provoquerait un poids de 1,4 kg tombant en chute libre d'une hauteur de 1 m. La face plane de la barre doit avoir 25 mm de diamètre, son arête ayant un arrondi de 3 mm + 0,3 mm. Le plomb, d'une dureté Vickers de 3,5 à 4,5, doit avoir une épaisseur maximale de 25 mm et couvrir une surface plus grande que celle que couvre l'échantillon. Pour chaque épreuve, il faut placer l'échantillon sur une partie intacte du plomb. La barre doit frapper l'échantillon de manière à provoquer le dommage maximal;

c)	Épreuve de pliage : cette épreuve n'est applicable qu'aux sources minces et longues dont la longueur minimale est de 10 cm et dont le rapport entre la longueur et la largeur minimale n'est pas inférieur à 10. L'échantillon doit être serré rigidement dans un étau, en position horizontale, de manière que la moitié de sa longueur dépasse des mors de l'étau. Il doit être orienté de telle manière qu'il subisse le dommage maximal lorsque son extrémité libre est frappée avec la face plane d'une barre d'acier. La barre doit frapper l'échantillon de manière à produire un choc équivalant à celui que provoquerait un poids de 1,4 kg tombant en chute libre d'une hauteur de 1 m. La face plane de la barre doit avoir 25 mm de diamètre, son arête ayant un arrondi de 3 mm + 0,3 mm;

d)	Épreuve thermique : l'échantillon est chauffé dans l'air porté à la température de 800 °C; il est maintenu à cette température pendant 10 minutes, après quoi on le laisse refroidir.

2.2.7.4.6	Les échantillons qui comprennent ou simulent des matières radioactives enfermées dans une capsule scellée peuvent être exceptés :

a)	Des épreuves spécifiées aux 2.2.7.4.5 a) et 2.2.7.4.5 b), à condition que la masse des matières radioactives sous forme spéciale soit inférieure à 200 g et qu'elles soient soumises à l'épreuve de résistance au choc pour la classe 4 prescrite dans la norme ISO 2919:1980, intitulée "Sources radioactives scellées ­ Classification";

b)	De l'épreuve spécifiée au 2.2.7.4.5 d), à condition qu'ils soient soumis à l'épreuve thermique pour la classe 6 prescrite dans la norme ISO 2919:1980, intitulée "Sources radioactives scellées ­ Classification".

2.2.7.4.7	Pour les échantillons qui comprennent ou simulent des matières solides non dispersables, il faut déterminer la lixiviation de la façon suivante :

a)	L'échantillon doit être immergé pendant sept jours dans l'eau à la température ambiante. Le volume d'eau doit être suffisant pour qu'à la fin de la période d'épreuve de sept jours le volume libre de l'eau restante non absorbée et n'ayant pas réagi soit au moins égal à 10 % du volume de l'échantillon solide utilisé pour l'épreuve. L'eau doit avoir un pH initial de 6­8 et une conductivité maximale de 1 mS/m à 20 °C;

b)	L'eau et l'échantillon doivent ensuite être portés à une température de 50 °C à + 5 °C et maintenus à cette température pendant 4 heures;

c)	L'activité de l'eau doit alors être déterminée;

d)	L'échantillon doit ensuite être conservé pendant au moins sept jours dans de l'air immobile dont l'état hygrométrique n'est pas inférieur à 90 % à une température au moins égale à 30 °C;

e)	L'échantillon doit ensuite être immergé dans de l'eau ayant les mêmes caractéristiques que sous a) ci­dessus; puis l'eau et l'échantillon doivent être portés à une température de 50 °C + 5 °C et maintenus à cette température pendant 4 heures;

f)	L'activité de l'eau doit alors être déterminée.

2.2.7.4.8	Pour les échantillons qui comprennent ou simulent des matières radioactives en capsule scellée, il faut procéder soit à une détermination de la lixiviation soit à un contrôle volumétrique de l'étanchéité comme suit :

a)	La détermination de la lixiviation comprend les opérations suivantes :

i)	L'échantillon doit être immergé dans l'eau à la température ambiante; l'eau doit avoir un pH initial compris entre 6 et 8 et une conductivité maximale de 1 mS/m à 20 °C;

ii)	L'eau et l'échantillon doivent être portés à une température de 50 °C + 5 °C et maintenus à cette température pendant 4 heures;

iii)	L'activité de l'eau doit alors être déterminée;

iv)	L'échantillon doit ensuite être conservé pendant un minimum de sept jours dans de l'air immobile dont l'état hygrométrique n'est pas inférieur à 90 % à une température au moins égale à 30 °C;

v)	Répéter les opérations décrites sous i), ii) et iii);

b)	Le contrôle volumétrique de l'étanchéité, qui peut être fait en remplacement, doit comprendre celles des épreuves prescrites dans la norme ISO 9978:1992, intitulée "Radioprotection ­ Sources radioactives scellées ­ Méthodes d'essai d'étanchéité", qui sont acceptables pour l'autorité compétente.

2.2.7.5	Objet contaminé superficiellement (SCO)(, répartition en groupes

Par objet contaminé superficiellement (SCO), on entend un objet solide qui n'est pas lui­même radioactif, mais sur les surfaces duquel est répartie une matière radioactive. Les SCO sont classés en deux groupes :

a)	SCO­I : Objet solide sur lequel :

i)	pour la surface accessible, la moyenne de la contamination non fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 0,4 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha;

ii)	pour la surface accessible, la moyenne de la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 4 ( 104 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 4 ( 103 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha;

iii)	pour la surface inaccessible, la moyenne de la contamination non fixée et de la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 4 ( 104 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 4 ( 103 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha;

b)	SCO­II : Objet solide sur lequel la contamination fixée ou la contamination non fixée sur la surface dépasse les limites applicables spécifiées pour un SCO­I sous a) ci­dessus et sur lequel :

i)	pour la surface accessible, la moyenne de la contamination non fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 400 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 40 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha;

ii)	pour la surface accessible, la moyenne de la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 8 ( 105 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 8 ( 104 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha;

iii)	pour la surface inaccessible, la moyenne de la contamination non fixée et de la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 8 ( 105 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 8 ( 104 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha.

2.2.7.6	Détermination de l'indice de transport (IT) et de l'indice de sûreté­criticité (ISC)

2.2.7.6.1	Détermination de l'indice de transport

2.2.7.6.1.1	L'IT pour un colis, un suremballage ou un conteneur ou pour des matières LSA­I ou des SCO­I non emballés est le nombre obtenu de la façon suivante :

a)	On détermine l'intensité de rayonnement maximale en millisieverts par heure (mSv/h) à une distance de 1 m des surfaces externes du colis, du suremballage ou du conteneur, ou des matières LSA­I et des SCO­I non emballés. Le nombre obtenu doit être multiplié par 100 et le nombre qui en résulte constitue l'indice de transport. Pour les minerais et les concentrés d'uranium et de thorium, l'intensité de rayonnement maximale en tout point situé à 1 m de la surface externe du chargement peut être considérée comme égale à :

0,4 mSv/h	pour les minerais et les concentrés physiques d'uranium et de thorium;

0,3 mSv/h	pour les concentrés chimiques de thorium;

0,02 mSv/h	pour les concentrés chimiques d'uranium autres que l'hexafluorure d'uranium;

b)	Pour les citernes et les conteneurs et les matières LSA­I et les SCO­I non emballés, le nombre obtenu à la suite de l'opération a) doit être multiplié par le facteur approprié du tableau 2.2.7.6.1.1;

c)	Le nombre obtenu à la suite des opérations a) et b) ci­dessus doit être arrondi à la première décimale supérieure (par exemple 1,13 devient 1,2), sauf qu'un nombre égal ou inférieur à 0,05 peut être ramené à zéro.

Tableau 2.2.7.6.1.1

FACTEURS DE MULTIPLICATION POUR LES CHARGEMENTS

DE GRANDES DIMENSIONS

| Dimensions du chargement a | Facteur de multiplication |
| --- | --- |
| Jusqu'à 1 m2 | 1 |
| De plus de 1 m2 à 5 m2 | 2 |
| De plus de 5 m2 à 20 m2 | 3 |
| Plus de 20 m2 | 10 |
| a Aire de la plus grande section du chargement. |  |

2.2.7.6.1.2	L'indice de transport pour chaque suremballage, conteneur ou véhicule est déterminé soit en additionnant les indices de transport pour l'ensemble des colis contenus, soit en mesurant directement l'intensité de rayonnement, sauf dans le cas des suremballages non rigides pour lesquels l'IT doit être déterminé seulement en additionnant les IT de tous les colis.

2.2.7.6.2	Détermination de l'indice de sûreté­criticité (ISC)

2.2.7.6.2.1	Afin d'obtenir l'ISC pour les colis contenant des matières fissiles, on divise 50 par la plus faible des deux valeurs de N obtenues comme indiqué aux 6.4.11.11 et 6.4.11.12 (c'est­à­dire que l'ISC = 50/N). La valeur de l'ISC peut être zéro, si des colis en nombre illimité sont sous­critiques (c'est­à­dire si N est effectivement égal à l'infini dans les deux cas).

2.2.7.6.2.2	L'ISC de chaque envoi doit être déterminé en additionnant les ISC de tous les colis de cet envoi.

2.2.7.7	Limites d'activité et limites de matières par colis

2.2.7.7.1	Limites au contenu des colis

2.2.7.7.1.1	Généralités

La quantité de matières radioactives dans un colis ne doit pas dépasser celle des limites spécifiées pour le type de colis comme indiqué ci­dessous.

2.2.7.7.1.2	Colis exceptés

2.2.7.7.1.2.1	Pour les matières radioactives autres que les objets fabriqués en uranium naturel, en uranium appauvri ou en thorium naturel, un colis excepté ne doit pas contenir de quantités d'activité supérieures aux limites ci­après :

a)	Lorsque les matières radioactives sont enfermées dans un composant ou constituent un composant d'un appareil ou autre objet manufacturé, tel qu'une horloge ou un appareil électronique, les limites spécifiées dans les colonnes 2 et 3 du tableau 2.2.7.7.1.2.1 pour chaque article et chaque colis, respectivement;

b)	Lorsque les matières radioactives ne sont pas ainsi enfermées dans un composant ou ne constituent pas un composant d'un appareil ou autre objet manufacturé, les limites spécifiées dans la colonne 4 du tableau 2.2.7.7.1.2.1;

Tableau 2.2.7.7.1.2.1

LIMITES D'ACTIVITÉ POUR LES COLIS EXCEPTÉS

| État physique du contenu | Appareil ou objet |  | Matières |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Limites par article a | Limites par colis a |  |
| Solides : |  |  |  |
| forme spéciale | 10­2 A1 | A1 | 10­3 A1 |
| autres formes | 10­2 A2 | A2 | 10­3 A2 |
| Liquides | 10­3 A2 | 10­1 A2 | 10­4 A2 |
| Gaz : |  |  |  |
| tritium | 2 ( 10­2 A2 | 2 ( 10­1 A2 | 2 ( 10­2 A2 |
| forme spéciale | 10­3 A1 | 10­2 A1 | 10­3 A1 |
| autres formes | 10­3 A2 | 10­2 A2 | 10­3 A2 |

a	Pour les mélanges de radionucléides, voir les 2.2.7.7.2.4 à 2.2.7.7.2.6.

2.2.7.7.1.2.2	Pour les objets fabriqués en uranium naturel, en uranium appauvri ou en thorium naturel, un colis excepté peut contenir n'importe quelle quantité de ces matières, à condition que la surface extérieure de l'uranium ou du thorium soit enfermée dans une gaine inactive faite de métal ou d'un autre matériau résistant.

2.2.7.7.1.3	Colis industriels

Le contenu radioactif d'un seul colis de matières LSA ou d'un seul colis de SCO doit être limité de telle sorte que l'intensité de rayonnement spécifiée au 4.1.9.2.1 ne soit pas dépassée, et l'activité d'un seul colis doit aussi être limitée de telle sorte que les limites d'activité pour un véhicule spécifiées au 7.5.11, CV33 (2) ne soient pas dépassées.

2.2.7.7.1.4	Colis du type A

2.2.7.7.1.4.1	Les colis du type A ne doivent pas contenir de quantités d’activité supérieures à :

a)	A1 pour les matières radioactives sous forme spéciale;

b)	A2 pour les autres matières radioactives.

2.2.7.7.1.4.2	Dans le cas d’un mélange de radionucléides dont on connaît l’identité et l’activité de chacun, la condition ci­après s’applique au contenu radioactif d’un colis du type A :

où

B(i) est l’activité du radionucléide i contenu dans des matières radioactives sous forme spéciale et A1 (i) est la valeur de A1 pour le radionucléide i;

C(j) est l’activité du radionucléide j contenu dans des matières radioactives autres que sous forme spéciale et A2 (j) est la valeur de A2 pour le radionucléide j.

2.2.7.7.1.5	Colis du type B(U) et du type B(M)

2.2.7.7.1.5.1	Les colis du type B(U) et du type B(M) ne doivent pas contenir :

a)	Des quantités d’activité plus grandes que celles qui sont autorisées pour le modèle de colis,

b)	Des radionucléides différents de ceux qui sont autorisés pour le modèle de colis,

c)	Des matières sous une forme géométrique ou dans un état physique ou une forme chimique différents de ceux qui sont autorisés pour le modèle de colis,

comme spécifié dans les certificats d’agrément.

2.2.7.7.1.6	Colis du type C

NOTA : Les colis du type C peuvent être transportés par air avec des matières radioactives en quantités supérieures à 3000A1 ou à 3000A2  pour toutes les autres matières radioactives. Des colis du type C ne sont pas exigés pour le transport routier de matières radioactives en telles quantités (des colis du type B(U) ou du type B(M) sont suffisants), mais les prescriptions suivantes sont présentées puisque ces colis peuvent aussi être transportés par route.

Les colis du type C ne doivent pas contenir :

a)	Des quantités d’activité supérieures à celles qui sont autorisées pour le modèle de colis;

b)	Des radionucléides différents de ceux qui sont autorisés pour le modèle de colis; ou

c)	Des matières sous une forme géométrique ou dans un état physique ou une forme chimique différents de ceux qui sont autorisés pour le modèle de colis,

comme spécifié dans les certificats d’agrément.

2.2.7.7.1.7	Colis contenant des matières fissiles

Les colis contenant des matières fissiles ne doivent pas contenir :

a)	Une masse de matières fissiles différente de celle qui est autorisée pour le modèle de colis;

b)	Des radionucléides ou des matières fissiles différents de ceux qui sont autorisés pour le modèle de colis;

c)	Des matières sous une forme géométrique ou dans un état physique ou une forme chimique ou dans un agencement différents de ceux qui sont autorisés pour le modèle de colis,

comme spécifié dans les certificats d’agrément.

2.2.7.7.1.8	Colis contenant de l’hexafluorure d’uranium

La masse d’hexafluorure d’uranium dans un colis ne doit pas dépasser une valeur qui se traduirait par un volume vide de moins de 5 % à la température maximale du colis comme spécifiée pour les systèmes des installations où le colis doit être utilisé. L’hexafluorure d’uranium doit être sous forme solide, et la pression interne du colis doit être inférieure à la pression atmosphérique lorsque le colis est présenté pour le transport.

2.2.7.7.2	Limites d'activité

2.2.7.7.2.1	Les valeurs de base suivantes pour les différents radionucléides sont données au tableau 2.2.7.7.2.1 :

a)	A1 et A2 en TBq;

b)	Activité massique pour les matières exemptées en Bq/g;

c)	Limites d'activité pour les envois exemptés en Bq.

Tableau 2.2.7.7.2.1

| Radionucléide (numéro atomique) | A1 | A2 | Activité massique pour les matières exemptées | Limite d'activité pour un envoi exempté |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (TBq) | (TBq) | (Bq/g) | (Bq) |
| Actinium (89) |  |  |  |  |
| Ac-225 (a) | 8 × 10-1 | 6 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Ac-227 (a) | 9 × 10-1 | 9 × 10-5 | 1 × 10-1 | 1 × 103 |
| Ac-228 | 6 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Argent (47) |  |  |  |  |
| Ag-105 | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ag-108m (a) | 7 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 (b) | 1 × 106 (b) |
| Ag-110m (a) | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ag-111 | 2 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Aluminium (13) |  |  |  |  |
| Al-26 | 1 × 10-1 | 1 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Américium (95) |  |  |  |  |
| Am-241 | 1 × 101 | 1 × 10-3 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Am-242m (a) | 1 × 101 | 1 × 10-3 | 1 × 100 (b) | 1 × 104 (b) |
| Am-243 (a) | 5 × 100 | 1 × 10-3 | 1 × 100 (b) | 1 × 103 (b) |
| Argon (18) |  |  |  |  |
| Ar-37 | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 106 | 1 × 108 |
| Ar-39 | 4 × 101 | 2 × 101 | 1 × 107 | 1 × 104 |
| Ar-41 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Arsenic (33) |  |  |  |  |
| As-72 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| As-73 | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| As-74 | 1 × 100 | 9 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| As-76 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| As-77 | 2 × 101 | 7 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Astate (85) |  |  |  |  |
| At-211 (a) | 2 × 101 | 5 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Or (79) |  |  |  |  |
| Au-193 | 7 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Au-194 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Au-195 | 1 × 101 | 6 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Au-198 | 1 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Au-199 | 1 × 101 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Baryum (56) |  |  |  |  |
| Ba-131 (a) | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ba-133 | 3 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ba-133m | 2 × 101 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ba-140 (a) | 5 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 (b) | 1 × 105 (b) |
| Béryllium (4) |  |  |  |  |
| Be-7 | 2 × 101 | 2 × 101 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Be-10 | 4 × 101 | 6 × 10-1 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| Bismuth (83) |  |  |  |  |
| Bi-205 | 7 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Bi-206 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Bi-207 | 7 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Bi-210 | 1 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Bi-210m (a) | 6 × 10-1 | 2 × 10-2 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Bi-212 (a) | 7 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 101 (b) | 1 × 105 (b) |
| Berkélium (97) |  |  |  |  |
| Bk-247 | 8 × 100 | 8 × 10-4 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Bk-249 (a) | 4 × 101 | 3 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Brome (35) |  |  |  |  |
| Br-76 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Br-77 | 3 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Br-82 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Carbone (6) |  |  |  |  |
| C-11 | 1 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| C-14 | 4 × 101 | 3 × 100 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Calcium (20) |  |  |  |  |
| Ca-41 | Illimitée | Illimitée | 1 × 105 | 1 × 107 |
| Ca-45 | 4 × 101 | 1 × 100 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Ca-47 (a) | 3 × 100 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Cadmium (48) |  |  |  |  |
| Cd-109 | 3 × 101 | 2 × 100 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| Cd-113m | 4 × 101 | 5 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Cd-115 (a) | 3 × 100 | 4 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Cd-115m | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Cérium (58) |  |  |  |  |
| Ce-139 | 7 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ce-141 | 2 × 101 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Ce-143 | 9 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ce-144 (a) | 2 × 10-1 | 2 × 10-1 | 1 × 102 (b) | 1 × 105 (b) |
| Californium (98) |  |  |  |  |
| Cf-248 | 4 × 101 | 6 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Cf-249 | 3 × 100 | 8 × 10-4 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Cf-250 | 2 × 101 | 2 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Cf-251 | 7 × 100 | 7 × 10-4 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Cf-252 | 5 × 10-2 | 3 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Cf-253 (a) | 4 × 101 | 4 × 10-2 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Cf-254 | 1 × 10-3 | 1 × 10-3 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Chlore (17) |  |  |  |  |
| Cl-36 | 1 × 101 | 6 × 10-1 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| Cl-38 | 2 × 10-1 | 2 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Curium (96) |  |  |  |  |
| Cm-240 | 4 × 101 | 2 × 10-2 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Cm-241 | 2 × 100 | 1 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Cm-242 | 4 × 101 | 1 × 10-2 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Cm-243 | 9 × 100 | 1 × 10-3 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Cm-244 | 2 × 101 | 2 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Cm-245 | 9 × 100 | 9 × 10-4 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Cm-246 | 9 × 100 | 9 × 10-4 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Cm-247 (a) | 3 × 100 | 1 × 10-3 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Cm-248 | 2 × 10-2 | 3 × 10-4 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Cobalt (27) |  |  |  |  |
| Co-55 | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Co-56 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Co-57 | 1 × 101 | 1 × 101 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Co-58 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Co-58m | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Co-60 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Chrome (24) |  |  |  |  |
| Cr-51 | 3 × 101 | 3 × 101 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Césium (55) |  |  |  |  |
| Cs-129 | 4 × 100 | 4 × 100 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Cs-131 | 3 × 101 | 3 × 101 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Cs-132 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Cs-134 | 7 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Cs-134m | 4 × 101 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Cs-135 | 4 × 101 | 1 × 100 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Cs-136 | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Cs-137 (a) | 2 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 101 (b) | 1 × 104 (b) |
| Cuivre (29) |  |  |  |  |
| Cu-64 | 6 × 100 | 1 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Cu-67 | 1 × 101 | 7 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Dysprosium (66) |  |  |  |  |
| Dy-159 | 2 × 101 | 2 × 101 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Dy-165 | 9 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Dy-166 (a) | 9 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Erbium (68) |  |  |  |  |
| Er-169 | 4 × 101 | 1 × 100 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Er-171 | 8 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Europium (63) |  |  |  |  |
| Eu-147 | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Eu-148 | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Eu-149 | 2 × 101 | 2 × 101 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Eu-150 (à courte période) | 2 × 100 | 7 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Eu-150 (à longue période) | 7 × 10­1 | 7 × 10­1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Eu-152 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Eu-152m | 8 × 10-1 | 8 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Eu-154 | 9 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Eu-155 | 2 × 101 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Eu-156 | 7 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Fluore (9) |  |  |  |  |
| F-18 | 1 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Fer (26) |  |  |  |  |
| Fe-52 (a) | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Fe-55 | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| Fe-59 | 9 × 10-1 | 9 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Fe-60 (a) | 4 × 101 | 2 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Gallium (31) |  |  |  |  |
| Ga-67 | 7 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ga-68 | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Ga-72 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Gadolinium (64) |  |  |  |  |
| Gd-146 (a) | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Gd-148 | 2 × 101 | 2 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Gd-153 | 1 × 101 | 9 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Gd-159 | 3 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Germanium (32) |  |  |  |  |
| Ge-68 (a) | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Ge-71 | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 104 | 1 × 108 |
| Ge-77 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Hafnium (72) |  |  |  |  |
| Hf-172 (a) | 6 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Hf-175 | 3 × 100 | 3 × 100 | 1 ×102 | 1 × 106 |
| Hf-181 | 2 × 100 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Hf-182 | Illimitée | Illimitée | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Mercure (80) |  |  |  |  |
| Hg-194 (a) | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Hg-195m (a) | 3 × 100 | 7 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Hg-197 | 2 × 101 | 1 × 101 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Hg-197m | 1 × 101 | 4 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Hg-203 | 5 × 100 | 1 × 100 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Holmium (67) |  |  |  |  |
| Ho-166 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Ho-166m | 6 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Iode (53) |  |  |  |  |
| I-123 | 6 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| I-124 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| I-125 | 2 × 101 | 3 × 100 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| I-126 | 2 × 100 | 1 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| I-129 | Illimitée | Illimitée | 1 ×102 | 1 × 105 |
| I-131 | 3 × 100 | 7 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| I-132 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| I-133 | 7 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| I-134 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| I-135 (a) | 6 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Indium (49) |  |  |  |  |
| In-111 | 3 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| In-113m | 4 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| In-114m (a) | 1 × 101 | 5 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| In-115m | 7 × 100 | 1 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Iridium (77) |  |  |  |  |
| Ir-189 (a) | 1 × 101 | 1 × 101 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Ir-190 | 7 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ir-192 | 1 × 100 (c) | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Ir-194 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Potassium (19) |  |  |  |  |
| K-40 | 9 × 10-1 | 9 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| K-42 | 2 × 10-1 | 2 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| K-43 | 7 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Krypton (36) |  |  |  |  |
| Kr-79 | 4 | 1 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Kr-81 | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Kr-85 | 1 × 101 | 1 × 101 | 1 × 105 | 1 × 104 |
| Kr-85m | 8 × 100 | 3 × 100 | 1 × 103 | 1 × 1010 |
| Kr-87 | 2 × 10-1 | 2 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Lanthane (57) |  |  |  |  |
| La-137 | 3 × 101 | 6 × 100 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| La-140 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Lutétium (71) |  |  |  |  |
| Lu-172 | 6 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Lu-173 | 8 × 100 | 8 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Lu-174 | 9 × 100 | 9 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Lu-174m | 2 × 101 | 1 × 101 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Lu-177 | 3 × 101 | 7 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Magnésium (12) |  |  |  |  |
| Mg-28 (a) | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Manganèse (25) |  |  |  |  |
| Mn-52 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Mn-53 | Illimitée | Illimitée | 1 × 104 | 1 × 109 |
| Mn-54 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Mn-56 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Molybdène (42) |  |  |  |  |
| Mo-93 | 4 × 101 | 2 × 101 | 1 × 103 | 1 × 108 |
| Mo-99 (a) | 1 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Azote (7) |  |  |  |  |
| N­13 | 9 × 10­1 | 6 × 10­1 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Sodium (11) |  |  |  |  |
| Na-22 | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Na-24 | 2 × 10-1 | 2 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Niobium (41) |  |  |  |  |
| Nb-93m | 4 × 101 | 3 × 101 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Nb-94 | 7 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Nb-95 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Nb-97 | 9 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Néodyme (60) |  |  |  |  |
| Nd-147 | 6 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Nd-149 | 6 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Nickel (28) |  |  |  |  |
| Ni-59 | Illimitée | Illimitée | 1 × 104 | 1 × 108 |
| Ni-63 | 4 × 101 | 3 × 101 | 1 × 105 | 1 × 108 |
| Ni-65 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Neptunium (93) |  |  |  |  |
| Np-235 | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Np-236 (à courte période) | 2 × 101 | 2 × 100 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Np-236 (à longue période) | 9 × 100 | 2 × 10-2 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Np-237 | 2 × 101 | 2 × 10­3 | 1 × 100 (b) | 1 × 103 (b) |
| Np-239 | 7 × 100 | 4 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Osmium (76) |  |  |  |  |
| Os-185 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Os-191 | 1 × 101 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Os-191m | 4 × 101 | 3 × 101 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Os-193 | 2 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Os-194 (a) | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Phosphore (15) |  |  |  |  |
| P-32 | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| P-33 | 4 × 101 | 1 × 100 | 1 × 105 | 1 × 108 |
| Protactinium (91) |  |  |  |  |
| Pa-230 (a) | 2 × 100 | 7 × 10-2 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Pa-231 | 4 × 100 | 4 × 10-4 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Pa-233 | 5 × 100 | 7 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Plomb (82) |  |  |  |  |
| Pb-201 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Pb-202 | 4 × 101 | 2 × 101 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Pb-203 | 4 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Pb-205 | Illimitée | Illimitée | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Pb-210 (a) | 1 × 100 | 5 × 10-2 | 1 × 101 (b) | 1 × 104 (b) |
| Pb-212 (a) | 7 × 10-1 | 2 × 10-1 | 1 × 101 (b) | 1 × 105 (b) |
| Palladium (46) |  |  |  |  |
| Pd-103 (a) | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 103 | 1 × 108 |
| Pd-107 | Illimitée | Illimitée | 1 × 105 | 1 × 108 |
| Pd-109 | 2 × 100 | 5 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Prométhium (61) |  |  |  |  |
| Pm-143 | 3 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Pm-144 | 7 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Pm-145 | 3 × 101 | 1 × 101 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Pm-147 | 4 × 101 | 2 × 100 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Pm-148m (a) | 8 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Pm-149 | 2 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Pm-151 | 2 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Polonium (84) |  |  |  |  |
| Po-210 | 4 × 101 | 2 × 10-2 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Praséodyme (59) |  |  |  |  |
| Pr-142 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Pr-143 | 3 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| Platine (78) |  |  |  |  |
| Pt-188 (a) | 1 × 100 | 8 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Pt-191 | 4 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Pt-193 | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Pt-193m | 4 × 101 | 5 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Pt-195m | 1 × 101 | 5 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Pt-197 | 2 × 101 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Pt-197m | 1 × 101 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Plutonium (94) |  |  |  |  |
| Pu-236 | 3 × 101 | 3 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Pu-237 | 2 × 101 | 2 × 101 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Pu-238 | 1 × 101 | 1 × 10-3 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Pu-239 | 1 × 101 | 1 × 10-3 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Pu-240 | 1 × 101 | 1 × 10-3 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Pu-241 (a) | 4 × 101 | 6 × 10-2 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Pu-242 | 1 × 101 | 1 × 10-3 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Pu-244 (a) | 4 × 10-1 | 1 × 10-3 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Radium (88) |  |  |  |  |
| Ra-223 (a) | 4 × 10-1 | 7 × 10-3 | 1 × 102 (b) | 1 × 105 (b) |
| Ra-224 (a) | 4 × 10-1 | 2 × 10-2 | 1 × 101 (b) | 1 × 105 (b) |
| Ra-225 (a) | 2 × 10-1 | 4 × 10-3 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Ra-226 (a) | 2 × 10-1 | 3 × 10-3 | 1 × 101 (b) | 1 × 104 (b) |
| Ra-228 (a) | 6 × 10-1 | 2 × 10-2 | 1 × 101 (b) | 1 × 105 (b) |
| Rubidium (37) |  |  |  |  |
| Rb-81 | 2 × 100 | 8 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Rb-83 (a) | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Rb-84 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Rb-86 | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Rb-87 | Illimitée | Illimitée | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Rb (naturel) | Illimitée | Illimitée | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Rhénium (75) |  |  |  |  |
| Re-184 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Re-184m | 3 × 100 | 1 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Re-186 | 2 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Re-187 | Illimitée | Illimitée | 1 × 106 | 1 × 109 |
| Re-188 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Re-189 (a) | 3 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Re (naturel) | Illimitée | Illimitée | 1 × 106 | 1 × 109 |
| Rhodium (45) |  |  |  |  |
| Rh-99 | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Rh-101 | 4 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Rh-102 | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Rh-102m | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Rh-103m | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 104 | 1 × 108 |
| Rh-105 | 1 × 101 | 8 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Radon (86) |  |  |  |  |
| Rn-222 (a) | 3 × 10-1 | 4 × 10-3 | 1 × 101 (b) | 1 × 108 (b) |
| Ruthénium (44) |  |  |  |  |
| Ru-97 | 5 × 100 | 5 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Ru-103 (a) | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ru-105 | 1 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ru-106 (a) | 2 × 10-1 | 2 × 10-1 | 1 × 102 (b) | 1 × 105 (b) |
| Soufre (16) |  |  |  |  |
| S-35 | 4 × 101 | 3 × 100 | 1 × 105 | 1 × 108 |
| Antimoine (51) |  |  |  |  |
| Sb-122 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 104 |
| Sb-124 | 6 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Sb-125 | 2 × 100 | 1 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Sb-126 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Scandium (21) |  |  |  |  |
| Sc-44 | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Sc-46 | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Sc-47 | 1 × 101 | 7 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Sc-48 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Sélénium (34) |  |  |  |  |
| Se-75 | 3 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Se-79 | 4 × 101 | 2 × 100 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Silicium (14) |  |  |  |  |
| Si-31 | 6 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Si-32 | 4 × 101 | 5 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Samarium (62) |  |  |  |  |
| Sm-145 | 1 × 101 | 1 × 101 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Sm-147 | Illimitée | Illimitée | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Sm-151 | 4 × 101 | 1 × 101 | 1 × 104 | 1 × 108 |
| Sm-153 | 9 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Étain (50) |  |  |  |  |
| Sn-113 (a) | 4 × 100 | 2 × 100 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Sn-117m | 7 × 100 | 4 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Sn-119m | 4 × 101 | 3 × 101 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Sn-121m (a) | 4 × 101 | 9 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Sn-123 | 8 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Sn-125 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Sn-126 (a) | 6 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Strontium (38) |  |  |  |  |
| Sr-82 (a) | 2 × 10-1 | 2 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Sr-85 | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Sr-85m | 5 × 100 | 5 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Sr-87m | 3 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Sr-89 | 6 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Sr-90 (a) | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 102 (b) | 1 × 104 (b) |
| Sr-91 (a) | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Sr-92 (a) | 1 × 100 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tritium (1) |  |  |  |  |
| T(H-3) | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 106 | 1 × 109 |
| Tantale (73) |  |  |  |  |
| Ta-178 (à longue période) | 1 × 100 | 8 × 10­1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ta-179 | 3 × 101 | 3 × 101 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Ta-182 | 9 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Terbium (65) |  |  |  |  |
| Tb-157 | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Tb-158 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tb-160 | 1 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Technétium (43) |  |  |  |  |
| Tc-95m (a) | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tc-96 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tc-96m (a) | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Tc-97 | Illimitée | Illimitée | 1 × 103 | 1 × 108 |
| Tc-97m | 4 × 101 | 1 × 100 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Tc-98 | 8 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tc-99 | 4 × 101 | 9 × 10-1 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Tc-99m | 1 × 101 | 4 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Tellure (52) |  |  |  |  |
| Te-121 | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Te-121m | 5 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Te-123m | 8 × 100 | 1 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Te-125m | 2 × 101 | 9 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Te-127 | 2 × 101 | 7 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Te-127m (a) | 2 × 101 | 5 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Te-129 | 7 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Te-129m (a) | 8 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Te-131m (a) | 7 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Te-132 (a) | 5 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Thorium (90) |  |  |  |  |
| Th-227 | 1 × 101 | 5 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Th-228 (a) | 5 × 10-1 | 1 × 10-3 | 1 × 100 (b) | 1 × 104 (b) |
| Th-229 | 5 × 100 | 5 × 10-4 | 1 × 100 (b) | 1 × 103 (b) |
| Th-230 | 1 × 101 | 1 × 10-3 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Th-231 | 4 × 101 | 2 × 10-2 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Th-232 | Illimitée | Illimitée | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Th-234 (a) | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 103 (b) | 1 × 105 (b) |
| Th (naturel) | Illimitée | Illimitée | 1 × 100 (b) | 1 × 103 (b) |
| Titane (22) |  |  |  |  |
| Ti-44 (a) | 5 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Thallium (81) |  |  |  |  |
| Tl-200 | 9 × 10-1 | 9 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tl-201 | 1 × 101 | 4 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Tl-202 | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Tl-204 | 1 × 101 | 7 × 10-1 | 1 × 104 | 1 × 104 |
| Thulium (69) |  |  |  |  |
| Tm-167 | 7 × 100 | 8 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Tm-170 | 3 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Tm-171 | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 104 | 1 × 108 |
| Uranium (92) |  |  |  |  |
| U­230 (absorption pulmonaire rapide) (a) (d) | 4 × 101 | 1 × 10-1 | 1 × 101 (b) | 1 × 105 (b) |
| U­230 (absorption pulmonaire moyenne) (a) (e) | 4 × 101 | 4 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| U-230 (absorption pulmonaire lente) (a) (f) | 3 × 101 | 3 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| U­232 (absorption pulmonaire rapide) (d) | 4 × 101 | 1 × 10-2 | 1 × 100 (b) | 1 × 103 (b) |
| U­232 (absorption pulmonaire moyenne) (e) | 4 × 101 | 7 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| U-232 (absorption pulmonaire lente) (f) | 1 × 101 | 1 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| U­233 (absorption pulmonaire rapide) (d) | 4 × 101 | 9 × 10-2 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| U­233 (absorption pulmonaire moyenne) (e) | 4 × 101 | 2 × 10-2 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| U-233 (absorption pulmonaire lente) (f) | 4 × 101 | 6 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| U­234 (absorption pulmonaire rapide) (d) | 4 × 101 | 9 × 10-2 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| U­234 (absorption pulmonaire moyenne) (e) | 4 × 101 | 2 × 10-2 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| U-234 (absorption pulmonaire lente) (f) | 4 × 101 | 6 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| U-235 (tous types d'absorption pulmonaire) (a), (d), (e), (f) | Illimitée | Illimitée | 1 × 101 (b) | 1 × 104 (b) |
| U­236 (absorption pulmonaire rapide) (d) | Illimitée | Illimitée | 1 × 101 | 1 × 104 |
| U­236 (absorption pulmonaire moyenne) (e) | 4 × 101 | 2 × 10-2 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| U-236 (absorption pulmonaire lente) (f) | 4 × 101 | 6 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| U-238 (tous types d'absorption pulmonaire) (d), (e), (f) | Illimitée | Illimitée | 1 × 101 (b) | 1 × 104 (b) |
| U (naturel) | Illimitée | Illimitée | 1 × 100 (b) | 1 × 103 (b) |
| U (enrichi à 20 % ou moins) (g) | Illimitée | Illimitée | 1 × 100 | 1 × 103 |
| U (appauvri) | Illimitée | Illimitée | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Vanadium (23) |  |  |  |  |
| V-48 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| V-49 | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Tungstène (74) |  |  |  |  |
| W-178 (a) | 9 × 100 | 5 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| W-181 | 3 × 101 | 3 × 101 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| W-185 | 4 × 101 | 8 × 10-1 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| W-187 | 2 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| W-188 (a) | 4 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Xénon (54) |  |  |  |  |
| Xe-122 (a) | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Xe-123 | 2 × 100 | 7 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Xe-127 | 4 × 100 | 2 × 100 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Xe-131m | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 104 | 1 × 104 |
| Xe-133 | 2 × 101 | 1 × 101 | 1 × 103 | 1 × 104 |
| Xe-135 | 3 × 100 | 2 × 100 | 1 × 103 | 1 × 1010 |
| Yttrium (39) |  |  |  |  |
| Y-87 (a) | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Y-88 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Y-90 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Y-91 | 6 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Y-91m | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Y-92 | 2 × 10-1 | 2 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Y-93 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Ytterbium (70) |  |  |  |  |
| Yb-169 | 4 × 100 | 1 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Yb-175 | 3 × 101 | 9 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Zinc (30) |  |  |  |  |
| Zn-65 | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Zn-69 | 3 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| Zn-69m (a) | 3 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Zirconium (40) |  |  |  |  |
| Zr-88 | 3 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Zr-93 | Illimitée | Illimitée | 1 × 103 (b) | 1 × 107 (b) |
| Zr-95 (a) | 2 × 100 | 8 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Zr-97 (a) | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 (b) | 1 × 105 (b) |

a)	La valeur de A1 et/ou de A2 tient compte de la contribution des produits de filiation dont la période est inférieure à dix jours;

b)	Nucléides précurseurs et produits de filiation inclus dans l’équilibre séculaire :

Sr­90	Y­90

Zr­93	Nb­93m

Zr­97	Nb­97

Ru­106	Rh­106

Cs­137	Ba­137m

Ce­134	La­134

Ce­144	Pr­144

Ba­140	La­140

Bi­212	Tl­208 (0,36), Po­212 (0,64)

Pb­210	Bi­210, Po­210

Pb­212	Bi­212, Tl­208 (0,36), Po­212 (0,64)

Rn­220	Po­216

Rn­222	Po­218, Pb­214, Bi­214, Po­214

Ra­223	Rn­219, Po­215, Pb­211, Bi­211, Tl­207

Ra­224	Rn­220, Po­216, Pb­212, Bi­212, Tl­208 (0,36), Po­212 (0,64)

Ra­226	Rn­222, Po­218, Pb­214, Bi­214, Po­214, Pb­210, Bi­210, Po­210

Ra­228	Ac­228

Th­226	Ra­222, Rn­218, Po­214

Th­228	Ra­224, Rn­220, Po­216, Pb­212, Bi­212, Tl­208 (0,36), Po­212 (0,64)

Th­229	Ra­225, Ac­225, Fr­221, At­217, Bi­213, Po­213, Pb­209

Th­nat	Ra­228, Ac­228, Th­228, Ra­224, Rn­220, Po­216, Pb­212, Bi­212, Tl­208 (0,36), Po­212 (0,64)

Th­234	Pa­234m

U­230	Th­226, Ra­222, Rn­218, Po­214

U­232	Th­228, Ra­224, Rn­220, Po­216, Pb­212, Bi­212,

Tl­208 (0,36), Po­212 (0,64)

U­235	Th­231

U­238	Th­234, Pa­234m

U­nat	Th­234, Pa­234m, U­234, Th­230, Ra­226, Rn­222, Po­218, Pb­214, Bi­214, Po­214, Pb­210, Bi­210, Po­210

U­240	Np­240m

Np­237	Pa­233

Am­242m	Am­242

Am­243	Np­239

c)	La quantité peut être déterminée d’après une mesure du taux de désintégration ou une mesure de l’intensité de rayonnement à une distance prescrite de la source;

d)	Ces valeurs ne s’appliquent qu’aux composés de l’uranium qui se présentent sous la forme chimique de UF6, UO2F2 et UO2(NO3)2 tant dans les conditions normales que dans les conditions accidentelles de transport;

e)	Ces valeurs ne s’appliquent qu’aux composés de l’uranium qui se présentent sous la forme chimique de UO3, UF4 et UCl4 et aux composés hexavalents tant dans les conditions normales que dans les conditions accidentelles de transport;

f)	Ces valeurs s’appliquent à tous les composés de l’uranium autres que ceux qui sont indiqués sous d) et e);

g)	Ces valeurs ne s’appliquent qu’à l’uranium non irradié.

2.2.7.7.2.2	Pour les radionucléides qui ne figurent pas dans la liste du tableau 2.2.7.7.2.1, la détermination des valeurs de base pour les radionucléides visées au 2.2.7.7.2.1 requiert l’approbation de l’autorité compétente ou, pour le transport international, une approbation multilatérale. Lorsque la forme chimique de chaque radionucléide est connue, il est admissible d’employer la valeur de A2 rapportée à sa classe de solubilité comme l’a recommandé la Commission internationale de protection radiologique, si les formes chimiques tant dans les conditions normales que dans les conditions accidentelles de transport sont prises en considération. On peut aussi employer les valeurs figurant au tableau 2.2.7.7.2.2 pour les radionucléides sans obtenir l’approbation de l’autorité compétente.

Tableau 2.2.7.7.2.2

VALEURS FONDAMENTALES POUR LES RADIONUCLÉIDES NON CONNUS

OU LES MÉLANGES

| Contenu radioactif | A1 | A2 | Activité massique pour les matières exemptées | Limite d'activité pour un envoi exempté |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (TBq) | (TBq) | (Bq/g) | (Bq) |
| Présence avérée de nucléides émetteurs bêta ou gamma uniquement | 0,1 | 0,02 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Présence avérée de nucléides émetteurs alpha uniquement | 0,2 | 9 × 10­5 | 9 × 10­1 | 1 × 103 |
| Pas de données disponibles | 0,001 | 9 × 10­5 | 9 × 10­1 | 1 × 103 |

2.2.7.7.2.3	Dans le calcul de A1 et A2 pour un radionucléide ne figurant pas au tableau 2.2.7.7.2.1, une seule chaîne de désintégration radioactive où les radionucléides se trouvent dans les mêmes proportions qu’à l’état naturel et où aucun descendant n’a une période supérieure à dix jours ou supérieure à celle du père nucléaire doit être considérée comme un radionucléide pur; l’activité à prendre en considération et les valeurs de A1 ou de A2 à appliquer sont alors celles qui correspondent au père nucléaire de cette chaîne. Dans le cas de chaînes de désintégration radioactive où un ou plusieurs descendants ont une période qui est soit supérieure à dix jours, soit supérieure à celle du père nucléaire, le père nucléaire et ce ou ces descendants doivent être considérés comme un mélange de nucléides.

2.2.7.7.2.4	Dans le cas d’un mélange de radionucléides, les valeurs de base pour les radionucléides visées au 2.2.7.7.2.1 peuvent être déterminées comme suit :

où

f(i)	est la fraction d’activité ou la fraction d’activité massique du radionucléide i dans le mélange;

X(i) 	est la valeur appropriée de A1 ou de A2 ou l’activité massique pour les matières exemptées ou la limite d’activité pour un envoi exempté, selon qu’il convient, dans le cas du radionucléide i;

Xm	est la valeur calculée de A1 ou de A2 ou l’activité massique pour les matières exemptées ou la limite d’activité pour un envoi exempté dans le cas d’un mélange.

2.2.7.7.2.5	Lorsqu’on connaît l’identité de chaque radionucléide, mais que l’on ignore l’activité de certains des radionucléides, on peut regrouper les radionucléides et utiliser, en appliquant les formules données aux 2.2.7.7.2.4 et 2.2.7.7.1.4.2, la valeur la plus faible qui convient pour les radionucléides de chaque groupe. Les groupes peuvent être constitués d’après l’activité alpha totale et l’activité bêta/gamma totale lorsqu’elles sont connues, la valeur la plus faible pour les émetteurs alpha ou pour les émetteurs bêta/gamma respectivement étant retenue.

2.2.7.7.2.6	Pour les radionucléides ou les mélanges de radionucléides pour lesquels on ne dispose pas de données, les valeurs figurant au tableau 2.2.7.7.2.2 doivent être utilisées.

2.2.7.8	Limites concernant l'indice de transport (IT), l'indice de sûreté­criticité (ISC) et l'intensité de rayonnement pour les colis et les suremballages

2.2.7.8.1	Sauf pour les envois sous utilisation exclusive, l'IT de tout colis ou suremballage ne doit pas dépasser 10, et l'ISC de tout colis ou suremballage ne doit pas dépasser 50.

2.2.7.8.2	Sauf pour les colis ou les suremballages transportés sous utilisation exclusive par route dans les conditions spécifiées au 7.5.11, CV33 (3.5) a), l'intensité de rayonnement maximale en tout point de toute surface externe d'un colis ou d'un suremballage ne doit pas dépasser 2 mSv/h.

2.2.7.8.3	L'intensité de rayonnement maximale en tout point de toute surface externe d'un colis sous utilisation exclusive ne doit pas dépasser 10 mSv/h.

2.2.7.8.4	Les colis et les suremballages doivent être classés dans l'une des catégories I­BLANCHE, II­JAUNE ou III­JAUNE, conformément aux conditions spécifiées au tableau 2.2.7.8.4 et aux prescriptions ci­après :

a)	Pour déterminer la catégorie dans le cas d'un colis ou d'un suremballage, il faut tenir compte à la fois de l'IT et de l'intensité de rayonnement en surface. Lorsque d'après l'IT le classement devrait être fait dans une catégorie, mais que d'après l'intensité de rayonnement en surface le classement devrait être fait dans une catégorie différente, le colis ou le suremballage est classé dans la plus élevée des deux catégories. À cette fin, la catégorie I­BLANCHE est considérée comme la catégorie la plus basse;

b)	L'IT doit être déterminé d'après les procédures spécifiées aux 2.2.7.6.1.1 et 2.2.7.6.1.2;

c)	Si l'intensité de rayonnement en surface est supérieure à 2 mSv/h, le colis ou le suremballage doit être transporté sous utilisation exclusive et compte tenu des dispositions du 7.5.11, CV33 (3.5) a);

d)	Un colis dont le transport est autorisé par arrangement spécial doit être classé dans la catégorie III­JAUNE;

e)	Un suremballage dans lequel sont rassemblés des colis transportés sous arrangement spécial doit être classé dans la catégorie III­JAUNE.

Tableau 2.2.7.8.4

CATÉGORIES DE COLIS ET DE SUREMBALLAGES

| Conditions |  |  |
| --- | --- | --- |
| IT | Intensité de rayonnement maximale en tout point de la surface externe | Catégorie |
| 0 a | Pas plus de 0,005 mSv/h | I­BLANCHE |
| Plus de 0 mais pas plus de 1 | Plus de 0,005 mSv/h mais pas plus de 0,5 Sv/h | II­JAUNE |
| Plus de 1 mais pas plus de 10 | Plus de 0,5 mSv/h mais pas plus de 2 mSv/h | III­JAUNE |
| Plus de 10 | Plus de 2 mSv/h mais moins de 10 mSv/h | III­JAUNE b |

a 	Si l'IT mesuré n'est pas supérieur à 0,05, sa valeur peut être ramenée à zéro, conformément au 2.2.7.6.1.1 c).

b	Doivent aussi être transportés sous utilisation exclusive.

2.2.7.9	Prescriptions et contrôles pour le transport des colis exceptés

2.2.7.9.1	Les colis exceptés pouvant contenir des matières radioactives en quantités limitées, des appareils ou des objets manufacturés comme indiqué au 2.2.7.7.1.2 et des emballages vides comme indiqué au 2.2.7.9.6 peuvent être transportés conformément aux dispositions ci­après :

a)	Les prescriptions énoncées aux paragraphes 2.2.7.9.2, 3.3.1 (dispositions spéciales 172 ou 290), 4.1.9.1.2, 5.2.1.2, 5.2.1.7.1, 5.2.1.7.2, 5.2.1.7.3, 5.4.1.2.5.1 a), 7.5.11 CV33 (5.2), et, s'il y a lieu 2.2.7.9.3 à 2.2.7.9.6;

b)	Les prescriptions pour les colis exceptés énoncées au 6.4.4;

c)	Si le colis excepté contient des matières fissiles, il doit satisfaire aux conditions requises pour bénéficier d'une des exceptions prévues au 6.4.11.2, ainsi qu'à la prescription énoncée au 6.4.7.2.

2.2.7.9.2	L'intensité de rayonnement en tout point de la surface externe d'un colis excepté ne doit pas dépasser 5 µSv/h.

2.2.7.9.3	Une matière radioactive qui est enfermée dans un composant ou constitue un composant d'un appareil ou autre objet manufacturé, et dont l'activité ne dépasse pas les limites par article et par colis spécifiées dans les colonnes 2 et 3 respectivement du tableau 2.2.7.7.1.2.1, peut être transportée dans un colis excepté, à condition que :

a)	L'intensité de rayonnement à 10 cm de tout point de la surface externe de tout appareil ou objet non emballé ne soit pas supérieure à 0,1 mSv/h;

b)	Chaque appareil ou objet (à l'exception des horloges ou des dispositifs radioluminescents) porte l'indication "RADIOACTIVE";

c)	La matière radioactive soit complètement enfermée dans des composants inactifs (un dispositif ayant pour seule fonction de contenir les matières radioactives n'est pas considéré comme un appareil ou un objet manufacturé).

2.2.7.9.4	Les matières radioactives sous les formes autres que celles qui sont spécifiées au paragraphe 2.2.7.9.3 et dont l'activité ne dépasse pas la limite indiquée dans la colonne 4 du tableau 2.2.7.7.1.2.1 peuvent être transportées dans un colis excepté, à condition que :

a)	Le colis retienne son contenu radioactif dans les conditions de transport de routine;

b)	Le colis porte l'indication "RADIOACTIVE" sur une surface interne, de telle sorte que l'on soit averti de la présence de matières radioactives à l'ouverture du colis.

2.2.7.9.5	Un objet manufacturé dans lequel la seule matière radioactive est l'uranium naturel, l'uranium appauvri ou le thorium naturel non irradiés peut être transporté comme colis excepté, à condition que la surface externe de l'uranium ou du thorium soit enfermée dans une gaine inactive faite de métal ou d'un autre matériau résistant.

2.2.7.9.6	Un emballage vide qui a précédemment contenu des matières radioactives peut être transporté comme colis excepté, à condition :

a)	Qu'il soit en bon état et fermé de façon sûre;

b)	Que la surface externe de l'uranium ou du thorium utilisé dans sa structure soit recouverte d'une gaine inactive faite de métal ou d'un autre matériau résistant;

c)	Que le niveau de la contamination non fixée interne ne dépasse pas 100 fois les niveaux indiqués au 4.1.9.1.2;

d)	Que toute étiquette qui y aurait été apposée conformément au 5.2.2.1.11.1 ne soit plus visible.

2.2.7.9.7	Les dispositions ci­après ne s'appliquent pas aux colis exceptés et aux contrôles pour le transport des colis exceptés :

2.2.7.4.1, 2.2.7.4.2, 4.1.9.1.3, 4.1.9.1.4, 5.1.3.2, 5.1.5.1.1, 5.1.5.1.2, 5.2.2.1.11.1, 5.4.1.2.5.1 sauf l'alinéa a), 5.4.1.2.5.2, 5.4.1.3, 6.4.6.1, 7.5.11 CV33 sauf le paragraphe (5.2).

2.2.7.10	Réservé

2.2.8	Classe 8	 Matières corrosives

2.2.8.1	Critères

2.2.8.1.1	Le titre de la classe 8 couvre les matières et les objets contenant des matières de cette classe qui, par leur action chimique, attaquent le tissu épithélial de la peau et des muqueuses avec lequel elles sont en contact ou qui, dans le cas d'une fuite, peuvent causer des dommages à d'autres marchandises ou aux moyens de transport, ou les détruire, et peuvent aussi créer d'autres dangers. Sont également visées par le titre de la présente classe d'autres matières qui ne forment une matière corrosive liquide qu'en présence de l'eau ou qui, en présence de l'humidité naturelle de l'air, produisent des vapeurs ou des brouillards corrosifs.

2.2.8.1.2	Les matières et objets de la classe 8 sont subdivisés comme suit :

C1-C10	Matières corrosives sans risque subsidiaire;

C1-C4	Matières de caractère acide :

C1	Inorganiques, liquides;

C2	Inorganiques, solides;

C3	Organiques, liquides;

C4	Organiques, solides;

C5-C8	Matières de caractère basique :

C1	Inorganiques, liquides;

C2	Inorganiques, solides;

C3	Organiques, liquides;

C4	Organiques, solides;

C9-C10	Autres matières corrosives :

C9	Liquides;

C10	Solides;

C11		Objets;

CF		Matières corrosives, inflammables :

CF1	Liquides;

CF2	Solides;

CS		Matières corrosives, auto­échauffantes :

CS1	Liquides;

CS2	Solides;

CW		Matières corrosives qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables :

CW1	Liquides;

CW2	Solides;

CO		Matières corrosives comburantes :

CO1	Liquides;

CO2	Solides;

CT		Matières corrosives toxiques :

CT1	Liquides;

CT2	Solides;

CFT		Matières corrosives liquides, inflammables, toxiques;

COT	Matières corrosives comburantes, toxiques.

Classification et  affectation aux groupes d'emballage

2.2.8.1.3	Les matières de la classe 8 doivent être classées dans trois groupes d’emballage, selon le degré de danger qu’elles présentent pour le transport, comme suit:

Groupe d’emballage I:	Matières très corrosives

Groupe d’emballage II: 	Matières corrosives

Groupe d’emballage III: 	Matières faiblement corrosives

2.2.8.1.4	Les matières et objets classés dans la classe 8 sont énumérés au tableau A du chapitre 3.2. L'affectation des matières aux groupes d'emballage I, II et III est fondée sur l'expérience acquise et tient compte des facteurs supplémentaires tels que le risque d'inhalation  et l'hydroréactivité (y compris la formation de produits de décomposition présentant un danger).

2.2.8.1.5	Les matières, y compris les mélanges, non nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2 peuvent être affectées à la rubrique appropriée de la sous-section 2.2.8.3 et au groupe d'emballage pertinent, sur la base du temps de contact nécessaire pour provoquer une destruction de la peau humaine sur toute son épaisseur conformément aux critères a) à c) ci­après.

Pour les matières dont on juge qu'elles ne provoquent pas une destruction de la peau humaine sur toute son épaisseur, il faut néanmoins considérer leur capacité de provoquer la corrosion de certaines surfaces métalliques. Pour affecter les matières aux groupes d'emballage, il y a lieu de tenir compte de l'expérience acquise à l'occasion d'exposition accidentelle. En l'absence d'une telle expérience, le classement doit se faire sur la base des résultats de l'expérimentation conformément à la Directive 404 de l'OCDE .

a)	Sont affectées au groupe d'emballage I les matières qui provoquent une destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur, sur une période d'observation de 60 minutes, commençant immédiatement après la durée d'application de trois minutes ou moins;

b)	Sont affectées au groupe d'emballage II les matières qui provoquent une destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur sur une période d'observation de 14 jours commençant après la durée d'application de plus de trois minutes et de 60 minutes au maximum;

c)	Sont affectées au groupe d'emballage III les matières qui :

­	provoquent une destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur, sur une période d'observation de 14 jours commençant immédiatement après une durée d'application de plus de 60 minutes, mais de quatre heures au maximum; ou

­	celles dont on juge qu'elles ne provoquent pas une destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur, mais dont la vitesse de corrosion sur des surfaces en acier ou en aluminium dépasse 6,25 mm par an à la température d'épreuve de 55 °C. Pour les épreuves sur l'acier, le type P235 [ISO 9328(II):1991] ou un type semblable, et pour les épreuves sur l'aluminium, les types non revêtus 7075­T6 ou AZ5GU­T6 sont utilisés. Une épreuve acceptable est prescrite dans la norme ASTM G31­72 (approuvée à nouveau en 1990).

2.2.8.1.6	Lorsque les matières de la classe 8, par suite d’adjonctions, passent dans d’autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2, ces mélanges ou solutions doivent être affectés aux rubriques dont ils relèvent sur la base de leur danger réel.

NOTA : Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également 2.1.3.

2.2.8.1.7	Sur la base des critères du 2.2.8.1.5, on peut également déterminer si la nature d'une solution ou d'un mélange nommément mentionnés ou contenant une matière nommément mentionnée est telle que la solution ou le mélange ne sont pas soumis aux prescriptions relatives à la présente classe.

2.2.8.1.8	Les matières, solutions et mélanges qui :

­	ne satisfont pas aux critères des Directives 67/548/CEE ou 88/379/CEE modifiées et ne sont donc pas classés comme étant corrosifs d'après ces directives modifiées; et

­	ne présentent pas un effet corrosif sur l'acier ou l'aluminium,

peuvent être considérés comme des matières n'appartenant pas à la classe 8.

2.2.8.2	Matières non admises au transport

2.2.8.2.1	Les matières chimiquement instables de la classe 8 ne sont pas admises au transport à moins que les mesures nécessaires pour empêcher leur décomposition ou leur polymérisation dangereuses pendant le transport aient été prises. ( cette fin, il y a lieu notamment de s'assurer que les récipients et citernes ne contiennent pas de matières pouvant favoriser ces réactions.

2.2.8.2.2	Les matières suivantes ne sont pas admises au transport :

­	No ONU 1798 ACIDE CHLORHYDRIQUE ET ACIDE NITRIQUE EN M(LANGE;

-	Les mélanges chimiquement instables d'acide sulfurique résiduaire;

­	Les mélanges chimiquement instables d'acide sulfonitrique mixte ou les mélanges d'acides sulfurique et nitrique résiduaires, non dénitrés;

­	Les solutions aqueuses d'acide perchlorique contenant plus de 72 % d'acide pur en masse, ou les mélanges d'acide perchlorique avec tout liquide autre que l'eau.

2.2.8.3	Liste des rubriques collectives

Matières corrosives sans risque subsidiaire

|  |  | liquides | C1 | 2584 ACIDES ALKYLSULFONIQUES LIQUIDES contenant plus de 5% d'acide sulfurique libre ou 2584 ACIDES ARYLSULFONIQUES LIQUIDES contenant plus de 5% d'acide sulfurique libre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2693 HYDROG(NOSULFITES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A. |
|  |  |  |  | 2837 HYDROG(NOSULFATES EN SOLUTION AQUEUSE |
|  |  |  |  | 3264 LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A |
|  | inorganiques |  |  |  |
|  |  | solides | C2 | 1740 HYDROG(NOFLUORURES, N.S.A. |
|  |  |  |  | 2583 ACIDES ALKYLSULFONIQUES SOLIDES contenant plus de 5% d'acide sulfurique libre ou 2583 ACIDES ARYLSULFONIQUES SOLIDES contenant plus de 5% d'acide sulfurique libre |
|  |  |  |  | 3260 SOLIDE INORGNIQUE CORROSIF, ACIDE , N.S.A. |
| Acides |  |  |  |  |
| C1-C4 |  | liquides | C3 | 2586 ACIDES ALKYLSULFONIQUES LIQUIDES contenant au plus 5% d'acide sulfurique libre ou 2586 ACIDES ARYLSULFONIQUES LIQUIDES contenant au plus 5% d'acide sulfurique libre |
|  |  |  |  | 2987 CHLOROSILANES CORROSIFS, N.S.A. |
|  |  |  |  | 3145 ALKYLPH(NOLS LIQUIDES, N.S.A. (y compris les homologues C2 à C12) |
|  |  |  |  | 3265 LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. |
|  | organiques |  |
|  |  | solides | C4 | 2430 ALKYLPH(NOLS SOLIDES, N.S.A. (y compris les homologues C2 à C12) |
|  |  |  |  | 2585 ACIDES ALKYLSULFONIQUES SOLIDES contenant au plus 5% d'acide sulfurique libre ou 2585 ACIDES ARYLSULFONIQUES SOLIDES contenant au plus 5% d'acide sulfurique libre |
|  |  |  |  | 3261 SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A |
|  |  | liquides | C5 | 1719 LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, N.S.A. |
|  |  |  |  | 2797 ELECTROLYTE ALCALIN POUR ACCUMULATEUR |
|  |  |  |  | 3266 LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. |
|  | inorganiques |  |  |  |
|  |  | solides | C6 | 3262 SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. |
| Basiques |  |  |  |  |
| C5-C8 | organiques | liquides | C7 | 2735 AMINES LIQUIDES, CORROSIVES, N.S.A. ou 2735 POLYAMINES LIQUIDES, CORROSIVES, N.S.A. |
|  |  |  |  | 3267 LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. |
|  |  | solides | C8 | 3259 AMINES SOLIDES, CORROSIVES, N.S.A. ou 3259 POLYAMINES SOLIDES, CORROSIVES, N.S.A. |
|  |  |  |  | 3263 SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.. |
| Autres matières corrosives | liquides | C9 | 1903 D(SINFECTANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. |
|  |  |  | 2801 COLORANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. ou 2801 MATI(RE INTERM(DIAIRE LIQUIDE POUR COLORANT, CORROSIVE, N.S.A. |
|  |  |  | 3066 PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou 3066 MATI(RES APPARENT(ES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) |
| C9-C10 |  |  |  |
|  |  |  | 1760 LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. |
|  | solides a |  |  |
|  |  | C10 | 3147 COLORANT SOLIDE, CORROSIF, N.S.A. ou 3147 MATI(RE INTERM(DIAIRE SOLIDE POUR COLORANT, CORROSIVE, N.S.A. |
|  |  |  | 3244 SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. |
|  |  |  | 1759 SOLIDE CORROSIF, N.S.A. |
|  | C11 | 2794 ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D'(LECTROLYTE LIQUIDE ACIDE |
|  |  | 2795 ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D'(LECTROLYTE LIQUIDE ALCALIN |
| Objets |  | 2800 ACCUMULATEURS électriques INVERSABLES REMPLIS D'(LECTROLYTE LIQUIDE |
| (suite page suivante) |  | 3028 ACCUMULATEURS électriques SECS CONTENANT DE L'HYDROXYDE DE POTASSIUM SOLIDE |
| a Les mélanges de matières solides qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR et de liquides corrosifs sont admis au transport sous le No ONU 3244, sans application préalable des critères de classement de la classe 8, à condition qu'aucun liquide libre n'apparaisse au moment du chargement de la matière ou de la fermeture de l'unité de transport. Chaque emballage doit correspondre à un type de construction ayant satisfait à une épreuve d'étanchéité pour le groupe d'emballage II. |

Matières corrosives présentant un (des) risque(s) subsidiaire(s)

|  | liquides | CF1 | 2986 CHLOROSILANES CORROSIFS, INFLAMMABLES, N.S.A. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2734 AMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A. ou 2734 POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A. |
| Inflammables b, c, d |  |  |  |
|  |  |  | 2920 LIQUIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, N.S.A. |
| CF |  |  |  |
|  | solides | CF2 | 2921 SOLIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, N.S.A. |
|  | liquides | CS1 | 3301 LIQUIDE CORROSIF, AUTO-(CHAUFFANT, N.S.A. |
| Auto-échauffantes |  |  |  |
| CS |  |  |  |
|  | solides | CS2 | 3095 SOLIDE CORROSIF, AUTO-(CHAUFFANT, N.S.A |
|  | liquides d | CW1 | 3094 LIQUIDE CORROSIF, HYDROR(ACTIF, N.S.A. |
| Hydroréactives |  |  |  |
| CW |  |  |  |
|  | solides | CW2 | 3096 SOLIDE CORROSIF, HYDROR(ACTIF, N.S.A.. |
|  | liquides | CO1 | 3093 LIQUIDE CORROSIF, COMBURANT, N.S.A. |
| Comburantes |  |  |  |
| CO |  |  |  |
|  | solides | CO2 | 3084 SOLIDE CORROSIF, COMBURANT, N.S.A. |
| Toxiques f | liquides e | CT1 | 2922 LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A. |
| CT |  |  |  |
|  | solides g | CT2 | 2923 SOLIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A. |
| Liquides inflammables toxiquesf | CFT | (pas de rubrique collective portant ce code de classification; le cas échéant, classement sous une rubrique collective portant un code de classification à déterminer d'après le tableau d'ordre de prépondérance des caractéristiques de danger du 2.1.3.9) |
| Toxiques comburantes g | COT | (pas de rubrique collective portant ce code de classification; le cas échéant, classement sous une rubrique collective portant un code de classification à déterminer d'après le tableau d'ordre de prépondérance des caractéristiques de danger du 2.1.3.9) |

____________________

b	Les liquides inflammables corrosifs dont le point d'éclair est inférieur à 23 °C, à l'exclusion des matières des Nos ONU 2734 et 2920, sont des matières de la classe 3.

c	Les liquides inflammables faiblement corrosifs, dont le point d'éclair est compris entre 23 °C et 61 °C, sont des matières de la classe 3.

d	Les chlorosilanes qui, au contact de l'eau ou de l'humidité contenue dans l'air, dégagent des gaz inflammables sont des matières de la classe 4.3.

e	Les chloroformiates ayant des propriétés toxiques prépondérantes sont des matières de la classe 6.1.

f	Les matières corrosives très toxiques à l'inhalation, définies au paragraphe 2.2.61.1.4, sont des matières de la classe 6.1.

g	Les Nos ONU 1690 FLUORURE DE SODIUM, 1812 FLUORURE DE POTASSIUM, 2505 FLUORURE D'AMMONIUM, 2674 FLUOROSILICATE DE SODIUM et 2856 FLUOROSILICATES, N.S.A. sont des matières de la classe 6.1.

2.2.9	Classe 9	Matières et objets dangereux divers

2.2.9.1	Critères

2.2.9.1.1	Le titre de la classe 9 couvre les matières et objets qui, en cours de transport, présentent un danger autre que ceux visés par les autres classes.

2.2.9.1.2	Les matières et objets de la classe 9 sont subdivisés comme suit :

M1	Matières qui, inhalées sous forme de poussière fine, peuvent mettre en danger la santé;

M2	Matières et appareils qui, en cas d'incendie, peuvent former des dioxines;

M3	Matières dégageant des vapeurs inflammables;

M4	Piles au lithium;

M5	Engins de sauvetage;

M6-M8	Matières dangereuses pour l'environnement :

M6	Matières liquides polluantes pour l'environnement aquatique, liquides;

M7	Matières solides polluantes pour l'environnement aquatique, solides;

M8	Micro­organismes et organismes génétiquement modifiés;

M9-M10	Matières transportées à chaud :

M9	Liquides;

M10	Solides;

M11	Autres matières qui présentent un risque pendant le transport mais qui ne correspondent à la définition d'aucune autre classe.

Définitions et classification

2.2.9.1.3	Les matières et objets classés dans la classe 9 sont énumérés au tableau A du chapitre 3.2. L'affectation des matières et objets non nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2 à la rubrique pertinente de ce tableau ou de la sous­section 2.2.9.3 doit être faite conformément aux dispositions des paragraphes 2.2.9.1.4 à 2.2.9.1.14.

Matières qui, inhalées sous forme de poussière fine, peuvent mettre en danger la santé

2.2.9.1.4	Les matières qui, inhalées sous forme de poussière fine, peuvent mettre en danger la santé comprennent l'amiante et les mélanges contenant de l'amiante.

Matières et appareils qui, en cas d'incendie, peuvent former des dioxines

2.2.9.1.5	Les matières et appareils qui, en cas d'incendie, peuvent former des dioxines comprennent les diphényles polychlorés (PCB), les terphényles polychlorés (PCT) et les diphényles et terphényles polyhalogénés et les mélanges contenant ces matières, ainsi que les appareils, tels que transformateurs, condensateurs et autres appareils contenant ces matières ou des mélanges de ces matières.

NOTA : Les mélanges dont la teneur en PCB ou en PCT ne dépasse pas 50 mg/kg ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR.

Matières dégageant des vapeurs inflammables

2.2.9.1.6	Les matières dégageant des vapeurs inflammables comprennent les polymères contenant des liquides inflammables ayant un point d'éclair ne dépassant pas 55 °C.

Piles au lithium

2.2.9.1.7	Les piles et les batteries au lithium peuvent être affectées à la classe 9 si elles satisfont aux prescriptions de la disposition spéciale 230 du chapitre 3.3. Elles ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR si elles satisfont aux prescriptions de la disposition spéciale 188 du chapitre 3.3. Elles doivent être classées conformément à la procédure définie à la section 38.3 du Manuel d'épreuves et de critères.

Engins de sauvetage

2.2.9.1.8	Les engins de sauvetage comprennent les engins de sauvetage et les éléments de véhicule à moteur conformes aux définitions des dispositions spéciales 170, 171 ou 235 du chapitre 3.3.

Matières dangereuses pour l'environnement

2.2.9.1.9	Les matières dangereuses pour l'environnement comprennent les matières liquides ou solides, polluantes pour l'environnement aquatique ainsi que les solutions et les mélanges de ces matières (telles que préparations et déchets) qui ne relèvent d'aucune autre classe ni d'aucune autre rubrique de la classe 9 mentionnée au tableau A du chapitre 3.2. Elles comprennent aussi les micro­organismes et les organismes génétiquement modifiés.

Polluants pour l'environnement aquatique

2.2.9.1.10	L'affectation d'une matière aux rubriques de ONU 3082 MATI(RES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDES, N.S.A. ou de No ONU 3077 MATI(RES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A. en tant que polluant pour l'environnement aquatique doit se faire conformément aux dispositions du 2.3.5. Les matières déjà classées comme dangereuses pour l’environnement sous les Nos ONU 3077 et 3082 en tant que matières polluantes pour l’environnement aquatique sont énumérées en 2.2.9.4.

Micro­organismes ou organismes génétiquement modifiés

2.2.9.1.11	Les micro­organismes génétiquement modifiés sont des micro­organismes dont le matériel génétique a été délibérément modifié par des moyens techniques ou d'une manière qui ne se produit pas dans la nature. Les micro­organismes génétiquement modifiés au sens de la classe 9 sont ceux qui ne sont pas dangereux pour l'homme ni pour les animaux, mais qui pourraient modifier les animaux, les végétaux, les matières microbiologiques et les écosystèmes d'une manière qui ne peut se produire dans la nature.

NOTA 1 : Les micro­organismes génétiquement modifiés qui sont des matières infectieuses relèvent de la classe 6.2 (Nos ONU 2814 et 2900).

NOTA 2 : Les micro­organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement  ne sont pas soumises aux prescriptions relatives à la présente classe.

NOTA 3 : Les animaux vertébrés ou invertébrés vivants ne doivent pas servir à transporter des micro­organismes génétiquement modifiés relevant de la présente classe, sauf si la matière ne peut être transportée autrement.

2.2.9.1.12	Les organismes génétiquement modifiés, dont on sait ou dont on pense qu'ils sont dangereux pour l'environnement, doivent être transportés conformément aux conditions fixées par l'autorité compétente du pays d'origine.

Matières transportées à chaud

2.2.9.1.13	Les matières transportées à chaud comprennent les matières qui sont transportées ou remises au transport à l'état liquide et à une température égale ou supérieure à 100 °C et, pour les matières ayant un point d'éclair, inférieure à leur point d'éclair. Elles comprennent aussi les solides transportés ou remis au transport à une température égale ou supérieure à 240 °C.

NOTA : Les matières transportées à chaud ne sont affectées à la classe 9 que si elles ne répondent aux critères d'aucune autre classe.

Autres matières qui présentent un risque pendant le transport mais qui ne correspondent à la définition d'aucune autre classe.

2.2.9.1.14	Les autres matières diverses ci­dessous ne répondent à la définition d'aucune autre classe et sont donc affectées à la classe 9 :

Composé d’ammoniac solide ayant un point d’éclair inférieur à 61 °C

Dithionite à faible risque

Liquide hautement volatile

Matière dégageant des vapeurs nocives

Matières contenant des allergènes

Trousses chimiques et trousses de premier secours

NOTA : Les Nos ONU 1845 dioxyde de carbone solide (neige carbonique), 2071 engrais au nitrate d'ammonium, 2216 farine de poisson (déchets de poisson) stabilisée, 2807 masses magnétisées, 3166 moteurs à combustion interne, y compris montés sur des machines ou des véhicules, 3171 véhicule ou 3171 appareil mû par accumulateurs (accumulateurs à électrolyte), 3334 matière liquide réglementée pour l'aviation, n.s.a. et 3335 matière solide réglementée pour l'aviation, n.s.a., qui figurent dans le Réglement type de l'ONU ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR.

Affectation à un groupe d'emballage

2.2.9.1.15	Les matières et objets de la classe 9 énumérés au tableau A du chapitre 3.2 doivent être affectés à l'un des groupes d'emballage ci­dessous, selon leur degré de danger :

Groupe d'emballage II :	matières moyennement dangereuses

Groupe d'emballage III :	matières faiblement dangereuses

2.2.9.2	Matières non admises au transport

Les matières et objets ci­dessous ne sont pas admis au transport :

­	Piles au lithium qui ne satisfont pas aux conditions pertinentes des dispositions spéciales 188, 230, 287 ou 636 du chapitre 3.3;

­	Récipients de rétention vides non nettoyés pour des appareils tels que transformateurs, condensateurs ou appareils hydrauliques renfermant des matières relevant des Nos ONU 2315, 3151 ou 3152.

2.2.9.3	Liste des rubriques collectives

| Matières qui inhalées sous forme de poussière fine, peuvent mettre en danger la santé | M1 | 2212 AMIANTE BLEU (crocidolite) ou 2212 AMIANTE BRUN (amosite, mysorite) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2590 AMIANTE BLANC (chrysotile, actinolite, anthophyllite, trémolite) |
| Matières et appareils qui, en cas d'incendie, peuvent former des dioxines | M2 | 2315 DIPH(NYLES POLYCHLOR(S |
|  |  | 3151 DIPH(NYLES POLYHALOG(N(S LIQUIDES ou 3151 TERPH(NYLES POLYHALOG(N(S LIQUIDES |
|  |  | 3152 DIPH(NYLES POLYHALOG(N(S SOLIDES ou 3152 TERPH(NYLES POLYHALOG(N(S SOLIDES |
| Matières dégageant des vapeurs inflammables | M3 | 2211 POLYM(RES EXPANSIBLES EN GRANUL(S dégageant des vapeurs inflammables |
|  |  | 3314 MATI(RE PLASTIQUE POUR MOULAGE en pâte, en feuille ou en cordon extrudé, dégageant des vapeurs inflammables |
| Piles au lithium | M4 | 3090 PILES AU LITHIUM |
|  |  | 3091 PILES AU LITHIUM CONTENUES DANS UN (QUIPEMENT ou 3091 PILES AU LITHIUM EMBALL(ES AVEC UN (QUIPEMENT |
| Engins de sauvetage | M5 | 2990 ENGINS DE SAUVETAGE AUTOGONFLABLES |
|  |  | 3072 ENGINS DE SAUVETAGE NON AUTOGONFLABLES contenant des marchandises dangereuses comme équipement |
|  |  | 3268 DISPOSITIF DE GONFLAGE DE SAC GONFLABLE pyrotechniques ou 3268 MODULES DE SAC GONFLABLE pyrotechniques ou 3268 R(TRACTEURS DE CEINTURE DE S(CURIT( pyrotechniques |
| Matières dangereuses pour l'environnement | polluantes pour l'environ- nement aquatique, liquides | M6 | 3082 MATI(RE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. |
|  | polluantes pour l'environ-nement aquatique, solides | M7 | 3077 MATI(RE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. |
| Matières transportées à chaud | organismes génétiquement modifiés | M8 |  |
|  |  |  | 3245 MICRO-ORGANISMES G(N(TIQUEMENT MODIFI(S |
|  |  | M9 |  |
|  | liquides |  | 3257 LIQUIDE TRANSPORT( ( CHAUD, N.S.A., à une température égale ou supérieure à 100 °C et inférieure à son point d'éclair (y compris métal fondu, sel fondu, etc.) |
|  | solides | M10 |  |
|  |  |  | 3258 SOLIDE TRANSPORT( ( CHAUD, N.S.A., à une température égale ou supérieure à 240 °C |
| Autres matières ou objets visés par la classe 9 | M11 | Pas de rubrique collective. Seules les matières énumérées au tableau A du chapitre 3.2 sont soumises aux prescriptions relatives à la classe 9 sous ce code de classification, à savoir : 1841 ALD(HYDATE D'AMMONIAQUE 1931 DITHIONITE DE ZINC 1941 DIBROMODIFLUOROM(THANE 1990 BENZALD(HYDE 2969 GRAINES DE RICIN, ou 2969 FARINE DE RICIN, ou 2969 TOURTEAUX DE RICIN, ou 2969 GRAINES DE RICIN EN FLOCONS 3316 TROUSSE CHIMIQUE, ou 3316 TROUSSE DE PREMIERS SECOURS |

2.2.9.4	Matières déjà classées comme matières dangereuses pour l’environnement qui ne relèvent d’aucune autre classe ni de rubriques de la classe 9 autres que les rubriques Nos ONU 3077 ou 3082

3082	MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.

Matières liquides polluantes pour l’environnement aquatique

poly (3-6) éthoxylate d'alcool C6-C17 (secondaire)

poly (1-3) éthoxylate d'alcool C12-C15

poly (1-6) éthoxylate d'alcool C13-C15

alpha-cyperméthrine

phtalate de butyle et de benzyle

paraffines chlorées (C10-C13)

1-chlorooctane

phosphate de crésyle et de diphényle

cyfluthrine

acrylate de décyle

phtalate de di-n-butyle

dichloro-1,6 hexane

diisopropylbenzènes

acrylate d'isodécyle

phosphate d'isodécyle et de diphényle

nitrate d'isooctyle

malathion

resméthrine

phosphates de triaryle

phosphates de tricrésyle

triéthylbenzène

phosphate de trixylényle.

3077	MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A.

Matières solides polluantes pour l'environnement aquatique

chlorhexidine

paraffines chlorées (C10-C13)

p-dichlorobenzène

diphényle

éther diphénylique

oxyde de fenbutadine

chlorure mercureux (calomel)

phosphate de tributylétain

bromure de zinc

CHAPITRE 2.3

M(THODES D'(PREUVE

2.3.0	Généralités

Sauf dispositions contraires au chapitre 2.2 ou au présent chapitre, les méthodes d'épreuve à utiliser pour le classement des marchandises dangereuses sont celles figurant dans le Manuel d'épreuves et de critères.

2.3.1	(preuve d'exsudation des explosifs de mine (de sautage) de type A

2.3.1.1	Les explosifs de mine (de sautage) de type A (No ONU 0081) doivent, s'ils contiennent plus de 40 % d'ester nitrique liquide, outre les épreuves définies dans le Manuel d'épreuves et de critères, satisfaire à l'épreuve d'exsudation suivante.

2.3.1.2	L'appareil pour épreuve d'exsudation des explosifs de mine (de sautage) (figures 1 à 3) se compose d'un cylindre creux, en bronze. Ce cylindre, fermé à une extrémité par une plaque du même métal, a un diamètre intérieur de 15,7 mm et une profondeur de 40 mm. Il est percé de 20 trous de 0,5 mm de diamètre (4 séries de 5 trous) sur la périphérie. Un piston en bronze, cylindrique sur une longueur de 48 mm et d'une longueur totale de 52 mm, coulisse dans le cylindre disposé verticalement. Le piston, d'un diamètre de 15,6 mm, est chargé avec une masse de 2 220 g afin d'exercer une pression de 120 kPa (1,20 bar) sur la base du cylindre.

2.3.1.3	On forme, avec 5 à 8 g d'explosif de mine (de sautage), un petit boudin de 30 mm de long et 15 mm de diamètre, que l'on enveloppe de toile très fine et que l'on place dans le cylindre; puis on met par-dessus le piston et sa masse de chargement, afin que l'explosif de mine (de sautage) soit soumis à une pression de 120 kPa (1,20 bar). On note le temps au bout duquel apparaissent les premières traces de gouttelettes huileuses (nitroglycérine) aux orifices extérieurs des trous du cylindre.

2.3.1.4	L'explosif de mine (de sautage) est considéré comme satisfaisant si le temps s'écoulant avant l'apparition des suintements liquides est supérieur à 5 minutes, l'épreuve étant faite à une température comprise entre 15 C et 25 C.

2.3.2	(preuves relatives aux mélanges nitrés de cellulose de la classe 4.1

2.3.2.1	La nitrocellulose chauffée pendant une demi-heure à 132 C ne doit pas dégager de vapeurs nitreuses (gaz nitreux) jaune brun visibles. La température d'inflammation doit être supérieure à 180 C. Voir 2.3.2.3 à 2.3.2.8, 2.3.2.9 a) et 2.3.2.10 ci-après.

2.3.2.2	Trois grammes de nitrocellulose plastifiée, chauffée pendant une heure à 132 C ne doivent pas dégager de vapeurs nitreuses (gaz nitreux) jaune brun visibles. La température d'inflammation doit être supérieure à 170 C. Voir 2.3.2.3 à 2.3.2.8, 2.3.2.9 b) et 2.3.2.10 ci-après.

2.3.2.3	Les modalités d'exécution des épreuves indiquées ci-après sont applicables lorsque des divergences d'opinion se manifestent sur l'admissibilité des matières au transport routier.

2.3.2.4	Si l'on suit d'autres méthodes ou modalités d'exécution des épreuves en vue de la vérification des conditions de stabilité indiquées ci-dessus dans la présente section, ces méthodes doivent mener à la même appréciation que celle à laquelle on pourrait arriver par les méthodes ci-après.

2.3.2.5	Pendant les épreuves de stabilité par chauffage ci-dessous, la température de l'étuve renfermant l'échantillon soumis à l'épreuve ne doit pas s'écarter de plus de 2 C de la température prescrite; la durée de l'épreuve doit être respectée à deux minutes près, que cette durée soit de 30 minutes ou de 60 minutes. L'étuve doit être telle qu'après l'introduction de l'échantillon, elle retrouve la température prescrite en 5 minutes au plus.

2.3.2.6	Avant d'être soumis aux épreuves des 2.3.2.9 et 2.3.2.10 ci-après, les échantillons doivent être séchés pendant au moins 15 heures, à la température ambiante, dans un dessiccateur à vide garni de chlorure de calcium fondu et granulé, la matière étant disposée en une couche mince; à cet effet, les matières qui ne sont ni pulvérulentes ni fibreuses seront soit broyées, soit râpées, soit coupées en petits morceaux. La pression dans le dessiccateur doit être inférieure à 6,5 kPa (0,065 bar).

2.3.2.7	Avant d'être séchées dans les conditions indiquées au 2.3.2.6 ci-dessus, les matières conformes au 2.3.2.2 ci-dessus sont soumises à un préséchage dans une étuve bien ventilée, à 70 C, tant que la perte de masse par quart d'heure n'est pas inférieure à 0,3 % de la masse initiale.

2.3.2.8	La nitrocellulose faiblement nitrée conforme au 2.3.2.1 ci-dessus, subit d'abord un séchage préalable dans les conditions indiquées au 2.3.2.7 ci-dessus; le séchage est achevé par un séjour de 15 heures au moins dans un dessiccateur garni d'acide sulfurique concentré.

2.3.2.9	(preuve de stabilité chimique à la chaleur :

a)	(preuve sur la matière définie au 2.3.2.1 ci-dessus

i)	Dans chacune des deux éprouvettes en verre ayant les dimensions suivantes :

longueur		350 	mm

diamètre intérieur	  16 	mm

épaisseur de la paroi	    1,5	mm

on introduit 1 g de matière séchée sur du chlorure de calcium (le séchage doit s'effectuer, si nécessaire, après avoir réduit la matière en morceaux d'une masse ne dépassant pas 0,05 g chacun). Les deux éprouvettes, complètement couvertes, sans que la fermeture offre de résistance, sont ensuite placées dans une étuve dont elles dépassent au moins des 4/5 au moins de leur longueur, et sont maintenues à une température constante de 132 C pendant 30 minutes. On observe si, pendant ce laps de temps, des gaz nitreux se dégagent, à l'état de vapeurs jaune brun, particulièrement bien visibles sur un fond blanc;

ii)	La matière est réputée stable en l'absence de telles vapeurs;

b)	(preuve sur la nitrocellulose plastifiée (voir 2.3.2.2)

i)	On introduit 3 g de nitrocellulose plastifiée dans des éprouvettes en verre analogues à celles indiquées sous a), lesquelles sont ensuite placées dans une étuve maintenue à une température constante de 132 C;

ii)	Les éprouvettes contenant la nitrocellulose plastifiée sont maintenues dans l'étuve pendant une heure. Pendant cette durée, aucune vapeur nitreuse jaune brun ne doit être visible. Constatation et appréciation comme sous a).

2.3.2.10	Température d'inflammation (voir 2.3.2.1 et 2.3.2.2)

a)	La température d'inflammation est déterminée en chauffant 0,2 g de matière contenue dans une éprouvette en verre qui est immergée dans un bain d'alliage de Wood. L'éprouvette est immergée dans le bain lorsque celui-ci a atteint 100 C. La température du bain est ensuite augmentée progressivement de 5 C par minute;

b)	Les éprouvettes doivent avoir les dimensions suivantes :

longueur			125	mm

diamètre intérieur	 	  15	mm

épaisseur de la paroi	   0,5	mm

et doivent être immergées à une profondeur de 20 mm;

c)	L'épreuve doit être répétée trois fois, en notant chaque fois la température à laquelle une inflammation de la matière se produit, c'est-à-dire : combustion lente ou rapide, déflagration ou détonation;

d)	La température la plus basse relevée lors des trois épreuves est retenue comme température d'inflammation.

2.3.3	(preuves relatives aux liquides inflammables des classes 3, 6.1 et 8

2.3.3.1	(preuve pour déterminer le point d'éclair

2.3.3.1.1	Le point d'éclair doit être déterminé au moyen d'un des types d'appareil suivants :

a)	Abel

b)	Abel-Pensky

c)	Tag

d)	Pensky-Martens

e)	Appareil conforme aux normes ISO 3679:1983 ou ISO 3680:1983.

2.3.3.1.2	Pour déterminer le point d'éclair des peintures, colles et autres produits visqueux semblables contenant des solvants, seuls doivent être utilisés les appareils et méthodes d'essai capables de déterminer le point d'éclair des liquides visqueux, conformément aux normes suivantes :

a)	ISO 3679:1983

b)	ISO 3680:1983

c)	ISO 1523:1983

d)	DIN 53213, première partie:1978.

2.3.3.1.3	Le mode opératoire doit être fondé soit sur une méthode d'équilibre soit sur une méthode de non-équilibre.

2.3.3.1.4	Pour le mode opératoire fondé sur la méthode d'équilibre, voir :

a)	ISO 1516:1981

b)	ISO 3680:1983

c)	ISO 1523:1983

d)	ISO 3679:1983.

2.3.3.1.5	Les modes opératoires fondés sur la méthode de non-équilibre sont les suivants :

a)	Pour l'appareil Abel, voir :

i)	Norme britannique BS 2000, partie 170:1995;

ii)	Norme française NF M07-011:1988;

iii)	Norme française NF T66-009:1969.

b)	Pour l'appareil Abel-Pensky, voir :

i)	Norme allemande DIN 51755, partie 1:1974 (pour les températures comprises entre 5 et 65 C);

ii)	Norme allemande DIN 51755, partie 2:1978 (pour les températures inférieures à 5 C);

iii)	Norme française NF M07-036:1984.

c)	Pour l'appareil Tag, voir la norme américaine ASTM D 56:1993.

d)	Pour l'appareil Pensky-Martens, voir :

i)	Norme internationale ISO 2719:1988;

ii)	Norme européenne EN 22719 dans chacune de ses versions nationales (par exemple BS 2000, partie 404/EN 22719):1994;

iii)	Norme américaine ASTM D 93:1994;

iv)	Norme de l'Institut du Pétrole IP 34:1988.

2.3.3.1.6	Les modes opératoires énumérés aux 2.3.3.1.4 et 2.3.3.1.5 ne doivent être utilisés que pour les gammes de point d'éclair spécifiées dans chacun de ces modes. En choisissant un mode opératoire, il conviendra d'examiner la possibilité de réactions chimiques entre la matière et le porte-échantillon. Sous réserve des exigences de sécurité, l'appareil devra être à l'abri des courants d'air. Pour des raisons de sécurité, on utilisera pour les peroxydes organiques et les matières autoréactives (aussi appelées matières "énergétiques"), ou pour les matières toxiques une méthode utilisant un échantillon de volume réduit, environ 2 ml.

2.3.3.1.7	Lorsque le point d'éclair, déterminé par une méthode de non-équilibre conformément au 2.3.3.1.3, se trouve être de 23 ± 2 C ou de 61 ± 2 C, ce résultat doit être confirmé pour chaque plage de température au moyen d'une méthode d'équilibre conformément au 2.3.3.1.2.

2.3.3.1.8	En cas de contestation sur le classement d'un liquide inflammable, le classement proposé par l'expéditeur doit être accepté si, lors d'une contre-épreuve de détermination du point d'éclair, on obtient un résultat qui ne s'écarte pas de plus de 2 C des limites (23 C et 61 C respectivement) fixées en  2.2.3.1. Si l'écart est supérieur à 2 C, on exécute une deuxième contre-épreuve et on retiendra la valeur la plus basse des points d'éclair obtenus dans les deux contre-épreuves.

2.3.3.2	(preuve pour déterminer la teneur en peroxyde

Pour déterminer la teneur en peroxyde d'un liquide, on procède comme suit :

On verse dans une fiole d'Erlenmeyer une masse p (environ 5 g pesés à 0,01 g près) du liquide à titrer; on ajoute 20 cm3 d'anhydride acétique et 1 g environ d'iodure de potassium solide pulvérisé; on agite la fiole et, après 10 minutes, on la chauffe pendant 3 minutes jusqu'à environ 60 C. Après l'avoir laissée refroidir pendant 5 minutes, on ajoute 25 cm3 d'eau. On laisse ensuite reposer pendant une demi-heure, puis on titre l'iode libérée avec une solution décinormale d'hyposulfite de sodium, sans addition d'un indicateur, la décoloration totale indiquant la fin de la réaction. Si n est le nombre de cm3 de solution d'hyposulfite nécessaire, le pourcentage de peroxyde (calculé en H2O2) que renferme l'échantillon est obtenu par la formule :

2.3.4	(preuve pour déterminer la fluidité

Pour déterminer la fluidité des matières et mélanges liquides, visqueux ou pâteux, on applique la méthode ci-après :

2.3.4.1	Appareil d'essai

Pénétromètre commercial conforme à la norme ISO 2137:1985, avec tige guide de 47,5 g ± 0,05 g; disque perforé en duralumin à trous coniques, d'une masse de 102,5 g ± 0,05 g (voir figure 1); récipient de pénétration destiné à recevoir l'échantillon, d'un diamètre intérieur de 72 mm à 80 mm.

2.3.4.2	Mode opératoire

On verse l'échantillon dans le récipient de pénétration au moins une demi-heure avant la mesure. Après avoir fermé hermétiquement le récipient, on laisse reposer jusqu'à la mesure. On chauffe l'échantillon dans le récipient de pénétration fermé hermétiquement jusqu'à 35 C ± 0,5 C, puis on le place sur le plateau du pénétromètre juste avant d'effectuer la mesure (au maximum 2 minutes avant). On pose alors le centre S du disque perforé sur la surface du liquide et on mesure le taux de pénétration.

2.3.4.3	(valuation des résultats

Une matière est pâteuse si une fois que le centre S a été appliqué à la surface de l'échantillon, la pénétration indiquée par le cadran de la jauge :

a)	est inférieure à 15,0 mm ± 0,3 mm après une durée de mise en charge de 5 s ± 0,1 s, ou

b)	est supérieure à 15,0 mm ± 0,3 mm après une durée de mise en charge de 5 s ± 0,1 s, mais, après une nouvelle période de 55 s ± 0,5 s, la pénétration supplémentaire est inférieure à 5 mm ± 0,5 mm.

NOTA : Dans le cas d'échantillons ayant un point d'écoulement, il est souvent impossible d'obtenir une surface à niveau constant dans le récipient de pénétration et, par conséquent, d'établir clairement les conditions initiales de mesure pour la mise en contact du centre S. En outre, avec certains échantillons, l'impact du disque perforé peut provoquer une déformation élastique de la surface, ce qui dans les premières secondes, donne l'impression d'une pénétration plus profonde. Dans tous ces cas, il peut être approprié d'évaluer les résultats selon la sous-section 2.3.4.2.

Figure 1 - Pénétromètre

2.3.5	(preuves pour déterminer l'écotoxicité, la persistance et la bioaccumulation de matières dans l'environnement aquatique en vue de leur affectation à la classe 9

NOTA : Les méthodes d'épreuve utilisées doivent être celles adoptées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et la Commission européenne. Au cas où d'autres méthodes seraient utilisées, il doit obligatoirement s'agir de méthodes internationalement reconnues, équivalant à celles de l'OCDE et de la Commission européenne, et définies dans les procès-verbaux d'épreuve.

2.3.5.1	Toxicité aiguë pour les poissons

Cette épreuve a pour but de déterminer la concentration qui provoque une mortalité de 50 % chez l'espèce soumise à l'épreuve. Il s'agit de la valeur CL50, à savoir la concentration de la matière dans l'eau qui provoque la mort de 50 % du groupe de poissons soumis à l'épreuve pendant une durée continue d'au moins 96 heures. Les espèces de poisson appropriées sont les suivantes : barbue rayée (Brachydanio rerio), vairon à grosse tête (Pimephales promelas) et truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss).

Les poissons sont exposés à la matière soumise à l'épreuve qui est ajoutée à l'eau à des concentrations variables (plus un bocal témoin). Des relevés sont effectués au moins toutes les 24 heures. A l'expiration de la période d'exposition de 96 heures et, si possible, lors de chaque relevé, on calcule la concentration provoquant la mort de 50 % des poissons. On détermine en outre le taux de concentration sans effet (NOEC) observé pendant 96 heures.

2.3.5.2	Toxicité aiguë pour les daphnies

Cette épreuve a pour but de déterminer la concentration effective de matière dans l'eau qui rend 50 % des daphnies incapables de nager (CE50). Les organismes d'épreuve appropriés sont daphnia magna et daphnia pulex. Les daphnies sont exposées pendant 48 heures à la matière soumise à l'épreuve qui est ajoutée à l'eau à des concentrations variables. On détermine aussi le taux de concentration sans effet observé (NOEC) pendant 48 heures.

2.3.5.3	Inhibition de la croissance des algues

Cette épreuve a pour but de déterminer l'effet d'un produit chimique sur la croissance des algues dans des conditions normalisées. Pendant 72 heures, on compare la modification de la biomasse et le taux de croissance des algues dans les mêmes conditions, mais en l'absence du produit chimique soumis à l'épreuve. On obtient ainsi la concentration effective qui réduit de 50 % le taux de croissance des algues (CI50r) mais aussi la formation de la biomasse (CI50b).

2.3.5.4	(preuves de biodégradabilité facile

Les épreuves ont pour but de déterminer le degré de biodégradation dans des conditions aérobies normalisées. La matière soumise à l'épreuve est ajoutée en faibles concentrations à un bouillon de culture contenant des bactéries aérobies. On observe l'évolution de la dégradation pendant 28 jours en déterminant le paramètre spécifié dans la méthode d'épreuve. Il existe plusieurs méthodes d'épreuve équivalentes. Les paramètres comprennent la diminution du carbone organique dissous (COD), le dégagement de dioxyde de carbone (CO2) et la déperdition d'oxygène (O2).

Une matière est considérée comme facilement biodégradable si en 28 jours au maximum les critères ci-dessous sont satisfaits - moins de 10 jours après que le taux de dégradation eût atteint 10 % pour la première fois :

Diminution du COD 	:	70 %

Dégagement de CO2 	:	60 % de la production théorique de CO2

Déperdition de O2		:	60 % de la demande théorique de O2.

Si les critères ci-dessus ne sont pas satisfaits, l'épreuve peut être poursuivie au-delà de 28 jours mais alors le résultat représentera la biodégradabilité foncière de la matière soumise à l'épreuve. Aux fins d'affectation, le résultat de la dégradabilité "facile" est normalement requis.

Lorsque seules la DCO et la DBO5 sont connues, la matière soumise à l'épreuve est considérée comme facilement biodégradable si le rapport

est supérieur ou égal à 0,5.

La DBO (demande biochimique d'oxygène) se définit comme la masse d'oxygène dissous nécessaire au processus d'oxydation biochimique d'un volume spécifique de solution de la matière dans des conditions prescrites. Le résultat est exprimé en grammes de DBO par gramme de matière soumise à l'épreuve. L'épreuve, qui dure normalement 5 jours, est effectuée selon une procédure d'épreuve nationale normalisée.

La DCO (demande chimique d'oxygène) sert à mesurer l'oxydabilité d'une matière, exprimée en quantité équivalente d'oxygène d'un réactif oxydant consommé par la matière dans des conditions de laboratoire déterminées. Les résultats sont exprimés en grammes de DCO par gramme de matière. On peut utiliser une procédure d'épreuve nationale normalisée.

2.3.5.5	(preuves pour la capacité de bioaccumulation

2.3.5.5.1	Ces épreuves ont pour but de déterminer la capacité de bioaccumulation au moyen soit du rapport à l'équilibre entre la concentration (c) de la matière dans un solvant et sa concentration dans l'eau, soit du facteur de bioconcentration (BCF).

2.3.5.5.2	Le rapport à l'équilibre entre la concentration (c) d'une matière dans un solvant et sa concentration dans l'eau s'exprime normalement en log10. Le solvant doit avoir une miscibilité négligeable et la matière ne doit pas ioniser dans l'eau. Le solvant normalement utilisé est du n-octanol.

Dans le cas du n-octanol et de l'eau, le résultat est le suivant :

log Pow = log10 [co / cw]

où Pow est le coefficient de partage obtenu en divisant la concentration de la matière dans le n-octanol (co) par la concentration de la matière dans l'eau (cw). Si log Pow  3,0 la matière a une capacité de bioaccumulation.

2.3.5.5.3	Le facteur de bioconcentration (BCF) se définit comme le rapport entre la concentration de matière soumise à l'épreuve dans les poissons soumis à l'épreuve (cf) et la concentration dans l'eau soumise à l'épreuve (cw) à l'état stable :

BCF = (cf) / (cw).

Le principe de l'épreuve consiste à exposer les poissons à la matière soumise à l'épreuve, en solution ou en dispersion dans de l'eau à des concentrations connues. Les épreuves peuvent être effectuées en flux continu ou selon la procédure statique ou semi-statique, selon la méthode d'épreuve choisie, en fonction des propriétés de la matière soumise à l'épreuve. Les poissons sont exposés à la matière soumise à l'épreuve pendant une période donnée, suivie d'une période sans autre exposition. Pendant la seconde période, on mesure l'augmentation de la matière soumise à l'épreuve dans l'eau, c'est-à-dire le taux d'excrétion ou de dépuration.

(Les différentes procédures d'épreuve détaillées et la méthode de calcul du facteur de bioconcentration sont expliquées dans les Lignes directrices de l'OCDE pour les essais de produits chimiques, méthodes 305A à 305E, 12 mai 1981.)

2.3.3.5.4	Une matière peut avoir un log Pow supérieur à 3 et un facteur de bioconcentration inférieur à 100, ce qui indiquerait une capacité de bioaccumulation faible, voire nulle. En cas de doute, le facteur de bioconcentration l'emporte sur le log Pow, comme indiqué dans le graphique indiquant la procédure à suivre.

2.3.5.6	Critères

Une matière peut être considérée comme un polluant du milieu aquatique si l'un des critères suivants est satisfait :

la plus faible des valeurs de la CL50 pendant 96 heures pour les poissons, de la CE50 pendant 48 heures pour les daphnies ou de la IP50 pendant 72 heures pour les algues

-	est inférieure ou égale à 1 mg/l,

-	est supérieure à 1 mg/l mais inférieure ou égale à 10 mg/l, et la matière n'est pas biodégradable,

-	est supérieure à 1 mg/l mais inférieure ou égale à 10 mg/l, et le log Pow est supérieur ou égal à 3,0 (sauf si le facteur de bioconcentration déterminé expérimentalement est inférieur ou égal à 100).

2.3.5.7	Procédure à suivre

# Footnotes

Les matières lacrymogènes doivent être incluses dans le groupe d'emballage II même si les données sur leur toxicité correspondent aux critères du groupe d'emballage III.

Directive du Conseil 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des matières dangereuses (Journal officiel des Communautés européennes No L 196 du 16 août 1967, p. 1).

Directive du Conseil 88/379/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (Journal officiel des Communautés européennes No L 187 du 16 juillet 1988, p. 14).

Voir notamment la Directive 90/219/CEE, Journal officiel des Communautés européennes, No L 117 du 8 mai 1990, p. 1.

Des réglementations existent en l'occurrence, par exemple dans la Directive 91/628/CEE (Journal officiel des Communautés européennes, No L 340 du 11 décembre 1991, p. 17) et dans les Recommandations du Conseil européen (Comité ministériel) pour le transport de certaines espèces d'animaux.

( 	L'acronyme "LSA" correspond au terme anglais "Low Specific Actiivty".

( 	L'acronyme "SCO" correspond au terme anglais "Surface Contaminated Object".

Une matière ou une préparation répondant aux critères de la classe 8 dont la toxicité à l'inhalation de poussières et de brouillard (CL50) correspond au groupe d'emballage I mais dont la toxicité à l'ingestion et à l'absorption cutanée ne correspond qu'au groupe d'emballage III ou qui présente un degré de toxicité moins élevé doit être affectée à la classe 8.

Lignes directives de l'OCDE pour les essais de produits chimiques No 404 "Irritation/lésion grave de la peau" (1992).

Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (Journal officiel des Communautés européennes No L 196 du 16 août 1967).

Directive 88/379/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (Journal officiel des Communautés européennes No L 187 du 16 juillet 1988, p. 14).

Voir notamment la partie C de la Directive 90/220/CEE (Journal officiel des Communautés européennes, No L.117, du 8 mai 1990, p. 18 à 20) qui fixe les procédures d'autorisation dans la Communauté européenne.

# Text boxes

capable d'être suspendue sur le piston en bronze

Fig. 1 à 3

Fig.3: Cylindre creux en bronze, fermé d'un côté; 	Plan et coupe verticale, dimensions en mm

Fig.2: Piston cylindrique en bronze, dimensions en mm

régulièrement sur la périphérie

(4) 4 ouvertures, env. 46 ( 56, réparties

(3) plaque en plomb avec cône central dans la face 	inférieure

(2) cuivre

(1) 4 series de 5 trous de 0.5 (

Fig.1: Charge en forme de cloche, masse 2220 g,

1

97

1

20

15.7

16

40

55

9

5

5

5

5

120º

15,6

48

52

120º

8

56

88

24

14

100

106

4

4

2

3

1

72º

72º

(preuve d'exsudation de l'explosif

*  Valeur la moins élevée de la CL50 pendant 96 heures, de la CE50 pendant 48 heures ou de la CI50 pendant 72 heures, selon le cas.

BCF = facteur de bioconcentration.

________

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

NonN

Matière non  polluante pour le milieu aquatique

Polluant du milieu aquatique

Log Pow ( 3,0 (sauf si le BCF déterminé expérimentalement est inférieur ou égal à 100)

Matière facilement dégradable

CL50* ( 10 mg/l

CL50* ( 1 mg/l

Détermination de la toxicité aiguë pour les poissons, les daphnies ou les algues