Distr.

GÉNÉRALE

ST/SG/AC.10/C.3/2001/3

23 mars 2001

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ D'EXPERTS DU TRANSPORT 
DES MARCHANDISES DANGEREUSES ET 
DU SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ 
DE CLASSIFICATION ET D'ÉTIQUETAGE 
DES PRODUITS CHIMIQUES

Sous-Comité d'experts du transport
des marchandises dangereuses
(Dix-neuvième session, 2-6 juillet 2001,
point 3 b) de l'ordre du jour)

CITERNES

Propositions diverses

Prescriptions relatives à la conception et la construction, des citernes mobiles

et aux visites et épreuves qu'elles doivent subir

Transmis par l'expert de l'Espagne

Le paragraphe 6.7.2.9 définit les dispositifs de décompression ainsi que leurs conditions d'ouverture, illustré par l'exemple ci-dessous :

Une soupape de décompression d'une citerne mobile de type 7, dont la pression d'épreuve est de 4 bar, doit avoir une pression de début d'ouverture de 3,33 bar et un débit minimal de décharge à 4 bar (valeur de la pression d'épreuve) de 13,816 m3/h, selon les indications du fabricant (catalogue). Toutefois, on utilise généralement une valeur de 3,75 bar pour la pression d'ouverture de la soupape et une valeur de 4,4 bar pour la pression donnée par le fabricant de la soupape, afin de calculer le débit de décharge de la soupape entièrement ouverte. On obtiendrait ainsi un débit de 14,996 m3/h conformément au catalogue, donc une valeur plus élevée, le principe logique selon lequel la soupape doit être entièrement ouverte à la pression d'épreuve et non à une autre pression plus élevée, n'étant pas respectée.

Par conséquent, il est proposé d'insérer au paragraphe 6.7.2.12.2.1 l'alinéa suivant :

"On utilisera la pression d'épreuve minimale de la citerne et non pas une autre pression pour calculer le débit des soupapes de décompression à ressort, et pour garantir que la pression dans la citerne ne dépasse pas de plus de 20 % la valeur de pression de début d'ouverture du dispositif susmentionné, lorsque le réservoir est plongé dans le feu, en se fondant sur le débit de décompression maximal donné par le fabricant, qui devra être comparé à celui obtenu au moyen des formules ou des tableaux mentionnés aux paragraphes 6.7.2.12.2.1 et 6.7.2.12.2.2 et 6.7.2.12.2.3."

3,33 + 20 % (3,33) = 4 bar, dans le cas présent.

-----

# Text boxes

NATIONS

UNIES

## Secrétariat

ST