| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil Économique et Social | Distr. GENERALE TRANS/AC.7/2001/6 8 janvier 2001 Originale: FRANÇAIS |
| COMMISSION ÉCONOMIC POUR L’EUROPE |

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe spéciale d’experts multidisciplinaire sur la sécurité dans les tunnels

(Troisième session, 20-21 mars 2001)

CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° 2000-63 DU 25 AOUT 2000,

relative à la réglementation de la sécurité

dans les tunnels routiers du réseau national

Annexe 2 – Instruction technique relative aux dispositions de sécurité dans les nouveaux tunnels routiers (conception et exploitation)

Extrait - Annexe 1 Compte rendu des incidents et accidents significatifs

Transmis par la France

Annexe 1 :

Compte-rendu des incidents et accidents significatifs

La présente annexe a pour but de fixer les modalités de remontée des informations concernant les incidents et accidents significatifs.

La liste ci-après récapitule les cas où le compte-rendu est obligatoire :

Que le transit des marchandises dangereuses soit autorisé ou non :

- accident ayant entraîné au moins un blessé (qui a nécessité un soin médical ou une hospitalisation, même de courte durée) ,

- accident ayant entraîné au moins un mort,

- incendie d'un véhicule qui a commencé à brûler dans le tunnel mais a pu en sortir par ses propres moyens,

- incendie d'un véhicule qui a brûlé dans le tunnel,

- tout autre événement, y compris accident matériel ou incident technique, ayant nécessité une fermeture non programmée du tunnel.

En outre, lorsque le transit des marchandises dangereuses est autorisé :

- fuite ou perte de chargement de plus de 200 kg de marchandises dangereuses en masse nette (pour la classe 7 - matières radioactives - toute fuite ou perte de chargement sera prise en compte, quelle que soit son importance) ;

- plus de 250 000 F de pertes matérielles (incluant les coûts de remise en état du tunnel et de l'environnement) ;

- événement pour le traitement duquel des précautions notables ont été prises par les pouvoirs publics, telles que des évacuations ou des confinements de population, des fermetures provisoires d'infrastructures de transport, etc.

D'autres incidents ou accidents moins graves peuvent faire l'objet d'un compte-rendu similaire, à l'initiative du maître d'ouvrage ou de l'exploitant, et être transmis dans les mêmes formes.

Les comptes-rendus devront obligatoirement être transmis au Préfet, à l'autorité de police chargée de la sécurité si ce n'est pas le Préfet, et au Centre d'Etudes des Tunnels (CETU) dans un délai maximal d'un mois après l'événement. Un délai plus court s'impose si l'importance de l'événement le justifie. La transmission au CETU sera faite par saisie sur un site internet. Les modalités de connexion et de saisie sont à demander à l'adresse suivante :

| Centre d'Etudes des Tunnels 25 avenue François Mitterrand Case n° 1 69674 BRON Cedex | Téléphone : 04 72 14 34 30 Télécopie : 04 72 14 34 70 Adresse électronique : incident.cetu@equipement.gouv.fr |
| --- | --- |

Lors de la connexion, l'exploitant pourra obtenir copie sous forme de fichier informatique et sur papier des informations qu'il vient de saisir. Il utilisera l'un ou l'autre de ces supports pour transmettre l'information au Préfet, et à l'autorité de police chargée de la sécurité si ce n'est pas le Préfet. Ces dispositions ne font pas obstacle à une autre remontée d'information si le Préfet ou l'autorité de police chargée de la sécurité a donné des instructions à l'exploitant dans ce sens. Les pages qui suivent donnent une image du cadre du compte-rendu tel qu'il se présente au moment où est rédigée la présente annexe. Celui-ci pourra si nécessaire être modifié : la version à utiliser sera celle disponible en ligne au moment de la connexion.

En outre, chaque fois qu'un rapport d'analyse des circonstances de l'incident ou l'accident ou des conséquences à en tirer aura été établi, copie en sera adressée, dès qu'il sera disponible, au Préfet, à l'autorité de police chargée de la sécurité si ce n'est pas le Préfet et au Centre d'Etudes des Tunnels. Cette dernière copie sera transmise à l'adresse ci-dessus, si possible sous forme électronique.

FICHE DESCRIPTIVE D'EVENEMENT

TUNNEL :

| TYPE D'EVENEMENT Choix possibles 1 - Panne d'un véhicule dans le tunnel 2 - Accident matériel 3 - Accident corporel 4 - Incendie après accident 5 - Incendie spontané 6 - Incident sur installations du tunnel 7 - Acte de malveillance 8 - Autre à préciser : | LOCALISATION Date : Heure : Tube : PR + abs. Repérage sur l'itinéraire par le PR + Abscisse Si incident sur les installations du tunnel, préciser le lieu : Choix possibles : PC, usine ventilation, transformateur, tube, tête tunnel, etc. | GRAVITE DE L'EVENEMENT Nombre de blessés légers : Nombre de blessés graves : Nombre de tués : Dommages aux installations : Choix possibles 1 – Aucun 2 - Légers sur moins de 10 m 3 - Lourds sur moins de 10 m 4 - Sur 10 à 50 m 5 - Sur 50 à 100 m 6 - Sur plus de 100 m |
| --- | --- | --- |
| CAUSES / CIRCONSTANCES Cause principale : autre : Choix possibles Si accident (suivi ou non d'un incendie) : 1 - Présence d'un véhicule en panne 2 - Présence de travaux 3 - Hors gabarit 4 - Autres à préciser : _______________ Suivi d'un incendie : oui non Si panne : 5 - Carburant 6 - Mécanique 7 - Crevaison 8 - Autres à préciser : _________________ Si incendie spontané : 9 - Incendie spontané d'un véhicule qui est sorti du tunnel par ses propres moyens 10 - Incendie spontané d'un véhicule qui a brûlé dans le tunnel Si incident sur les installations du tunnel : 11 - Panne éclairage 12 - Panne ventilation 13 - Panne d'alimentation électrique 14 - Autres à préciser : ________________ Sens de circulation du véhicule À l'origine de l'événement : Choix possibles : sens 1 ou 2, inc., sans objet | CIRCULATION PENDANT L'EVENEMENT Choix possibles 1 – Pas de restriction, circulation fluide 2 - Pas de restriction, bouchon 3 - Fermeture d'une voie 4 - Alternat 5 - Fermeture du tube 6 - Fermeture de plusieurs tubes 7 - Autres à préciser : Pour les choix 2 à 7 indiquer le temps (mn) : Entre la première alarme et la mise en œuvre de la première mesure d'exploitation du trafic : La durée totale : (Jusqu'au rétablissement du trafic) Nombre de véhicules immobilisés en tunnel : | NOMBRE DE VEHICULES IMPLIQUES VL : 2 roues : PL : Bus : Autres : Préciser : ________ Marchandises dangereuses : Un VTMD est impliqué ? : Choix possibles 1 – Aucun 2 – Un 3 – Plusieurs 4 – Inconnu Classe des matières transportées : Choix possibles : Classes ADR ; plusieurs classes ; inconnu Une matière dangereuse a été libérée ? Choix possibles 1 – Non 2 – Une 3 – Plusieurs 4 – Inconnu Si oui, laquelle principalement ? : (numéro ONU ) |
| CONDITIONS DE DETECTION et Choix possibles 1 - Agent d'exploitation en tunnel 2 - Police en tunnel 3 - Bouton-poussoir 4 - RAU 5 - TV 6 - Détection automatique 7 - Autres à préciser : | MOYENS MIS EN OEUVRE Utilisation Délai Service d'exploitation ______ ____ Force de Police ______ ____ Moyens de dépannage ______ ____ Moyens de déblaiement ______ ____ Pompiers extérieurs ______ ____ Désincarcération ______ ____ …. ______ ____ Autres ______ ____ Si autres, préciser : Choix : Oui, Non, Inconnu pour chaque moyen mis en œuvre (délai en minutes entre la première alarme et l'arrivée sur les lieux). | EQUIPEMENTS UTILISES Feux d'exploitation ______ Balisage ______ Extincteurs tunnel ______ Réseau incendie tunnel ______ Magnétoscope ______ …. ______ …. ______ Autres ______ Si autres, préciser : Choix : Oui, Non ou Inconnu pour chaque équipement utilisé. |

| SI INCENDIE Déclenchement du désenfumage : Choix possibles 1 - Non 2 - Automatique 3 - Manuel conforme aux consignes 4 - Manuel non conforme aux consignes 5 - Autre 6 - Inconnu Délai : mn (entre première alarme et déclenchement du désenfumage) Maîtrise de l'incendie : Choix possibles 1 - Par les usagers 2 - Par l'exploitant 3 - Par des pompiers extérieurs 4 - Extinction spontanée Durée du feu mn | INFORMATIONS DONNEES AUX USAGERS Equipements utilisés pour informer les usagers : Feux d'arrêt en entrée de tunnel _____ Feux d'arrêt en tunnel _____ Signaux d'affectation de voie _____ Panneaux message variable _____ Incrustation message radio dans fréquences grand public _____ Haut parleurs en tunnel _____ …. _____ Autres _____ Choix : Oui, Non ou Inconnu Si autres, préciser : Messages donnés aux usagers en cas d'utilisation de PMV, radio, etc. Véhicule en panne ____ Obstacle sur la chaussée ____ Accident ____ Incendie ____ Restez dans votre véhicule ____ Quittez votre véhicule ____ Evacuez le tunnel ____ …. ____ Choix : Oui, Non Autre message : | SAUVEGARDE DES USAGERS Actions des usagers / utilisation de : Garage ____ Demi-tour de véhicule en tunnel ____ Sortie à pied par une tête du tunnel ____ Issue de secours vers l'extérieur ____ Communication avec autre tube ____ Galerie de sécurité ____ Abri (refuge) ____ …. ____ …. ____ …. ____ …. ____ Autres : ____ Choix : Oui, Non ou Inconnu. Si autres, préciser : |
| --- | --- | --- |

Description et causes de l'événement, commentaires, autres mesures éventuellement prises.

Préciser au moins les points pour lesquels vous avez eu de la difficulté à remplir les cases précédentes ou ceux qui vous paraissent intéressants. En outre décrire dans la mesure du possible :

- la situation initiale

- les circonstances et le déroulement

- l'alerte

- les éventuelles dérogations aux consignes

- le rôle des différents intervenants, les conditions d'accès des secours

- le comportement des usagers, les interdistances entre véhicules arrêtés

- les dommages aux véhicules

- l'étendue des dommages au génie civil et aux équipements du tunnel

- les nature, quantité, emballage, rôle dans l'événement des marchandises dangereuses impliquées, que celles-ci aient été libérées ou non

- les mesures prises suite à l'événement.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   (Poursuivre sur une autre feuille )